РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

Открытое акционерное общество

«Проектный институт

“                  «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Генеральный план

Подгоренского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

Том I

Положения о территориальном планировании

12520

Заместитель директора по производству                              И.В. Позднякова

Главный инженер проекта    	Н.К.Кретова

2010

Состав градостроительной документации

| № п/п | Обозначение | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области. |  |
|  | Том I | Положения о территориальном планировании |  |
|  | Том II | Обоснование генерального плана |  |
|  | Том III | Инженерная инфраструктура |  |
|  | Том IV | Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.) |  |
|  | Том V | Графическая часть : |  |
|  | 1 | Схема расположения Подгоренского сельского поселения на территории Калачеевского района (ситуационный план) |  |
|  | 2 | План современного использования и комплексная оценка территории Подгоренского сельского поселения. | М 1:25000 |
|  | 3 | План современного использования и комплексная оценка территории с. Подгорное. | М 1:5000 |
|  | 4 | План современного использования и комплексная оценка территории с. Ильинка. | М 1:5000 |
|  | 5 | План современного использования и комплексная оценка территории с. Серяково. | М 1:5000 |
|  | 6 | Схема землепользования и землевладений Подгоренского сельского поселения. | М 1:25000 |
|  | 7 | Генеральный план Подгоренского сельского поселения. Основной чертёж. | М 1:25000 |
|  | 8 | Генеральный план с. Подгорное. Основной чертёж. | М 1:5000 |
|  | 9 | Генеральный план с.Ильинка. Основной чертёж. | М 1:5000 |
|  | 10 | Схема функционального зонирования Подгоренского сельского поселения. | М 1:25000 |
|  | 11 | Схема функционального зонирования с. Подгорное. | М 1:5000 |
|  | 12 | Схема функционального зонирования с. Ильинка. | М 1:5000 |
|  | 13 | Схема транспортной инфраструктуры с.Подгорное. Схема автобусных маршрутов, проходящих по территории Подгоренского сельского поселения. | М 1:10000 М 1:100000 |

Содержание тома I

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА ЕГО РАЗВИТИЯ |  |
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| Цели территориального планирования |  |
| Задачи территориального планирования |  |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| Перечень основных мероприятий по территориальному планированию |  |
| Оценка численности населения |  |
| Жилой фонд |  |
| Культурно-бытовое обслуживание |  |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ |  |
| Зонирование территории для осуществления градостроительной деятельности |  |
| "Жилые зоны" |  |
| "Общественно-деловые зоны" |  |
| "Производственные зоны" |  |
| "Зоны инженерной и транспортной инфраструктур" |  |
| "Зоны сельскохозяйственного использования" |  |
| "Рекреационные зоны" |  |
| "Зоны специального и режимного назначения" |  |
| ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Территории для размещения жилой застройки |  |
| Территории для размещения общественно-деловой зоны |  |
| Территории развития рекреационных зон |  |
| Транспортная инфраструктура |  |
| Инженерная подготовка территории |  |
| Санитарная очистка |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| Воздухоохранные мероприятия |  |
| Водоохранные мероприятия |  |
| Почвоохранные мероприятия |  |
| ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ |  |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |

Общие положения

Генеральный план Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области (далее  Генеральный план)  разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;  Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;   Законом Воронежской области от 7 июля 2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области».

Территориальное планирование Подгоренского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его Генерального плана.

Генеральный план сельского поселения подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории Подгоренского сельского поселения:

  - - разработка и утверждение плана реализации Генерального плана;

  - - разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

  - - подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

  - - подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

  - - подготовка градостроительных планов земельных участков, обязательных при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства.

Согласно действующему законодательству, генеральными планами муниципальных образований — сельских поселений устанавливаются и утверждаются:

- функциональное зонирование территории;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

- границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

- содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне субъекта Российской Федерации;

- границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

- границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения по установлению на уровне Российской Федерации;

- границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

- границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

Состав и содержание Генерального плана отвечают требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и детализированы Техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

В состав материалов  генерального плана входят:

Часть первая. Положения о территориальном планировании сельского поселения, включающие разделы:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию.

Схемы территориального планирования сельского поселения в составе, установленном заданием на подготовку проекта и материалов по его обоснованию.

Часть вторая. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения  в текстовой и картографической форме.

В составе Генерального плана сельского поселения разработаны генеральные планы населенных пунктов, в том числе с. Подгорное. Проект генерального плана учитывает ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию села Подгорное.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов генеральных планов должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае Подгоренского сельского поселения) во взаимной увязке решений по территориальному  планированию с соседними муниципальными образованиями (сельскими поселениями и районами);

  - - коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации (своего рода – социальный заказ на разработку генерального плана).

В Генеральном плане также внимание уделялось анализу факторов  регионального уровня, определяющих особенности развития территории поселения, в том числе:

- анализу местоположения в системе территории Калачеевского района и Воронежской области;

- проработке вариантных решений размещения объектов поселкового значения.

В связи с тем, что настоящий Генеральный план поселения является одним из первых документов территориального планирования, разрабатываемых по новому Градостроительному кодексу Российской Федерации, при разработке генерального плана использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных проектов,  отдельных  нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

Часть проектных решений Генерального плана сельского поселения может быть уточнена после разработки схемы территориального планирования Калачеевского муниципального района, которая на момент выполнения данного проекта находится в стадии согласования.

Характеристика  Подгоренского сельского поселения, проблемы и специфика его развития

    - Погоренское сельское поселение находится на востоке Калачеевского муниципального района, село Подгорное является административным центром поселения. Территория поселения граничит на севере с Воробьевским МР; на востоке с Манинским СП; на юге с Калачеевским и Забродненским с/поселениями; на западе с Краснобратским СП Калачеевского муниципального района Воронежской области. По территории поселения проходят: автодорога регионального значения "Калач - Манино - гр. Волгоградской обл" и газопровод "Уренгой - Новопсков". По территории протекают реки Подгорная и Манина, около 1% земель занято искусственными водоемами - прудами, созданными в разное время и широко используемыми в сельском хозяйстве.

Площадь территории сельского поселения составляет 21,167 тыс.га, а численность постоянного населения  по состоянию на 01.01.2009 года составляла 2,605 тыс. человек

2. На территории поселения расположено четыре населенных пункта, в том числе                   с. Подгорное — административный центр поселения, с Ильика и с. Серяково, х. Долбневка - в настоящее время не имеющий постоянного населения.

3. Ведущими отраслями хозяйственной деятельности в поселении, определяющими его профиль и специализацию, являются сельское хозяйство (растениеводство и животноводство). По состоянию на 01.01.2009 года градообразующая группа населения составляет 1565 человек, в т. ч. 746 чел., занимающихся производственной деятельностью или – 83% от числа занятых в  экономике. Обслуживающая группа населения составляет 13% от занятых в отраслях экономики и 4,6% от общей численности населения.

Проектные предложения основываются на результатах комплексной  оценки территории, предложений Схемы территориального планирования Воронежской области, касающихся данной территории. Анализа имеющихся тенденций и закономерностей территориального функционирования рассматриваемого поселения. Они должны способствовать проведению более четкой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации и функциональному зонированию  территорий с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований.

4. Основная специализация поселения - сельскохозяйственное: производство зерна, подсолнечника, кукурузы, животноводство.

5. Основным и единственным видом внешнего транспорта поселения является    автомобильный.  Протяженность  участка  автодороги регионального значения в границах поселения составляет 13,4 км, протяженность дорог местного значения - 52,9 км, в т.ч. дороги с твердым покрытием - 10,7 км.

Транспортная инфраструктура обеспечивает поселение внешними связями со всеми крупными населенными пунктами района, райцентром и областным центром — г. Воронежом.

Дороги Калачеевского муниципального района

на территории Подгоренского С.П.

| Шифр | Наименование дороги | Категория | Условная начальная точка и условная конечная точка, отм. км | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные (областные) дороги |
| 1-10 | Калач - Манино - гр.Волгоградской обл. | III | 2.23-32.855 | 30.625 |
| 4-10 | "Калач - Манино - гр.Волгоградской обл." -с.Ильинка | IV | 0.000 – 2.810 | 2,810 |
| 5-10 | "Калач - Манино - гр.Волгоградской обл." - Подгорная - Никольское 2е - с.Серяково | IV | 0.000 – 2.000 | 3,000 |
| В21-0 | "Калач - Манино - гр.Волгоградской обл." - Подгорная - Никольское 2е | IV | 0.000 -12.013 | 12,013 |
| ИТОГО: | 48,448 |

*данные получены в Управлении автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской обл.

6. Основные проблемы экологии:

- основными источниками загрязнения атмосферы  являются: автомобильный транспорт и стационарные источники загрязнения промышленных предприятий (гаражи, фермы КРС, ОТФ, СТФ и т.д.). Выполнение ряда специальных мероприятий позволит уменьшить антропогенное воздействие на атмосферный воздух и улучшить условия жизнедеятельности человека и его среды обитания;

- одной из основных проблем является загрязнение гидрохимического состояния русла реки Подгорная из-за отсутствия канализационных сетей;

- проблема обращения с отходами   на территории Подгоренского  поселения.

7. Дальнейшее развитие населенных пунктов Подгоренского сельского поселения, а именно с. Подгорное, возможно только при значительных инвестициях в строительство (реконструкцию) инженерных сооружений, сетей и коммуникаций.

Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане поселения

    - Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана поселения являются:

- обеспечение устойчивого развития  территории;

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения (с ориентацией на обеспечение высоких стандартов качества жизни);

- повышение качества  среды жизнедеятельности человека;

- увеличение прироста населения;

- сохранение и регенерация исторического и культурного наследия;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- сохранение и улучшение природной составляющей территории.

Подгоренское сельское поселение - это поселение, которое имеет пока достаточные трудовые ресурсы и выгодное географическое положение,  обладает развитой социальной сферой.

Территориальное планирование поселения основано на следующих принципах:

  - обеспечение сохранности и восстановление  природного ландшафта территории, его природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - оптимальное сочетание и развитие различных функциональных зон, включая жилую, общественно-деловую, культурно-бытовую и производственную;

  - устойчивое развитие территории за счет рационального  природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование в Генеральном плане направлено на:

- стабилизацию на расчетный срок Генерального плана Подгоренского сельского поселения общей численности населения  на уровне 2,330 тысяч человек за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, постепенный переход в перспективе  к росту числа жителей;

- повышение качества жизни жителей  с достижением по основным показателям высоких стандартов, прежде всего по обеспечению жителей  жилищным фондом на перспективу до 2030 года в размере до 35 квадратных метров общей площади на человека, увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня;

- сохранение, развитие сельскохозяйственного профиля и восстановление перерабатывающих производств, как основы  устойчивого развития поселения;

- улучшение медицинского, социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- развитие сферы обслуживания, особенно придорожного автосервиса, торговли и гостиничного бизнеса;

- увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда. Реконструкцию, модернизацию, территориальную кооперацию и благоустройство предприятий и организаций сельскохозяйственного комплекса;

- благоустройство коммунально-складских зон с учетом размещения в них малых предприятий с экологически чистым производственным циклом;

- организация удобной транспортной инфраструктуры;

    - Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработка оптимальной функционально-планировочной структуры поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки.

- Определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и других компонентов развития.

- Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности поселения при условии  сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

- Существенное повышение эффективности использования и качества среды, ранее освоенных территорий путем  комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры, оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.

- Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с предложениями Генерального плана Подгоренского сельского поселения до 2025 года на основе градостроительного освоения под застройку новых территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий, а также расширением границ населенного пункта — с. Подгорное.

- беспечение планирования размещения объектов капитального строительства   на основе резервирования для освоения под застройку на период до 2030 года новых, ранее не застроенных территорий.

- Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

- Дальнейшее формирование общественного центра с. Подгорное.

Основные мероприятия по территориальному планированию Подгоренского сельского поселения

Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения определяются действующим законодательством.

Утверждению Генерального плана должно предшествовать его обсуждение в форме публичных слушаний, согласование проекта документа с соседствующими муниципальными образованиями.

После утверждения Генерального плана в трехмесячный срок должен быть принят план реализации Генерального плана.

С завершением разработки проекта генерального плана в соответствии с его проектными решениями может готовиться документ градостроительного зонирования поселения – Правила землепользования и застройки, а также разрабатываться проекты планировки и межевания территорий на площадки реализации инвестиционных проектов.

На основании Генерального плана, как правового документа территориального планирования, в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса») должна быть разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Разработчики проекта Генерального плана подчеркивают, что опережающее развитие коммунальной инфраструктуры является необходимым условием предотвращения нарастающих деградационных тенденций в состоянии природного комплекса.

Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

Планировочные решения генерального плана выполнены на основе современного использования территории (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждений), с учетом зон с особыми условиями  использования территории (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны охраны памятников истории, культуры и архитектуры, санитарно-защитные зоны предприятий и инженерных коммуникаций, зоны охраны источников питьевого водоснабжения), инженерно-геологических условий, санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Оценка численности населения

Существующая  численность населения   составляет 2,605 тысяч человек.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации перспективы развития территории должны определяться на основе схемы территориального планирования, а при ее отсутствии - на основе имеющихся плановых предположений по размещению и развитию в нем отдельных отраслей хозяйственного комплекса.

Трудовые ресурсы поселения по состоянию на 01.01.2009 года  составляли 1,565 тысяч человек или 60% от общей численности населения. Учитывая общую динамику численности населения за ряд последних лет, его естественное и  механическое движение, возрастную структуру, а также прогноз по перспективной численности, определенный Схемой территориального планирования Воронежской области, настоящим проектом  для дальнейших расчетов принимаем прогнозируемую численность населения на первую очередь 2,513 тыс. человек, на конец расчетного срока - 2,330 тыс. человек.

Увеличение численности населения сверх определенного параметра будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения и всего Калачеевского муниципального района в целом.

Жилой фонд

В целях обеспечения комфортных условий проживания населения генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилым фондом с 26,25  м2 до 35,0 м2 общей площади на человека, что позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставлением каждой семье отдельной квартиры или дома;

- перестроить ветхий  жилой фонд;

- предусмотреть строительство домов разных типов для удовлетворения потребностей всех категорий граждан.

Количество  жилого фонда на расчетный срок составит 81,6 тыс. м2  общей площади, при этом объем нового жилищного  строительства будет равен 13,3 тыс. м2  общей площади в  малоэтажной индивидуальной застройке.

Культурно-бытовое обслуживание

В целях совершенствования системы культурно-бытового обслуживания населения предлагается:

Создание системы предприятий культурно-бытового обслуживания  двух уровней:

вблизи жилья:

– представление социально-гарантированных услуг повседневного спроса;

– формирование центров обслуживания местного уровня, дисперсно расположенных в зоне жилой застройки;

в системе общественного центра:

– представление услуг эпизодического спроса;

– формирование общественно-деловой зоны.

Достижение нормативных параметров для учреждений обслуживания по емкости и радиусам доступности. При расчете емкостей общесельского уровня учитывалось  все население поселения.

Функциональное зонирование территории

Зонирование территорий для осуществления градостроительной деятельности

Зонирование осуществляется с учетом неоднородности территории по природно-экологическим, инженерно-геологическим, санитарно-гигиеническим условиям, по условиям проживания населения и его хозяйственной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  охрану окружающей среды, охрану природных ландшафтов и территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных и рекреационных территорий.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранных зонах рек Подгорная и Манина и  прудов с прибрежными защитными полосами;

- зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

- зонах залегания  месторождений  полезных ископаемых и минеральных источников воды;

- нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктов с санитарно-защитными зонами;

- шумовых зонах от  автомобильных дорог;

- зонах территории линий электропередач (ЛЭП);

- территорий, подверженных 1% паводкового затопления;

- санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий;

- зонах охраны памятников истории и культуры.

Генеральным планом определено следующее функциональное назначение функциональных  зон (по видам):

- Жилые зоны:

  - Зоны застройки отдельно стоящими и/или блокированными односемейными   (индивидуальными) жилыми домами.

1.2. Зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки. (2 эт.)

1.3. Зоны объектов образования и дошкольного воспитания.

Общественно-деловые зоны:

  - Зоны многофункциональной общественно-деловой застройки центра поселения.

  - Зоны обслуживания местного значения, специализированные центры.

  - Зоны объектов здравоохранения.

  - Зоны  спортивных и спортивно-зрелищных объектов.

  - Зоны объектов обслуживания внешнего транспорта.

  - Зоны объектов религиозного назначения.

- Производственные зоны:

  - Зоны предприятий I, II и III классов вредности (1000 м, 500 м и 300 м).

  - Зоны предприятий IV и V классов вредности (100 м и 50 м) и сопутствующих им общественно-деловых объектов.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

  - Зоны скоростных магистралей,  улиц и дорог

  - Зоны объектов транспорта и инженерной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования:

  - Зоны сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц.

  - Зоны производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

- Рекреационные зоны:

  - Зоны зеленых насаждений общего  пользования.

  - Зоны зеленых насаждений специального назначения и ограниченного пользования.

  - Рекреационно-природные зоны.

  - Зона открытых пространств.

  - Зона рекультивации территорий

- Зоны специального и режимного назначения:

  - Зоны кладбищ.

  - Зоны складирования отходов потребления и другие подобные объекты.

  - Зоны скотомогильников, других захоронений.

- Зоны военных и иных режимных объектов.

- Зоны прочего назначения.

Функциональное зонирование, устанавливаемое Генеральным планом, опирается на законодательные и нормативные правовые акты, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории сельского поселения.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в Генеральном плане:

- установление назначения и видов использования территорий  за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- исходное зонирование поселения;

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития;

- проектная планировочная организация территории населенных пунктов.

Функциональное зонирование поселения:

- предусматривает  увеличение площади  жилой зоны;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития  и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Подгоренского сельского поселения.

«Жилые зоны»

Территории жилых зон предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными и многоквартирными двухэтажными жилыми домами, объектов социального, коммунально-бытового обслуживания населения, культурно-бытовой и общественно-деловой застройки, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Планировочная и градостроительная специфика использования территории селитебной функциональной зоны подлежит утверждению в правилах землепользования и застройки поселения с установлением градостроительных регламентов, а также видов использования земельных участков, определяющих сочетание различных объектов (жилого, общественно-делового, рекреационного и иных видов использования).

«Общественно-деловые зоны»

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан.

В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки  также допускается размещение многоквартирной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции.

«Производственные зоны»

Производственная зона предназначена для размещения производственных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных, складских объектов, оптовой торговли, специальных объектов и иных, связанных с обеспечением производственной деятельности объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В производственных зонах допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности сооружений, для размещения которых предназначены указанные зоны, и сооружений специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон.

«Зоны инженерной и транспортной инфраструктур»

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения улично-дорожной сети: дорог, улиц, объектов  транспорта и инженерной инфраструктуры, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

« Зоны сельскохозяйственного использования»

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для размещения сельскохозяйственных угодий, питомников и теплиц, а также производственных объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования в границах населенных пунктов используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом населенных пунктов.

« Рекреационные зоны»

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

« Зоны специального и режимного назначения»

Зоны специального и режимного назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствия с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

Планировочная организация территории

Основное территориальное развитие села Подгорное планируется:  в восточном и южном направлениях – для  развития жилой и рекреационной зоны. В южном направлении для резервирования территории под промышленную зону. Частично в существующей застройке предлагается выборочная застройка (реконструкция).

Планировочная организация территории Подгоренского СП складывалась под влиянием  двух основных факторов:

Первый фактор – природно-экологический каркас, формируемый долинами и поймами рек, являющимися основой зон исторически сложившегося сельского расселения.

Главные природные планировочные оси имеют направления:

-  Вдоль долины реки Подгорная, разделяющей поселение на западную и восточную части.

Второй фактор – транспортно-планировочный – это оси транспортных магистралей, автодорог регионального значения  Калач – Манино - гр. Волгоградской обл.( 1-10), Калач – Манино - гр.Волгоградской обл. - Подгорная - Никольское 2-ое (В21-0).

Учитывая тот факт, что в настоящее время на территориях населенных пунктов таких, как хутор Долбневка, юго-западный район села Подгорное нет постоянного населения, предлагается исключить эти территории из земель населенных пунктов и перевести в земли запаса. Таким образом общая площадь всех населенных пунктов Подгоренского населения с 1,301 тыс.га изменится на 1,274 тыс.га. Но для развития рекреационной зоны села Подгорного предлагается включить в его границы 13,9 га вдоль реки Манина.

Кроме того, свалка ТБО находится в юго-западном направлении на расстоянии менее 500 м от жилой застройки, что не соответствует действующим нормам. С учетом подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» ДОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 г.», существующая свалка  ТБО, (расположенная в юго-западном направлении)  подлежит закрытию и рекультивации.  Генеральным планом планируется устройство 2-х контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» (одна находится в юго-западном направлении, другая расположена к западу от села Подгорное), с     последующим вывозом отходов на полигон ТБО муниципального района, расположенного в районе г.Калач.

К предприятиям, расположенным в с. Подгорное и не имеющим нормативных санитарно-защитных зон, относятся:

- ферма СТФ, колхозный двор и ток, расположенные в северо-восточной части села;

- мастерская ЗАО "Подгорное" в центральной части.

Предлагается уменьшение СЗЗ за счет уменьшения поголовья скота или вынос ферм на резервные территории; перепрофилирование их под коммунально-складские предприятия с санитарно-защитной зоной – 50 метров .

На территории поселения  находятся восемь кладбищ: четыре в селе Подгорное, два - в селе Ильинка, одно - в селе Серяково и одно на территории хутора Долбневка.

Жилищное строительство предполагается усадебного типа - порядка 13,3  тыс. м².

В проектируемой усадебной жилой застройке будут расселяться около 380 чел. или 16,3% населения, для этой цели необходимо новое строительство  около 133 домов .

Территории для размещения жилой застройки

Предусмотрено развитие следующих жилых зон:

1. Жилой участок на востоке с. Подгорное, включающий 12,4 га малоэтажной застройки, как на новых территориях, так и в условиях реконструкции существующей жилой застройки. Объем жилищного строительства составит 4,1 тыс. м2 или 41 дом (с участками при доме 0,2-0,3 га).

2. Участок на юге с. Подгорное, занимающий 19,3 га малоэтажной жилой застройки, так же включает в себя участки с реконструируемой застройкой. Объем нового жилищного строительства составит 6,5 тыс. м2 или 65 домов (с участками при доме 0,2-0,3 га).

3. Участок в восточной части с. Ильинка, занимающий 8,1 га малоэтажной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства 2,7 тыс. м2 или 27 домов (с участком при доме 0,2-0,3 га). Размещение жилой застройки в с. Ильинка осуществлять с учетом охранной зоны линии электропередач.

4. Под дальнейшее развитие жилой застройки резервируется 25,3 га близ села Подгорное (за восточной границей) и 0,7 га в селе Ильинка (в пределах границ населенного пункта).

Территории для размещения общественно-деловой  застройки

В целях обслуживания населения предлагается развитие общественно-деловых зон:

1. Продолжение формирования общественно-деловых зон в центральной части села Подгорное. Капитальный ремонт административно-общественных зданий, благоустройство центральных улиц (ул. Школьная, ул. Больничная). Строительство банно-прачечного комбината (как вариант - совмещенного с бассейном) и комплекса КБО.

2. Формирование общественного подцентра в проектируемой восточной зоне села Подгорное - строительство магазинов, детского сада на 50 мест с озеленением не менее 50 % площади их территории.

3. Развитие общественно-делового центра в селе Ильинка - строительство детского сада на 25 мест с озеленением не менее 50 % площади их территории.

Площадь необходимых территории порядка 1,5 га.

Территории развития рекреационных зон

Предусмотрено формирование рекреационных зон:

1. В селе Подгорное:

- создание пейзажного лесо - и лугопарка  в южной части вдоль р. Манина общей площадью 16,0 га с расчисткой берегов и частичным благоустройством и озеленением, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон отдыха.

- организация трех бульваров в проектируемой южной жилой зоне села.

- создание бульвара в проектируемой восточной жилой зоне.

- благоустройство северной части села (район ул. Круглый лиман).

2. В селе Ильинка - озеленение центральной части, разбивка скверов.

3. Устройство защитных лесополос между жилой и агропромышленной зонами, в черте санитарно-защитных зон кладбищ.

Площадь необходимых территории порядка 37,9 га.

Территории производственной зоны

Планируется развитие производственной зоны за счет:

1. Внутренних территориальных резервов путем упорядочения промышленных и коммунально-складских территорий, в пределах которых  возможно размещение отдельных предприятий 4-5го классов санитарной вредности, уменьшение мощности или перепрофилирование  существующих предприятий, или их выноса.

2. В южном направлении (вдоль автодороги регионального значения 1-10) для резервирования территории под агропромзоны и расширение существующих с/х предприятий (данная территория не входит в границы населенных пунктов и составляет 9,8 га (близ села Подгорное) и 5,1 га (у села Ильинка)).

Площадь территории (в границах населенного пункта порядка)   16,4 га.

Транспортная инфраструктура

В проекте генерального плана поселения и населенных пунктов уличная сеть и внепоселковые дороги решены как взаимосвязанные элементы одной транспортной внутрихозяйственной  сети, обеспечивающей внутрипоселковые и внешние связи на всех этапах последовательного преобразования планировочной структуры поселения.

Необходима комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к селам Подгорное и Ильинка: благоустройство и улучшение покрытия проезжей части, организации водоотведения. Рекомендуемая ширина земельного полотна и покрытия проезжей части на дорогах районного значения 11 и 9 м; на дорогах местного значения 6-7 м.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить за счет упорядочения сложившейся сети улиц и дорог, строительство новых и их дифференциации   по назначению:

Главные дороги – главный въезд в село, часть ул. Октябрьская (до пересечения с ул. Спортивная), ул. Спортивная (от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Советской), ул. Советская, ул. Шевченко, ул. Пушкина - ширина в красных линиях 25 - 30 - 40 м.

Основные дороги – ул. Садовая, ул. Краснознаменная, ул. Кооперативная, ул. Школьная,    ул. Больничная, ул. Первомайская, ул. Русская, ул. Зеленая, ул. Горького, ул. Круглый лиман (ширина в красных линиях 20 - 30 м).

Остальные жилые улицы и проезды местного значения – ширина в красных линиях  15 - 20 м.

А также  за счет строительства новых улиц и дорог. Общая протяженность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит — 64,7 км, в том числе: с.Подгорное — 40,0 км; с.Ильинка — 19,9 км; с. Серяково - 4,8 км.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:

1. Организация поверхностного стока на территориях населенных пунктов.

2.  Благоустройство и озеленение берегов на рек Подгорная и Манина.

3. Устройство рекреаций — зон отдыха для населения в южной части села Подгорное.

4. Благоустройство зон отдыха.

Санитарная очистка территории

В Подгоренском сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций села, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, и использование вторичных ресурсов.

Мероприятия по улучшению экологической обстановки

и охране окружающей среды

Воздухоохранные мероприятия

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий:

- выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

- учет преобладающих ветров при функциональном зонировании территории;

- вынос из жилой зоны предприятий или их перепрофилирование;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и других источников загрязнения воздуха, воды, почвы;

- озеленение санитарно-защитных зон газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями;

- перевод существующих котельных на новый вид топлива - природный газ;

- снабжение действующих котельных установками для улавливания вредных выбросов.

Мероприятия по защите воздуха жилой зоны от выхлопных газов автотранспорта:

- сооружений  пешеходных переходов на участках транспортных пересечений с автотрассой регионального значения;

- исключение транзитного движения автомобилей по центру населенного пункта;

- размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости к магистральной автодороге для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки;

- озеленение придорожных территорий;

- улучшение качества дорожного покрытия.

Водоохранные мероприятия

Санитарная охрана и оздоровление  поверхностных водоемов и подземных вод от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического,  технического,  гигиенического,  планировочного характера.

Технологические мероприятия - это применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения, сокращение использования питьевой воды на производственные нужды.

Технические и гигиенические мероприятия - это механическая и биологическая очистка бытовых, промышленных и ливневых вод на очистных сооружениях и строгий контроль за составом воды.

Планировочные мероприятия включают:

- создание водоохранных зон;

- расчистка русел реки и ручьев, замкнутых водоемов;

- создание водоохранных лесополос у водоемов;

- места сброса сточных вод с учетом расположения зон хозяйственно-питьевого и культурно-оздоровительного  водопользования и так далее.

Проектом предусматривается:

- создание водоохранных зон (для реки Подгорная -200 м, для реки Манина - 100 м), на которых устанавливается специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод;

- строительство локальных, очистных сооружений;

- развитие системы централизованного водоснабжения .

Проведение этих мероприятий предотвратит загрязнение, как поверхностных вод, так и подземных.

Почвоохранные мероприятия

- Охрана почвенного покрова поселения от возможных загрязнений, дальнейшей денатурации и истощения сводится к защите его  от:

- твердых промышленных отходов;

- вредных выбросов промышленности, энергетики и транспорта в атмосферу;

- бытовых отходов;

- пестицидов.

- Требуется организация планово-регулярной очистки  с вывозом твердых бытовых отходов на полигоны ТБО;

- организация компостирования, т.е. переработки ТБО, основанной на их естественном биоразложении (особенно это приемлемо для частного сектора);

-  ликвидация несанкционированных свалок и очистка рекреационных зон в черте поселения;

- организация эффективного сбора и вывоза отходов от садоводств и частных застроек.

Основные социально-гигиенические  проблемы поселения и их решения

- Централизованное канализование и строительство  очистных сооружений.

- Капитальный ремонт существующих  и строительство новых водопроводных сетей.

- Устройство 2-х площадок с установкой контейнеров большей емкости (30 м³), оснащенных системой «Мультилифт».

- Расширение существующих  кладбищ с учетом СЗЗ 50 м.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон агропромышленных предприятий.

- Проведение работ по ландшафтному благоустройству и озеленению берегов рек Подгорная и Манина.

- Формирование системы зеленых насаждений, зон отдыха, устройство зеленых рекреационных зон.

Первая очередь строительства

На первую очередь строительства, исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 4,4 тыс. м2 общей площади.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.

Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:

- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства;

- нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями, объектами здравоохранения;

- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.

На первую очередь строительства предлагаются объекты, приведенные ниже, а под остальные резервируются земельные участки в соответствии  со схемой функционального зонирования.

Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства

| NN n/n | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетн. емкость | Строит. Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад в с. Подгорное | мест | 50 | 3,0 |
| 2 | Детский сад в с. Ильинка | мест | 25 | 1,2 |
| 3 | Банно-прачечный комбинат с химчисткой (и как вариант с бассейном) | мест, кг/см | 18 150 | 2,5 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 18 | 1,5 |

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети первой очереди строительства относятся:

- реконструкция улично-дорожной сети в центральной части  с. Подгорное;

- для обеспечения удобных связей внутри с. Подгорное и после увеличения территории села предусматривается  кольцевая автодорога за счет строительства новых и реконструкции существующих улиц с асфальтово-бетонным покрытием;

- строительство улиц местного значения в проектируемой жилой застройке.

Предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры. В основу определения расходов воды населением положены следующие основные условия:

- вся неблагоустроенная усадебная застройка подключается к сельским  водопроводам, охват населения централизованным водоснабжением должен составить 100%.

- Новая и существующая застройка принимается с учетом оборудования жилых домов внутриквартирным водопроводом  с ванными и местными водонагревателями.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по охране окружающей среды

| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| 1.1 | Функциональное зонирование села, с упорядоченным расположением на его территории зоны жилой застройки, производственной зоны, создание рекреационных зон, создание защитных лесополос между жилой промышленной зонами, сохранение и реконструкция существующих зеленых насаждений, создание новых бульваров и скверов в жилых зонах |
| 1.1.1 | Сохранение и развитие существующих зеленых насаждений общего пользования в сложившейся застроенной части с. Подгорное |  |  | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 1.1.2 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений вдоль улиц |  |  | расчетный срок | администрация сельского поселения |
| 1.1.3 | Создание пейзажного лесо- и лугопарка в южной части села, вдоль р. Манина | га | 16,0 | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 1.1.4 | Организация трех бульваров в проектируемой южной жилой зоне | га | 8,3 | расчетный срок | администрация сельского поселения |
| 1.1.5 | Создание бульвара и мини-парка в проектируемой восточной жилой зоне | га | 3,6 | расчетный срок | администрация сельского поселения |
| 1.1.6 | Благоустройство северной части села (район ул. Круглый лиман) | га | 1,8 | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 1.1.7 | Посадка защитной лесополосы в районе промышленных территорий в северной части с. Подгорное | га | 5,6 | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 2 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова |
| 2.1 | Организация поверхностного стока (для обеспечения отвода воды проектируются открытые лотки со сбросом воды в балки и овраги), защита территории от негативных инженерно-геологических процессов (защита балок и склонов от эррозии), благоустройство и санитарная очистка территории |
| 2.1.1 | Строительство системы открытого водостока в проектируемых районах жилой застройки |  |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 2.1.2 | Строительство канализации и очистных сооружений сточных вод в с.Подгорное. До строительства канализации и очистных сооружений вывоз жидких отходов осуществляется ассенизаторской автоцистерной на полигон ТБО муниципального района |  |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 2.1.3 | Капитальное строительство на затапливаемых паводковыми водами территориях запрещено. Для территорий, на которых существуют капитальные здания и сооружения необходимо выполнить мероприятия по их инженерной защите от затопления паводковыми водами р.Манина, р. Подгорная |  |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 3 | Мероприятия по охране водных объектов |
| 3.1 | Предусматриваются мероприятия по борьбе с оврагообразованием и заиливанием русла, создание прибрежных водоохранных зон, создание лесозащитных насаждений, строительство локальных, очистных сооружений |
| 3.1.1 | Создание водоохранной зоны реки Подгорная (ширина 200 м) | га | 24,3 | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 3.1.2 | Создание водоохранной зоны на реке Манина (ширина 100 м) | га | 52,5 | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 3.1.3 | Установка водоохранных зон ручьев и прудов (ширина 50 м) |  |  | расчетный срок | администрация района и сельского поселения |
| 4 | Мероприятия по сбору и размещению отходов |
| 4.1 | Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной системы санитарной очистки территории |
| 4.1.1 | Приобретение спецтехники | ед. | 2 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 4.1.2 | Закрытие и рекультивация несанкционированной свалки | га | 4,9 | после окончания строительства полигона ТБО | администрация области, района и сельского поселения |
| 4.1.3 | устройство 2-х контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО муниципального района, расположенного в районе г.Калач. К площадкам необходимо организовать подъезд и выполнить санитарно-защитное озеленение по периметру площадок. | га | 1,3 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |

Мероприятия по строительству социальных и культурно-бытовых объектов

| № | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Строительный объем, тыс. м3 | Расчетная емкость | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Здания детских садов и школ требуют капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей. Требуется строительство двух детсских садов |
| 1.1.1 | Строительство детского сада в с. Подгорное с озеленением не менее 50 % площади их территории | мест | 3,0 | 50 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.1.2 | Строительство детского сада в с. Ильинка с озеленением не менее 50 % площади их территории | мест | 1,2 | 25 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.1.3 | Строительство дома детского творчества (в здании школы) | мест |  | 23 | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.1.4 | Строительство станции юных натуралистов (в здании школы) | мест |  | 23 | Расчетный срок |  |
| 2 | Объекты физической культуры и спорта |
| 2.1 | Строительство спортивного зала и бассейна |
| 2.1.1 | Строительство спортивного зала | м2 |  | 880 | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 2.1.2 | Строительство плавательного бассейна | м2 зеркала воды |  | 185 | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 3 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 3.1 | Реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, представление услуг эпизодического спроса, строительство крытого рынка |
| 3.1.1 | Строительство банно-прачечного комбината с химчисткой | мест, кг/см | 2,5 | 18 150 | I очередь строительства | инвестор |
| 3.1.2 | Строительство предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1,5 | 18 | I очередь строительства | инвестор |
| 3.1.3 | Строительство магазина продо-вольственных товаров | м2 торг. пл. |  | 462,5 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.4 | Строительство магазина непродо-вольственных товаров | м2 торг. пл. |  | 462,5 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.5 | Строительство гостиницы | мест |  | 15 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.6 | Строительство пожарного депо | автом. |  | 1 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.7 | Строительство отделения сбербанка | мест |  | 3 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.8 | Строительство крытого рынка | м2 |  | 60,3 | Расчетный срок | инвестор |

Строительство жилья

| № | Наименование мероприятия | Площадь жилищного строитльства, тыс. м2 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок | в. т.ч. на I очередь строительства |  |
| 1 | Увеличение объемов нового жилищного строительства, развитие жилых зон |
| 1.1 | Жилой участок на Востоке с. Подгорное | 4,1 | 1,1 | администрация сельского поселения, частные застройщики, инвесторы |
| 1.2 | Жилой участок на Юге с. Подгорное | 6,5 | 2,5 |  |
| 1.3 | Участок в Восточной части с. Ильинка | 2,7 | 0,8 |  |
|  | Всего | 13,3 | 4,4 |  |

Строительство сельскохозяйственных и промышленных предприятий

| № | Наименование мероприятия | Размер санитарно-защитной зоны, м | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство цеха бетонитовых глин | 100 | Расчетный срок | инвестор |

Строительство улиц и дорог

| № | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и модернизация существующей дорожной сети, строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, |
| 1.1 | Комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к с. Подгорное и с. Ильинка | 6,9 | расчетный срок | администрация района и сельского поселения |
| 1.2 | Реконструкция улично-дорожной сети в центральной части с. Подгорное | 5,1 | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 1.3 | Строительство улиц местного значения в районах нового жилищного строительства |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |

Основные технико-экономические показатели

Общая площадь территории в границах поселения составляет 21167 га. Распределение земель поселения по видам использования, подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель) и Генерального плана  поселения.  Распределение земель населенных пунктов также подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель) и Генеральных планов  населенных пунктов.

Основные технико-экономические показатели по Подгоренскому сельскому поселению

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 2605 | 2330 |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения | тыс. га | 21,167 | 21,167 |
| В том числе - в федеральной собственности | -/- | 2,7 | 2,7 |
| - в областной собственности | -/- | 0,1 | 0,1 |
| - в муниципальной собственности | -/- | 0,8 | 0,8 |
| - в собственности юридических лиц | -/- | - | - |
| - в собственности физических лиц | -/- | 17,567 | 17,567 |
| Количество населенных пунктов | ед. | 4 | 3 |
| Общая площадь земель населенных пунктов | тыс.га | 1,301 | 1,274 |
| В том числе: с. Подгорное | тыс. га | 0,887 | 0,901 |
| с. Ильинка | тыс. га | 0,239 | 0,239 |
| с. Серяково | тыс. га | 0,134 | 0,134 |
| х. Долбневка | тыс. га. | 0,041 | - |
| Общая площадь земель с/х назначения | тыс. га. | 15,566 | 15,566 |
| в том числе - пашня | -/- | - | - |
| - сенокосы | -/- | - | - |
| - пастбища | -/- | - | - |
| - многолетние насаждения | -/- | - | - |
| - залежь | -/- | - | - |
| Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | -/- | 0,087 | 0,087 |
| Общая площадь земель рекреации | -/- | 0,012 | 0,012 |
| Общая площадь земель лесного фонда | -/- | 0,33 | 0,33 |
| Общая площадь земель водного фонда | -/- | - | - |
| Общая площадь земель запаса | -/- | 3,871 | 3,898 |

Основные технико-экономические показатели по  населенным пунктам Подгоренского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок на (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах, | га / кв.м на чел. | 1301 / 4994 | 1274,3 / 5575 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | территория жилой зоны, | га. | 778,4 | 768,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-4 эт. секционная застройка | -/- | 0,4 | 0,4 |
|  | усадебная застройка | -/- | 768,9 | 759,2 |
|  | коллективные сады, дачи | -/- | 9,1 | 9,1 |
| 1.2 | территория общественно-деловой зоны | га. | 11,8 | 13,3 |
| 1.3 | территория производственной зоны | га. | 9,3 | 16,4 |
| 1.4 | территория рекреационной зоны | -/- | 270,3 | 232,6 |
| 1.5 | территория зоны специально назначения | -/- | 5,7 | 8,2 |
| 1.6 | территория зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -/- | 145,3 | 159,2 |
| 1.7 | территория зоны сельскохозяйственного использования | -/- | 28,3 | 38,0 |
| 1.8 | иные территории | -/- | 54,4 | - |
| 2. Население |
| 2.1. | Численность населения – всего: | тыс. чел. | 2605 | 2330 |
|  | В том числе: с. Подгорное | тыс. чел. | 1920 | 1720 |
|  | с. Ильинка | тыс. чел. | 602 | 540 |
|  | с. Серяково | тыс. чел. | 83 | 70 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел./% | 390 / 15 | 373 / 16 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 1565 / 60 | 1375 / 59 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 650 / 25 | 582 / 25 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | т.м2общ.пл. | 68,3 | 81,6 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 2-4 эт. секционный | -/- | 2,0 | 2,0 |
|  | усадебный | -/- | 66,3 | 79,6 |
| 3.3. | Ветхое и аварийное жилье | -/- | 1,0 | 1,0 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -/- | - | 68,3 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | т.м2общ.пл. | - | 13,3 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | 2-3 этажное секционное | т.м2общ.пл. % | - | - |
|  | усадебное | -/- | - | 13,3 |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | т.м2общ.пл. | - | 6,8 |
|  | на реконструируемых территориях | -/- | - | 6,5 |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 26,25 | 35 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 20 | 93 |
|  | на 1000 человек | -/- | 10 | 40 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 411 | 411 |
|  | на 1000 человек | -/- | 158 | 176 |
| 4.3. | Больница – всего | коек | - | - |
|  | на 1000 человек | -/- | - | - |
| 4.4. | Амбулатории, ФАП – всего | пос./см. | 115 | 115 |
|  | на 1000 человек | -/- | 44 | 47 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 820 | 820 |
|  | на 1000 человек | -/- | 315 | 352 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | м2 | - | 815 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 350 |
| 4.7. | Плавательные бассейны – всего. | м2 | - | 175 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 75 |
| 4.8. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров – всего | м2 торг.пл. | 291,5 | 699 |
|  | на 1000 человек | -/- | 112 | 300 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 208 | 208 |
|  | на 1000 человек | -/- | 80 | 89 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | - | 16 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 7 |
| 4.11. | Рынок – всего | м2 | - | 56 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 24 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 14 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 6 |
| 4.13 | Бани | мест | - | 16 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 7 |
| 4.14 | Прачечная | кг/см | - | 140 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 60 |
| 4.15 | Химчистка* | кг/см | - | 8,2 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 3,5 |
| 4.16 | Пожарное депо** | автом. | 1 | 2 |
|  | на 1000 человек | -/- |  |  |
| 4.17 | Отделение сбербанка | мест | 1 | 2 |
|  | на 1000 человек | -/- | 1 | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 52,9 | 64,7 |
| 5.2. | Площадь уличной сети | тыс. км2 | 317,4 | 388,2 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -/- |  |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: водозаборов подземных вод | -/- |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. |  |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -/- |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -/- |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | т.квт.ч/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -/- |  |  |
|  | на коммунальные нужды | -/- |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего | м3/час |  |  |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Посадка леса | га | - | - |
| 6.6.2 | Спецмероприятия по инженерной подготовке территорий | га | - | - |
| 6.7. | Санитарная очистка территории | -/- | - | 1,903 |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.м3/ год | 0,537 | 4,194 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | га | 4,9 | 6,2 |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га/шт | 8,8 / 8 | 5,7 / 2 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 35,5 |

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Липецкая область

г. Липецк

Открытое акционерное общество

«Проектный институт

“                  «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Генеральный план Подгоренского

сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

Том II

Обоснование  генерального плана

12520

Заместитель директора по производству                                                            И.В. Позднякова

Главный инженер проекта    	 	Н.К. Кретова

2010

Состав градостроительной документации

| № п/п | Обозначение | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области. |  |
|  | Том I | Положения о территориальном планировании |  |
|  | Том II | Обоснование генерального плана |  |
|  | Том III | Инженерная инфраструктура |  |
|  | Том IV | Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.) |  |
|  | Том V | Графическая часть : |  |
|  | 1 | Схема расположения Подгоренского сельского поселения на территории Калачеевского района (ситуационный план) |  |
|  | 2 | План современного использования и комплексная оценка территории Подгоренского сельского поселения. | М 1:25000 |
|  | 3 | План современного использования и комплексная оценка территории с. Подгорное. | М 1:5000 |
|  | 4 | План современного использования и комплексная оценка территории с. Ильинка. | М 1:5000 |
|  | 5 | План современного использования и комплексная оценка территории с. Серяково. | М 1:5000 |
|  | 6 | Схема землепользования и землевладений Подгоренского сельского поселения. | М 1:25000 |
|  | 7 | Генеральный план Подгоренского сельского поселения. Основной чертёж. | М 1:25000 |
|  | 8 | Генеральный план с. Подгорное. Основной чертёж. | М 1:5000 |
|  | 9 | Генеральный план с.Ильинка. Основной чертёж. | М 1:5000 |
|  | 10 | Схема функционального зонирования Подгоренского сельского поселения. | М 1:25000 |
|  | 11 | Схема функционального зонирования с. Подгорное. | М 1:5000 |
|  | 12 | Схема функционального зонирования с. Ильинка. | М 1:5000 |
|  | 13 | Схема транспортной инфраструктуры с.Подгорное. Схема автобусных маршрутов, проходящих по территории Подгоренского сельского поселения. | М 1:10000 М 1:100000 |

Содержание тома II

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ…………………………………. |  |
| 1.1 Общие сведения о поселении………………………………………………….. |  |
| 1.2 Природно-климатические условия…………………………………………… |  |
| 1.2.1 Климатическая характеристика……………………………………………... |  |
| 1.2.2 Инженерно-геологические условия…………………………………………. |  |
| 1.2.3 Растительный и животный мир....................……………………………….. |  |
| 1.3 Планировочная структура……………………………………………………. |  |
| 1.4 Экономическая база развития и население сельского поселения…………. |  |
| 1.4.1 Экономическая база развития сельского поселения……………….……… |  |
| 1.4.2 Население……………………………………………………………………… |  |
| 1.5 Жилищный фонд……………………………………………………………….. |  |
| 1.6. Культурно-бытовое обслуживание…………………………………………… |  |
| 1.7 Землепользование……………………………………………………………… |  |
| 1.8 Санитарно-экологическое состояние территории…………………………... |  |
| 1.8.1 Природные особенности…………………………………………………….. |  |
| 1.8.2 Санитарное состояние территории…………………………………………. |  |
| 1.8.3 Зоны с особыми условиями использования……………………………….. |  |
| 1.9 Выводы по современному состоянию………………………………………... |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ……………………………………………… |  |
| 2.1 Цели, задачи и тенденции территориального планирования………………. |  |
| 2.2 Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения |  |
| 2.3 Экономические аспекты и прогноз численности населения……………....... |  |
| 2.4 Объемы жилищного строительства…………………………………………… |  |
| 2.5 Организация культурно-бытового обслуживания…………………………… |  |
| 2.6 Развитие системы зеленых насаждений………………………………………. |  |
| 2.7 Транспортная инфраструктура………………………………………………... |  |
| 2.7.1 Внешний транспорт………………………………………………………….. |  |
| 2.7.2 Поселковые улицы и дороги………………………………………………… |  |
| 2.7.3 Поселковый транспорт………………………………………………………. |  |
| 2.8 Инженерная подготовка территории………………………………………. |  |
| 2.9 Санитарная очистка территории……………………………………………… |  |
| 2.10 Охрана окружающей среды………………………………………………….. |  |
| 2.10.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |
| 2.10.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды…………………. |  |
| 2.11 Предложение по границе. Баланс территории……………………………… |  |
| 2.12 Первая очередь строительства………………………………………………. |  |
| 2.12.1 Жилищное строительство………………………………………………….. |  |
| 2.12.2 Культурно-бытовое строительство……………………………………….. |  |
| 2.12.3 Транспортная инфраструктура… |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ… 3.1.Основные технико-экономические показатели по Подгоренскому сельскому поселению 3.2. Основные технико-экономические показатели по населенным пунктам Подгоренского сельского поселения………. |  |
| 4 ПРИЛОЖЕНИЯ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ……………………………………... |  |

Введение

Генеральный план Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области выполнен в соответствии с Государственным контрактом, заключенным с администрацией Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

В составе генерального плана поселения разрабатываются генеральные планы села Подгорное и села Ильинка, необходимые для регулирования градостроительной деятельности на территории сельского поселения.

При разработке генерального плана использована следующая действующая законодательно-нормативная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г., № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2004 г., № 136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.03.2006г., № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г., № 200-ФЗ;

-Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., № 131-ФЗ;

- Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г., № 7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18.12.2006г., № 232-ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г., № 150).

- Закон Воронежской области № 61-03 от 7.07.2006 г. «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области».

Генеральные планы поселения и населенных пунктов разработаны на основе топографических планов масштаба 1:10000, выполненных в 1999 г. и 2006 г. Чернозем ИМЗиЭ.

Генеральный план выполнен с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD.

При разработке генерального плана использованы рабочие материалы проекта «Схемы территориального планирования Воронежской области», выполненного в 2007 г. институтом Урбанистики г. Санкт-Петербург, а также данные БТИ, отделов статистики, здравоохранения, образования, торговли   и других.

Расчетные сроки  следующие:

Исходный год -2010 г.

I очередь – 2015 г.

Расчетный срок – 2030 г.

1. Анализ современного состояния

1.1. Общие сведения о поселении

Исторические корни края уходят вглубь веков. Как показывают археологические раскопки, еще во втором тысячелетии до новой эры нынешнюю территорию  района населяли древние народы, занимающиеся земледелием и скотоводством. Постоянные поселения возникают в начале XVIII века.

Территория Калачеевского района вошла в состав Российского государства в последней четверти ХVI века. С 1571 г. к Меловым горам (в пределах современных Калачеевского и Петропавловского районов) начинают выезжать сторожи (пограничное разъездное охранение). В ХVII в. на этой территории существовал Тулучеевский откупной ухожей. Ухожеями назывались определенные, разграниченные участки территории, как правило, включавшие в себя земли вдоль бассейна какой-либо реки, сдаваемые государством в аренду, главным образом, для пушного промысла и рыбной ловли.

Постоянные населенные пункты на территории Калачеевского района возникли в первые десятилетия ХVIII в. Их основывали вольные украинские переселенцы и переведенные по правительственному распоряжению в 1716-1717 гг. к реке Тулучеевке казаки Острогожского полка. В 1716 г. была основана небольшая деревянная крепость и слобода Калач. Его заселение велось войсковыми казаками, которые совмещали военные и земледельческие функции. В первой половине ХVIII в. возникли слободы Манино, Новомеловатка, Подгорная. В середине ХVIII в. были основаны современные села Лесково, Семеновка и др.

До 1765 г. существовала Калачеевская сотня Острогожского полка. В 1776-79 гг. территория района входила в Меловатское комиссарство Острогожской провинции. С 1779 г. территория Калачеевского района входила в пределы Богучарского уезда, частично – Павловского уезда.

Во второй пол. ХVIII в. западная часть земель территории района находилась в собственности семьи Воронцовых. В 1770-е годы на эти земли на правах казенных крестьян переселились выходцы из Молдавии, Валахии, Сербии, Черногории и Польши. Участки земли отводились лицам «всякого звания», за исключением крепостных. Обязательным условием являлось заселение полученных земель крестьянами. Поэтому землевладельцы переводили сюда своих крестьян из центральных губерний. Большая потребность в рабочей силе вынуждала землевладельцев заселять свои земли также и пришлым людом. Более одной трети крестьян пришли сюда стихийно. Это были вольные казаки, выходцы из перенаселенных губерний – Полтавской, Черниговской, Курской, Тульской.

В начале ХХ века на территории района находились следующие владельческие усадьбы и хутора:

Ново-Криушанская волость:

Владельческий хутор Попова

Владельческая усадьба С.Я.Воскобойникова с водяными мельницами;

Старо-Меловатская волость

Владельческая усадьба М.И.Поповой при р.Криуше, с населением 11 человек;

Калачеевская волость

Владельческая усадьба Н.И.Полежаева «Лебяжье» с населением 6 человек;

Владельческая усадьба И.Ф. Оселедькова;

Владельческая усадьба И.В.Гордиенкова, с населением 12 человек;

Владельческая усадьба А и Я. Дудецких;

Владельческая усадьба И.Ф. Комова - 2 усадьбы на р. Тулучеевке.

Ново-Меловатская волость:

Владельческая усадьба А. Кузьменко с населением 9 человек

Подгоренская волость

Владельческая усадьба С.И.Котлярова с населением 7 человек

Манинская волость

Владельческий хутор Благовещенск Я.Бойченко и М.Злобна с населением 400 человек;

Владельческий хутор Благовещенск В.И.Левченко;

Владельческая усадьба В.С. Шаповалова;

Владельческая усадьба П.М. Аверина с населением 8 человек;

Владельческий хутор наследников Лисаневич;

Владельческая усадьба Лисаневич на р.Манино с населением 46 человек;

Владельческая усадьба Г.А.Баранова с населением 5 человек;

Владельческая усадьба Н.А.Раевской около сл. Коренной с населением 5 человек.

Из приведенного перечня, основная масса владельцев являлись крестьянами, купцами и мещанами. Дворянство было представлено единично.

В 1895-1896 гг. осуществлено строительство 90-километровой железнодорожной ветки от узловой станции Таловая на юг до слободы Калач. Линия вступила в строй действующих 12 мая 1896 г. В строительстве железной дороги принимал участие находившийся в Калаче в ссылке инженер Леонид Борисович Красин (1870-1926), сосланный в Калач за участие в революционном движении. Наличие железной дороги способствовало ускорению промышленного развития местности, облегчало возможность вывоза зерна. В годы Гражданской войны она была местом боев Красной Армии и богучарских партизан с белогвардейцами, с сентября 1918 г. по декабрь 1919 г. власть на территории Калачеевского района шесть раз переходила из рук в руки.

С июня 1918 г. по май 1924 г. существовал Калачеевский уезд. Он был создан в июне 1918 г. решением Воронежского губернского исполнительного комитета из 22 волостей, ранее входивших в Богучарский уезд. 04.01.1923 г. решение о создании Калачеевского уезда было утверждено ВЦИК. Уезд упразднен декретом ВЦИК 12.05.1924 г. с передачей территории в состав Богучарского и Новохоперского уездов.

В 1928 году был образован Калачеевский район в составе ЦЧО. Входил в Россошанский округ (июль 1928 – июль 1930). Границы и размеры района неоднократно изменялись. Постановлением ВЦИК РСФСР от 18.1.1935 из состава Калачеевского района был выделен Меловатский район (центр в с. Новомеловатка), упраздненный 5.10.1957 г.

Период 1920-1940 гг. характеризуется дальнейшим развитием промышленности и сельского хозяйства на основе коллективного хозяйства.

В 1942 г., во время Великой Отечественной войны, Калачеевский район находился в непосредственной близости от линии фронта, проходившей по р. Дон. Здесь находились штабы крупных войсковых соединений (Юго-Западного фронта, партизанского движения Юго-Западного фронта). Калач был прифронтовым городом, имевшим важное стратегическое значение: его железнодорожный узел расположен ближе всех к Сталинграду.

В послевоенный период развитие Калачеевского района связано с сельским хозяйством, в т.ч. развитием перерабатывающей промышленности.

Градостроительная документация для сел района разрабатывалась в 1960-80-е годы. Одним из подходов к развитию территорий в тот период являлось укрупнение хозяйств и ликвидация «неперспективных» сел и деревень. В результате – на карте района к нач. ХХI века от многих сел и деревень осталась лишь топонимика – названия урочищ, прудов, балок. В Калаче был установлен памятник утраченным хуторам.

Указом ПВС РСФСР от 01.02.1963 г. Калачеевский район был укрупнен за счет включения территории Петропавловского района, укрупнение отменено Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. Указом ПВС РСФСР от 24.03.1977 г. из Калачеевского района переданы в состав Воробьевского района Краснопольский, Никольский-1, Никольский-2 и Руднянский сельские советы. Таким образом, современная территория района сложилась в 1977 году.

Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» были утверждены границы района и его поселений.

Согласно Закону Воронежской области от 27.12.2006 г. № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области» в состав Калачеевского района входит 17 поселений, в т.ч. 1 городское и 16 сельских. На территории района расположено 48 населенных пунктов, в т.ч. 1 город, 4 поселка, 23 села и 20 хуторов.

Подгоренское сельское поселение расположено в 14 км северо-восточнее районного центра (г. Калач). Площадь сельского поселения — 21167 га. На территории поселения расположены 4 населенных пункта:  с. Подгорное, с. Ильинка, с. Серяково, х. Долбневка.

Постоянно проживающих жителей — 2605 человек. По национальному составу среди постоянных жителей - 95% русские, 3% - украинцы, 1% - чуваши, 0,5% - гуцулы, 0,2% - молдаване, 0,1% - немцы, 0,2% - цыгане. Русский язык основной в общении между жителями поселения.

Транспортные связи с другими населенными пунктами района и области обеспечивает автодорога регионального значения "Калач - Манино - гр. Волгоградской области". По территории поселения проходит магистральный газопровод Уренгой-Новопсковск.

Как Подгоренское сельское поселение - муниципальное образование утверждено Советом народных депутатов — 26.04.2005г. Границы поселения утверждены Советом народных депутатов 26.04.2005г. Описание границ зарегистрировано в Уставе Подгоренского сельского поселения, принятого 17.12.2004г., обнародованного 01.03.2005г., зарегистрированного 16.02.2005 г.

1.2. Природно-климатические условия

Калачеевский муниципальный район расположен в юго-восточной части Воронежской области. Район относится к степной зоне. Растительность преимущественно ковыльно-разнотравная, которая в настоящее время сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам. Почвы представлены обыкновенными черноземами с вкраплением солончаков. Рельеф поверхности района разнообразный от относительно ровного, спокойного до долинно-балочного, овражного и характеризуется абсолютными отметками - 82,75 - 206,2 м. Территория района расположена в пределах Калачского овражно-балочного района южной лесостепи лесостепной провинции и Южно-Калачского левобережного овражно-балочного степного района степной провинции Среднерусской возвышенности.

Через территорию района протекают реки Толучеевка (Тулучеевка), Подгорная, Казинка, Криуша, Манина. Также по территории протекает множество безымянных водотоков с длиной менее 10 м. Во многих оврагах при малых реках устроены пруды.

На территории района находится несколько лесных массивов, в том числе расположенных на землях лесного фонда.

1.2.1 Климатическая характеристика

Климат на территории Подгоренского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1 оС. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36 оС, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30 оС.

Годовая сумма осадков на территории поселения составляет от 450- 500 мм и более. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

На территории Воронежской области выделено 7 климатических районов. Калачеевский район относится к центральному климатическому району, характеристика которого представлена в таблице.

| Район | Высота места (м) | Характеристика климата | Т ºСср. годовая | Средние из абсолютных температур | ∑ осадков ср. за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Макс | Миним. |  |
| Центральный | 100-240 | Тёплый Умеренно засушливый | 5,0-6,0 | + 35 + 36 | -28 -29 | 450-500 |
|  | 100-220 | Тёплый слабо засушливый | 5,5-6,0 | + 36 | -30 | 500-550 и более |

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются агроклиматические ресурсы (свет, тепло и влага).

В зоне повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек. отмечается летом.

Территория поселения расположена на Калачской возвышенности и представляет собой местность, сильно изрезанную оврагами и балками, разность абсолютных отметок   колеблется от 50 до 120 метров. На всей территории поселения имеются балки различной глубины и ширины, с уклоном в сторону рек. В некоторых из них небольшие пруды.

Почвенный покров представлен типичными и обыкновенными черноземами с вкраплениями серых лесостепных, аллювиальных, песчаных, гумусированных и луговочерноземных почв в поймах рек высокой сельскохозяйственной продуктивности.

Район обладает достаточно высоким агроклиматическим потенциалом.

На 3 Всероссийском съезде по охране природы, который состоялся в 2003 г., было отмечено, что стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, геологической среды, животного и растительного мира, обращением с отходами производства и потребления.

Учёными и студентами геологического и геоэкологического факультета Воронежского государственного университета была проведена оценка природно-ресурсного потенциала Воронежской области.

На основе созданной геоинформационной системы проведена типизация территории  Воронежской области по природному потенциалу. Результаты расчетов и критерии определения природного потенциала Калачеевского района Воронежской области отражены в следующих таблицах:

Значения частных и интегрального индекса природного потенциала

окружающей среды

| Район | климатичес-кий | почвен-ный | гидрологи-ческий | геоморфоло-гический | геологичес-кий | интеграль-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калачеевский | 0,29 | 0,50 | 0,56 | 0,32 | 0,61 | 1,27 |

Критерии определения природного потенциала

| Природный потенциал территории | Факторы окружающей среды *) |
| --- | --- |
|  | климати-ческие | почвенные | гидро-логические | геоморфологические | геологические |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Высокий | 0,80- 1,00 | 0,86- 0,10 | 0,3- 0,15 | 0,76- 1,02 | 0,07- 0,61 | 0,07- 0,76 | 0,00- 3,85 | 0,00- 0,07 | 0,40- 0,17 | 0,80- 1,00 |
| Повышенный | 0,60- 0,80 | 0,83- 0,85 | 0,16- 0,21 | 0,66- 0,75 | 0,62- 0,75 | 0,77- 0,90 | 3,86- 3,99 | 0,08- 0,10 | 0,18- 0,19 | 0,60- 0,80 |
| Средний | 0,40- 0,60 | 0,70- 0,82 | 0,18- 0,22 | 0,34- 0,65 | 0,76- 0,99 | 0,91- 1,47 | 4,00- 5,30 | 0,11- 0,16 | 0,20- 0,30 | 0,40- 0,60 |
| Пониженный | 0,20- 0,40 | 0,65- 0,69 | 0,23- 0,34 | 0,31- 0,33 | 1,00- 1,44 | 1,48- 1,53 | 5,31- 9,05 | 0,17- 0,19 | 0,31- 0,40 | 0,20- 0,40 |
| Низкий | 0,00- 0,20 | 0,52- 0,64 | 0,35- 0,45 | 0,01- 0,30 | 1,45- 1,84 | 1,54- 2,18 | 9,06- 11,2 | 0,20- 0,31 | 0,41- 0,45 | 0,00- 0,20 |

*) 1 – Микроклиматическая комфортность, баллы.

2 – Черноземы, % площади района.

3 – Почвы смытые эрозионноопасные, % площади района.

4 – Реки, % площади района.

5 – Заболоченные земли, % площади района.

6 – Овражный рельеф, % площади района.

7 – Закарстованность, среднее кол-во карстовых объектов на 100 кв. км

8 – Оползни, средняя плотность км /кв. км.

9 – Зоны тектонических нарушений, % площади района.

10 – Способность геологических пород к радиоактивному накоплению в баллах.

Климатические условия в целом благоприятны для строительства. В соответствии с районированием территории страны для строительства , с.  Подгорное  относится к подрайону  IIВ, умеренно-континентальный климат  с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

1.2.2  Инженерно-геологические условия

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками как видно на геологическом разрезе.

Рис. геологический разрез №91(Хруцкий С.В., Смольянинов В.М., Косцова Э.В. Альбом геологических разрезов центрально-черноземных областей, Изд-во ВГУ, Воронеж, 1974)

На территории района выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, суффозионно-просадочный, оползневой, заболачивание. Карстовые процессы развиты в малой степени. По району площадь заболоченных, песчаных и овражных территорий составляет 169 га, 98 га и 3805 га, нарушенные земли занимают 46 га (согласно отчёту Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Воронежской области, форма 22/2 на 01.01.2008г.).

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами.

Болота и процессы заболачивания на территории района развиты в поймах и на участках низких террас, в особенности в таких поселениях, как Заброденском, Коренновском, Манинском, Новокриушанском, Подгоренском, Ширяевском сельских поселениях и городском поселении — г.Калач.

Планировочная оценка территории – территория ограниченно благоприятна для строительства, в связи с развитием экзогенных геологических процессов. Освоение ограниченно благоприятных площадок потребует проведение мероприятий инженерной подготовки (вертикальная планировка, понижение грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. Строительство на закарстованных территориях и просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4. Инженерная подготовка территории для защиты от затопления должна проводится в соответствии со СНиП 2.07.01 — 89 (раздел 8, пункт 8.6).

Полезные ископаемые

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории Подгоренского сельского поселения имеются следующие месторождения полезных ископаемых, представленных ниже в таблице.

| № | Название полезного ископаемого | Место-рождение (участок) | Место-положение | Запасы (тыс. м., тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2007 г. | Степень освоения | Название муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пески строительные | Ильинское Участок Западный Блок А | В 250 м к В от с. Ильинка, в 5 км к В от ж.д.ст. Калач | А-619/619 пр. ТКЗ №29 от 26.09.1990г. | В стадии разработки ООО «Альянс» (лицензия ООО «Альянс аннулирована в 2011 г., месторождение не разрабаты-вается) | Подгоренское сельское поселение |
| 2 | Пески строительные | Ильинское Участок Восточный Блок В | В 5 км к В от г.Калач, в 300 м к В от с.Ильинка | В-985/ 824 ТКЗ пр. 29 от 26.09.1990 г. | Разрабатывается ООО «Стройиндустрия» | Подгоренское сельское поселение |
| 3 | Глина бентонитовая | Участок Подгорное-2 | Западная окраина с. Подгорное | А+В+С1-3294 С2-2708 ТКЗ пр. 10 от 03.02.2000г. | Готовится к освоению ОАО «Воронежское рудоуправление» | Подгоренское сельское поселение |
| 4 | Глина бетонитовая | Участок Подгоренское -3 | В 1 км к СВ от с. Подгорное |  | В 2009 г. выдана лицензия на право пользования недрами ООО «Калачбент» | Подгоренское сельское поселение |
| 5система | Подземные воды | Мир | В 1 км В с.Подгорная, 1-я надпойменная терраса р.Манино | А+В3,575тыс.м.куб./сут. пр. №63 НТС ПГО от 28.06.1988г. | - | Подгоренское сельское поселение |

Выводы:

Таким образом, по совокупности инженерно-геологических условий территория Подгоренкого сельского поселения относится к категории территорий с инженерно-строительными условиями средней сложности.

Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно-геологического изыскания и обоснования не допускается.

Требуется проведение комплекса работ и мероприятий по предотвращению эрозии, карста и смыва почв.

Для защиты территорий и хозяйственных объектов от негативного воздействия экзогенных геологических процессов рекомендуются следующие мероприятия, направленные на снижение их развития и стабилизацию:

1.Для овражной эрозии:

- обваловка и залесение истоков растущих оврагов;

- посадка донных насаждений – илофильтров для снижения донной эрозии;

- устройство водозадерживающих валов для снижения размыва грунтов;

- залужение бортов оврага в местах вреза трубопроводов, укрепление их бутовым камнем.

2.Для оползневого процесса:

- регуляция ливневых и хозяйственно-бытовых стоков и отвод их от оползневого тела;

- выполаживание крутых склонов и их залужение;

- создание дренажного стока в местах повышенного обводнения склоновых отложений.

3.Для карстового процесса:

- планировка территорий, которая сопровождается тампонажем трещин глиной, засыпка воронок и провалов, устройство водоулавливающих канав для отвода дождевых и талых вод.

1.2.3 Растительный и животный мир

Состояние лесных ресурсов

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в том числе земли, покрытые лесной  растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, а также предназначенные  для ведения лесного хозяйства нелесные земли.

Воронежская область относится к числу лесодифицитных, о чем свидетельствует средняя лесистость по лесопокрытой площади, равная 10%, при этом из них треть представлена искусственными посадками.

Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Растительность преимущественно ковыльно-разнотравная, которая в настоящее время сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам, которые занимают около двух процентов территории.

Общая площадь лесного фонда Подгоренского сельского поселения составляет 330 га. Согласно лесному кодексу все леса Подгоренского поселения по хозяйственному назначению и функциональным особенностям относятся к защитным лесам и выполняют водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие полезные функции. Они исключены из расчёта рубок главного пользования и использование лесов допустимо только при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Село Подгорное расположено в степной зоне, для которой характерно преобладание антропогенных модификаций естественной растительности,  сформировавшихся в условиях повсеместного хозяйственного освоения территории.

Искусственные лесонасаждения – это защитные лесополосы вдоль дорог и по краям балок из дуба, березы, тополя.

Кустарниковая поросль на склонах балок состоит из бересклета, жимолости, терна, шиповника. Степная флора – это разнотравно-луговые степи, а по дну балок – крупнозлаковые ассоциации с примесью бобовых и других трав.

Лесовосстановительные мероприятия осуществляются на непокрытых лесом площадях путем посадки лесных культур или оставлением под естественное возобновление.

Состояние животного мира

Видовое разнообразие живых организмов, их благополучие являются показателем состояния биосферы и происходящих в ней процессов.

Сохранение биологического разнообразия в лесостепной зоне Европейской России в современных условиях является сложной задачей. Обусловлено это тем, что именно лесостепь подверглась наибольшему хозяйственному освоению.

Практически все природные экосистемы находятся в состоянии деградации, активно используются в аграрном и промышленном производстве, а также в качестве мест отдыха.

Таким образом, требуется проведение мероприятий по выделению особо охраняемых природных территорий.

Животный мир беден и однообразен. Обычными видами из млекопитающих являются: лисица, заяц-русак, еж обыкновенный, слепыш. Из птиц встречаются дрозд, дикие утки и гуси, различные воробьиные, голуби. Рыбы представлены: окунем, пескарем, гольцом, карповыми, ротаном. Амфибии встречаются в виде жаб, лягушек, тритона. Рептилии представляют: уж обыкновенный, ящерица.

Заказников и заповедников на территории Подгоренского сельского поселения не имеется.

1.3 Планировочная структура

Территория Подгоренского сельского поселения находится в восточной части Калачеевского муниципального района. Поселение достаточно компактно, в южной части с запада на восток его пересекает дорога регионального значения "Калач - Манино - гр. Волгоградской области".

По территории поселения протекают две реки - р. Подгорная и р. Манина, русла рек очень извилисты и сильно петляют по территории поселения, образуя множество рукавов. Населенные пункты представлены с. Подгорное, с. Ильинка, с. Серяково и х. Долбневка. Из них в х. Долбневка населения нет. Села Ильинка и Серяково находятся на расстоянии 7 км от центра поселения. Данные населенные пункты малочисленны, в них проживает 602 и 83 человек соответственно (2010 г.). В административном центре поселения с. Подгорное проживает 1920 человек. Во всех жилых селах расположены высотные доминанты — церковные сооружения, которые внесены в список памятников истории и архитектуры Воронежской области (постановление администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. № 510 "О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области" (в редакции постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 г. № 63; от 13.07.2001 г. № 721; от 24.11.2006 г. № 962). На окраине с. Подгорное на месте бывших отстойников расположена несанкционированная свалка бытовых отходов.

Село Подгорное, расположенное в 14 км. от районного центра - г. Калач, представляет собой вытянутое с севера на юг жилое образование, расположенное при слиянии рек Подгорная и Манина.

Исторически на формирование планировочной структуры села Подгорное оказали влияние различные факторы (рельеф, пешеходные и транспортные связи с близлежащими населенными пунктами).  Естественной осью является река Подгорная, извилистому руслу которой подчинено расположение большинства улиц (свободная планировка). Только центр села, расположенный на левом берегу реки, имеет регулярную прямоугольную планировку.

Основными планировочными осями являются:

- река Подгорная, разделяющая село на восточную и западную части,

- главный въезд в село Подгорное с автодороги "Калач - Манино - гр.Волгоградской области" и далее идущий к общественному центру села через р. Манина и переходящий в ул.Кооперативная;

- от общественного центра в восточном направлении по улицам Спортивная - Красноармейская;

- ул. Советская, идущая с юга на север (выезд к селу Серяково и Воробьевскому району).

Административный центр с. Подгорное расположен вокруг площади на пересечении планировочных осей улиц Спортивная - Красноармейская и Кооперативная. Здесь находятся здание поселковой администрации, детский сад, школа, дом культуры, аптека, амбулатория, магазин, кафе и церковь Преображения.

Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц.

Промышленные и коммунально-складские территории сосредоточены в двух районах села. Первый район находится в южной части и примыкает к автодороге "Калач - Манино - гр.Волгоградской области". Второй район расположен вдоль ул. Советская в северо-восточной части села.

Озеленение центра поселения представлено зелеными насаждениями вдоль основных улиц и насаждениями приусадебных участков частной застройки. Протяженность с. Подгорное  с севера на юг вдоль реки Подгорная составляет 5,5 км.

В настоящее время еще имеются территориальные ресурсы для дальнейшего развития  в границах черты населенного пункта (с. Подгорное) - возможно выделение участков по жилое строительство в восточной части села.

1.4 Экономическая база развития и население сельского поселения

1.4.1 Экономическая база развития сельского поселения

Специализация Подгоренского поселения - сельскохозяйственное производство (производство зерна, посевы технических культур, животноводство).

Экономическая база поселенческого центра представлена небольшими предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья и ремонту с/х техники.

Количество занятых в отраслях экономики - 904 чел.

в т.ч. в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве - 746 чел.;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2 чел.;

транспорт и связь — 12 чел.;

финансовая деятельность — 1чел.;

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 19 чел.

Обслуживающую группу населения составляют: занятые в системе образования (83 чел.), здравоохранения (19 чел.), торговли и бытового обслуживания (22 чел.) и прочих организациях или 13,7% от занятых в отраслях экономики и 4,8% от общей численности населения.

Баланс трудовых ресурсов

| Показатели | Единица измерения |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| 1. | Население | 2605 | 100 |
| 2. | Население, занятое в народном хозяйстве | 904 | 34,7 |
| 3. | Несамодеятельное население | 1701 | 65,3 |
| 4. | Распределение трудовых ресурсов по отраслям народного хозяйства: | 904 | 100 |
|  | а) в промышленности | - | - |
|  | б)в сельском хоз. | 746 | 82,5 |
|  | б) в строительстве | - | - |
|  | г) в обрабатывающих производствах | - | - |
|  | в) на транспорте и связи | 12 | 1,3 |
|  | г) в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании | 22 | 2,4 |
|  | д) в просвещении, здравоохранении, образовании, культуре | 99 | 11,0 |
|  | е) в энергетике | - | - |
|  | ж) в административно-управленческих и кредитно-финансовых организациях | 4 | 0,5 |
|  | з) в жилищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственных видах бытового обслуживания | 21 | 2,3 |

1.4.2 Население

Численность населения Подгоренского сельского поселения на 01.01.2004г. составила 2835 человек, в том числе в с. Подгорное - 2053 чел., в с. Ильинка — 650 чел., в с. Серяково — 132 чел.

На 01.01.2009 г. - 2714 человек, из них в с. Подгорное — 1993 человек, с. Ильинка — 622 человек, с. Серяково — 99 человек.

Динамика численности населения

| Периоды развития | Численность населения, тыс. чел | В % к 2004 году |
| --- | --- | --- |
| 2004 год. | 2,835 | 100 |
| 2005 год. | 3,076 | 108,5 |
| 2006 год. | 3,084 | 108,8 |
| 2007 год. | 2,964 | 104,6 |
| 2008 год. | 2,772 | 97,8 |
| 2009 год. | 2,714 | 95,7 |
| 2010 год. | 2,605 | 91,9 |

Динамика естественного и механического движения

| Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года | чел. | 2964 | 2775 | 2714 | 2605 |
| Естественное движение населения: |  |  |  |  |  |
| число родившихся | чел. % | 25 0,84 | 27 0,97 | 21 0,77 | 23 0,88 |
| число умерших | чел. % | 55 1,86 | 48 1,73 | 49 1,81 | 41 1,57 |
| естественный прирост (убыль) населения (+, -) | чел. % | -30 -1,02 | -21 -0,76 | -28 -1,03 | -18 -0,69 |
| Миграция: |  |  |  |  |  |
| число прибывших | чел. % | 38 1,28 | 40 1,44 | 98 3,61 | 42 1,6 |
| число выбывших | чел. % | 197 6,65 | 80 2,88 | 130 4,79 | 85 3,26 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -) | чел. % | -159 -5,36 | -40 -1,44 | -32 -1,18 | -43 -1,65 |

За рассматриваемый период (2002-2010гг.) численность населения сельского поселения уменьшилась на 436 человека. Среднегодовой темп уменьшения составил: -3,28%.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

- За 2009 год коэффициенты рождаемости, смертности, естественной убыли, а так же коэффициент миграционного объема и общей убыли населения составили:

- общий коэффициент рождаемости +8,8%

- общий коэффициент смертности -15,7%

- общий коэффициент естественной убыли -6,9%

- общий коэффициент миграционного обмена +16,5%

- общий коэффициент убыли населения -23,4%

Динамика численности населения характеризуется общим его сокращением при отрицательном естественном воспроизводстве. Процесс депопуляции, выражающийся в недостаточном уровне рождаемости и высоком уровне смертности, характерен как для с. Подгорное, так и для поселения в целом.

Показатель рождаемости в 2009 году составил 8,8% на 1000 жителей, в 2007г. – 9,7%.

Смертность превышает рождаемость более чем в 2 раза. Средняя продолжительность жизни у женщин составляет 74,4 года, у мужчин - 65,7 лет.

Миграционные процессы так же имеют отрицательную динамику, усугубляя и без того сложную демографическую ситуацию.

В структуре населения поселения увеличивается доля трудоспособного населения, но на фоне этого идет и обратный, отрицательный процесс – сокращается доля населения младше трудоспособного возраста. При сохранении текущих тенденций  через несколько лет получится обратная ситуация: будет расти число пенсионеров, а число рабочих рук – снижаться. Доля пенсионеров к общей численности населения составит 25%.

Естественное движение населения и миграционные процессы определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Возрастная структура населения

| Возрастная группа | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Моложе трудоспособного возраста | 463 | 15,6 | 527 | 19,0 | 457 | 16,8 | 394 | 15,0 |
| В трудоспособном возрасте | 1772 | 59,8 | 1485 | 53,5 | 1543 | 56,9 | 1565 | 60,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 729 | 24,6 | 763 | 27,5 | 714 | 26,3 | 653 | 25,0 |
| ИТОГО | 2964 | 100 | 2775 | 100 | 2714 | 100 | 2612 | 100 |

Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику, демографический потенциал населения. Доля детей и подростков неуклонно снижается, вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Ухудшение социально экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившееся в ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения, высокий уровень смертности, особенно в трудоактивном возрасте, возрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив улучшения и многие другие факторы ведут к сложной демографической  ситуации в Подгоренском сельском поселении. По СТП Воронежской области Калачеевский район в целом относится к районам с критической отметкой убывания населения (свыше 10% в межпереписной период).

1.5  Жилищный фонд

1.5.1 Характеристика жилищного фонда

Жилищный фонд Подгоренского сельского поселения на 01.01.2009 год составил 68,3 тыс.м2 общей площади или 26,25 м2 на человека.

Характеристики жилищного фонда:

а) по этажности и материалу стен

| Категория жилищного фонда | Материал стен | % |
| --- | --- | --- |
|  | каменные | деревянные и прочие | Итого |  |
| частная (тыс. м2 общ.пл.) | 5,1 | 61,2 | 66,3 | 97 |
| на балансе (тыс. м2 общ.пл.) | 1,2 | 0,8 | 2 | 3 |
| Итого (тыс. м2 общ.пл.) | 6,3 | 62 | 68,3 | 100 |

Муниципальный жилой фонд составляет — 2 тыс. м2.

Жилищный фонд, находящийся в личной собственности — 66,3 тыс. м2.

б) по степени амортизации

| Наименование показателей | Группировка строений по износу | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 0-30% | 31%-65% | >65% |  |
| Жилищный фонд всего, тыс. м2 общ. пл. | 10,6 | 56,7 | 1 | 68,3 |
| % | 15,7 | 82,8 | 1,5 | 100 |

в) по степени благоустройства

| Наименование показателей | Всего | в том числе: оборудованный |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | канали- зацией | отопле- ние центрол | горячим водоснаб. централ | ваннами (душем) | газом |
| Жилищный фонд, всего, тыс. м2 общ.пл. | 68,3 | 1,44 | - | - | - | 2,53 | 68,3 |
| % | 100 | 2,1 | - | - | - | 3,7 | 100 |

Газоснабжение жилого фонда осуществляется 89% от природного газа и 11 % от сжиженного.

Как видно из приведенных показателей, 97% всего жилищного фонда представлены усадебной застройкой, находящейся в собственности частных лиц; 3% - 2эт. жилой застройкой, находящейся на балансе администрации; 15,7% жилищного фонда имеют износ строений до 30% и 1,5% - износ строений более 65%.

Уровень инженерного благоустройства низкий, за исключением оборудования газом.

В поселении отсутствует система центрального канализования, и водоотведение осуществляется на местные выгреба.

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

Таким образом:

• основным типом застройки является одноэтажный усадебной фонд, занимающий большую часть территории жилищной зоны (97 %);

• существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий уровень обеспеченности населения жильем 26,25 м2/чел. (среднеобластной 23,9 м2/чел.);

• довольно большой процент жилищного фонда с износом 31-70 % (почти 83%) указывает на высокую «скорость старения» жилищного фонда. К концу расчетного срока повысится удельный вес ветхого фонда.

1.6 Культурно-бытовое обслуживание

В центре поселения не достаточно развита система учреждений социально-культурного комплекса.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- несоответствие объема предлагаемых услуг потребностям населения;

- снижения объема капитальных вложений в данную сферу;

- сокращением числа учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддерживание материально-технической базы (школы, детские дошкольные учреждения, учреждения культуры, бытового обслуживания и другие).

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование ее отраслей не обеспечивает потребности населения в получении целого ряда услуг.

Характеристика учреждений обслуживания приведена в ниже следующих таблицах.

Детские дошкольные учреждения

| Наименование | Адрес | Емкость норм факт | Строит. объем, м³ | Год постройки | Характер-ка здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ детский сад с. Подгорное | с. Подгорное, ул. Школьная | 20 | 24 | 1000 | 1915 | 1 этаж — деревянное, отопление- угольное |
| Итого |  | 20 | 24 | 1000 |  |  |

Детское дошкольное учреждение расположено в приспособленном здании с высоким процентом износа (58-60%). Процент заполняемости составляет 120%, что почти в 1,2 раза превышает норматив, т. е. мест не хватает.

Потребность в детских дошкольных учреждениях удовлетворена не полностью. Здание требует капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей. Требуется дополнительно строительство двух новых детских садов на 25 и 50 мест.

Общеобразовательные школы

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест | Кол-во уч-ся, чел. | Строит. объем, тыс. м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Подгоренская СОШ | с.Подгорное, ул. Школьная, д.12 | 306 | 180 | 6,4 | 1969 г. п., кирпичное |
| 2 | МОУ Ильинская ООШ | с. Ильинка, ул. Первомайская | 105 | 47 | 7,9 | Кирпичное |
|  | Итого |  | 411 | 229 | 14,3 |  |

На территории  сельского поселения расположены 2 школы общей емкостью 411 человек, здания кирпичные с высоким процентом износа. Количество учащихся в них составляет 229 человек. Одна школа расположена в с.Подгорное, другая - в с.Ильинка. Потребность в общеобразовательных школах в настоящее время удовлетворяется полностью. Здания требуют капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей.

Внешкольные учреждения

| № п/п | Наименова-ние | Адрес | Вмести-мость, мест | Строитель-ный объем, м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельская библиотека | с.Подгорное ул.Больничная, 14Б | нет данных | встроена | кирпичное, 1965 г.п. |
| 2 | Библиотека в СДК с.Ильинка | ул. Первомайская | нет данных | встроена | кирпичное, 1953 г.п. |

Внешкольные учреждения представлены 2 массовыми библиотеками, которые расположены в зданиях сельских домов культуры в селах Подгорное и Ильинка. Общее количество книжного фонда 10,5 тыс. экземпляров.

Средних специальных учреждений  в Подгоренском сельском поселении нет.

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Емкость | Строит. объем, т. м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгоренская врачебная амбулатория | с. Подгорное, ул.Больничная, 14 А | 85 пос/смен | 2,4 | 2 эт., кирпичное, 1992г.п. |
| 2 | ФАП с.Ильинка | ул.Первомайская | 15 пос/смен | 0,12 | 1 этаж |
| 3 | ФАП с.Серяково | ул. Пролетарская | 15 пос/смен | 0,104 | Приспособленное, кирпичное, 1957г. |

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения составляет - 44 посещения в смену на тыс. человек или 242 %, по социальным нормам - 18,2 посещения в смену. Как видно из представленных данных, население села обеспечено достаточным количеством учреждений здравоохранения, услуги стационара больницы население Подгоренского поселения получает  в районом центре - г. Калач.

Учреждения культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Емкость | Строит. объем, т. м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК Подгорное | ул. Больничная, 14 Б | 660 мест | 3,5 | 2 эт., кирпичное, 1965 г.п. |
| 2 | СДК Ильинка | ул.Первомайская | 220 мест | 2,8 | кирпичное, 1953 г.п |

В настоящее время обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- дом культуры – 338 мест на 1000 жителей или 338 % от нормативной обеспеченности (с учетом обслуживания прилегающих населенных пунктов);

- библиотека – 5-6 тыс. томов на 1000 жителей или 87,5 % от нормативной обеспеченности. Спортивных сооружений и зданий в с.Подгорное нет, за исключением спортзала при СОШ и открытых спортплощадок.

Предприятия торговли

Предприятия торговли представлены магазинами - 9 шт. Численность работающих в торговле — 22 человека.

Общая площадь предприятий торговли 291,5 м 2.

Обеспеченность населения предприятиями торговли составляет 111,9 м2 торговой площади на 1000 жителей или 37,3 % от нормы.

На территории Подгоренского сельского поселения крытых рынков не имеется.

Предприятия общественного питания

Предприятия общественного питания представлены 2-мя школьными столовыми, 2-мя столовыми рабочих с/х предприятий и закусочной «Витязь», численность работников — 14 человек. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания составляет 84 мест на 1000 жителей или 210% от нормы.

Предприятия бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания в Подгоренском сельском поселении отсутствуют.

Предприятия коммунального обслуживания

В Подгоренском поселении имеется 8 кладбищ, два в с.Ильинка, одно в с. Серяково, одно в х. Долбневка и 4 в с. Подгорное. Бани, гостиницы, пожарного депо нет.

На основании вышеизложенного следует, что в поселении уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность учреждениями спорта, бытового и коммунального обслуживания.

Кроме того к недостаткам системы обслуживания можно отнести отсутствие общественных бань, прачечных, пожарных депо, объектов бытового обслуживания, а также неудовлетворительное техническое состояние ряда учреждений обслуживания.

1.7 Землепользование

При анализе землепользования сельского поселения были использованы данные администрации сельского поселения и отдела землеустройства Калачеевского района.

Территория Подгоренского сельского поселения в границах муниципального образования составляет 21167 га, 82,99 % земель находятся в частной собственности; 3,78 % - муниципальной собственности и 13,23 % - это земли федеральной собственности и субъекта федерации.

Основная часть территории это земли сельскохозяйственного назначения.  Часть территории занята землями населенных пунктов и составляет 1301 га, из них территории населенных пунктов в существующих границах:

с. Подгоренское — 886,8 га (в том числе сельхозугодия 27,6 га);

с. Ильинка— 239,2 га (в том числе сельхозугодия 1,0 га);

с. Серяково — 134,4 га (в том числе сельхозугодия 0,7 га);

х. Долбневка -  40,6 га.

Итого по населенным пунктам - 1301,0 га

В границах Подгоренского сельского поселения находятся 21167 га земли. Из них:

1. В границах колхоза "Подгоренский" 13555,85 га, в том числе закреплено за хозяйством 9787,90 га, из них:

- земельные доли собственников - 7462,80 га;

- невостребованные земельные доли - 1620,23 га;

- бессрочное пользование - 704,87 га.

2. В границах колхоза "Восток" 7745 га, в том числе закреплено за хозяйством - 4736 га, из них:

- земельные доли собственников - 2990 га, из них:

- ООО "Альянс" - 1318 га;

- ООО КалачАгроСахар - 784 га;

- к/х "Застава" - 126 га;

- к/х "Дубрава" - 425 га;

- к/х "Простор" - 465 га;

- невостребованные земельные доли - 1253 га;

- бессрочное пользование - 365 га.

3. Остальные 6776,95 га. земель приходится на посторонних пользователей, в том числе:

- земли "Воронежупрдор" - 57,1 га;

- земли Подгоренской сельской администрации -  4569,21 га;

- земли учебного хозяйства ПУ-31 - 272,69 га;

- земли Калачеевской сельхозхимии - 152,56 га;

- земли Подгоренской СОШ - 91,69 га;

- земли муниципального многопрофильного учреждения ЦОМ "Контакт" - 109,03 га;

- земли ЛУПМГОАО Газпром ОАО "Волгоградтрансгаз" - 0,41 га;

- земли Калачеевского мехлесхоза - 572,00 га.

- земли ПСХ "Калачеевский лесхоз" - 25,65 га;

- ООО "Стройматериалы" - 0,50 га;

- земли производственного кооператива "Заготовитель" - 0,9 га;

- земли учреждения детского оздоровительного лагеря "Солнышко" - 11,82 га;

- к/х "Юпитер" - 6,8 га;

- к/х "Труд" - 18,2 га;

- к/х "Русь" - 55,20 га;

- ИП глава КХ Гусаков  - 58,3 га;

- ИП глава КХ Котлярова - 101,8 га;

- к/х "Лесное" - 79 га;

- ИП глава КХ Богданов - 34,4 га;

- к/х "Дубрава" - 166,91 га;

- к/х "Ник - Тар" - 79,53 га;

- ИП глава КХ Филатов - 36,4 га;

- ИП глава КХ Быстрицкая - 33 га;

- к/х "Глинное" - 82,51 га;

- к/х "Заречное" - 69,07 га;

- к/х "Тополь" - 9,40 га;

- к/х "Осень" - 75,16 га;

- к/х "Ирина" - 17,50 га.

4. На территории Подгоренского сельского поселения расположен:

- земельный участок категории земли промышленности и иного специального назначения площадью 6,1 га, кадастровым номером 36:10:5200016:0001, местоположение которого определено по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, вблизи с. Ильинка, в пределах территории колхоза «Восток». В настоящее время указанный земельный участок оформляется в собственность Воронежской области;

Землепользователем указанных земельныхъ участков является государствеенное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Ворогнежской области «Профессиональное училище № 31 г. Калача»

Территория с.Подгорное в существующих границах составляет 886,8 га., в основном это жилая и общественная застройка, территории общего пользования, природные территории, промышленные и коммунально-складские зоны. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРАВЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ СОБСТВЕННОСТИ (см. приложение № 2)

Земельные ресурсы

( по данным администрации Подгоренского сельского  поселения)

| № п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 21,167 | 21,167 | 21,167 | 21,167 |
|  | в т.ч. в федеральной собственности | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | в областной собственности | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | в муниципальной собственности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | в собственности юридических лиц | - | - | - | - |
|  | в собственности физических лиц | 17,567 | 17,567 | 17,567 | 17,567 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, всего, тыс. га | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
|  | В т.ч. - площадь приусадебных участков | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 17,5 | 17,5 | 19,267 | 15,566 |
|  | в т.ч. - пашня | 11,9 | 11,9 | 12,427 | - |
|  | - сенокосы | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - |
|  | - пастбища | 2,6 | 2,6 | 6,14 | - |
|  | - многолетние насаждения | - | - | - | - |
|  | - залежь | - | - | - | - |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, тыс. га |  |  | 0,087 | 0,087 |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га |  |  | 0,012 | 0,012 |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,33 |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | - | - | - | - |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | - | - | - | 3,871 |

*- к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

1.8 Санитарно-экологическое состояние территории

Общие положения

При разработке раздела учитывались материалы «Схемы территориального планирования Воронежской области» (Санкт-Петербург, 2007г.) и данные о современном состоянии окружающей среды, полученные в администрации сельского поселения  и  организациях района.

В основу разработки раздела положен ресурсный подход, определяющий экологический и градостроительный потенциал Подгоренского сельского поселения, ведущее место при этом занимают:

- природные особенности;

- санитарное состояние территории

-зоны с особыми условиями использования.

1.8.1 Природные особенности

Важное значение имеют те из них, которые во многом влияют на экологическое состояние территории, связанное с устройством компонентов природной среды к антропогенному воздействию.

В их числе:

1) Способность поверхностных вод к самоочищению и условия защищенности подземных вод;

2) физико-геологические процессы;

3) условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу;

4) геохимическая активность территории.

Характерная особенность с.Подгорное - расположение в долине на слиянии рек Подгорная и Манина.

Из-за отсутствия централизованной и ливневой канализации в водоемы вместе с дождевыми и талыми водами попадают взвешенные вещества, нефтепродукты, что ухудшает показатели качества воды, способствует заиливанию.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является апт-сеноманский.

Водоносный апт-сеноманский терригенный горизонт представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальциевые.

По степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.

На территории поселения выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, суффозионно-просадочный, оползневой, заболачивание. Карстовые процессы развиты в малой степени.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами.

Болота и процессы заболачивания на территории поселения развиты в поймах и на участках низких террас, в особенности в проектируемом поселении.

Территория Подгоренского поселения характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория сельского поселения имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

В зоне повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом.

В связи с особенностью климата во II зоне в разные периоды года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в приземном слое воздуха. Повышенный уровень загрязнения в этой зоне может отмечаться, в основном летом. Летом максимум ПЗА часто усиливается вследствие уменьшения в этот сезон по сравнению с зимой количества осадков.

Геохимическая активность территории отражает ее способность перерабатывать и выводить продукты техногенеза – минеральные и органические продукты, поступающие в атмосферный воздух, почву, воду со стоками и выбросам промышленных предприятий, транспорта, жилищно-коммунального сектора.

Загрязняющие вещества подвергаются перераспределению и накапливаются на геохимических барьерах в зонах аккумуляции. К таким

зонам относятся коммунальные зоны, придорожные полосы, пониженные участки территории балок и оврагов.

При планировке и благоустройстве территории необходимо учитывать миграционные процессы загрязняющих веществ, создавая антропогенные барьеры, препятствующие их распространению (зеленые защитные полосы, дороги с асфальтовым покрытием и водоотводными лотками, а также ликвидировать возможность застоя и скопления поверхностных вод на участках территорий с нулевыми и обратными уклонами, путем планировки и организации рельефа.

1.8.2 Санитарное состояние территории

Оценка современной экологической ситуации

Подгоренское сельское поселение Калачеевского района расположено на юго-востоке Воронежской области. Территория поселения находится в зоне умеренно-континентального  климата, с холодной зимой, жарким летом и хорошо выраженными переходными сезонами.

На 3 Всероссийском съезде по охране природы, который состоялся в 2003 г. было отмечено, что стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земельных ресурсов, геологической среды, животного и растительного мира, обращением с отходами производства и потребления.

На территории Воронежской области действует областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы». Основной целью данной программы является повышение уровня экологической безопасности области, улучшение качества окружающей природной среды, обеспечение рационального природопользования и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Для достижения этой цели  предусматривается решение следующих задач:

- улучшение качества поверхностных и подземных вод, реабилитация водных объектов;

- создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории поселений;

- реабилитация природных объектов;

- снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта на атмосферный воздух;

- повышение доли компенсационного озеленения и создание новых объектов озеленения;

- развитие региональной системы экологического мониторинга;

усовершенствование системы нормирования качества окружающей среды;

-  развитие эколого-просветительской сети;

- поддержание почвенного плодородия и защита почв от эрозии;

- формирование рациональной и эффективной системы недропользования и природопользования и другие.

В настоящее время на территории Воронежской области наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляется специализированными организациями Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Центром по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

На основании природно-климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий  Подгоренского сельского поселения  определены особенности природной среды, влияющие на экологическое состояние территории, и устойчивость отдельных ее компонентов к антропогенному воздействию.

Значения  фоновых  концентраций  загрязняющих  веществ  в атмосфере  Подгоренского сельского поселения установленные ГУ «Воронежский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» приводятся в таблице.

| № п/п | Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества (пыль) | 0,200 |
| 2 | Диоксид серы | 0,015 |
| 3 | Диоксид азота | 0,052 |
| 4 | Оксид углерода | 2,000 |

По специфическим загрязняющим веществам фоновые концентрации принять равными 15 % от ПДК.

Превышение ПДВ не наблюдается.

Среднегодовая сумма осадков 450-500 мм и более.

Наибольшая скорость ветра в области наблюдается в зимнее время, а наименьшая - летом. Что касается распределения направлений ветра по сезонам года, то осень и зима характеризуются преобладанием южных и восточных ветров. Летом преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветра.

Территория характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров (хорошая аэрация ветрами всех направлений) и существующий рельеф. В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров, Подгоренское поселение по способности атмосферы рассеивать примеси относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА). Наличие водных пространств способствует лучшей аэрации территории, повышает увлажненность воздуха.

Геохимическая активность территории отражает ее способность перерабатывать и выводить продукты техногенеза (минеральные и органические продукты).

Атмосферный воздух

Стационарные источники

Одним из основных факторов состояния окружающей среды, по степени влияния на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

На территории Подгоренского поселения отсутствуют предприятия высокого класса санитарной вредности. Экономическая база поселения представлена небольшими предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья  и ремонту сельскохозяйственной техники.

Таким образом выбросы вредных веществ от стационарных источников в атмосферу не превышают объёмов установленных в разрешении.

Уменьшение воздействия предприятий на окружающую среду и человека решается через внедрение новых технологий, размещение новых производств в стороне от жилья. Одним из факторов снижения негативного воздействия предприятий на  среду обитания человека является создание санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий.

СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который представляет собой источник негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. СЗЗ должна быть соответствующим образом организована, благоустроена и озеленена.

Динамика выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в Калачеевском районе Воронежской области представлена в таблице.

| Административно-территориальная единица | Объёмы выбросов, тыс. тонн |
| --- | --- |
|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Калачеевский район | 5,800 | 10,820 | 16,118 |

Таким образом, в 2006 г. по району произошло увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников.

В настоящее время, по данным государственной санитарной службы Воронежской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха имеет тенденцию к снижению, о чём свидетельствует ежегодный анализ качества атмосферного воздуха, что во многом связано с сокращением производства.

Автотранспорт

По данным отдела санитарного надзора, основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Подгоренском сельском поселении является автомобильный транспорт. Причиной тому служит ежегодный рост численности автотранспорта, содержание дорог, малая доля автотранспорта с использованием альтернативных видов топлива, отсутствие  системного контроля за токсичностью и дымностью отработавших газов, несовершенство экологического законодательства РФ, отсутствие нормативно-правового и методического регулирования в сфере нормирования  выбросов.

Через Подгоренское сельское поселение проходит автомагистраль регионального значения «Калач-Манино-гр.Волгоградской обл.», имеющая асфальтовое покрытие.

Наиболее сильное влияние на качество атмосферного воздуха Подгоренского поселения оказывают межпоселковые автомобильные дороги местного значения. Они проходят через населённые пункты и оказывают влияние на условия проживания и здоровье населения.

Наибольшую часть выбросов в атмосферный воздух на дорогах составляют выбросы оксида углерода, пыли, оксида азота.

Протяженность автодорог составляет 52,9 км, в том числе:

- асфальтобетонные 10,7 км,

- грунтовые 42,2 км.

В связи с возрастанием негативного влияния автотранспорта на окружающую среду органам местного самоуправления необходимо осуществить:

- обновление подвижного состава муниципального транспорта,

- обеспечение безостановочного движения транспортных средств за счет строительства путепроводов, транспортных развязок на разных уровнях,

- контроль качества используемого топлива.

По существующей областной целевой программе "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы", в целях улучшения состояния атмосферного воздуха в населённых пунктах Воронежской области, обеспечения снижения выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта, подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" предусматривает перевод автотранспорта на газообразное топливо, создание сети стационарных и передвижных средств заправки государственного и муниципального автотранспорта природным газом, внедрение нейтрализаторов отработанных газов.

Поверхностные воды

Согласно законодательства, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки изменились гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов, и ухудшилось их состояние.

С целью выявления и ликвидации локальных очагов негативного воздействия на водные объекты осуществляется постоянный мониторинг состояния водных объектов. В основном качество воды в реках Калачеевского муниципального района относится к 3 классу (умеренно-загрязненная).

Согласно государственной статистической отчётности по форме 2-ТП (водхоз) за 2008 г., представленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового водного управления объёмы забранной и сбрасываемой воды в природные водные объекты Калачеевского района в тыс. м3 приводятся в таблице.

| Забрано воды | Сброшено воды в речную сеть | Уменьшение речного стока под влиянием заборов, сбросов | Сброшено сточных вод на ЗПО, в накопители, др. |
| --- | --- | --- | --- |
| Из речной сети | Подземной | Всего | Переброска стока |  |  |
| Всего | Для переброски стока | Всего | В ущерб речному стоку |  |  |  |  |
| 670 | 0 | 3100 | 0 | 280 | 0 | 370 | 0 |

Поверхностные воды Подгоренского сельского поселения представлены водными объектами (реки, озера, пруды), относящиеся к бассейну средней части р.Дон. По территории сельского поселения протекает река Подгорная с каскадом прудов. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети.

Капитальное строительство на затапливаемых паводковыми водами территориях запрещено.  Для территорий, на которых существуют капитальные здания и сооружения необходимо выполнить мероприятия по их инженерной защите от затопления паводковыми водами р.Манино, р. Подгорная.

Повседневный комфорт жизни современного человека определяется в основном природными ресурсами жизнеобеспечения, основными из которых являются качество и количество поверхностных и питьевых вод.

Качественный состав поверхностных вод в окрестностях Подгоренского поселения формируется под влиянием природных и антропогенных факторов. Природными факторами формирования реки Подгорная и безымянных водотоков являются литологическое строение подстилающих поверхностей, распаханность водосборов.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод рек поселения являются хозяйственно - бытовые сточные воды, дождевые и талые воды. Важным источником загрязнения водных объектов являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющих для водоемов наибольшую опасность. Из-за отсутствия централизованной и ливневой канализации в пруды вместе с дождевыми и талыми водами попадают взвешенные вещества, нефтепродукты, что ухудшает показатели качества воды, способствует заливанию прудов.  Промышленных сбросов в черте села в водоемы нет.

Подпрограмма «Охрана и восстановление водных экосистем. Развитие инфраструктуры водохозяйственного комплекса» входящая в состав областной целевой программы  "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы"   предусматривает:

- Расчистку поверхностных водных объектов, снижение негативного влияния вод на определенные территории и объекты. С целью снижения негативного влияния вод на населенные пункты и объекты инфраструктуры, а также улучшения их экологического состояния планируется проведение расчисток русел рек, прудов, озер, обустройство родников.

- Безопасность гидротехнических сооружений. В рамках реализации программы планируется проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и являющихся потенциально опасными для населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

По берегам реки Подгорная имеются единичные родники, но их учёт и благоустройство в последние годы не ведётся. Они замусорены и затянуты илом. Обустройство родников оказывает большое воздействие на объем родникового стока, обеспечивая более свободный выход на поверхность, тем самым улучшая состояние реки.

Предотвращение загрязнения водных объектов является весьма сложным делом. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоёмов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон.

Водоохранная зона прудов устанавливается в соответствии с Водным Кодексом РФ (№74-Ф3) ст. 65 и составляет 50 м, устанавливается от береговой линии, где предусматривается максимальное озеленение и допускается размещение объектов рекреации, водозаборных и портовых сооружений при наличии лицензии на водопользование.

В границах водоохранных зон запрещается организация полигонов для размещения ТБО, складов нефтепродуктов, минеральных удобрений, ядохимикатов, мойка и заправка топливом транспортных средств.

Подземные воды

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Подгоренского сельского поселения полностью основано на использовании пресных подземных вод. По данным информационного бюллетеня «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области за 2008 год» территория Калачеевского района надёжно обеспечена ресурсами пресных подземных вод.

Централизованное водоснабжение на территории Подгоренского сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников. Некоторая часть населения пользуется колодцами.  Данные о водоснабжении представлены на основании письма администрации Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 24 мая 2010 г.  На территории села располагается водонапорная башня мощностью 1,152 тыс. м3/сутки. Количество индивидуальных скважин в поселении — 1125. Качество воды в скважинах для питьевых нужд соответствует санитарным нормам. Имеются ограждения зон санитарной охраны скважин I и II поясов. Состояние этих зон удовлетворительное. Изношенность водонапорных и канализационных сетей составляет 80 %.

Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение в целом  - 0,6 м3/сут.; среднесуточное водопотребление на 1 человека -  200 л/сут. на человека.

Основным водоносным комплексом, широко используемым  для целей водоснабжения является апт - сеноманский терригентный горизонт, который представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальцевые. Также наблюдается различная степень загрязнения подземных вод железом, по глубине геологического разреза. Основное мероприятие по обезжелезиванию вод является применение соответствующих фильтров.

Для выполнения водоохранных мероприятий необходимо проведение следующих мероприятий:

- Полная инвентаризация водозаборов подземных вод, паспортизация и мониторинг источников загрязнения путем координации работ всех природоохранных служб, создание и ведение единого банка данных.

- Оборудование ЗСО и поддержание необходимого санитарного режима в них. Ликвидация скважин, не подлежащих восстановлению или являющихся причиной загрязнения подземных вод.

- Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах буровых скважин и систем водоснабжения.

- Ликвидация или локализация источников загрязнения и уже сформировавшихся очагов загрязнения.

- Разведка экологически чистых источников водоснабжения для населенных пунктов с уже сформировавшимися устойчивыми очагами загрязнения.

- Осуществление постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Налаживание учета воды, подаваемой водозаборами, при помощи приборов.

- Использование прогрессивных технологий очистки стоков, переработки отходов.

Соотношение прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов подземных вод в Калачеевском районе Воронежской области по состоянию 2008 год приводится в таблице.

| Прогнозные ресурсы | Эксплуатационные запасы подземных вод, тыс.м3/сут. | В том числе подготовленных к промышленному освоению, % |
| --- | --- | --- |
|  | По категориям | Всего | Степень разведанных ресурсов, % |  |
| Всего, тыс.м3/сут. | Средний модуль, м3/(сут.*км2) | А | В | С1 | С2 |  |  |  |
| 72,220 | 34,230 | 9,990 | 15,820 | 11,000 | - | 36,810 | 25,815 | 51,000 |

Количество и степень освоения месторождений подземных вод Калачеевского муниципального района приводится в таблице.

| Добыча и извлечение, тыс. м2/сут. | Степень освоения |
| --- | --- |
| Общие | В том числе на участках с эксплуатационными запасами | Ресурсов,% | Запасов,% |
| 7,87 | 2,22 | 11 | 6 |

Земельные ресурсы

Территория Подгоренского сельского поселения в границах муниципального образования составляет 21,167 тыс.га.

Основная часть территории - это земли сельскохозяйственного назначения -  15566 га.   Часть территории занята землями населенных пунктов и составляет 1301 га, земли лесного фонда -   330 га.

Степень загрязнения почв  зависит от неравномерности выпадения загрязняющих веществ на  поверхность почвы и дальнейшим их перераспределением под влиянием естественных и антропогенных факторов. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам, а также вдоль автомагистрали регионального значения «Калач — Манино — гр.Волгоградской обл.», где основным источником загрязнения является осаждение газо-пылевых выбросов. Большую роль в загрязнении почв также играют сбросы загрязненных сточных вод и размещение отходов производства и потребления.

Постоянное загрязнение почв приводит к глубоким изменениям экологических, природорегулирующих и санитарно-гигиенических функций почв, что отражается на состоянии атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности и, в конечном итоге, на здоровье населения.

В земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса в почве, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ.

Другим достаточно сложным, но необходимым направлением почвозащитной деятельности является защита от загрязнения промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами и очистка уже загрязнённых территорий.

Также основным условием стабильности развития агропромышленного комплекса и источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение и рациональное использование почвенного плодородия.

Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры,  современное благоустройство и озеленение также позволит снизить уровень загрязнения почвенного покрова, обеспечит рациональное использование земельных ресурсов.

Обращение с отходами

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами, образующимися в процессе деятельности населения.

Проблема сбора, хранения и утилизации промышленных и бытовых отходов в Калачеевском районе  стоит достаточно остро. Образование ТБО и промышленных отходов определяется уровнем развития промышленности, селитебных зон населённых пунктов и организаций по утилизации отходов. Сложившаяся

обезвреживания ТБО основана на захоронении значительного количества отходов на свалках.

Важное место в санитарном благоустройстве территории отводится очистке селитебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются в основном при эксплуатации жилых зданий, а также объектов общественного назначения.

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан представляют твердые бытовые отходы, размещенные в необорудованных местах.

В Подгоренском сельском поселении объём бытовых отходов составляет - 537 м3/год.

В рамках областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» разработаны мероприятия по обеспечению сбора, утилизации и захоронению бытовых и промышленных  отходов на территории   Воронежской области. Одним из мероприятий является строительство полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, предприятий по обезвреживанию опасных производственных отходов, отвечающих современным природоохранным требованиям, а также развитие системы сортировки твердых бытовых  отходов с повторным использованием их утилизируемой части. Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе исключить из общей массы, как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов.

Также представляют опасность и биологические отходы. В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или захоронения в специально отведённых местах.

Данные о размещении скотомогильников на территории Подгоренского поселения приведены в таблице.

| Населённый пункт | Функциональное состояние | Характер захоронений | Удалённость от населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | действующий | Биотермическая яма | 2 км. с-з |
| с. Ильинка | действующий | Биотермическая яма | 1,5 км. ю-в |

В соответствии с п. 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, зарегестрированных в Минюсте РФ 5 января 1996 г. № 1005, размер СЗЗ от скотомогильника до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм — 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ — 200 м;

- автомобильных, железных дорог — 50-300 м.

Геологическая среда

Изменяется рельеф, целостность геологического массива, уровень и состав подземных вод. Нарушение геологической среды происходит под воздействием природных и техногенных факторов.

Наибольшие изменения геологической среды связаны с эрозионными, оползневыми, карстовыми, суффозионными процессами, заболачиванием, просадочностью, подтоплением. Этими процессами обусловлены изменения инженерно-геологических условий и, как следствие - условий строительства.

Опасные геологические процессы связаны как с особой чувствительностью геологической среды к ее нарушению, определяемой географическим положением, строением, так и техногенными факторами.

Для территории расположенной преимущественно в степной зоне с незначительным количеством лесной растительности, присутствием в верхних горизонтах легкоразмываемых лессовидных суглинков и склонных к ползучести глинистых пород, близким залеганием подземных вод характерно развитие эрозии, оползней, заболачивания.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Болота и процессы заболачивания на территории Подгоренского поселения развиты в поймах и на участках низких террас.

Карстовые процессы развиты в малой степени.

Активизации этих процессов способствует и непродуманная хозяйственная деятельность человека (неправильная распашка земли на склонах, их подрезка, вырубка растительности).

1.8.3 Зоны с особыми условиями использования

Рациональное использование и возможность развития территории  Подгоренского поселения и с. Подгорное определяется характером ограничений на хозяйственный и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования. Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- водоохранных зонах рек Подгорная и Манина и прудов с прибрежными защитными полосами;

- территориях памятников истории, археологии и архитектуры;

- зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

- зонах залегания  месторождений  полезных ископаемых и минеральных источников воды;

- магистральных  газопроводов  с санитарно-защитными зонами;

- шумовых зонах от автомобильных дорог;

- зонах территории линий электропередач (ЛЭП);

- территориях, подверженных 1% паводкового затопления;

- санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных предприятий.

Для водных ресурсов, как наиболее уязвимых, устанавливают водоохранные зоны.

Водоохранная зона прудов устанавливается в соответствии с Водным Кодексом РФ (№74-Ф3) ст. 65 и составляет 50 м, устанавливается от береговой линии. Для р. Подгорная - 200 м, для р. Манина - 100 м.

Ширина водоохраной зоны ручьев устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон (ВЗ) запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, мест захоронения отходов производства и потребления химических, токсичных, взрывчатых веществ;

3. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально оборудованные места, имеющие твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от засорения, загрязнения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством  в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны выделяются прибрежные полосы шириной 30-50 метров в зависимости от уклона берега.

В границах прибрежной полосы наряду свыше указанными ограничениями ВЗ запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Согласно статьи 6 Водного кодекса РФ №74-Ф3, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается береговая полоса – полоса земли, предназначенная для общего пользования шириной 20 м, для рек и ручьев протяженностью не более 10 км – 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Кроме водных ресурсов, в Подгоренском сельском поселении имеются другие вышеперечисленные территориальные зоны и объекты с особыми условиями использования, вторая из них: это территории памятников истории, археологии и архитектуры.

Проектирование  осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (СТ.30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Перечень объектов археологического наследия

| № на схеме | Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночный курган у х. Блошицин | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 921 | Подгоренское сельское поселение |
| 2 | Одиночный курган у х.Долбнёвка | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 926 | Подгоренское сельское поселение |
| 3 | Курганный могильник у х.Долбнёвка | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 927 | Подгоренское сельское поселение |
| 4 | Одиночный курган 1 у с.Ильинка | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 928 | Подгоренское сельское поселение |
| 5 | Одиночный курган 2 у с.Ильинка | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 929 | Подгоренское сельское поселение |
| 6 | Одиночный курган 3 у с.Ильинка | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 930 | Подгоренское сельское поселение |
| 7 | Поселение 1 у с.Ильинка | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 931 | Подгоренское сельское поселение |
| 8 | Одиночный курган у с.Подгорное | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 952 | Подгоренское сельское поселение |
| 9 | Курганный могильник 1 у с.Подгорное | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 949 | Подгоренское сельское поселение |
| 10 | Курганный могильник 2 у с.Подгорное | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 950 | Подгоренское сельское поселение |
| 11 | Курганный могильник 3 у с.Подгорное | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 951 | Подгоренское сельское поселение |
| 12 | Поселение у с.Подгорное | эпоха бронзы | Р | № 510, п. 953 | Подгоренское сельское поселение |

Выявленные объекты археологического наследия

| № на схеме | Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Курганная группа у с.Подгорное | не ясна |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 14 | Курган у с.Серяково | не ясна |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 15 | Стоянка 1 у с.Серяково | эпоха бронзы, РЖВ |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 16 | Стоянка 2 у с.Серяково | эпоха бронзы, средне-вековье |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 17 | Стоянка 3 у с.Серяково | эпоха бронзы, средне-вековье |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 18 | Стоянка 4 у с.Серяково | эпоха бронзы |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 19 | Стоянка 5 у с.Серяково | эпоха бронзы |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 20 | Стоянка 1 у с.Ильинк | эпоха бронзы |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 21 | Стоянка 3 у с.Ильинк | эпоха бронзы, неолит |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 22 | Стоянка 4 у с.Ильинк | эпоха бронзы |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 23 | Курган 4 у с.Ильинк | не ясна |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 24 | Курганная группа 1 у с.Ильинка | не ясна |  |  | Подгоренское сельское поселение |
| 25 | Курганная группа 2 у с.Ильинка | не ясна |  |  | Подгоренское сельское поселение |

Перечень памятников истории и архитектуры

| № на схеме | Наименование объекта | Датировка | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь И. Богослова | 1890 г. | Р | № 510, п. 909; № 850, прил. 2, п. 275 | Подгоренское сельское поселение, с. Подгорное |
| 2 | Церковь Преображения | 1860 г. | Р | № 510, п. 908; № 850, прил. 2, п. 274 | Подгоренское сельское поселение, с. Подгорное |
| 3 | Церковь Иоанна Предтечи | кон. ХIХ в. | Р | № 510, п. 914; № 850, прил. 2, п. 278 | Подгоренское сельское поселение, с. Серяково |
| 4 | Церковь Ильи Пророка | 1771 г. | Р | № 850, прил. 2, п. 268 | Подгоренское сельское поселение, с. Ильинка |

Принятые сокращения:

Р — региональная категория охраны памятника,

№ 510 - Объект поставлен на государственную охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

№ 850 – Постановление администрации Воронежской области от 14 августа 1995 г. N 850 «О порядке управления зданиями-памятниками истории и архитектуры в воронежской области» (в ред. постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 N 63; от 31.10.2000 N 1031 (ред. 07.02.2001); от 13.07.2001 N 720; от 13.07.2001 N 721).

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьёй 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий таких зон осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия.

1.9. Выводы по современному состоянию

• Климатические условия Подгоренского сельского поселения в целом благоприятны для строительства и в соответствии с районированием территории для целей строительства поселение относится к району II В.

• Общая ландшафтная характеристика Подгоренского поселения благоприятна и при дополнительном развитии инфраструктуры и дальнейшего благоустройства, пригодна для рассмотрения поселения, как    аграрно-селитебной зоны и территории для размещения перерабатывающих  сельхозпредприятий. Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно - геологического изыскания и обоснования не допускается.

• Основными санитарно-экологическими проблемами являются:

- транзит автотранспорта по автодороге "Калач – Манино- граница Волгоградской области";

- размещение ряда ферм и с/х предприятий на территории села без соблюдения СЗЗ. Некоторые в настоящее время не действуют и на их территории возможно размещение  предприятий  с санитарно-защитной зоной не более 50 м.

- отсутствие на многих предприятиях разработанных и утвержденных проектов СЗЗ;

- отсутствие водопровода, канализационных сетей и очистных сооружений.

• Основным типом жилой застройки является одноэтажный усадебный жилищный фонд (97%) с небольшой долей 2эт. жилой застройки (3%).

• Почти 82,8% занимает жилищный фонд с износом 31-65%, что приведет к концу расчетного срока к увеличению удельного веса ветхого жилого фонда.

• Уровень жилищной обеспеченности составляет 26,25 м2/чел, что чуть выше среднего показателя по Воронежской области (23,9 м2/чел. в среднем по области или 22,1 м2/чел. в среднем по Центральному Федеральному округу).

• Учреждения культурного и социально-бытового обслуживания представлены в минимальной номенклатуре и по некоторым позициям, особенно коммунально-бытовое обслуживание, уровень ниже нормативного (отсутствуют бани, химчистки).

• Отсутствует сбалансированность в размещении учреждений обслуживания (в основном все сосредоточены в общественном центре).

• Перспективное территориальное развитие жилой застройки возможно как в черте, так и за пределами населенных пунктов. Наиболее благоприятное направление для развития жилой зоны  с.Подгорное по инженерно–геологическим и экологическим условиям – восточное и южное. Развитие с. Ильинка предлагается так же в  восточном направлении. Развитие с. Серяково, в связи с его малочисленностью, не предполагается.

• Развитие рекреационных зон возможно за счет благоустройства и озеленения берегов рек Подгорная и Манина.

• Развитие производственных зон – за счет внутренних территорий и резервирования площадок за пределами границ населенных пунктов.

2. Основные направления социально-экономического и территориального развития

2.1 Цели, задачи и тенденции территориального планирования

Генеральный план муниципального образования - Подгоренского сельского поселения является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития Подгоренского сельского поселения является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение сложившихся условий. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Улучшение и совершенствование системы обслуживания населения;

- Сохранение и перспективное развитие зеленого фонда поселения;

- Создание условий для миграционной привлекательности поселения, увеличение естественного прироста населения;

- Обеспечение развития и совершенствования транспортной и коммунальной инфраструктур;

- Реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий;

- Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Основными принципами градостроительного развития Подгоренского сельского поселения являются:

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- обеспечение интересов жителей поселения в развитии районов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- обеспечение сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

2.2 Архитектурно-планировочная организация территории

сельского поселения

Архитектурно-планировочная организация территории Подгоренского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселения, а также характер и объемы реконструкции и благоустройства.

В проекте на расчетный срок до 2025 года даны основные предложения по реконструкции существующих селитебных территорий, упорядочению промышленно-коммунальных территорий, планировочной организации новых площадок строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основной идеей проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных как на улучшение архитектурного облика и повышение уровня благоустройства, так и улучшения качества жизни жителей в целом.

Все это связано с решением ряда архитектурно-планировочных задач, основными из которых являются:

- выбор территории для нового строительства;

- более полное и рациональное использование территории поселения;

- упорядочение сложившейся сети улиц и проездов;

- создание разветвленной системы центров и подцентров культурно-бытового обслуживания;

- развитие рекреационно-оздоровительного комплекса;

- повышение уровня общего и инженерного благоустройства территории поселения.

Планировочная организация территории Подгоренского СП складывалась под влиянием двух основных факторов.

Первый фактор – природно-экологический каркас, формируемый долинами и поймами рек, являющимися основой зон исторически сложившегося сельского расселения.

Главные природные планировочные оси имеют направления:

-  Вдоль долины реки Подгорная, разделяющей поселение на западную и восточную части.

Второй фактор – транспортно-планировочный – это оси транспортных магистралей, автодорог регионального значения  Калач – Манино - гр.Волгоградской обл.( 1-10), Калач – Манино - гр.Волгоградской обл. - Подгорная - Никольское 2ое (В21-0)

Основными планировочными осями села Подгорное являются: направление юг-север:

- автодорога Калач – Манино - гр.Волгоградской обл. - Подгорная - Никольское 2ое (В21-0);

- улицы Спортивная - Красноармейская (от существующего общественного центра)

Преобразование объемно-планировочной структуры села осуществляется с помощью двух основных направлений – это выборочная реконструкция и повышение качества существующих градоформирующих объектов (в центральной части села) и создание новых зон жилой застройки.

Проектом предусматривается посадка в с. Подгорное санитарно-защитной полосы между жилой зоной и автодорогой по ул. Спортивная.

В проекте даны предложения по озеленению прибрежных территорий под скверы, бульвары и парки, а также рекомендации по благоустройству пляжной зоны у реки Манина в  юго-восточной части села.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать восточную и юго-восточную территории с.Подгорное.

Таким образом, дальнейшее развитие жилой и общественной застройки предлагается в двух направлениях - в восточном и юго-восточном. Под новую жилую застройку отводится восточная часть, которая полностью находится в пределах границ населенного пункта и  составляет 8,2 га. Остальные 23,5 га, необходимые для размещения жилья, отводятся в юго-восточной и центральной частях за счет уплотнения существующей застройки.

Учитывая недостаток зеленых насаждений общего пользования, на новых территориях предлагается:

- в юго-восточной части строительство двух бульваров на замыкании которых размещается парк с пляжной зоной;

- в восточной части села устройство бульвара и сквера;

- в северной части предлагается организация сквера с регулярной планировкой,

- в центральной части размещается бульвар и предусматриваются защитные зеленые насаждения вокруг банно-прачечного комбината и КБО.

Развитие производственной зоны предусмотрено в  южном направлении (вдоль автодороги "Калач - Манино - гр. Волгоградской области") на значительном удалении от жилой застройки.

Кроме того, необходима реорганизация и эффективное использование территорий существующих производственных зон.

Размещение жилой застройки в с. Ильинка осуществлять с учетом охранной зоны линии электропередач.

Вредные предприятия, такие как фермы КРС, предлагается вынести за пределы жилой застройки, а территории перепрофилировать под производства, санитарно-защитные зоны которых должны быть в пределах 100-50 м, т.е. производственные предприятия 4-5 классов санитарной вредности.

С учетом подпрограммы «Система обращения с отходами на территории Воронежской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» ДОЦП «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 г.», существующая свалка  ТБО, (расположенная в юго-западном направлении)  подлежит закрытию и рекультивации.  Генеральным планом планируется устройство 2-х контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт» (одна находится в юго-западном направлении, другая расположена к западу от села Подгорное), с     последующим вывозом отходов на полигон ТБО муниципального района, расположенного в районе г.Калач.  К площадкам  необходимо организовать подъезд и выполнить санитарно-защитное озеленение по периметру площадок. До строительства канализации и очистных сооружений вывоз жидких отходов осуществляется ассенизаторской автоцистерной на полигон ТБО муниципального района.

Всего на территории поселения расположены 8 кладбищ: 4 в с.Подгорное, 2 в с.Ильинка, 1 в с.Серяково и 1 в х.Долбневка. Проектом два из них сохраняются (в южной части с.Ильинка и северной части с.Подгорное), предусматриваются резервы для их развития. Остальные кладбища предлагается закрыть с установлением СЗЗ - 50 м.

Так как проектом предлагается развитие поселения индивидуальной  застройкой, отдельных территорий для размещения гаражей для хранения личного транспорта не предусматривается.

2.3 Экономические аспекты и прогноз численности населения

Значительные изменения в социально-экономической, политической и инвестиционной политике государства потребовали изменений и в подходах к градостроительному проектированию.

Генеральный план является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план базируется на прогнозируемых тенденциях социального и экономического развития в перспективном периоде.

Сельское поселение и прилегающие к нему территории обладают потенциальными возможностями для дальнейшего развития:

- накопленный потенциал в области аграрного сектора экономики;

- наличие естественных плодородных почв;

- наличие трудовых ресурсов;

- благоприятное состояние окружающей среды.

Имеющиеся предпосылки определяют приоритетное направление развития и хозяйственной деятельности муниципального образования:

- восстановление и развитие экономического потенциала сельских территорий;

- оптимизация отраслевой структуры сельского хозяйства и дальнейшее поступательное его развитие с целью расширения сырьевой базы для предприятий перерабатывающей промышленности;

- восстановление и развитие производства мясной и молочной продукции, как важнейшей продукции потребительского рынка;

- поддержание положительных тенденций в динамике численности трудовых ресурсов;

- создание условий миграционной привлекательности;

- увеличение количества рабочих мест;

- расширение сферы услуг, оживление малого бизнеса, способных привести к наращиванию экономического потенциала;

- развитие социальной сферы, в основе которой решение жилищной проблемы;

- обеспечение более энергичного привлечения частного сектора к комплексному развитию жилых территорий.

Экономическая база поселения на перспективу сохранит свою агропромышленную направленность. Отраслевая структура будет характеризоваться преобладанием перерабатывающей промышленности.

В промышленности идет процесс реструктуризации, то есть процесс адаптации предприятий к новым условиям хозяйствования, спросовым предложениям и спросовым ограничениям рынков сбыта.

Отсутствие устойчивых плановых показателей развития хозяйственного комплекса на позволяет ориентироваться в проектных расчетах на состояние градообразующей базы.

Однако, прогноз численности населения – один из важнейших ресурсных показателей.

Базовый прогноз численности населения произведен по демографическим данным статистического, финансово-экономического отделов районной администрации и сельского совета, а также прогнозным данным Схемы территориального планирования Воронежской области.

Прогноз населения

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей перспективного планирования развития территории. Он позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

Для современной демографической ситуации Подгоренского СП характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток, и как следствие этого — постоянное сокращение численности населения.

Данный режим воспроизводства населения в стране, а соответственно и в регионах, установился начиная с 1992 г.,. В последующие годы происходит лишь колебание масштабов естественной убыли, так, в последнее время отмечается тенденция ее некоторого снижения. Вместе с тем, сохраняется сформировавшийся ранее суженный режим замещения поколений, когда ни одно из поколений не оставляет равноценную замену.

Описанные демографические процессы и их возможные трансформации были положены в основу сценарных прогнозов численности и структуры населения Подгоренского СП.

При составлении прогноза численности населения учтена сложившаяся демографическая ситуация, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 N 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 - 2010 годах,  разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов, положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

Прогноз перспективной численности населения на первую очередь (2015г) и расчетный срок (2025г) основан на анализе изменения численности населения за предидущие годы с учетом естественного и механического движения. Тенденция естественной убыли, хотя и более замедленными темпами с уменьшением доли детских и трудоспособных возрастов предположительно продолжится на проектируемые периоды. Закладываемое незначительное снижение группы трудоспособного возраста объясняется с одной стороны нахождением в ней многочисленного контингента родившихся в доперестроечный период, а с другой стороны повлияет в сторону уменьшения фактор вступления в нее поколения рождения конца 80-х начала 90-х годов, отличающихся низким уровнем рождаемости.

Одновременно будет происходить дальнейшее старение населения. Перспективное население напрямую зависит от общей социально-экономической ситуации, которая предопределит процессы рождаемости, смертности и механического движения.

Рассмотрено несколько вариантов развития демографической ситуации. Они различаются тенденциями коэффициентов рождаемости, смертности и миграции населения и включают как экстраполяцию сложившихся демографических процессов, так и возможные их изменения под влиянием различных инновационных мер.

В соответствии с базовым сценарием, который рассматривается как наиболее вероятный в исполнении,  численность населения из-за естественной убыли будет снижаться до 2030 г., общее снижение численности составит 89% от численности 2010г. (100%).  То есть  к 2030 г. численность населения Подгоренского СП составит 2,330 тыс. чел.,  против 2,605 тыс. чел. в 2010 г.

За этот же период, доля населения в трудоспособном возрасте снизится примерно на 1% и составит к 2030 г.- 1,375 тыс. чел. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 15% в 2009 г. до 16% в 2030 г.

Пессимистический прогноз, по сравнению с базовым, приводит к более значительному сокращению населения. Общее снижение численности составит 75%. Т.е. к 2030 г. численность населения Подгоренского СП составит 1,955 тыс. чел. против 2,605 тыс. чел. в 2010 г.

За этот же период доля населения в трудоспособных возрастах снизится примерно на 1% и составит к 2030 г. 1,154 тыс. чел. Доля возрастной группы до 16 лет возрастет с 15% в 2009 г. до 16% в 2030 г. В то же время, за счет снижения младенческой смертности несколько улучшится демографическая структура населения. Иными словами, произойдет перераспределение демографической структуры в пользу младших возрастов.

Среднегодовые темпы спада по естественной убыли за 2009 – 2030 гг. в случае пессимистического сценария составляют 1,6%, для базового – 0,7%.

По оптимистическому сценарию численность населения к 2030г. составит 2,683 тыс. чел.

Моделируемый в оптимистическом сценарии рост рождаемости в сочетании со снижением смертности существенно изменит демографическую структуру населения.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной среднегодовой положительной миграции (3,5-4,5‰ в год).

За расчетную, для генерального плана, численность и структуру населения принимаем по базовому прогнозу: общая численность населения

к 2030 г. составит 2330 человека.

| Показатели | Базовый | Прогнозируемый |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2015 | 2030 |
|  | чел. | % | чел | % | чел | % |
| Численность населения | 2605 | 100 | 2513 | 100 | 2330 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста | 390 | 15 | 384 | 15,3 | 373 | 16 |
| В трудоспособном возрасте | 1565 | 60 | 1500 | 59,7 | 1375 | 59 |
| Старше трудоспособного возраста | 650 | 25 | 629 | 25 | 582 | 25 |

2.4 Объемы жилищного строительства

Жилищный фонд населенных пунктов поселения в настоящее время характеризуется довольно низкими показателями централизованного инженерного оборудования.

Приоритетная задача жилищного строительства:

- создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика центра поселения и других населенных пунктов.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение объемов нового жилищного строительства;

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.

Потребность в селитебных территориях на расчетный срок определена исходя из необходимости постепенного создания комфортных условий проживания каждой семьи в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Обеспеченность населения Подгоренского поселения общей площадью жилья составляет 26,25 м²/чел., что выше среднеобластной (в целом по области - 23,9  м²/чел., по городским поселениям - 21,9  м²/чел., по сельским поселениям - 24,3  м²/чел.).

Схемой территориального планирования Воронежской области предполагается увеличение обеспеченности населения жильем до 35,0  м²/чел.

На расчетный срок потребуется дополнительно 13,3 тыс. м² общей площади.

Так как приоритетным направлением жилищного строительства в сельской местности, согласно «Схемы территориального планирования Воронежской области», является малоэтажное усадебное, то новое строительство предполагается усадебного типа.

В усадебной жилой застройке будут расселяться около 380 чел., для этой цели необходимо новое строительство 133 домов или 13,3 тыс. м2 общей площади. Для этого  необходимо отвести территорию около 33,3 га (с участками при доме 0,2-0,3 га).

Предусмотрено развитие следующих жилых зон:

1. Жилой участок на востоке с.Подгорное, включающий 12,4 га малоэтажной застройки как на новых территориях, так и в условиях реконструкции существующей жилой застройки. Объем жилищного строительства составит 4,1 тыс. м2 или 41 дом (с участками при доме 0,2-0,3 га).

2. Участок на юге с.Подгорное, занимающий 19,3 га малоэтажной жилой застройки, так же включает в себя участки с реконструируемой застройкой. Объем нового жилищного строительства составит 6,5 тыс. м2  или 65 домов (с участками при доме 0,2-0,3 га).

3. Участок в восточной части с.Ильинка, занимающий 8,1 га малоэтажной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства 2,7 тыс. м2 или 27 домов (с участком при доме 0,2-0,3 га).

Расчет территории жилищного строительства

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измер. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный (2-эт.) жилой фонд – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 2,0 |
|  | в том числе: существующий сохраняемый | -//- | 2,0 |
|  | новое строительство | -//- | - |
| 1.2. | Население в жилищном фонде | Чел. | 57 |
| 1.3. | Средняя плотность населения | чел/га | 142,5 |
| 1.4. | Территория для нового строительства | га | - |
| 2. | Усадебная застройка – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 79,6 |
|  | в том числе: существующий жилищный фонд | тыс.м2.общ.пл. | 66,3 |
|  | Жилищный фонд , находящийся в ветхом и аварийном состоянии | -//- | - |
|  | Новое строительство | -//- | 13,3 (133 дом.) |
| 3. | Население в усадебной застройке | чел. | 2273 |
| 4. | Средняя плотность застройки | чел/га | 10 |
| 5. | Территория нового строительства (усадебного) – всего | га | 39,8 |
|  | Из них: ранее отведенного | -//- | - |
|  | требуется дополнительно | -//- | 39,8 |
| 6. | Жилищный фонд к концу расчетного срока | тыс. м2/% | 81,6/100,0 |
|  | в том числе: многоквартирный | -//-/% | 2/2,5 |
|  | усадебный | -//-/% | 76,6/97,5 |
|  | Численность населения – всего | тыс. чел. | 2330 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность* | м2/чел. | 35 |

*Примечание: «СТП Воронежской области» на 2025г. определен средний показатель жилой обеспеченности сельского населения области в размере 35 м2 на 1 человека.

2.5 Организация культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечение комфортности проживания.

Улучшение и развитие системы социально-культурного обслуживания населения, создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей относится к приоритетным направлениям.

В генеральном плане предложения по развитию системы культурно-бытового обслуживания разработаны с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий, то есть развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей – новых видов услуг; коммерческо-деловой сферы, направленной на повышение деловой активности населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная – финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на все население, и в первую очередь, на малообеспеченное, и должна обеспечить гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера нормируется основанному на социальной статистике учету (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещений медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не нормируется, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности сферы проживания в части обеспечения достаточных по объему и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их использование.

Проектом предлагается:

- вблизи жилья – представление социально-гарантированных услуг повседневного спроса; - формирование центров обслуживания местного уровня, расположенных в зоне жилой застройки;

- в системе общественного центра – представление услуг эпизодического спроса; - формирование общественно-деловой зоны.

При расчете емкости объектов общесельского уровня учитывается население всего поселения.

Необходима реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания.

Прогнозируемые объемы гарантированных услуг в объектах социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура) рассчитаны по «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 г. № 1063р с изменениями от 14.07. 2001 г.№942-р, от 13.07.2007 г. №923-р.

Ориентировочный (контрольный) расчет потребности остальных объектов обслуживания произведен по нормам СНиП 2.07.01-89 и с учетом федерального закона о розничных рынках.

Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждения | Един. измер. | Норма на 1000 жителей | Требуется по норме | Существует, сохраняется | Запроекти-ровано | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования. |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 93 | 20 (факт 25) | 73 | Социальные нормативы и нормы |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 180 | 420 | 411 | - | Социальные нормативы и нормы |
| 3 | Внешкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом детского творчества | мест | 4,6% от числа школьников | 21 | - | 23(в здании школы) |  |
|  | Станция юных натуралистов | мест | 0,4% от числа школьников | 2 | - |  |  |
|  | Детская школа искусств | мест | 12%-/1-8 классов | 54 | - | - |  |
| Учреждения здравоохранения. |
| 4 | Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 31 | - | - | Социальные нормативы и нормы |
| 5 | Амбулатории, ФАП* | пос./см | 18,15 | 42 | 115 | - | Социальные нормативы и нормы |
| 6 | Станция скорой медицинской помощи** | авт. | 1 на 10 тыс. жит. | 1 | - | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 7 | Аптека | объект | на 6,2 тыс. чел. | 1 | 1 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 8 | Молочная кухня | пор./ сут. | 4 на 1 реб. до 1 года | - | - | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 9 | Раздаточный пункт молочной кухни | 0,3 м² общ. пл. | на 1 реб. до 1 года | - | - | - | СНиП 2.07.01-89 |
| Физкультурно-спортивные сооружения. |
| 10 | Спортивные залы | м² | 350 | 815,5 | - | 815,5 | Социальные нормативы и нормы |
| 11 | Плавательные бассейны | м² зеркала воды | 75 | 175 | - | 175 | Социальные нормативы и нормы |
| 12 | Плоскостные сооружения | т. м² | 1,95 | 4,5 | 5,7 | - | Социальные нормативы и нормы |
| Учреждения культуры и искусства. |
| 13 | Клуб* | мест | 100 | 233 | 820 | - | Социальные нормативы и нормы |
| 14 | Библиотека* | объект | 1 на 3-5 тыс. чел. | 1 | 1 | - | Социальные нормативы и нормы |
| 15 | Музей | объект | 1 на 20 тыс. чел. | - | - | - | Социальные нормативы и нормы |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания. |
| 16 | Магазины продовольственных товаров | м² торг. пл. | 300 | 699 | 291,5 | 407,5 | СНиП 2.07.01-89 |
| 17 | Магазины непродовольственных товаров | м² торг. пл. |  |  |  |  |  |
| 18 | Рынок* | м² | 24 | 56 | - | 56 | СНиП 2.07.01-89 |
| 19 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 93 | 208 | - | СНиП 2.07.01-89 |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 16 | - | 16 | СНиП 2.07.01-89 |
| Предприятия коммунального обслуживания. |
| 21 | Гостиница | мест | 6 | 14 | - | 14 | СНиП 2.07.01-89 |
| 22 | Бани | мест | 7 | 16 | - | 16 | СНиП 2.07.01-89 |
| 23 | Прачечная | кг/см | 60 | 140 | - | 140 | СНиП 2.07.01-89 |
| 24 | Химчистка* | кг/см | 3,5 | 8,2 | - | 8,2 | СНиП 2.07.01-89 |
| 25 | Пожарное депо** | автом. | 2 | 2 | 1 | 1 | СНиП 2.07.01-89 |
| 26 | Отделение сбербанка | 1 место | на 1-2 тыс. чел. | 2 | - | 2 | СНиП 2.07.01-89 |
| ● Примечание: * Объекты рассчитаны с учётом населения прилегающих населенных пунктов. ** Объекты рассчитаны на всё населения поселения |

Анализ размещения основных объектов культурно-бытового обслуживания в сопоставлении с расчетными потребностями позволяет сделать ряд предложений по формированию социальной инфраструктуры:

• Общественный центр с.Подгорное расположен на ул.Больничной и ул.Школьной и включает административно-деловые учреждения, среднюю школу, здание сельской администрации, дом культуры, предприятия торговли и общественного питания.

• Спортивная зона со стадионом расположена вдоль ул.Больничной.

• Медицинская зона – район общественного центра (ул.Школьная).

• Центры обслуживания местного уровня:

- район нового жилищного строительства в восточной части с.Подгорное;

- районы нового жилищного строительства в южной части с.Подгорное;

- центр с.Ильинка.

Кроме того ряд объектов, а именно больничный стационар, молочную кухню с раздаточным пунктом, рынок и гостиницу, в связи с малой вместимостью нецелесообразно размещать в проектируемом поселении. Услугами этих предприятий жители Подгоренского поселения могут воспользоваться в районном центре - г. Калач.

2.6 Развитие системы зеленых насаждений

Существующее положение

Зеленые насаждения территории с. Подгорное представлены озелененными участками при административных и общественных учреждениях, сосредоточенных в основном по ул. Школьной и ул. Больничной, приусадебными садами. Породный состав представлен местными зональными видами: клен остролистный и ясенелистный, рябина обыкновенная, береза бородавчатая, липа мелколистная, различные виды тополя, туи и спиреи, в единичных случаях присутствует ель обыкновенная и голубая.

Зеленые насаждения общего пользования составляют 35,0 га, что соответствует 149 м2 на одного человека.

Следует отметить, что богатое природное окружение, наличие реки Подгорная и меловых гор делает территорию центра сельского поселения ландшафтно-привлекательной и своеобразной.

Проектное предложение

Формирование системы зеленых насаждений предлагается проводить с учетом природных особенностей территории, рельефа, принятого архитектурно-планировочного решения генплана.

Формирование единой системы зеленых насаждений включает следующие направления:

- сохранение и развитие существующих зеленых насаждений общего пользования в сложившейся застроенной части с. Подгорное;

- развитие и реконструкция зеленых насаждений вдоль улиц с заменой малоценных, старовозрастных экземпляров клена ясенелистного (американского) и тополя;

- организация системы зеленых насаждений на вновь проектируемых территориях: озеленение улиц, устройство бульваров, скверов и парадно оформленных озелененных участков в формируемых зонах обслуживания населения.

Предусматривается ландшафтная организация природной составляющей, включая:

1. Создание пейзажного лесо- и лугопарка  в южной части села, вдоль р.Манина общей площадью 16,0 га с расчисткой берегов и частичным благоустройством и озеленением, с обустройством прогулочных аллей, дорожек и устройством зон отдыха.

2. Организация трех бульваров в проектируемой южной жилой зоне.

3. Создание бульвара и мини-парка в проектируемой восточной жилой зоне.

4. Благоустройство северной части села (район ул. Круглый лиман).

Все отдельные элементы формируемой системы зеленых насаждений связаны между собой озелененными улицами.

Проектом предусматривается озеленение санитарных разрывов между промышленно-коммунальной и жилой зонами.

Климатические и почвенные условия позволяют применять в озеленении достаточно широкий ассортимент древесно-кустарниковых пород, характерных для европейской части России.

Для формирования насаждений бульваров и скверов рекомендуется применять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколистную, ясень зеленый, различные виды спиреи, сирени, боярышника, шиповника, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать более разнообразные и привлекательные композиции, особенно применение туи (различных сортов).

У воды, на переувлажненных почвах, рекомендуется высаживать: иву, различные виды тополя, лиственницу, черемуху, смородину.

Площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит около 80 га, что соответствует 307 м2 на человека.

2.7 Транспортная инфраструктура

2.7.1 Внешний транспорт

Современное состояние

Внешние связи обеспечиваются автомобильным транспортом. С запада на восток по южной части сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения "Калач - Манино - гр.Волгоградской области", в северном направлении от с. Подгорное проходит дорога местного значения "Калач - Манино - гр.Волгоградской области" - Подгорная - Никольское 2е.

Дороги Калачеевского муниципального района на территории

Подгоренского СП

| Шифр | Наименование дороги | Категория | Условная начальная точка и условная конечная точка, отм. км | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные (областные) дороги |
| 1-10 | Калач - Манино - гр.Волгоградской обл. | III | 2.23-32.855 | 30.625 |
| 4-10 | "Калач - Манино - гр.Волгоградской обл." -с.Ильинка | IV | 0.000 – 2.810 | 2,810 |
| 5-10 | "Калач - Манино - гр.Волгоградской обл." - Подгорная - Никольское 2е - с.Серяково | IV | 0.000 – 2.000 | 3,000 |
| В21-0 | "Калач - Манино - гр.Волгоградской обл." - Подгорная - Никольское 2е | IV | 0.000 -12.013 | 12,013 |
| ИТОГО: | 48,448 |

*данные получены в Управлении автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской обл.

Дороги местного значения составляют 52,9 км., в т.ч. дороги с твердым покрытием -10,7 км.

Междугородная и пригородная перевозка пассажиров осуществляется автобусным транспортом.

Проектное решение

В развитии транспортной сети сельского поселения приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей дорожной сети. В результате реализации предлагаемых мероприятий по развитию дорожной сети возрастут скорость и безопасность дорожного движения, снизится себестоимость проезда, сократится время перевозки грузов и пассажиров, оптимизируется оказание медицинской, противопожарной помощи, возрастет оперативность реагирования служб спасения при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

•  Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог;

•   Обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами;

• В генеральном плане  резервируются территории для размещения автобусных остановочных и  разворотных площадок, предлагаются новые улицы, пробиваются дополнительные транспортные направления, обеспечивающие связи северной и южной частей села через р. Манина.

При выборе новых направлений автодорог проектом предусмотрено максимальное использование сложившейся автодорожной сети.

Необходима комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к с.Подгорное и с.Ильинка: благоустройство и улучшение покрытия проезжей части, организация водоотведения. Рекомендуемая ширина земельного полотна и покрытия проезжей части на дорогах районного значения 11 и 9 м; на дорогах местного значения 6-7 м.

Учитывая малый грузопоток на с. Серяково движение транзитного транспорта сохраняется через село Подгорное - по ул.Советской.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Калачеевском муниципальном районе ведомственной целевой программой "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010 - 2012 г.г. " не предусмотрено. Поэтому администрации СП необходимо попытаться включить реконструкцию автодорог в областные целевые программы.

2.7.2 Поселковые улицы и дороги

Современное состояние

Главными транспортными связями села Подгорное являются: главный въезд в село с автодороги "Калач - Манино - гр.Волгоградской области", улицы Октябрьская, Спортивная, Советская, Шевченко и Пушкина. Остальные - жилые улицы, их трассировка приближена к условиям существующего рельефа и окружающего ландшафта.

Главные улицы  в центральной части села имеют асфальтово-бетонное покрытие, остальные улицы и дороги грунтовые или отсыпаны щебнем.

Существующие искусственные сооружения в селе – мосты, обеспечивающие транспортную и пешеходные связи через реки Подгорная и Манина. Автобусного движения внутри села не имеется, для поездок в центр из наиболее удаленных мест можно воспользоваться рейсовыми автобусами "Автостанция — х. Нагольный". Общая протяженность улично-дорожной сети в существующих границах населенных пунктов составляет — 52,9км., в том числе: с.Подгорное — 31,1 км; с.Ильинка — 17,0 км; с. Серяково - 4,8 км.

Проектное решение

В проекте генерального плана поселения уличная сеть и внепоселковые дороги решены как взаимосвязанные элементы единой транспортной внутрихозяйственной и районной сети, обеспечивающей внутрипоселковые и внешние связи на всех этапах последовательного преобразования планировочной структуры населенных пунктов.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить за счет упорядочения сложившейся сети улиц и дорог с.Подгорное, строительства новых и их дифференциации по назначению:

- главные дороги – главный въезд в село, часть ул.Октябрьская (до пересечения с ул.Спортивная), ул.Спортивная (от пересечения с ул.Октябрьской до пересечения с ул.Советской), ул.Советская, ул.Шевченко, ул.Пушкина - ширина в красных линиях 25 - 30 - 40 м. Основные дороги – ул.Садовая, ул.Краснознаменная, ул.Кооперативная, ул.Школьная, ул.Больничная, ул.Первомайская, ул.Русская, ул.Зеленая, ул.Горького, ул.Круглый лиман (ширина в красных линиях 20 - 30 м).

Остальные жилые улицы и проезды местного значения – ширина в красных линиях                 15 - 20 м.

А также  за счет строительства новых улиц и дорог. Общая протяженность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит — 64,7 км., в том числе: с.Подгорное — 40,0 км; с.Ильинка — 19,9 км; с.Серяково - 4,8 км.

2.7.3 Поселковый транспорт

Современное состояние

Передвижение жителей внутри села осуществляется самостоятельно. Автобусные маршруты внутри поселения и села отсутствуют,  для поездок в центр из наиболее удаленных мест можно воспользоваться рейсовыми автобусами "Автостанция - х.Нагольный". На территории поселения расположены 7  автобусных остановок : две в с.Ильинка (первая - на примыкании дороги 4-10 к дороге 1-10, вторая - непосредственно на въезде в село), две в с.Подгорное (первая - на примыкании дорог В21-0 и 1-10, вторая в центре села), три в с.Серяково (первая на примыкании дорог В21-0 и 5-10, вторая - в южной части села, третья - в северной части).

Проектное предложение

Учитывая, что населенные пункты поселения небольшие по численности населения и территориям, автобусные маршруты внутри села проектом не предусматриваются.

2.8 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:

- Организация поверхностного стока на территориях населенных пунктов.

- Благоустройство и озеленение берегов на рек Подгорная и Манина.

- Устройство рекреаций — зон отдыха для населения в южной части села Подгорное.

- Благоустройство зон отдыха.

- Мероприятия по инженерной защите территорий, на которых существуют капитальные здания и сооружения, от затопления паводковыми водами р.Манина, р. Подгорная

Организация поверхностного стока

Территория с. Подгорное расположена вдоль реки Подгорная. Абсолютные отметки основной части территории изменяются от  91,0 м до 100,0 м.

Общие уклоны поверхности небольшие, от 1% до 2-3%. Однако, на  значительной части территории они составляют менее 0,5%, что очень неблагоприятно для организации поверхностного стока вод. Поэтому предлагается запроектировать открытую систему водоотвода. Открытые лотки-кюветы по дну или всему периметру должны быть укреплены (каменное мощение, монолитный бетон, одерновка), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5. На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяются переездными трубами. Глубину кюветов устраивают не более 0,8-1 м. Минимальная ширина по дну кювета принимается 0,4 м. Минимальный уклон по дну лотков 0,4% должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков.

Открытые лотки проектируют со сбросом вод в балки и овраги, пониженные места, с использованием локальных очистных сооружений.

Для пропуска поверхностных вод по тальвегам и пониженным местам через улицы укладываются водопропускные трубы диаметром не менее 1,0 м. Детальная проработка схемы вертикальной планировки должна выполняться на последующих стадиях проектирования (проект планировки).

Благоустройство и озеленение берегов на рек Подгорная и Манина

Село Подгорное расположено на слиянии рек Подгорная и Манина. Река Подгорная протекает с севера на юг, а после слияния меняет направление и течет с востока на запад, река Манина - с востока на запад. Для сохранения уровня воды предотвращения эрозии и для благоустройства зеленой зоны проектируется облесение берегов, пробивка прогулочных аллей и дорожек.

Устройство рекреаций — зон отдыха для населения в южной части села Подгорное

В южной части с.Подгорное предлагается устройство парковой зоны, идущей от реконструируемой жилой застройки, с выходом на берег р.Манина. Её создание обогатит пейзажную привлекательность селения,  повысит уровень благоустройства, создаст условия для организации активного и тихого отдыха местного населения.

Благоустройство зон отдыха

В проектируемых жилых зонах предлагается устройство зеленых бульваров и скверов, а также реконструкция существующих мест общего пользования — скверов, мемориальных комплексов, памятных мест в существующей жилой застройке.

Мероприятия по инженерной защите территорий, на которых существуют капитальные здания и сооружения, от затопления паводковыми водами р.Манина, р. Подгорная

Капитальное строительство на затапливаемых паводковыми водами территориях запрещено. Для территорий, на которых существуют капитальные здания и сооружения необходимо выполнить мероприятия по их инженерной защите от затопления паводковыми водами р.Манина, р. Подгорная.  Это комплекс работ, включающий:  расчистку русла реки, осушительные мероприятия с устройством дренажных систем, строительство насыпей и дамб, превышающих  максимальную отметку затопления и др. По данному мероприятию необходима разработка специального проекта.

2.9 Санитарная очистка территории

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство». Планировка и застройка городских сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию» полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Исходные материалы администрации Подгоренского сельского поселения.

В Подгоренском сельском поселении предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий). Для этого необходимо пополнить парк спецтехники в количестве 2 единиц (грузовой автотранспорт и автопогрузчик).

Планово-регулярная система включает: подготовку к погрузке в собирающий мусоровозный  транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций села, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства:

- на 1 очередь – 1,6 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок – 1,8 м3 на 1 человека в год.

Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал, обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и приведено в таблице.

Предлагается контейнерная система сбора ТБО с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт».

Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.). Запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории села.

На территориях мастерских и машинных дворов для сбора ТБО предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

| Показатели | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел. | 2513 | 2330 |
| Площадь усовершенствованных покрытий, т. м2 | 129,9 | 135,9 |

Виды отходов

| Виды отходов | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Твердые отходы, м3 | 3960 | 4194 |
| Уличный смет с улиц, проездов, площадей, м3 | 1818,6 | 1902,6 |

Обезвреживание ТБО   предусматривается на  районном полигоне.

На полигоне допускается обезвреживать:

• бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых учреждений;

• уличный смет;

• неутилизируемый строительный мусор и др. нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефте- газосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

2.10 Охрана окружающей среды

2.10.1 Общие положения

Предлагаемое генеральным планом проектное решение разработано с учетом экологических и санитарно-гигиенических факторов и планировочных ограничений, соблюдения принципов функционального зонирования.

Архитектурно-планировочные мероприятия в определенной степени будут содействовать улучшению и стабилизации экологической обстановки в центре поселения и Подгоренском поселении в целом.

Предложение по градостроительному развитию базируется на комплексной оценке, которая учитывает все территориальные ограничения градостроительной деятельности (зоны с особыми условиями использования), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды (раздел 1.8).

Перспективное территориальное развитие в выбранных направлениях является наиболее благоприятным, учитывая удаленность от источников негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека и относительно благоприятные условия для строительства.

В планировочном решении максимального сохранены зеленые насаждения и ландшафтные особенности, составляющие основу «экологического каркаса» территории. Объем нового «зеленого» строительства – организация парков, скверов, бульваров – позволит  значительно улучшить существующие показатели в зеленых насаждения общего пользования.

Большое внимание уделяется формированию рекреационных зон.

Предусматривается резерв под развитие производственной зоны (в основном под сельскохозяйственное производство и продукцию переработки) при соблюдении необходимых озелененных санитарных разрывов, отделяющих ее от жилой зоны. Основное развитие производственных зон предусмотрено на существующих площадках, на территориях неработающих предприятий, где возможно размещение отдельных предприятий 4-5 класса санитарной вредности, а также в юго-восточном направлении.

В соответствии с санитарно-экологическими требованиями необходимо на всех предприятиях разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и санитарно-защитных зон (СЗЗ) с комплексом мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размеров СЗЗ. Небольшие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения позволяют предположить, что при разработке проектов СЗЗ для предприятий, которые перекрывают нормативными зонами жилую застройку, размеры СЗЗ сократятся.

При невозможности сокращения размеров СЗЗ предприятия, перекрывающие жилую застройку, обязаны выплачивать жителям компенсации или расселить их, перепрофилировать жилой фонд в объекты общественно-делового назначения, необходимые для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, выполнить озеленение СЗЗ, или сократить свои мощности, или перепрофилировать свою деятельность.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития транспортной и инженерной инфраструктур. В целях снижения негативного влияния автотранспорта предусмотрено упорядочение транзитного движения по территории поселенческого центра, благоустройство улиц и реконструкция дорожных покрытий.

Даны предложения по улучшению санитарной очистки территории, предусмотрено устройство площадки с установкой контейнера большей емкости (30 м³), оснащенных системой «Мультилифт» с последующим вывозом на муниципальный районный полигон ТБО. Площадку предлагается разместить к западу от с. Подгорное.

Для двух кладбищ, расположенных в с.Ильинка (южная окраина села) и с.Подгорном (северная часть села) предусмотрен резерв развития. Остальные шесть кладбищ расположены в зоне жилой застройки и подлежат закрытию.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные воды намечено строительство ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.

Таким образом, реализация положений генерального плана позволит решить основные социально-гигиенические проблемы поселенческого центра, включая:

- централизованное канализование и строительство очистных сооружений;

- капитальный ремонт существующих и прокладка новых водопроводных сетей;

- устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов ТБО;

- выбор резервных территорий для сохраняемых кладбищ;

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Целостность и непрерывность основных составляющих природного комплекса обеспечивается путем:

- Проведения работ по ландшафтному благоустройству и озеленению берегов реки с искусственно созданными водоемами с целью сохранения и поддержания индивидуальности ландшафта, а также создания рекреации на прилегающих территориях;

- Формированием системы зеленых насаждений, зон отдыха.

2.10.2 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

При разработке проекта генерального плана Подгоренского сельского поселения Калачеевского района Воронежской области основным направлением является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

За основу проектного решения приняты принципы устойчивого развития территории – обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

На основании природно-климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий  Подгоренского сельского поселения  определены особенности природной среды, влияющие на экологическое состояние территории, и устойчивость отдельных ее компонентов к антропогенному воздействию.

По данным ГУ «Воронежский областной Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере с. Подгорное  в пределах нормы.

Согласно схемы территориального планирования Воронежской области Калачеевский район и  Подгоренское СП  в частности, по многим показателям оценки территории относится к достаточно комфортным и относительно благоприятным.

Территория села характеризуется хорошими условиями проветривания, чему способствует благоприятная роза ветров. В соответствии со среднегодовыми значениями метеорологических параметров по способности рассеивать примеси с. Подгорное относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА).

В селе нет предприятий высокого класса санитарной опасности.  Таким образом, экологическая обстановка села может быть оценена как достаточно благоприятная.

Однако в селе существует ряд санитарно-гигиенических проблем, которые необходимо учитывать при проектировании и планировке:

-  размещение ферм на территории села без соблюдения СЗЗ;

-  отсутствие на многих предприятиях разработанных и утвержденных проектов СЗЗ;

-  значительная изношенность существующих инженерных сетей.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Одним из основных факторов состояния окружающей среды, по степени влияния на здоровье населения, является загрязнение атмосферного воздуха.

Как было отмечено выше, многие действующие на территории с. Подгорное предприятия не имеют  проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и санитарно-защитных зон (СЗЗ). Однако, данные фонового загрязнения атмосферного воздуха в с. Подгорное, позволяют сделать вывод о допустимости уровня загрязнения атмосферы.

Поэтому, при разработке генерального плана села разработаны планировочные мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

К планировочным мероприятиям, в первую очередь, относится функциональное зонирование села,  с упорядоченным расположением на его территории зоны жилой застройки, производственной зоны, созданием рекреационных зон.

Так, развитие производственной зоны предусмотрено в юго-восточном направлении села, на значительном удалении от жилой застройки.  Так же предлагается закрыть ряд действующих кладбищ, а для продолжающего функционировать, предусматривается резерв для развития (северная часть села с соблюдением СЗЗ).

В южном  направлении предлагается развитие рекреационных зон, вдоль реки Манина.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории села является автотранспорт.

Поэтому при проектировании транспортной инфраструктуры села предусмотрены мероприятия по уменьшению транспортных выбросов:

- создание упорядоченного транзитного автомобильного движения по селу;

- благоустройство дорог и улиц;

- применение качественного дорожного покрытия;

- посадка зеленых насаждений, обладающих несложным уходом и высокой продуктивностью по поглощению токсичных газов и очистке от пыли.

Зеленые насаждения играют значительную роль не только для минимизации транспортных выбросов, но и обладают свойствами улучшить экологическую обстановку на территории села и поселения.

Поэтому при разработке генерального плана озеленению территории  уделено большое внимание. Зеленые насаждения в планировочной структуре выполняют следующие функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция заключаются в очищении воздуха от пыли и газов, снижении силы ветра, регулировании теплового режима.

Декоративно-планировочная функция зеленых насаждений выражается в декорировании неинтересных поверхностей и сооружений.

Рекреационное значение зеленых насаждений связано с организацией отдыха населения, зеленые насаждения - наилучшая среда для отдыха.

Проектом предусматривается сохранение, развитие и реконструкция существующих зеленых насаждений, а также создание новых бульваров и скверов в жилых зонах, создание зеленых рекреаций.

Мероприятия по охране и рациональному использованию

земельных ресурсов и почвенного покрова

По совокупности инженерно-геологических условий Подгоренское поселение относится к категории территорий с  благоприятными инженерно-строительными условиями. При незначительной инженерной подготовке возможна длительная безаварийная эксплуатация зданий.

Инженерно-геологические процессы на проектируемой территории  возможны в виде плоскостной водной эрозии, приводящей к  смыву почв. Оползневые процессы могут быть развиты локально.

Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующих инженерно-геологических изысканий и обоснований не допускается. Требуется проведение комплекса работ и мероприятий по предотвращению эрозии и смыва почв.

Загрязнение почв происходит за счет оседающих на почву загрязняющих веществ из атмосферных выбросов, которые в дальнейшем проникают в грунтовые и поверхностные воды. Наибольшее загрязнение почв отмечается в зоне промышленно-коммунальных объектов и в полосе примыкания к улицам и проездам. Также источниками загрязнения почв являются бытовые отходы и сбрасываемые на рельеф и в реку сточные воды (система центральной канализации в селе отсутствует).

При разработке генерального плана предусмотрены мероприятия по минимизации негативного воздействия на природно-территориальный комплекс. Для этого проводится инженерная подготовка территории, включающая в себя организацию поверхностного стока, работы по защите территории от негативных инженерно-геологических процессов, благоустройство и санитарную очистку территории.

Для обеспечения нормального поверхностного водоотвода проектируются открытые лотки со сбросом воды в балки и овраги, пониженные места.

Предусмотрены мероприятия по предотвращению эрозии балок и склонов. Благоприятный эффект в защите почв  от эрозии достигается при облесении склонов оврагов и балок, а также при запрещении выпаса скота на эрозионно-опасных участках.

Обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры села,  современное благоустройство и озеленение также позволит снизить уровень загрязнения почвенного покрова, обеспечит рациональное использование земельных ресурсов.

Мероприятия по рациональному использованию и

охране вод и водных объектов

Характерной особенностью с. Подгорное является то, что село расположено в районе слияния рек Подгорная и Манина.

Основной подземный водоносный горизонт, используемый для водоснабжения, залегает на значительной глубине и достаточно защищен водоупорными слоями от загрязнения.

Водоемы в окрестностях с. Подгорное по рейтинговым показателям, в целом, относятся к природно-антропогенным комплексам. Промышленных сбросов в черте села в водоемы нет.

Централизованное водоснабжение поселения осуществляется от подземных водоисточников, водозаборные сооружения состоят из  скважин и колодцев. Санитарно-техническое состояние артезианских скважин, на которые оформлены лицензии,  удовлетворительное.

Нормативные размеры водоохранных зон водных объектов на территории Подгоренского поселения установлены в соответствии с «Положением о водоохранных зонах и их прибрежных защитных полосах» (постановление Правительства РФ № 1404 от 23.11.96 г.).

Водоохранная зона реки Подгорная устанавливается от береговой линии и составляет 200 м, водоохранная зона реки Манина так же устанавливается от береговой линии и составляет 100 м, ширина водоохранных зон ручьев и прудов устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается организация полигонов для размещения ТБО, складов нефтепродуктов, минеральных удобрений, ядохимикатов, мойка и заправка топливом транспортных средств.

В пределах водоохраной зоны выделяются прибрежные полосы шириной 50 м, где предусматривается максимальное озеленение и допускается размещение объектов рекреации, водозаборных  сооружений при наличии лицензии на водопользование.

При разработке проекта генерального плана с.Подгорное учтены  данные планировочные ограничения. Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Отметка максимального уровня весеннего половодья 1% обеспеченности - 94,2; количество затапливаемых домов -10, опор ЛЭП - 21.

Затапливаемые территории относятся в основном к землям сельскохозяйственного назначения и землям населенных пунктов, используются преимущественно в качестве сенокосов, лугов, пастбищ, а также зон сезонного рекреационного использования.

Водоемы, расположенные на территории села, максимально озеленяются, сохраняются условия естественного стока. По необходимости предусматриваются стабилизационные мероприятия по борьбе с оврагообразованием и заиливанием русла.

Помимо этого в южной части с. Подгорное,  предлагается часть территорий, прилегающих к реке Манина использовать под рекреационные зоны  с устройством пляжей и лесопарков для организации отдыха населения.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,

транспортировке и размещению отходов

Большое значение для создания нормальных санитарно-гигиенических условий жизни населения имеет санитарное благоустройство территории. Санитарное благоустройство направленно на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод всевозможными отходами и отбросами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

Важное место в санитарном благоустройстве территории с.Подгорное отводится очистке селитебной территории от твердых бытовых отходов, которые образуются в основном при эксплуатации жилых зданий, а также объектов общественного назначения.

В с.Подгорное предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории (включая уличный смет).

Планово-регулярная система включает: сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт.

Планово-регулярной очисткой охвачено 60% территории села. Бытовые отходы вывозятся спецавтотранспортом на мусоросвалку, расположенную в 0,5 км от села. Свалка подлежит рекультивации, с последующим закрытием.

На территории сельского поселения предусматривается устройство площадок с установкой контейнеров большей емкости (30 м³), оснащенных системой «Мультилифт» с последующим вывозом на муниципальный районный полигон ТБО. Площадку предлагается разместить к западу от с. Подгорное. Вывоз канализационных стоков осуществляется спецавтотранспортом на районный полигон ТБО.

Выводы

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что мероприятия по охране окружающей среды, предусмотренные проектом генерального плана Подгоренского сельского поселения являются эффективными для предотвращения и минимизации возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и осуществление данного проекта обеспечит экологически безопасную среду для проживания населения.

2.11 Предложение по границе. Баланс территории

Комплексная оценка территории показала, что территориальные ресурсы внутри границ населенных пунктов полностью не исчерпаны, но для градостроительного развития (создание рекреационной зоны) и лучшего ухода за прибрежной территорией, необходимо включить в черту населенных пунктов  14,0 га. - это земли сельскохозяйственного назначения.

Баланс проектного использования территорий населенных пунктов приводится в ниже следующей таблице:

| №№ п/п | Наименование показателей | Существующее положение | Проектируемое положение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория, га | Территория, га (в том числе резерв) |
| 1 | Территория жилой зоны – всего, | 778,4 | 768,7 |
|  | в том числе: 2-3 этажная секционная застройка; | 0,4 | 0,4 |
|  | усадебная застройка | 768,9 | 759,2 |
|  | коллективные сады, дачи | 9,1 | 9,1 |
| 2 | Территория общественно-деловых учреждений | 11,8 | 13,3 |
| 3 | Рекреационная зона – всего | 270,3 | 256,6 |
|  | в том числе: зеленые насаждения общего пользования | - | 24,0 |
|  | водоемы | 6,4 | 6,4 |
| 4 | Зеленые насаждения специального назначения | - | 13,9 |
| 5 | Производственная зона | 9,3 | 16,4 |
| 6 | Территория зоны специального назначения | 5,7 | 8,2 |
| 7 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 145,3 | 159,2 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | 28,3 | 38,0 |
| 9 | Территории бывших населенных пунктов и нежилых кварталов в границах населенных пунктов* | 51,4 | - |
|  | ИТОГО | 1301 | 1274,3 |

*территории бывших населенных пунктов включают: хутор Долбневка (40,6 га), юго-западный квартал жилой застройки села Подгорное (6,9 га), квартал на западе села Серяково (3,9га).

Активное развитие села Серяково на данном этапе не предполагается, поэтому основное развитие получат два населенных пункта - село Ильинка и центр поселения - село Подгорное. Увеличение территории предусматривается только для поселенческого центра. Таким образом, площадь села Подгорное увеличится на 14,4 га. Из-за отсутствия населения хутор Долбневка предлагается исключить из списка населенных пунктов. Общая проектная территория всех населенных пунктов составит 1274,3 га.

Кроме того, проектом генерального плана предлагаются  резервируемые территории, площадью 25,3 га, для развития с.Подгорное  за расчетный срок (отдаленная перспектива). В проектные границы данные территории не включены.

На село Серяково, ввиду его малочисленности, проектное предложение не разрабатывалось, его развитие возможно в существующих границах.

2.12. Первая очередь строительства

2.12.1. Жилищное строительство

На первую очередь строительства, исходя из пропорционального ввода жилищного фонда, может быть построено 4,4 тыс. м2 общей площади.

Жилищное строительство предполагается малоэтажное усадебное.

Размещение жилищного фонда на I очередь строительства представлено в следующей таблице:

| №№ п/п | Наименование жилой застройки | Существующее положение | Новое строительство | Жилищный фонд к концу I-ой очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.м2общ. пл. | % | т.м2общ. пл. | т.м2общ. пл. | % |
| 1 | Многоквартирная секционная | 2 | 3 | - | 2 | 2,8 |
| 2 | Малоэтажная усадебная | 66,3 | 97 | 4,4 | 70,7 | 97,2 |
|  | Итого | 68,3 | 100,0 |  | 72,7 | 100,0 |

Численность населения к концу первой очереди – 2513 человек. Жилищная обеспеченность – 29 м2/чел.

Первоочередное жилищное строительство намечается вести в восточной и частично в южной частях села Подгорное.

2.12.2 Культурно-бытовое строительство

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере обеспечивает комфортность проживания. В настоящее время в селе имеется общественный центр, представленный административно-деловыми зданиями, объектами культуры и обслуживания, и подцентр: в северной части по ул. Первомайской.

Объекты повседневного обслуживания расположены в основном в этих центрах. Генеральный план предлагает сохранить и развить сложившуюся систему культурного обслуживания.

В ниже следующей таблице представлена нормативная потребность населения в объектах культурно-бытового обслуживания на I очередь строительства.

| №№ п/п | Наименование учреждений | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Необходимо по норме | Существует, сохраняется | Необходимо запроектиро-вать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 40 на 100 дет. | 100 | 20 (факт 25) | 80 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 85 на 100 дет. | 452 | 411 | 41 |  |
| 3 | Внешкольные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом детского творчества | мест | 4,6% от числа школьников | 21 | - | 23(в здании школы) |  |
|  | Станция юных натуралистов | мест | 0,4% от числа школьников | 2 | - |  |  |
|  | Детская школа искусств | мест | 12%-/1-8 классов | 54 | - | - |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |
| 4 | Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 34 | - | - |  |
| 5 | Амбулатории, ФАПы* | пос/ см | 18,15 | 46 | 115 | - |  |
| 6 | Станция скорой помощи** | авт. | 1 на 10 т. жит. | 1 | - | - |  |
| 7 | Аптека | объ-ект | на 6,2 тыс. чел. | 1 | 1 | - |  |
| 8 | Молочная кухня | порц./сут | 4 на 1 реб. до 1 года | - | - | - |  |
| 9 | Раздаточный пункт молочной кухни | 0,3 м2 общ. пл. | на 1 реб. до года | - | - | - |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 10 | Спортивные залы | м2 | 350 | 880 | - | 880 |  |
| 11 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 75 | 185 | - | 185 |  |
| 12 | Плоскостные сооружения | т.м2 | 1,95 | 4,9 | 5,7 | - |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |
| 13 | Клуб* | мест | 100 | 251 | 820 | - |  |
| 14 | Библиотека* | объ-ект | 1 на 3-5 т. чел. | 1 | 1 | - |  |
| 15 | Музей | объ-ект | 1 на 20 т. чел. | - | - | - |  |
|  | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |
| 16 Магазины продовольственных товаров м2 торг. пл. 17 Магазины непродовольственных товаров -/- | 300 | 754 | 291,5 | 462,5 |  |
| 18 | Рынок | м2-/- | 24 | 60,3 | - | 60,3 |  |
| 19 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 101 | 208 | - |  |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 18 | - | 18 |  |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |  |
| 21 | Гостиница | мест | 6 | 15 | - | 15 |  |
| 22 | Бани | мест | 7 | 18 | - | 18 |  |
| 23 | Прачечная | кг/см | 60 | 150 | - | 150 |  |
| 24 | Химчистка* | кг/см | 3,5 | 10 | - | 10 |  |
| 25 | Пожарное депо** | авт. | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 26 | Отделение сбербанка | 1 места | На 1-2 т. чел. | 3 | - | 3 |  |
| Примечание:*Объекты рассчитаны с учетом населения прилегающих населенных пунктов. **Объекты рассчитаны на все население поселения. |  |

Как видно из приведенной выше таблицы требуется строительство целого ряда объектов культурно-бытового обслуживания - бани, прачечной, комплекса КБО. Кроме того ряд объектов, а именно больничный стационар, молочную кухню с раздаточным пунктом, рынок и гостиницу, в связи с малой вместимостью нецелесообразно размещать в проектируемом поселении. Услугами этих предприятий жители Подгоренского поселения могут воспользоваться в районном центре - г.Калач.

Кроме того, большинство учреждений обслуживания находятся в зданиях с большим процентом износа, требующих капремонта, а часть учреждений размещаются в приспособленных помещениях, не отвечающим нормативным требованиям.

На первую очередь строительства предлагаются объекты, приведенные ниже, а под остальные резервируются земельные участки в соответствии  со схемой функционального зонирования.

Перечень объектов, предлагаемых на I очередь строительства

| NN n/n | Наименование учреждений | Ед. изм. | Расчетн. емкость | Строит. Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад в с. Подгорное | мест | 50 | 3,0 |
| 2 | Детский сад в с. Ильинка | мест | 25 | 1,2 |
| 3 | Банно-прачечный комбинат с химчисткой (и как вариант с бассейном) | мест, кг/см | 18 150 | 2,5 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 18 | 1,5 |

В условиях рыночной экономики строительство объектов, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром, зависящим от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- наличием инвесторов;

- востребованности предоставляемых услуг;

- рентабельностью отрасли и так далее.

Строительство объектов культурно-бытового обслуживания, определенных расчетом, в полном объеме сложно выполнимая задача.

Поэтому необходимо выбрать приоритетные направления:

- обеспечение объектами соцкультбыта населения районов нового жилищного строительства; с учетом радиуса обслуживания;

- нормативное обеспечение населения детскими дошкольными учреждениями и резервирование земельных участков под д/сады и школы в районах нового строительства;

- формирование сети учреждений, организующих досуг всех групп населения по интересам.

2.12.3 Транспортная инфраструктура

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети первой очереди строительства относятся:

- реконструкция улично-дорожной сети в центральной части с.Подгорное;

- строительство автодорог с асфальтово-бетонным покрытием;

- строительство улиц местного значения в районах нового жилищного строительства.

2.12.4. Инженерная подготовка территории

На I очередь строительства генеральным планом предусмотрено:

- благоустройство рекреационной зоны в южной части села с обустройством  пляжа на р.Манина;

- строительство системы открытого водостока в проектируемых районах жилой застройки;

- реконструкция и ремонт дорожного покрытия в центральной части села и по основным улицам;

- посадка защитной лесополосы на территории 5,6 га в районе промышленных территории в северной части села Подгорное.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мероприятия по охране окружающей среды

| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха |
| 1.1 | Функциональное зонирование села, с упорядоченным расположением на его территории зоны жилой застройки, производственной зоны, создание рекреационных зон, создание защитных лесополос между жилой промышленной зонами, сохранение и реконструкция существующих зеленых насаждений, создание новых бульваров и скверов в жилых зонах |
| 1.1.1 | Сохранение и развитие существующих зеленых насаждений общего пользования в сложившейся застроенной части с. Подгорное |  |  | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 1.1.2 | Развитие и реконструкция зеленых насаждений вдоль улиц |  |  | расчетный срок | администрация сельского поселения |
| 1.1.3 | Создание пейзажного лесо- и лугопарка в южной части села, вдоль р. Манина | га | 16,0 | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 1.1.4 | Организация трех бульваров в проектируемой южной жилой зоне | га | 8,3 | расчетный срок | администрация сельского поселения |
| 1.1.5 | Создание бульвара и мини-парка в проектируемой восточной жилой зоне | га | 3,6 | расчетный срок | администрация сельского поселения |
| 1.1.6 | Благоустройство северной части села (район ул. Круглый лиман) | га | 1,8 | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 1.1.7 | Посадка защитной лесополосы в районе промышленных территорий в северной части с. Подгорное | га | 5,6 | I очередь строительства | администрация сельского поселения |
| 2 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова |
| 2.1 | Организация поверхностного стока (для обеспечения отвода воды проектируются открытые лотки со сбросом воды в балки и овраги), защита территории от негативных инженерно-геологических процессов (защита балок и склонов от эррозии), благоустройство и санитарная очистка территории |
| 2.1.1 | Строительство системы открытого водостока в проектируемых районах жилой застройки |  |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 2.1.2 | Строительство канализации и очистных сооружений сточных вод в с.Подгорное. До строительства канализации и очистных сооружений вывоз жидких отходов осуществляется ассенизаторской автоцистерной на полигон ТБО муниципального района |  |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 2.1.3 | Капитальное строительство на затапливаемых паводковыми водами территориях запрещено. Для территорий, на которых существуют капитальные здания и сооружения необходимо выполнить мероприятия по их инженерной защите от затопления паводковыми водами р.Манина, р. Подгорная |  |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 3 | Мероприятия по охране водных объектов |
| 3.1 | Предусматриваются мероприятия по борьбе с оврагообразованием и заиливанием русла, создание прибрежных водоохранных зон, создание лесозащитных насаждений, строительство локальных, очистных сооружений |
| 3.1.1 | Создание водоохранной зоны реки Подгорная (ширина 200 м) | га | 24,3 | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 3.1.2 | Создание водоохранной зоны на реке Манина (ширина 100 м) | га | 52,5 | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 3.1.3 | Установка водоохранных зон ручьев и прудов (ширина 50 м) |  |  | расчетный срок | администрация района и сельского поселения |
| 4 | Мероприятия по сбору и размещению отходов |
| 4.1 | Очистка селитебной территории от твердых бытовых отходов, развитие планово-регулярной системы санитарной очистки территории |
| 4.1.1 | Приобретение спецтехники | ед. | 2 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 4.1.2 | Закрытие и рекультивация несанкционированной свалки | га | 4,9 | после окончания строительства полигона ТБО | администрация области, района и сельского поселения |
| 4.1.3 | устройство 2-х контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на полигон ТБО муниципального района, расположенного в районе г.Калач. К площадкам необходимо организовать подъезд и выполнить санитарно-защитное озеленение по периметру площадок. | га | 1,3 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |

Мероприятия по строительству социальных и культурно-бытовых объектов

| № | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Строительный объем, тыс. м3 | Расчетная емкость | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Здания детских садов и школ требуют капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей. Требуется строительство двух детсских садов |
| 1.1.1 | Строительство детского сада в с. Подгорное с озеленением не менее 50 % площади их территории | мест | 3,0 | 50 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.1.2 | Строительство детского сада в с. Ильинка с озеленением не менее 50 % площади их территории | мест | 1,2 | 25 | I очередь строительства | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.1.3 | Строительство дома детского творчества (в здании школы) | мест |  | 23 | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 1.1.4 | Строительство станции юных натуралистов (в здании школы) | мест |  | 23 | Расчетный срок |  |
| 2 | Объекты физической культуры и спорта |
| 2.1 | Строительство спортивного зала и бассейна |
| 2.1.1 | Строительство спортивного зала | м2 |  | 880 | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 2.1.2 | Строительство плавательного бассейна | м2 зеркала воды |  | 185 | Расчетный срок | администрация области, района и сельского поселения |
| 3 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 3.1 | Реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, представление услуг эпизодического спроса, строительство крытого рынка |
| 3.1.1 | Строительство банно-прачечного комбината с химчисткой | мест, кг/см | 2,5 | 18 150 | I очередь строительства | инвестор |
| 3.1.2 | Строительство предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1,5 | 18 | I очередь строительства | инвестор |
| 3.1.3 | Строительство магазина продо-вольственных товаров | м2 торг. пл. |  | 462,5 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.4 | Строительство магазина непродо-вольственных товаров | м2 торг. пл. |  | 462,5 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.5 | Строительство гостиницы | мест |  | 15 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.6 | Строительство пожарного депо | автом. |  | 1 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.7 | Строительство отделения сбербанка | мест |  | 3 | Расчетный срок | инвестор |
| 3.1.8 | Строительство крытого рынка | м2 |  | 60,3 | Расчетный срок | инвестор |

Строительство жилья

| № | Наименование мероприятия | Площадь жилищного строитльства, тыс. м2 | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок | в. т.ч. на I очередь строительства |  |
| 1 | Увеличение объемов нового жилищного строительства, развитие жилых зон |
| 1.1 | Жилой участок на Востоке с. Подгорное | 4,1 | 1,1 | администрация сельского поселения, частные застройщики, инвесторы |
| 1.2 | Жилой участок на Юге с. Подгорное | 6,5 | 2,5 |  |
| 1.3 | Участок в Восточной части с. Ильинка | 2,7 | 0,8 |  |
|  | Всего | 13,3 | 4,4 |  |

Строительство сельскохозяйственных и промышленных предприятий

| № | Наименование мероприятия | Размер санитарно-защитной зоны, м | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство цеха бетонитовых глин | 100 | Расчетный срок | инвестор |

Строительство улиц и дорог

| № | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и модернизация существующей дорожной сети, строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, |
| 1.1 | Комплексная реконструкция внешних автодорог, подходящих к с. Подгорное и с. Ильинка | 6,9 | расчетный срок | администрация района и сельского поселения |
| 1.2 | Реконструкция улично-дорожной сети в центральной части с. Подгорное | 5,1 | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |
| 1.3 | Строительство улиц местного значения в районах нового жилищного строительства |  | I очередь строительства | администрация района и сельского поселения |

3. Основные технико-экономические показатели

Общая площадь территории в границах поселения составляет 21167 га. Распределение земель поселения по видам использования, подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель) и Генерального плана  поселения.  Распределение земель населенных пунктов также подсчитаны на основе опорного плана (плана существующего использования земель) и Генеральных планов  населенных пунктов.

3.1.Основные технико-экономические показатели по Подгоренскому сельскому поселению

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок на 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 2605 | 2330 |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения | тыс. га | 21,167 | 21,167 |
| В том числе - в федеральной собственности | -/- | 2,7 | 2,7 |
| - в областной собственности | -/- | 0,1 | 0,1 |
| - в муниципальной собственности | -/- | 0,8 | 0,8 |
| - в собственности юридических лиц | -/- | - | - |
| - в собственности физических лиц | -/- | 17,567 | 17,567 |
| Количество населенных пунктов | ед. | 4 | 3 |
| Общая площадь земель населенных пунктов | тыс.га | 1,301 | 1,274 |
| В том числе: с. Подгорное | тыс. га | 0,887 | 0,901 |
| с. Ильинка | тыс. га | 0,239 | 0,239 |
| с. Серяково | тыс. га | 0,134 | 0,134 |
| х. Долбневка | тыс. га. | 0,041 | - |
| Общая площадь земель с/х назначения | тыс. га. | 15,566 | 15,566 |
| в том числе - пашня | -/- | - | - |
| - сенокосы | -/- | - | - |
| - пастбища | -/- | - | - |
| - многолетние насаждения | -/- | - | - |
| - залежь | -/- | - | - |
| Общая площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | -/- | 0,087 | 0,087 |
| Общая площадь земель рекреации | -/- | 0,012 | 0,012 |
| Общая площадь земель лесного фонда | -/- | 0,33 | 0,33 |
| Общая площадь земель водного фонда | -/- | - | - |
| Общая площадь земель запаса | -/- | 3,871 | 3,898 |

3.2. Основные технико-экономические показатели по  населенным пунктам Подгоренского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок на (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах, | га / кв.м на чел. | 1301 / 4994 | 1274,3 / 5575 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | территория жилой зоны, | га. | 778,4 | 768,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-4 эт. секционная застройка | -/- | 0,4 | 0,4 |
|  | усадебная застройка | -/- | 768,9 | 759,2 |
|  | коллективные сады, дачи | -/- | 9,1 | 9,1 |
| 1.2 | территория общественно-деловой зоны | га. | 11,8 | 13,3 |
| 1.3 | территория производственной зоны | га. | 9,3 | 16,4 |
| 1.4 | территория рекреационной зоны | -/- | 270,3 | 232,6 |
| 1.5 | территория зоны специально назначения | -/- | 5,7 | 8,2 |
| 1.6 | территория зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -/- | 145,3 | 159,2 |
| 1.7 | территория зоны сельскохозяйственного использования | -/- | 28,3 | 38,0 |
| 1.8 | иные территории | -/- | 54,4 | - |
| 2. Население |
| 2.1. | Численность населения – всего: | тыс. чел. | 2605 | 2330 |
|  | В том числе: с. Подгорное | тыс. чел. | 1920 | 1720 |
|  | с. Ильинка | тыс. чел. | 602 | 540 |
|  | с. Серяково | тыс. чел. | 83 | 70 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел./% | 390 / 15 | 373 / 16 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 1565 / 60 | 1375 / 59 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 650 / 25 | 582 / 25 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | т.м2общ.пл. | 68,3 | 81,6 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 2-4 эт. секционный | -/- | 2,0 | 2,0 |
|  | усадебный | -/- | 66,3 | 79,6 |
| 3.3. | Ветхое и аварийное жилье | -/- | 1,0 | 1,0 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -/- | - | 68,3 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | т.м2общ.пл. | - | 13,3 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | 2-3 этажное секционное | т.м2общ.пл. % | - | - |
|  | усадебное | -/- | - | 13,3 |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | т.м2общ.пл. | - | 6,8 |
|  | на реконструируемых территориях | -/- | - | 6,5 |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 26,25 | 35 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 20 | 93 |
|  | на 1000 человек | -/- | 10 | 40 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 411 | 411 |
|  | на 1000 человек | -/- | 158 | 176 |
| 4.3. | Больница – всего | коек | - | - |
|  | на 1000 человек | -/- | - | - |
| 4.4. | Амбулатории, ФАП – всего | пос./см. | 115 | 115 |
|  | на 1000 человек | -/- | 44 | 47 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 820 | 820 |
|  | на 1000 человек | -/- | 315 | 352 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | м2 | - | 815 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 350 |
| 4.7. | Плавательные бассейны – всего. | м2 | - | 175 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 75 |
| 4.8. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров – всего | м2 торг.пл. | 291,5 | 699 |
|  | на 1000 человек | -/- | 112 | 300 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 208 | 208 |
|  | на 1000 человек | -/- | 80 | 89 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | - | 16 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 7 |
| 4.11. | Рынок – всего | м2 | - | 56 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 24 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 14 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 6 |
| 4.13 | Бани | мест | - | 16 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 7 |
| 4.14 | Прачечная | кг/см | - | 140 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 60 |
| 4.15 | Химчистка* | кг/см | - | 8,2 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 3,5 |
| 4.16 | Пожарное депо** | автом. | 1 | 2 |
|  | на 1000 человек | -/- |  |  |
| 4.17 | Отделение сбербанка | мест | 2 | 2 |
|  | на 1000 человек | -/- | 1 | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км. | 52,9 | 64,7 |
| 5.2. | Площадь уличной сети | тыс. км2 | 317,4 | 388,2 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -/- |  |  |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: водозаборов подземных вод | -/- |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. |  |  |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -/- |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -/- |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | т.квт.ч/год |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -/- |  |  |
|  | на коммунальные нужды | -/- |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего | м3/час |  |  |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Посадка леса на с/х землях | га | - | - |
| 6.6.2 | Спецмероприятия по инженерной подготовке территорий | га | - | - |
| 6.7. | Санитарная очистка территории | -/- | - | 1,903 |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.м3/ год | 0,537 | 4,194 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | га | 4,9 | 0,06 |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га/шт | 8,8 / 8 | 5,7 / 2 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 35,5 |

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

«КОПИЯ»

ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.10.2004 N 63-ОЗ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ, НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ,ОПРЕДЕЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 6

Установить   границы  муниципального  образования  Калачеевский район  согласно  описанию  границ (приложение  6.1)  и  карте-схеме (приложение 6.2).

Наделить  муниципальное образование Калачеевский район статусом муниципального  района  и  определить его административным  центром город Калач.

Установить    границы   следующих   муниципальных   образований Калачеевского  района: города  Калач,  Заброденского   сельсовета, Калачеевского      сельсовета,  Коренновского       сельсовета, Краснобратского  сельсовета,  Манинского  сельсовета,  Меловатского сельсовета, Новокриушанского сельсовета, Подгоренского сельсовета,  Пригородного  сельсовета, Россыпнянского сельсовета, Семеновского сельсовета,   Скрипнянского  сельсовета, Советского   сельсовета, Хрещатовского сельсовета,  Ширяевского  сельсовета, Ясеновского сельсовета  согласно описанию границ (приложение 6.3) и карте-схеме (приложение 6.4).

(в ред. закона Воронежской области от 28.12.2005 N 95-ОЗ) Наделить муниципальные образования Калачеевского района:  город Калач  -  статусом  городского поселения; Заброденский сельсовет, Калачеевский сельсовет,  Коренновский  сельсовет,  Краснобратский сельсовет,     Манинский    сельсовет,    Меловатский    сельсовет, Новокриушанский  сельсовет,  Подгоренский  сельсовет,   Пригородный сельсовет,    Россыпнянский   сельсовет,   Семеновский   сельсовет,   Скрипнянский сельсовет, Советский сельсовет, Хрещатовский сельсовет,  Ширяевский  сельсовет,  Ясеновский  сельсовет  статусом сельских поселений.

(в ред. закона Воронежской области от 28.12.2005 N 95-ОЗ)

Определить административными центрами:

Заброденского сельского поселения - село Заброды;

(в ред. закона Воронежской области от 28.12.2005 N 95-ОЗ)

Калачеевского сельского поселения - поселок Калачеевский;

Коренновского сельского поселения - село Коренное;

Краснобратского сельского поселения - село Пришиб;

Манинского сельского поселения - село Манино;

Меловатского сельского поселения - село Новомеловатка;

Новокриушанского сельского поселения - Новая Криуша;

Подгоренского сельского поселения - село Подгорное;

Пригородного сельского поселения - поселок Пригородный;

Россыпнянского сельского поселения - село Медвежье;

Семеновского сельского поселения - село Семеновка;

Скрипнянского сельского поселения - село Скрипниково;

Советского сельского поселения - село Советское;

Хрещатовского сельского поселения - село Хрещатое;

Ширяевского сельского поселения - село Ширяево;

Ясеновского сельского поселения - село Ясеновка.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I.  Линия прохождения границы Подгоренского сельского поселения по смежеству с Воробьевским муниципальным районом

От  точки  стыка границ 10001054 линия границы идет  в  северо-восточном  направлении по южной стороне лесной полосы, частично  по пастбищу,   затем  совпадает  с  северо-восточной   границей   села Серяково,  далее  по юго-западной стороне лесной полосы,  пересекая реку Подгорная, по пашне и частично по сенокосу до точки 59179.

От  точки  59179 линия границы идет по прямой линии в восточном направлении  по  пашне, далее по пастбищу, затем  по  юго-восточной границе лесной полосы до точки 59190.

От  точки  59190 линия границы идет в восточном направлении  по урочищу  Широкий  лес, далее по пашне, затем по  лесу  и  по  южной границе  лесной полосы до точки стыка 10000700 границ Подгоренского и  Манинского  сельских  поселений и  Воробьевского  муниципального района.

Протяженность границы - 15222 м.

II. Линия прохождения границы Подгоренского сельского поселения по смежеству с Манинским сельским поселением

От  точки  стыка  границ 10000700 линия границы  идет  в  общем западном   направлении,  сначала  по  пашне,   пересекает   урочище Каменный  Яр,  затем вдоль бровки балки Каменный Яр по  ее  склону, далее  по контуру пашни, потом по восточной стороне лесной  полосы, пересекает  участок пастбища, затем по юго-западной стороне  лесной полосы до точки 10004572.

О  точки 10004572 линия границы идет в юго-западном направлении по оси реки Манина до точки 10004736.

От   точки   10004736  линия  границы  идет   в   юго-восточном направлении  по  сенокосу,  затем  вдоль  западной  границы  хутора Блошицын,  далее по пашне, пересекает автомобильную  дорогу,  потом по  восточной стороне лесной полосы, по пашне, по восточной стороне лесной  полосы, пересекает участок пастбища, затем по  юго-западной стороне   лесной   полосы   до   точки   стыка   10007462    границ Подгоренского, Манинского и Калачеевского сельских поселений.

Протяженность границы - 21000 м.

III.   Линия   прохождения   границы  Подгоренского   сельского поселения по смежеству с Калачеевским сельским поселением

От  точки стыка границ 10007462 линия границы идет в общем юго-западном  направлении  по  южной стороне лесной  полосы,  далее  по пашне,  затем между двумя лесными полосами, затем вверх  по  склону балки Глубокий Яр, до точки 10007838.

От   точки   10007838  линия  границы  идет  в  северо-западном направлении  по склону балки Глубокий Яр, частично по ее  днищу  до точки 10007455.

От точки 10007455 линия границы идет в юго-западном направлении по прямой  линии по юго-восточной стороне лесной полосы  до  точки стыка  10007953 границ Подгоренского, Калачеевского и Заброденского сельских поселений.

Протяженность границы - 9162 м.

IV. Линия прохождения границы Подгоренского сельского поселения по смежеству с Заброденским сельским поселением

От  точки  стыка границ 10007953 линия границы идет  в  северо-западном   направлении  по  днищу  балки  Яр  Криничный  до   точки 10007019.

От точки 10007019 линия границы идет в юго-западном направлении от  днища балки Яр Криничный вдоль склона к бровке, далее  по  юго-восточной стороне лесной полосы, пересекает балку, затем  снова  по юго-восточной  стороне  лесной полосы,  потом  по  пашне  до  точки 10560998.

От  точки 10560998 линия границы идет по прямой линии в северо-западном  направлении  по  пашне, далее по северо-западной  стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу, снова по пашне,  по сенокосу, затем по посадкам лесных насаждений и далее по  пашне  до точки   стыка   10560883  границ  Подгоренского,  Заброденского   и Краснобратского сельских поселений.

Протяженность границы - 9774 м.

V.  Линия прохождения границы Подгоренского сельского поселения по смежеству с Краснобратским сельским поселением

От  точки стыка границ 10560883 линия границы идет по прямой  в северном  направлении  по  пастбищу,  затем  по  восточной  стороне лесной полосы до точки 10567368.

От  точки  10567368  линия  границы проходит  в  общем  северо-западном  направлении, огибая урочище Дедово с северной,  восточной и южной сторон, до точки 10005010.

От  точки 10005010 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне лесной полосы до точки 10004141.

От  точки  10004141  линия границы проходит в  северо-восточном направлении по пашне, далее по участку пастбища до точки 10004108.

От   точки  10004108  линия  границы  идет  в  общем  восточном направлении  по  западной и северной границам  урочища  Красное  до точки 10560598.

От  точки  10560598  линия  границы идет  по  прямой  линии  по восточной стороне лесной полосы до точки 10560488.

От  точки  10560488 линия границы проходит по  прямой  линии  в северо-западном  направлении  по южной  стороне  лесной  полосы  до точки 10003117.

От  точки  10003117  линия  границы идет  по  ломаной  в  общем северном  направлении по восточной границе леса  Третьяк  до  точки стыка   10001054  границ  Подгоренского,  Краснобратского  сельских поселений и Воробьевского муниципального района.

Протяженность границы - 36157 м.

Общая протяженность границы Подгоренского сельского поселения -   91315 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПРАВЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБЛАСТНОГО УРОВНЯ СОБСТВЕННОСТИ

| № п/п | Дата регистрации | Номер регистрации | Наименование недвижимости | Год постройки | БТИ литер\ Номер на поэтажном плане | Балансодержатель (наименование) | Адрес недвижимости | Площадь общая | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  | Сарай |  |  | бюджетное учреждение Воронежской области "Калачеевская районная станция по борьбе с болезнями животных" | район Калачеевский; Подгорное с., Кооперативная ул., 1 | 79,9 | Распоряжение Территориального Управления Федерального Агенства по Управлению Федеральным Имуществом по Воронежской области № 3-р от 10.01.2008 г. |
| 2. |  |  | Сарай |  |  | бюджетное учреждение Воронежской области "Калачеевская районная станция по борьбе с болезнями животных" | район Калачеевский; Подгорное с., Кооперативная ул., 1 | 36,8 | Распоряжение Территориального Управления Федерального Агенства по Управлению Федеральным Имуществом по Воронежской области № 3-р от 10.01.2008 г. |
| 3. |  |  | Здание ветлечебницы |  |  | бюджетное учреждение Воронежской области "Калачеевская районная станция по борьбе с болезнями животных" | район Калачеевский; Подгорное с., Кооперативная ул., 1 | 129,9 | Распоряжение Территориального Управления Федерального Агенства по Управлению Федеральным Имуществом по Воронежской области № 3-р от 10.01.2008 г. |
| 4. |  |  | Церковь Ильи Пророка | 1771 |  | не известен | Калачеевский муниципальный район, с. Ильинка |  | Постановление администрации Воронежской области № 850 от 14.08.1995 г. |
| 5. | 31.10.2007 | 36-36-11/020/2007-411 | Здание (кормоцех) | 1987 | В, В 1 | государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Воронежской области "Профессиональное училище № 31 г. Калача" | Калачеевский муниципальный район, с. Ильинка, ул. Приозерная, 2 | 199 | Распоряжение правительства Российской Федерации № 1565-Р от 03.12.2004 г. |
| 6. | 31.10.2007 | 36-36-11/020/2007-407 | Здание (свинарник) | 1987 | Д | государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Воронежской области "Профессиональное училище № 31 г. Калача" | Калачеевский муниципальный район, с. Ильинка, ул. Приозерная, 2 | 1054,2 | Распоряжение правительства Российской Федерации № 1565-Р от 03.12.2004 г. |
| 7. | 31.10.2007 | 36-36-11/020/2007-405 | Здание (гараж для тракторов) | 1987 | Б | государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Воронежской области "Профессиональное училище № 31 г. Калача" | Калачеевский муниципальный район, с. Ильинка, ул. Приозерная, 2 | 901,6 | Распоряжение правительства Российской Федерации № 1565-Р от 03.12.2004 г. |
| 8. | 31.10.2007 | 36-36-11/020/2007-409 | Здание (гараж для комбайнов) | 1987 | А | государственное образовательное бюджетное учреждение начального профессионального образования Воронежской области "Профессиональное училище № 31 г. Калача" | Калачеевский муниципальный район, с. Ильинка, ул. Приозерная, 2 | 535,2 | Распоряжение правительства Российской Федерации № 1565-Р от 03.12.2004 г. |
| 9. |  |  | Церковь Иоанна Предтечи |  |  | не известен | Калачеевский муниципальный район, с. Серяково |  | Постановление администрации Воронежской области № 850 от 14.08.1995 г. |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Липецкая область г. Липецк ОАО «Проектный институт «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»» ООО «Центр планирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» Проект генерального плана Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Том IV Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 12519-ИТМ ГОЧС 2010 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Липецкая область г. Липецк Открытое акционерное общество «Проектный институт “ «ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ» ООО «Центр планирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций» Проект генерального плана Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Том V Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) 12520 Главный инженер проекта С.В. Булатов Начальник отдела В.М. Алексенко 2010 Состав градостроительной документации № п/п Обозначение Наименование Масштаб Проект генерального плана Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области. Том I Положения о территориальномпланировании Том II Обоснованиепроектагенеральногоплана Том III Инженернаяинфраструктура Том IV Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. (Факторырискавозникновениячрезвычайныхситуацийприродного и техногенногохарактера.) Том V Графическаячасть : 1 Схема расположения Подгоренского сельского поселения на территории Калачеевского района (ситуационный план) 2 План современного использования и комплексная оценка территории Подгоренского сельского поселения. М 1:25000 3 План современного использования и комплексная оценка территории с. Подгорное. М 1:5000 4 План современного использования и комплексная оценка территории с. Ильинка. М 1:5000 5 План современного использования и комплексная оценка территории с. Серяково. М 1:5000 6 Схема землепользования и землевладений Подгоренского сельского поселения. М 1:25000 7 Генеральный план Подгоренского сельского поселения. Основнойчертёж. М 1:25000 8 Генеральный план с. Подгорное. Основной чертёж. М 1:5000 9 Генеральный план с.Ильинка. Основной чертёж. М 1:5000 10 Схема функционального зонирования Подгоренского сельского поселения. М 1:25000 11 Схема функционального зонирования с. Подгорное. М 1:5000 12 Схема функционального зонирования с. Ильинка. М 1:5000 13 Схема транспортной инфраструктуры с.Подгорное. Схема автобусных маршрутов, проходящих по территории Подгоренского сельского поселения. М 1:10000 М 1:100000

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

|  | Наименование | Стр |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1 | 5 6 |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| 1.1 | Краткое описание места расположения территории | 6 |
| 1.2 | Топографо-геодезические, инженерно-геологические и климатические условия в районе | 7 |
| 1.3 | Транспортная и инженерная инфраструктура | 12 |
| 1.4 | Данные о площади застройки, характере застройки, численности населения | 15 |
| 1.5 | Данные об административном статусе, экономической специализации и группе по гражданской обороне | 20 |
|  | ГЛАВА 2 | 22 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 2.1 | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения | 22 |
| 2.2 | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 24 |
| 2.3 | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера | 53 |
| 2.4 | Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 56 |
| 2.5 | Анализ показателей степени риска чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 57 |
|  | ГЛАВА 3 | 64 |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |
| 3.1 | Защитные сооружения гражданской обороны | 64 |
| 3.2 | Система оповещения | 66 |
| 3.3 | Противопожарная защита | 70 |
| 3.4 | Светомаскировка | 67 |
| 3.5 | Лечебно-профилактические учреждения | 68 |
|  | ГЛАВА 4 | 72 |
| ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (С УЧЁТОМ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ) С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВАРИАНТНОЙ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ И РАССЧЕТНОГО СРОКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИТМ ГОЧС |  |
| 4.1 | Основные направления (варианты) развития планировочной структуры | 72 |
| 4.2 | Основные направления (варианты) развития инженерной и транспортной инфраструктуры | 75 |
| 4.3 | Численность населения, рассредоточиваемого (эвакуируемого) на территорию Подгоренского сельского поселения. Организация его размещения, защиты и жизнеобеспечения. | 79 |
| 4.4 | Расчет численности населения Подгоренского сельского поселения, подлежащего эвакуации из зоны ЧС, с определением количества, емкости и мест расположения сборных эвакуационных пунктов | 79 |
| 4.5 | Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Подгоренского сельского поселения, защите его населения, территории, сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера | 80 |
| 4.6 | Предложения по организации транспортных сообщений рабочих и служащих наибольшей работающей смены (НРС), расчет вместимости ЗС ГО с учетом НРС дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и объектов особой важности, а также перечень указанных организаций | 97 |
| ГЛАВА 5 | 98 |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| 5.1 | Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории. | 98 |
| 5.2 | Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо. | 99 |
| 5.3 | Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории. | 100 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ: | 111 |
| Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела | 112 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ: | 114 |
| Свидетельство о допуске на выполнение проектных работ СРО-П-015-11082009 № 102-П-4824039081 | 115 |
| Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций от 09.09.2011 № 9198-3-2-6 | 117 |
| Техническое задание | 120 |
| ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: | 125 |
| Схема размещения Подгоренского сельского поселения в районе | 126 |
| Схема ИТМ ГОЧС Подгоренского сельского поселения | 127 |

Введение

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) в генеральном плане Подгоренского сельского поселения выполнен в соответствии с требованиями свода правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований" (утв. приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. N 471 ДСП) и на основании:

- перечня исходных  данных  и  требований  для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданных Главным управлением министерства Российской Федерации по делам ГО ЧС по Воронежской области от 09.09.2011г. № 9198-3-2-6;

- технического задания на проектирование, согласованного с  Главным управлением министерства Российской Федерации по делам ГО ЧС по Воронежской области;

-  генеральный  план Подгоренского сельского поселения, разработанного ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» на основании задания на подготовку генерального плана Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области № 12520.

Раздел разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации      и местными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области, а также схемой развития района. При разработке раздела использованы рабочие материалы «Схемы территориального планирования Калачеевского района», разработанные ГУП «Нормативно-проектный центр» г. Воронеж, проект «Схемы территориального планирования Воронежской области», выполненный в 2007 г. институтом Урбанистики г. Санкт-Петербург, а также данные БТИ.

Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты территории, населения и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

В разделе «ИТМ ГОЧС» проекта обосновываются решения по зонированию территории застройки в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, размещению основных элементов планировочной структуры, транспортному и инженерному оборудованию территории с точки зрения повышения устойчивости функционирования, защиты и жизнеобеспечения его населения в военное время и в случае ЧС техногенного и природного характера.

Расчетные сроки проекта следующие: исходный год -2010 г., I очередь – 2015 г., расчетный срок – 2025 г.

В составе генерального плана поселения разрабатывается генеральный план села Подгорное.

Глава 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Краткое описание места расположения территории

Калачеевский муниципальный район расположен на юго-востоке Воронежской области в 160 километрах южнее от областного центра - города Воронежа.

Подгоренское сельское поселение находится на востоке Калачеевского муниципального района, село Подгорное является административным центром поселения в 14 км от г. Калача. Территория поселения граничит на на севере с Воробьевским МР; на востоке с Манинским СП; на юге с Калачеевским и Забродненским с/поселениями; на западе с Краснобратским СП Калачеевского муниципального района Воронежской области. По территории поселения проходят: автодорога регионального значения "Калач - Манино – граница  Волгоградской области" и газопровод "Уренгой - Новопсковск".

Погоренское сельское поселение находится на востоке Калачеевского муниципального района, село Подгорное является административным центром поселения.

Площадь территории  сельского поселения составляет  21,167 тысяч га, численность постоянного населения  по состоянию на 01.01.2009 года составляла 2, 605 тысяч человек.

На территории поселения расположено четыре населенных пункта, в том числе село Подгорное — административный центр поселения, село Ильинка и село Серяково, хутор Долбневка - в настоящее время не имеющий постоянного населения.

Ведущими отраслями хозяйственной деятельности в поселении, определяющими его профиль и специализацию, являются сельское хозяйство (растениеводство и животноводство). По состоянию на 01.01.2009 года градообразующая группа населения составляет 1565 человек, в т. ч. 746 человек, занимающихся производственной деятельностью или – 83% от числа занятых в  экономике. Обслуживающая группа населения составляет 13% от занятых в отраслях экономики и 4,6% от общей численности населения.

Проектные предложения основываются на результатах комплексной  оценки территории, предложений Схемы территориального планирования Воронежской области, касающихся данной территории, анализа имеющихся тенденций и закономерностей территориального функционирования рассматриваемого поселения. Они должны способствовать проведению более четкой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации и функциональному зонированию  территорий с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований.

Основная специализация поселения - сельскохозяйственное: производство зерна, подсолнечника, кукурузы, животноводство.

Основным и единственным видом внешнего транспорта поселения является автомобильный.  Протяженность  участка  автодороги регионального значения в границах поселения составляет 13,4 км, протяженность дорог местного значения - 52,9 км, в т.ч. дороги с твердым покрытием - 10,7 км.

Транспортная инфраструктура обеспечивает поселение внешними связями со всеми крупными населенными пунктами района, райцентром и областным центром — г. Воронежем.

  - Топографо-геодезические, инженерно-геологические и

климатические условия в районе

1.2.1. Топографо-геодезические и инженерно-геологические условия в районе

Калачеевский район расположен на юго-востоке Воронежской области на Калачской возвышенности и представляет собой местность, сильно изрезанную оврагами  и балками. Высота ее колеблется от 200 до 238 метров над уровнем моря. Подгоренское СП находится на востоке района  и граничит на севере Воробьевским МР; на востоке с Манинским СП; на юге с Калачеевским и Забродненским с/поселениями; на западе с Краснобратским СП Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Гидрогеологические условия. По территории протекают реки Подгорная и Манина, около 1% земель занято искусственными водоемами - прудами, созданными в разное время и широко используемыми в сельском хозяйстве.

Водоемы в окрестностях Подгоренского СП по рейтинговым показателям, в целом, относятся к природно-антропогенным комплексам. Промышленных сбросов в черте села в водоемы практически нет, но неодоочищенные бытовые стоки попадают в реки Подгорная и Манина, что приводит их к загрязнению и заиливанию. Водный фонд поселения представлен реками Манина, Толучеевка, Подгорная, Казинка, Криуша, прудами и небольшими водоемами без названий, относящихся к бассейну средней части р. Дон. Также по территории протекает множество безымянных водотоков. Пойма р. Подгорная и р. Манина в основном луговая, шириной к устью не более 1 км. Глубина реки от 0,1 до 1,5 м.

Половодье начинается обычно в конце марта. Основными источниками питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотока.

Основными особенностями водного режима рек является высокое весеннее половодье, летнее - осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками низкая зимняя межень. Во многих оврагах при малых реках устроены пруды. Сооружение прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности, существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях       относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения.

Территория с. Подгорное расположена вдоль реки Подгорная на слиянии с рекой Манина. Абсолютные отметки основной части территории изменяются от  91,0 м до 100,0 м. Река Подгорная протекает с севера на юг, а после слияния меняет направление и течет с востока на запад, река Манина - с востока на запад.

Максимальная горизонталь затопления весенним паводком определяется отметкой 108,22 м, поэтому капитальное строительство на территориях ниже этой отметки запрещено.

Грунтовые воды на большей части территории глубже 6,0 метров не встречены. На территориях, прилегающих к реке, занятых преимущественно огородами, сенокосами и выгонами, грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 6 метров.

Растительность. Район относится к степной зоне. Растительность преимущественно  ковыльно - разнотравная, которая в настоящее время сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, по балкам, которые занимают около 2% территории. Почвенный покров представлен типичными и обыкновенными черноземами с вкраплениями серых лесостепных, аллювиальных, песчаных, гумусированных и луговочерноземных почв в поймах рек высокой сельскохозяйственной продуктивности.

Район обладает достаточно высоким агроклиматическим потенциалом.

Около 8% территории занимают леса  и древесно - кустарниковая растительность. На территории района находится несколько лесных массивов, в том числе расположенных на землях лесного фонда.

Село Подгорное расположено в степной зоне, для которой характерно преобладание антропогенных модификаций естественной растительности,  сформировавшихся в условиях повсеместного хозяйственного освоения территории.

Общая площадь лесного фонда Подгоренского сельского поселения составляет 500 га. Согласно лесному кодексу все леса Подгоренского поселения по хозяйственному назначению и функциональным особенностям относятся к защитным лесам и выполняют водоохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие полезные функции. Они исключены из расчёта рубок главного пользования и использование лесов допустимо только при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Искусственные лесонасаждения – защитные лесополосы вдоль дорог и по краям балок из дуба, березы, тополя.

Кустарниковая поросль на склонах балок состоит из бересклета, жимолости, терна, шиповника. Степная флора – это разнотравные, луговые степи, а по дну балок – крупнозлаковые ассоциации с примесью бобовых и других трав.

Животный мир беден и однообразен. Обычными видами из млекопитающих являются: лисица, заяц-русак, еж обыкновенный, слепыш. Из птиц встречаются дрозд, дикие утки и гуси, различные воробьиные, голуби. Рыбы представлены: окунем, пескарем, гольцом, карповыми, ротаном. Амфибии встречаются в виде жаб, лягушек, тритона. Рептилии представляют: уж обыкновенный, ящерица.

На территории Подгоренского поселения памятников природы не имеется.

Полезные ископаемые.

На территории района расположены месторождения глины и легкоплавких суглинков, а также следует отметить наличие строительных песков, пригодных для производства силикатных изделий. Глина обладает необходимыми свойствами для производства кирпича  и  черепицы. На территории Подгоренского сельского поселения имеются следующие месторождения полезных ископаемых, представленных в таблице 1:

Таблица 1 -  Месторождения полезных ископаемых

| № | Название полезного ископаемого | Место-рождение (участок) | Местоположение | Запасы (тыс. м., тыс. тонн) балансовые, утвержденные ТКЗ, ГКЗ, год/ Остаток на 01.01.2007 г. | Степень освоения | Название муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пески строительные | Ильинское Участок Западный Блок А | В 250 м к В от с. Ильинка, в 5 км к В от ж.д.ст. Калач | А-619/619 пр. ТКЗ №29 от 26.09.1990г. | В стадии разработки ООО «Альянс» | Подгоренское сельское поселение |
| 2 | Пески строительные | Ильинское Участок Восточный Блок В | В 5 км к В от г. Калач, в 300 м к В от с.Ильинка | В-985/ 824 ТКЗ пр. 29 от 26.09.1990 г. | Разрабатывается ООО «Стройиндустрия» | Подгоренское сельское поселение |
| 3 | Глина бентонитовая | Участок Подгорное-2 | Западная окраина с. Подгорное | А+В+С1-3294 С2-2708 ТКЗ пр. 10 от 03.02.2000г. | Готовится к освоению ОАО «Воронежское рудоуправление» | Подгоренское сельское поселение |
| 4 | Подземные воды | Мир | В 1 км В с. Подгорная, 1-я надпойменная терраса р.Манино | А+В3,575тыс.м3 уб./сут. пр. №63 НТС ПГО от 28.06.1988г. | - | Подгоренское сельское поселение |

Вывод. По результатам проведенных изысканий можно сделать выводы, что основная часть территории Подгоренского сельского поселения является благоприятной для строительства. Естественным основанием для фундаментов проектируемых сооружений, при заложении их до 2-х метров, будут служить глины и суглинки полутвердой и тугопластичной консистенции. Нормативная глубина промерзания грунта 1,4 метра.

Инженерно-геологические условия.

В геоморфологическом отношении территория Подгоренского поселения является пластоводенудационной  равниной.

Равнинность  ее территории обусловлена геологическим строением, наличием в основании жесткого кристаллического фундамента, покрытого осадочными отложениями с горизонтальным залеганием слоев.

Отложения различного возраста: палеозойской, мезозойской, кайнозойской эр, залегающих на кристаллическом основании.

Кристаллические породы, образующие нижний «этаж», залегают на значительной глубине и на дневную поверхность нигде не выходят.

Рельеф – пологоволнистая расчлененная равнина, основные черты рельефа которой  сформировались в доледниковое и раннечетвертичное время.

Почва, почти 70% территории, – выщелоченный чернозем различной мощности. Механический состав черноземов глинистый и тяжелосуглинистый. Оставшуюся часть района составляют пойменно-луговые, темно-серые, серые, лесные почвы.

Наибольшие изменения  геологической среды связаны с эрозионными, оползневыми, карстовыми, суффозионными процессами, заболачиванием, просадочностью, подтоплением. Этими процессами обусловлены изменения инженерно-геологических условий и, как следствие - условий строительства. Опасные геологические процессы связаны как с особой чувствительностью геологической среды к ее нарушению, определяемой географическим положением, строением, так и техногенными факторами.

Расположением территории преимущественно в степной зоне с незначительным количеством лесной растительности, укрепляющей склоны, присутствием в верхних горизонтах легкоразмываемых лессовидных суглинков и склонных к ползучести глинистых пород, близким залеганием подземных вод предопределяется развитие эрозии, оползней, заболачивания.

Болота и процессы заболачивания на территории  развиты в поймах и на участках низких террас.

Развитие карста связано с большим распространением сравнительно легко размываемых девонских известняков.

Активизации этих процессов способствует и непродуманная хозяйственная деятельность человека (неправильная распашка земли на склонах, их подрезка, вырубка растительности).

На всей территории поселения имеются балки различной глубины и ширины, с уклоном в сторону реки. В некоторых из них небольшие пруды.

В структуре почв преобладают черноземы типичные и черноземы выщелоченные, а также серые лесостепные почвы в долинах рек Подгорная и Манина.

Вывод. Таким образом, по совокупности инженерно-геологических условий территория Подгоренского сельского поселения относится к категории территорий с инженерно-строительными условиями средней сложности.

Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно-геологического изыскания и обоснования не допускается.

Требуется проведение комплекса работ и мероприятий по предотвращению эрозии, карста и смыва почв.

Для защиты территорий и хозяйственных объектов от негативного воздействия экзогенных геологических процессов рекомендуются следующие мероприятия, направленные на снижение их развития и стабилизацию:

1. Для овражной эрозии:

- обваловка и залесение истоков растущих оврагов;

- посадка донных насаждений – илофильтров для снижения донной эрозии;

- устройство водозадерживающих валов для снижения размыва грунтов;

- залужение бортов оврага в местах вреза трубопроводов, укрепление их бутовым камнем.

2. Для оползневого процесса:

- регуляция ливневых и хозбытовых стоков и отвод их от оползневого тела;

- выполаживание крутых склонов и их залужение;

- создание дренажного стока в местах повышенного обводнения склоновых отложений.

3. Для карстового процесса:

- планировка территорий, которая сопровождается тампонажем трещин глиной, засыпка воронок и провалов, устройство водоулавливающих канав для отвода дождевых и талых вод.

1.2.2. Климатические условия в районе

Характеристика климата с. Подгорное приводится по данным метеостанции Воронеж.  Подгоренское сельское поселение находится в зоне умеренно-континентального  климата, с холодной зимой и жарким летом. Район отличается неравномерным выпадением осадков в течение года. Максимальное количество выпадает в теплое время года (с мая по октябрь). Сумма осадков за этот период 230-270 мм. Это в полтора раза меньше, чем в среднем по области.

Вегетационный период 220-227 дней

Среднегодовая  температура воздуха составляет – плюс 6,10С

Абсолютный минимум -  минус 300С, максимум - плюс 360С

Максимальная глубина промерзания грунта – 140 см.

Максимальная средняя декадная высота снежного покрова – 47 см.

На территории Воронежской области выделено 7 климатических районов. Подгоренское СП относится к центральному климатическому району.

Максимальная глубина промерзания грунта - 140 см. Максимальная средняя декадная высота снежного покрова - 47 см.

На территории поселения, большую часть года, преобладают ветры западного и северо-западного направления (28 и 34% соответственно).

Средняя температура воздуха по месяцам указана в таблице 2.

Таблица 2 - Средняя температура воздуха по месяцам.

| По месяцам | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха средняя, 0 С | -9,5 | -9,5 | -4,1 | 5,6 | 14,3 | 17,5 | 19,8 | 18,3 | 13 | 5,8 | -1,1 | -7,2 | 5,2 |
| Осадки, мм | 30 | 24 | 27 | 29 | 48 | 61 | 72 | 60 | 41 | 41 | 36 | 35 | 504 |

Среднемесячная роза ветров повторяемость (%) направлений и скорости (по 8 румбам)  за 1998-2007гг. (для с. Подгорное) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3. - Среднемесячная роза ветров повторяемость (%) направлений и скорости

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость направлений в % | 8 | 6 | 3 | 8 | 26 | 25 | 15 | 9 |
| Повторяемость направлений в % | 16 | 13 | 10 | 11 | 15 | 13 | 10 | 12 |
| Повторяемость направлений в % | 14 | 9 | 6 | 10 | 20 | 19 | 11 | 11 |
| Скорость ветра в м/сек | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,7 |

Вывод. Климатические условия в целом благоприятны для строительства. В соответствии с районированием территории страны для строительства,  Подгоренское сельское поселение относится к подрайону II В, умеренно-континентальный   климат   с   теплым   летом   и   устойчивой морозной зимой. В целом, климат характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность комфортного проживания людей.

1.3. Транспортная и инженерная инфраструктура

1.3.1. Транспортная инфраструктура

Внешние связи обеспечиваются автомобильным транспортом. С запада на восток по южной части сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения "Калач - Манино – граница Волгоградской области", в северном направлении от с. Подгорное проходит дорога местного значения "Калач - Манино – граница Волгоградской области" - Подгорная - Никольское 2е.

Населенные пункты внутри поселения  связаны между собой  дорогами регионального значения. Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, связующих Подгоренское сельское поселения с 15 сельскими и 1 городским поселениями района, даёт возможность организовать доставку грузов во все точки района, области, России и зарубежья.

Главными транспортными связями села Подгорное являются: главный въезд в село с автодороги "Калач - Манино – граница Волгоградской области", улицы Октябрьская, Спортивная, Советская, Шевченко и Пушкина. Остальные - жилые улицы, их трассировка приближена к условиям существующего рельефа и окружающего ландшафта.

Главные улицы  в центральной части села имеют асфальтово-бетонное покрытие, остальные улицы и дороги грунтовые или отсыпаны щебнем.

Существующие искусственные сооружения в селе – мосты, обеспечивающие транспортную и пешеходные связи через реки Подгорная и Манина. Автобусного движения внутри села не имеется, для поездок в центр из наиболее удаленных мест можно воспользоваться рейсовыми автобусами "Автостанция — х. Нагольный". На территории поселения расположены 7  автобусных остановок: две в с. Ильинка (первая - на примыкании дороги 4-10 к дороге 1-10, вторая - непосредственно на въезде в село), две в с.Подгорное (первая - на примыкании дорог В21-0 и 1-10, вторая в центре села), три в с. Серяково (первая на примыкании дорог В21-0 и 5-10, вторая - в южной части села, третья - в северной части).

Общая протяженность улично-дорожной сети в существующих границах населенных пунктов составляет — 52,9 км., в том числе: с. Подгорное — 31,1 км; с. Ильинка — 17,0 км; с. Серяково - 4,8 км.

Дороги местного значения, таблица 4, составляют 48,5 км, в т.ч. дороги с твердым покрытием — 10,7 км.

Передвижение жителей внутри поселения и села осуществляется самостоятельно.

Таблица 4 - Дороги Калачеевского муниципального района на территории Подгоренского СП

| Шифр | Наименование дороги | Категория | Условная начальная точка и условная конечная точка, отм. км | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные (областные) дороги |
| 1-10 | Калач - Манино - гр. Волгоградской обл. | III | 2.23-32.855 | 30.625 |
| 4-10 | "Калач - Манино - гр. Волгоградской обл." -с. Ильинка | IV | 0.000 – 2.810 | 2,810 |
| 5-10 | "Калач - Манино - гр. Волгоградской обл." - Подгорная - Никольское 2е - с. Серяково | IV | 0.000 – 2.000 | 3,000 |
| В21-0 | "Калач - Манино - гр. Волгоградской обл." - Подгорная - Никольское 2е | IV | 0.000 -12.013 | 12,013 |
| ИТОГО: | 48,448 |

*Данные получены в Управлении автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской обл.

Протяженность автодорог составляет 52,9 км, в том числе:

- асфальтобетонные 10,7 км,

- грунтовые 42,2 км.

По территории поселения проходят газовые сети и трубопроводы высокого, среднего и низкого давления.

В проекте генерального плана поселения уличная сеть и внепоселковые дороги решены как взаимосвязанные элементы единой транспортной внутрихозяйственной и районной сети, обеспечивающей внутрипоселковые и внешние связи на всех этапах последовательного преобразования планировочной структуры населенных пунктов.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществить за счет упорядочения сложившейся сети улиц и дорог с. Подгорное, строительства новых и их дифференциации по назначению:

- главные дороги – главный въезд в село, часть ул. Октябрьская (до пересечения с ул. Спортивная), ул. Спортивная (от пересечения с ул. Октябрьской до пересечения с ул. Советской), ул. Советская, ул. Шевченко, ул. Пушкина - ширина в красных линиях 25 - 30 – 40 м. Основные дороги – ул. Садовая, ул. Краснознаменная, ул. Кооперативная, ул. Школьная, ул. Больничная, ул. Первомайская, ул. Русская, ул. Зеленая, ул. Горького, ул. Круглый лиман (ширина в красных линиях 20 - 30 м).

Остальные жилые улицы и проезды местного значения – ширина в красных линиях 10 - 15 - 20 м.

А также  за счет строительства новых улиц и дорог. Общая протяженность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит — 64,7 км., в том числе: с. Подгорное — 40,0 км; с. Ильинка — 19,9 км; с. Серяково - 4,8 км.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в Калачеевском муниципальном районе ведомственной целевой программой "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010 - 2012 гг. " не предусмотрено. Поэтому администрации СП необходимо попытаться включить реконструкцию автодорог в областные целевые программы.

1.3.2. Инженерная инфраструктура

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Подгоренского сельского поселения полностью основано на использовании пресных подземных вод. Основной подземный водоносный горизонт, используемый для водоснабжения, залегает на значительной глубине и достаточно защищен водоупорными слоями от загрязнения.

Водоемы в окрестностях села по рейтинговым показателям, в целом, относятся к природно-антропогенным комплексам. Промышленных сбросов в черте села в водоемы нет.

Централизованное водоснабжение  осуществляется от подземных водоисточников, водозаборные сооружения состоят из  скважин и колодцев. Санитарно-техническое состояние артезианских скважин, на которые оформлены лицензии,  удовлетворительное.

На территории села располагается водонапорная башня мощностью 1,152 тыс. м3/сутки. Количество индивидуальных скважин в поселении — 1125. Качество воды в скважинах для питьевых нужд соответствует санитарным нормам. Имеются ограждения зон санитарной охраны скважин I и II поясов. Состояние этих зон удовлетворительное. Изношенность водонапорных и канализационных сетей составляет 80 %.

Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение в целом  - 0,6 м3/сут.; среднесуточное водопотребление на 1 человека -  200 л/сут. на человека.

Основным водоносным комплексом, широко используемым  для целей водоснабжения является апт – сеноманский терригентный горизонт, который представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальцевые. Также наблюдается различная степень загрязнения подземных вод железом, по глубине геологического разреза. Основное мероприятие по обезжелезиванию вод является применение соответствующих фильтров.

Нормативные размеры водоохранных зон водных объектов на территории Подгоренского поселения установлены в соответствии с  Водным кодексом РФ от 03.03.2006 г, № 74-ФЗ.

Водоохранная зона реки Подгорная и Манина устанавливается от береговой линии и составляет 100. Ширина водоохранных зон ручьев и прудов устанавливается в размере 50 м, прибрежная защитная полоса равна 50 м, а береговая – 20 м.

Обеспеченность жилищного фонда населения инженерными сетями приведена в таблице № 5.

Таблица № 5 -  Обеспеченность жилищного фонда населения инженерными сетями

| Наименование показателей | Всего | в том числе: оборудованный |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопро-водом | канализацией | отопление центральное | горячим водоснабжением центральным | ваннами (душем) | газом |
| Жилищный фонд, всего, тыс. м2 общ.пл. | 68,3 | 1,44 | - | - | - | 2,53 | 68,3 |
| % | 100 | 2,1 | - | - | - | 3,7 | 100 |

В поселении отсутствует система центрального канализования, поэтому водоотведение осуществляется на местные выгреба. Очистные сооружения в селе Подгорное отсутствуют. Из-за отсутствия централизованной и ливневой канализации в пруды вместе с дождевыми и талыми водами попадают взвешенные вещества, нефтепродукты, что ухудшает показатели качества воды, способствует заиливанию прудов.

Отопление и горячее водоснабжение также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

Газоснабжение 89% жилого фонда осуществляется за счёт природного газа и 11% - за счёт сжиженного.

Уровень инженерного благоустройства поселения относительно средний, за исключением сетей газоснабжения.

Основными проблемами инженерного благоустройства на территории Подгоренского поселения являются:

- изношенность существующих водопроводных сетей (80%);

- водозаборные сооружения находятся в ветхом состоянии (100%);

- отсутствие централизованной канализации и очистных сооружений;

- отсутствие на некоторых предприятиях разработанных и утвержденных проектов санитарно-защитных зон (ферма СТФ, колхозный двор и ток (ООО «Альянс»), расположенные в северо-восточной части села, мастерская ЗАО "Подгорное" в центральной части);

- отсутствие централизованного полигона ТБО (наличие свалки, на расстоянии менее 500 м от села, в юго-западном направлении).

1.4. Данные о площади застройки, характере застройки, численности

населения

1.4.1. Данные о площади и характере застройки

Общая площадь территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области составляет 21167 га:

82,99 % земель находятся в частной собственности;

3,78% в муниципальной собственности;

13,23 % в федеральной собственности.

На территории поселения расположено четыре населенных пункта, в т.ч. с. Подгорное, с. Ильинка, с. Серяково и х. Долбневка постоянного населения нет.

Территория поселения состоит из земель следующих категорий:

- населенных пунктов - 1301,0 га;

- сельскохозяйственного назначения – 19,267 тыс. га;

- промышленности, транспорта, связи – 0,87 тыс. га;

- лесного фонда - 500 га.

Жилой фонд Подгоренского сельского поселения составляет 68,3 тыс. м² общей площади.

Основные технико-экономические показатели сведены в таблицу 6.

Таблица 6 - Основные технико-экономические показатели по  населенным пунктам Подгоренского сельского поселения.

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок на (2025г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Общая площадь земель в установленных границах, | га / кв.м на чел. | 1301/4994 | 1274,3 / 5575 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Территория жилой зоны, | га. | 778,4 | 768,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-4 эт. секционная застройка | -/- | 0,4 | 0,4 |
|  | усадебная застройка | -/- | 768,9 | 759,2 |
|  | коллективные сады, дачи | -/- | 9,1 | 9,1 |
| 1.2 | территория общественно-деловой зоны | га. | 11,8 | 13,3 |
| 1.3 | территория производственной зоны | га. | 9,3 | 16,4 |
| 1.4 | территория рекреационной зоны | -/- | 270,3 | 232,6 |
| 1.5 | территория зоны специального назначения | -/- | 5,7 | 8,2 |
| 1.6 | территория зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -/- | 145,3 | 159,2 |
| 1.7 | территория зоны сельскохозяйственного использования | -/- | 28,3 | 38,0 |
| 1.8 | иные территории | -/- | 54,4 | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения – всего: | тыс. чел. | 2605 | 2330 |
|  | В том числе: с. Подгорное | тыс. чел. | 1920 | 1720 |
|  | с. Ильинка | тыс. чел. | 602 | 540 |
|  | с. Серяково | тыс. чел. | 83 | 70 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста | чел./% | 390 / 15 | 373 / 16 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 1565 / 60 | 1375 / 59 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 650 / 25 | 582 / 25 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | т.м2 общ. пл. | 68,3 | 81,6 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | 2 эт. Секционный | -»- | 2,0 | 2,0 |
|  | Усадебный | -«- | 66,3 | 79,6 |
| 3.3. | Ветхое и аварийное жилье | -»- | 1,0 | 1,0 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -»- | - | 68,3 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | т.м2 общ. пл. | - | 13,3 |
| 3.6. | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |
|  | 2-4этажное секционное | т.м2 общ. пл. % | - | - |
|  | Усадебное | -»- | - | 13,3 |
| 3.7. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | на свободных территориях | т.м2 общ. пл. | - | 6,8 |
|  | на реконструируемых территориях | -»- | - | 6,5 |
| 3.8. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 26,25 | 35 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 20 | 93 |
|  | на 1000 человек | -»- | 10 | 40 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 411 | 411 |
|  | на 1000 человек | -»- | 158 | 176 |
| 4.3. | Больница – всего | коек | - | - |
|  | на 1000 человек | -»- | - | - |
| 4.4. | Амбулатории, ФАП – всего | пос./см. | 115 | 115 |
|  | на 1000 человек | -/- | 44 | 47 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 820 | 820 |
|  | на 1000 человек | -/- | 315 | 352 |
| 4.6. | Спортивные залы – всего | м2 | - | 815 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 350 |
| 4.7. | Плавательные бассейны – всего. | м2 | - | 175 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 75 |
| 4.8. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров – всего | м2торг.пл. | 291,5 | 699 |
|  | на 1000 человек | -/- | 112 | 300 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 208 | 208 |
|  | на 1000 человек | -/- | 80 | 89 |
| 4.10. | Предприятия бытового обслуживания – всего | раб. мест | - | 16 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 7 |
| 4.11. | Рынок – всего | м2 | - | 56 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 24 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 14 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 6 |
| 4.13 | Бани | мест | - | 16 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 7 |
| 4.14 | Прачечная | кг/см | - | 140 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 60 |
| 4.15 | Химчистка* | кг/см | - | 8,2 |
|  | на 1000 человек | -/- | - | 3,5 |
| 4.16 | Пожарное депо** | автом. | 1 | 2 |
|  | на 1000 человек | -/- |  |  |
| 4.17 | Отделение сбербанка | мест | 1 | 2 |
|  | на 1000 человек | -/- | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 52,9 | 64,7 |
| 5.2. | Площадь уличной сети | га | 317,4 | 388,2 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 339.6 | 638.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | -»- | 283.0 | 531.7 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут. | - | - |
|  | в том числе: водозаборов подземных вод | -»- | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 50-190 | 190 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 35.0 | 60.0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут. | 339.6 | 638.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -»- | 283.0 | 531.7 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -»- | - | 200.0 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 3.0 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии – всего, | т.квт.ч/год | 8899 | 8097 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -»- | 3337 | 3036 |
|  | на коммунальные нужды | -»- | 5562 | 5061 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Производительность котельных теплоснабжения – всего | Гкал/час | - | 1.72 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего | м3/час | - | 1100 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Посадка леса | га | - | - |
| 6.6.2 | Спецмероприятия по инженерной подготовке территорий | га | - | - |
| 6.7. | Санитарная очистка территории | -/- | - | 1,903 |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.м3/ год | 0,537 | 4,194 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | га | 4,9 | 6,2 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га/шт. | 8,8 / 8 | 5,7 / 2 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год |  |  |
| 8.2. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  | 35,5 |

По территории поселения протекают две реки - р. Подгорная и р. Манина, русла рек очень извилисты и сильно петляют по территории поселения, образуя множество рукавов. Населенные пункты представлены с. Подгорное, с. Ильинка, с. Серяково и х. Долбневка. Из них в х. Долбневка населения нет. Села Ильинка и Серяково находятся на расстоянии 7 км от центра поселения. Данные населенные пункты малочисленны, в них проживает 602 и 83 человек соответственно (2010 г.). В административном центре поселения с. Подгорное проживает 1920 человек. Во всех жилых селах расположены высотные доминанты — церковные сооружения, которые внесены в список памятников истории и архитектуры Воронежской области (постановление администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. № 510 "О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области" (в редакции постановлений администрации Воронежской области от 25.01.1999 г. № 63; от 13.07.2001 г. № 721; от 24.11.2006 г. № 962). На окраине с. Подгорное на месте бывших отстойников расположена несанкционированная свалка бытовых отходов.

Село Подгорное, расположенное в 14 км от районного центра - г. Калач, представляет собой вытянутое с севера на юг жилое образование, расположенное при слиянии рек Подгорная и Манина.

На формирование планировочной структуры села Подгорное оказали влияние различные факторы (рельеф, пешеходные и транспортные связи с близлежащими населенными пунктами).  Естественной осью является река Подгорная, извилистому руслу которой подчинено расположение большинства улиц (свободная планировка). Только центр села, расположенный на левом берегу реки, имеет регулярную прямоугольную планировку.

Основными планировочными осями являются:

- река Подгорная, разделяющая село на восточную и западную части,

- главный въезд в село Подгорное с автодороги "Калач - Манино - гр. Волгоградской области" и далее идущий к общественному центру села через р. Манина и переходящий в ул.Кооперативная;

- от общественного центра в восточном направлении по улицам Спортивная - Красноармейская;

- ул. Советская, идущая с юга на север (выезд к селу Серяково и Воробьевскому району).

Административный центр с. Подгорное расположен вокруг площади на пересечении планировочных осей улиц Спортивная - Красноармейская и Кооперативная. Здесь находятся здание поселковой администрации, детский сад, школа, дом культуры, аптека, амбулатория, магазин, кафе и церковь Преображения.

Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц.

Промышленные и коммунально-складские территории сосредоточены в двух районах села. Первый район находится в южной части и примыкает к автодороге "Калач - Манино - гр.Волгоградской области". Второй район расположен вдоль ул. Советская в северо-восточной части села.

Озеленение центра поселения представлено зелеными насаждениями вдоль основных улиц и насаждениями приусадебных участков частной застройки. Протяженность с. Подгорное  с севера на юг вдоль реки Подгорная составляет 5,5 км.

В настоящее время еще имеются территориальные ресурсы для дальнейшего развития в границах черты населенного пункта (с. Подгорное) - возможно выделение участков по жилое строительство в восточной части села.

Жилье представлено кварталами усадебной застройки с нечеткой структурой сетки улиц и двумя  2-х этажными, двух подъездными  домами.

Агропромышленные и коммунально-складские территории расположены за границами территории села, однако значительная их часть тяготеет к региональной автодороге  на юге и  юго-востоке села. Санитарно-защитные зоны от некоторых из них до жилья не соблюдены.

В настоящее время территориальные ресурсы для дальнейшего развития в границах черты населенного пункта (с. Подгорное) практически исчерпаны, за исключением небольших территорий, занятых в настоящее время огородами жителей села или никак не используемых. Необходима выборочная реконструкция и повышение качества существующих градоформирующих объектов (особенно в центральной части села) и создание новых зон жилой застройки с изменением границ села.

97% всего жилищного фонда представлены усадебной застройкой, находящейся в собственности частных лиц; 3% - 2-эт. жилой застройкой, находящейся на балансе администрации; 15,7% жилищного фонда имеют износ строений до 30% и 1,5% - износ строений более 65%.

Уровень инженерного благоустройства низкий, за исключением оборудования газом.

В поселении отсутствует система центрального канализования, и водоотведение осуществляется на местные выгреба.

Отопление и горячее водоснабжение на территории поселения также осуществляется, в основном, от местных нагревательных приборов.

Таким образом:

• основным типом застройки является одноэтажный усадебной фонд, занимающий большую часть территории жилищной зоны (97 %);

• существующее количество жилищного фонда определяет относительно высокий уровень обеспеченности населения жильем 26,25 м2/чел. (среднеобластной 23,9 м2/чел.);

• довольно большой процент жилищного фонда с износом 31-70 % (почти 83%) указывает на высокую «скорость старения» жилищного фонда. К концу расчетного срока повысится удельный вес ветхого фонда.

1.4.2. Данные о численности населения

Численность населения Подгоренского сельского поселения на 01.01.2009 г. - 2714 человека, из них в с. Подгорное — 1993 человек, с. Ильинка — 622 человек, с. Серяково — 99 человек. В хуторе Долбневка постоянного населения нет.

Количество населения, занятого в отраслях экономики, - 904 чел., в т.ч.:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 746 человек;

-  производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2 человека.

- в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании – 22 человека;

- в административно-управленческих и кредитно-финансовых организациях - 2 человека;

- транспорт и связь – 12 человек;

- образование, здравоохранение и предоставление соцуслуг - 99 человек;

- в жилищно-коммунальном хозяйстве и непроизводственных видах бытового обслуживания - 21 человек.

По состоянию на 01.01.2009 года градообразующая группа населения составляет 1565 человек, в т. ч. 746 чел., занимающихся производственной деятельностью или – 83% от числа занятых в  экономике. Обслуживающая группа населения составляет 13% от занятых в отраслях экономики и 4,6% от общей численности населения.

Динамика численности населения характеризуется общим его сокращением при отрицательном естественном воспроизводстве. Процесс депопуляции характерен для района в целом.   Демографическая структура населения относится к регрессивному типу. Доля детей в возрастной структуре определяет ее будущую динамику, демографический потенциал населения. Доля детей и подростков неуклонно снижается, вместе с тем, доля населения старших возрастов достаточно велика. Проблема старения населения чрезвычайно актуальна.

Ухудшение социально экономических условий и снижение уровня жизни основной массы населения, репродуктивное поведение населения, выразившееся в ограничении деторождения, ухудшение здоровья населения, высокий уровень смертности, особенно в трудоактивном возрасте, возрастающее влияние на рождаемость уровня жилищных условий и перспектив улучшения и многие другие факторы ведут к сложной демографической ситуации в с. Подгорное и в целом всего поселения.

По СТП Воронежской области Калачеевский район в целом относится к районам с критической отметкой убывания населения (свыше 10% в межпереписной период).

1.5. Данные об административном статусе, экономической                              специализации и группе по гражданской обороне

В Подгоренском сельском поселении село Подгорное является административным центром СП.

Специализация Подгоренского сельского поселения – сельскохозяйственное производство (производство зерна, посевы технических культур, животноводство).

Экономическая база Подгоренского сельского поселения представлена небольшими предприятиями по переработке сельско-хозяйственного сырья и ремонту с/х техники, животноводством.

В число градообразующих входят следующие основные промышленные предприятия:

- ЗАО "Подгоренское". Направление – животноводство и растениеводство;

- ООО "Альянс". Направление – животноводство и растениеводство;

- ФГУП «Почта России» Подгоренское отделение;

- МТФ  ООО "Альянс";

- Перерабатывающий комбинат (колбасный цех) в с. Ильинка ООО "Альянс";

- Гаражи ЗАО "Подгоренское";

- МТФ ЗАО "Подгоренское";

- СТФ ЗАО "Подгоренское";

- ТОК  ЗАО "Подгоренское".

К градообразующей группе относятся 98 человек, работающих в административно-хозяйственных организациях (2 чел. - в государственном секторе; 96 чел. - в муниципальном секторе).

Проектируемая территория не отнесена к группе по гражданской обороне (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения  территорий к группам по гражданской обороне», перечень исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Воронежской области № 9207-3-2-6 от  09.09.2011 г. и задание на проектирование).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.98 г. № 1115 «О порядке отнесения  организаций к категориям по гражданской обороне» и перечнем исходных данных и требований, выданным Главным управлением МЧС России по Воронежской области № 9198-3-2-6 от  09.09.2011 г. и заданием на проектирование, в Подгоренском сельском поселении нет объектов, отнесенных к категориям по ГО.

Анализ первой главы показал, что:

• Климатические условия Подгоренского сельского поселения в целом благоприятны для строительства и в соответствии с районированием территории для целей строительства поселение относится к району II В.

• Общая ландшафтная характеристика Подгоренского поселения благоприятна и при дополнительном развитии инфраструктуры и дальнейшего благоустройства, пригодна для рассмотрения поселения, как аграрно-селитебной зоны Воронежской межрайонной системы расселения и территории для размещения перерабатывающих и сельхозпредприятий.     Проектирование оснований зданий и сооружений без соответствующего инженерно- геологического изыскания и обоснования не допускается.

• Развитие малых населенных пунктов не целесообразно, в связи с малочисленностью их постоянного населения.

• Перспективное территориальное развитие жилой зоны возможно на территории села Подгорное - за счет уплотнения, упорядочения и реконструкции существующей застройки, а также за пределами черты населенного пункта. Наиболее благоприятное направление для развития жилой зоны села по инженерно–геологическим и экологическим условиям – западное и северное.

• Развитие рекреационных зон возможно за счет благоустройства и озеленения берегов рек Подгорная и Манина, протекающих по селу.

• Развитие производственных зон – за счет внутренних территорий, территорий недействующих предприятий и резервирования площадок за пределами границ населенных пунктов.

Основными принципами градостроительного развития Подгоренского сельского поселения являются:

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- обеспечение интересов жителей поселения в развитии районов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- обеспечение сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

Глава 2

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия                    современных средств поражения

При развязывании военных действий противоборствующие стороны будут широко использовать различные современные средства поражения:

- оружие массового поражения (ядерное и термоядерное, химическое, биологическое);

- обычные виды оружия (осколочные, фугасные, кумулятивные, бетонобойные, зажигательные, боеприпасы объёмного взрыва, кассетные, высокоточные и другие).

2.1.1.        Ядерное оружие и его поражающие факторы

Ядерное оружие является наиболее мощным и может быть использовано для массового поражения людей, уничтожения или разрушения административных и промышленных центров, различных объектов, сооружений и техники.

Основными поражающими факторами ядерного взрыва (ЯВ) являются: световое излучение, проникающая радиация, ударная волна, радиоактивное заражение.

Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва

| Заряд | Световое излучение, км | Ударная волна, км | Проникающая радиация, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ктн | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| 100 Ктн | 4,4 | 3,2 | 2 |
| 600 Ктн | 9 | 5,9 | 2,8 |
| 1 Мтн | 11 | 7 | 3,2 |
| 50 Мтн | 53 | 25 | 6,9 |

Расчёт  возможной обстановки на территории Подгоренского сельского поселения после нападения противника с применением оружия массового поражения не проводился, так как вероятность нанесения его по поселению и ближайших объектах, учитывая радиусы действия поражающих факторов ядерного взрыва, мало вероятно.

2.1.2.   Обычные средства поражения, их характеристики и воздействие на        человека и объекты экономики

Обычное оружие составляют все огневые и ударные средства, применяющиеся артиллерийские, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и смеси.

Обычное оружие может применяться самостоятельно и в сочетании с ядерным оружием для поражения живой силы и техники противника, а также для разрушения и уничтожения различных объектов (химические предприятия, атомные энергетические установки, гидротехнические сооружения и др.).

Осколочные боеприпасы используются главным образом для поражения людей. Фугасные боеприпасы применяются для разрушения промышленных, жилых и административных зданий, железнодорожных и автомобильных магистралей, поражения техники и людей.

Кумулятивные боеприпасы используются для поражения бронированных целей.

Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности и для разрушения взлетно-посадочных полос аэродромов.

Зажигательные боеприпасы используются для поражения людей, уничтожения огнем зданий и сооружений промышленных объектов и населенных пунктов, подвижного состава и различных складов.

Основным поражающим фактором БОВ является ударная волна. Боеприпасы объемного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны БОВ на удалении до 100 м от центра взрыва может достигать 100 кПа (1 кгс/см2).

2.1.3.     Возможная обстановка на территории после нападения противника

с применением оружия массового поражения и обычных средств поражения

Так как Подгоренское сельское поселение не является территорией, отнесённой к группе по гражданской обороне, и на его территории нет объектов, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также других объектов, имеющих важное оборонное значение, то массированное применения по нему противником оружия массового поражения и обычных средств поражения маловероятно.

При расчёте  возможной обстановки на территории Подгоренского сельского поселения после нападения противника с применением оружия массового поражения учитывается только радиоактивное заражение местности.

Радиационная обстановка:

Территория Подгоренского сельского поселения при нанесении ядерных ударов по г. Воронеж и г. Нововоронеж (Нововоронежской АЭС) по состоянию на 1 час после взрыва окажется вне зоны  сильного (В) в зоне умеренного радиоактивного заражения. Уровни радиации составят 0,42 р/час (0,042 Зв/час) внутри зоны и до 0,14 р/час (0,014 Зв/час) на её внешней границе. При нахождении на открытой местности поглощённая доза радиации может достичь   50 - 200 БЭР (1 (легкая) степени лучевой болезни). Возможность безопасного нахождения людей в ЗС ГО (ПРУ).

Химическая обстановка:

Химическая обстановка в очаге поражения будет характеризоваться воздействием вторичных факторов, возникших при разрушении ёмкостей с АХОВ (ОХВ) при их перевозке по автодороге "Калач - Манино - граница Волгоградской области". (Смотри расчёты зон поражения при ЧС).

Выводы из оценки возможной обстановки:

При применении противником ядерного оружия по территории Воронежской области вся территория Подгоренского сельского поселения может оказаться вне зоны возможного сильного в зоне умеренного радиоактивного заражения (загрязнения).

Объемы поражений среди населения будут в значительной степени снижены при своевременном выполнении мероприятий ГО,  защиты населения и повышения устойчивости функционирования объектов экономики в военное время. Наибольший эффект может быть достигнут при укрытии населения в ЗС ГО, использовании средств индивидуальной защиты, медицинских средств защиты (йодная профилактика), защите водоисточников, продовольствия, сельскохозяйственных животных и растений.

2.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2.2.1. Общие положения

Радиационно опасный объект (РОО) – это объект, на котором перерабатывают или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии или разрушении которого может произойти облучение или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных, растений, радиоактивное загрязнение объектов экономики и природной среды.

К радиационно опасным объектам относятся:

– предприятия ядерного топливного цикла (ЯТЦ): урановой промышленности, радиохимической промышленности, места переработки и захоронения радиоактивных отходов;

–  атомные станции (АС): атомные электрические станции (АЭС), атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), атомные станции теплоснабжения (АСТ);

–  объекты с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ): корабельными ЯЭУ, космическими ЯЭУ, войсковыми атомными электростанциями (ВАЭС);

–  ядерные боеприпасы (ЯБ) и склады для их хранения.

Химически опасный объект – объект на котором хранят, перерабатывают используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды. (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Все аварийно химически опасные вещества (АХОВ) по характеру воздействия на организм человека подразделяются на группы:

первая группа – вещества с преимущественно удушающим действием: с выраженным прижигающим действием (хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора); со слабым прижигающим действием (фосген, хлорнитрин, хлорид серы);

вторая группа – вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, динитрофен, динитроортокрезон, этиленхлоргидрин, этиленфтортизрин);

третья группа – вещества, обладающие удушающим и обшеядовитым действием: с выраженным прижигающим действием (акрилонитрил), со слабым прижигающим действием (сернистый антидрид, сероводород, оксиды азота);

четвертая группа – нейротропные яды, вещества, действующие на генерацию (образование), проведение и передачу нервного импульса (сероуглерод, фосфорорганические соединения);

пятая группа – вещества, обладающие удушающим нейротропным действием (аммиак);

шестая группа – метаболические яды, (этиленоксид, метилбромид, диметилсульфат).

В зависимости от физико-химических свойств АХОВ, условий их транспортировки при авариях на транспортных магистралях могут возникнуть чрезвычайные ситуации (ЧС) с химической обстановкой четырех основных типов:

Первый тип. ЧС возникают в случае мгновенной разгерметизации (взрыве) емкостей или цистерн, содержащих газообразные (под давлением), криогенные перегретые сжиженные АХОВ. При такой ЧС образуется первичное парогазовое или аэрозольное облако с высокой концентрацией АХОВ, распространяющихся по ветру.

Второй тип. ЧС возникают при аварийных выбросах или проливах, транспортируемых сжиженных ядовитых газов (аммиак, хлор и др.), перегретых летучих токсических жидкостей с температурой кипения ниже температуры окружающей среды (окись этилена, фосген, окислы азота, сернистый ангидрит, синильная кислота и др.). При такой ЧС часть АХОВ (не более 10%) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Третий тип. ЧС возникают при проливе на подстилающую поверхность значительного количества сжиженных (при изотермическом хранении) или жидких АХОВ с температурой кипения ниже или близкой к температуре окружающей среды (фосген, четырехокись азота и др.), а также при горении большого количества удобрений (например, нитрофоски) или комовой серы. При этом образуется вторичное облако паров АХОВ с поражающими концентрациями, которое может распространяться на большие расстояния.

Четвертый тип. ЧС возникают при аварийном выбросе (проливе) значительного количества малолетучих жидких АХОВ, с температурой кипения значительно выше температуры окружающей среды или твердых (несимметричный диметил-гидразин, фенол, сероуглерод, диоксин, соли синильной кислоты). При этом происходит заражение местности (грунта, воды, растительности) в опасных концентрациях.

Указанные типы химической обстановки при ЧС, вызванных авариями на транспортных магистралях особенно второй и третий, могут сопровождаться пожарами и взрывами, что осложняет обстановку, повышает концентрацию поражающих веществ, сопровождается образованием токсичных продуктов горения, увеличивает потери и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ.

Характерными особенностями химически опасных аварий являются внезапность возникновения ЧС, быстрое распространение поражающих факторов (особенно при ЧС с обстановкой первого и второго типов), опасность тяжелого массового поражения людей и сельскохозяйственных животных, попавших в зону заражения, необходимость проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ в короткие сроки.

Характеристики основных опасных веществ:

ЛВЖ (ГСМ):

Бензин - бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь легких углеводородов, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности. Бензин при горении прогревается на всю глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч, температура прогретого слоя 80 - 100°С, температура пламени 1200°С. Температура вспышки около -30°С, температура самовоспламенения около +350°С, плотность - 730 кг/м3. Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами, и при длительном вдыхании могут вызвать сильное отравление человека. Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывоопасные концентрации паров составляют 0,93 - 5,1% об.

Дизельное топливо - легковоспламеняющаяся и горючая жидкость, по степени воздействия на организм относится к веществам 4-го класса опасности. Температура вспышки около 40°С, температура самовоспламенения около +210°С, плотность - 840 кг/м3. Пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Нижний концентрационный предел распространения пламени 0,52% об.

Меры первой помощи: Обеспечение перемещения пострадавших в безопасное место. Доврачебная помощь может быть выполнена в виде: искусственного дыхания, остановки кровотечения, перевязки ран, наложения неподвижных повязок при переломах и т.д.

Светлые нефтепродукты перевозят в автоцистернах грузоподъемность 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20 тонн.

СУГ:

Сжиженные углеводородные газы - пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах, по степени воздействия на организм относятся к веществам 4-го класса опасности ГОСТ 12.1.007. Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,3% до 9,5%, нормального бутана от 1,8% до 9,1% (по объему), при давлении 0,1 МПа (1 атм.) и температуре 15°С - 20°С. Температура

самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470°С, нормального бутана - 405°С. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) -100 мг/м3.

Действие на организм:  Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. Человек, находящийся в атмосфере с незначительным превышением ПДК паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.

СУГ перевозят в автоцистернах грузоподъемность 5, 6, 8, 10, 15, 17 и 20 тонн.

АХОВ (ОХВ):

Аммиак - бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Температура кипения сжиженного аммиака – 33,35°С, так что даже зимой аммиак находится в газообразном состоянии. При температуре минус 77,7°С аммиак затвердевает. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Облако аммиака распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Поражающее действие в атмосфере и на поверхности объектов сохраняется в течение одного часа.

Действие на организм:  По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Вызывают при этом обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Признаки поражения аммиаком: обильное слезотечение, боль в глазах, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи химический ожог 1 й или 2 й степени.

Хлор – зеленовато желтый газ с резким удушающим запахом. Плохо растворяется в воде, хорошо – в некоторых органических растворителях. В практических условиях растворимость хлора в воде незначительна и составляет 3 кг на 1 т воды. При обычном давлении сжижается при температуре – 34°С, образуя маслянистую жидкость желтовато зелёного цвета, затвердевающую при минус 101°С. Твёрдый хлор это бледно жёлтые кристаллы. Под давлением хлор сжижается уже при обычных температурах. Температура кипения сжиженного хлора –34,1°С, следовательно, даже зимой хлор находится в газообразном состоянии. При испарении образует с водяными парами белый туман. Один килограмм жидкого хлора дает 0,315 м3 газа.

Хорошо адсорбируется активным углём. Химически очень активен.

Действие хлора на организм:  По физиологическому действию на организм хлор относится к группе веществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. Признаки поражения наступают сразу после воздействия, поэтому хлор является быстродействующим АХОВ. Проникая в глубокие дыхательные пути, хлор разрушает лёгочную ткань, вызывая отёк лёгких. При вдыхании хлора в очень высоких концентрациях смерть наступает в течение нескольких минут из-за паралича дыхательного центра.

Антидота против хлора не существует.

Защита от поражения аммиака и хлора: Защитой от АХОВ служат фильтрующие промышленные и гражданские противогазы, промышленные респираторы, изолирующие противогазы, убежища ГО (ПРУ). Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Меры первой помощи: Надо как можно скорее прекратить воздействия АХОВ. Для этого необходимо надеть на пострадавшего противогаз и вынести его на свежий воздух, обеспечить полный покой и создать тепло. Расстегнуть ворог, ослабить поясной ремень. При возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами хлора, аммиака или другого вещества.

При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать аэрозоль 0,5%-го раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывать 2%-м содовым раствором не менее 15 мин. Из-за удушающего действия хлора пострадавшему передвигаться самостоятельно нельзя. Транспортируют его только в лежачем положении. Если человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом "изо рта в рот".

При поражении аммиаком пострадавшему следует дышать теплыми водяными парами 10%-го раствора ментола в хлороформе, дать теплое молоко с боржоми или содой. При удушье необходим кислород, при спазме голосовой щели - тепло на область шеи, тёплые водяные ингаляции. Если произошел отёк лёгких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не менее 15 мин водой или 2%-м раствором борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 3,0 %-го раствора альбуцида, в нос - тёплое оливковое, персиковое или вазелиновое масло. При поражении кожи обливают чистой водой, накладывают примочки из 5%-го раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты.

Аммиак и хлор перевозится в автоцистернах грузоподъемность 6, 10, 15, 17 и 20 тонн.

В настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют пожары и чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на:

- АЭС;

- транспортных коммуникациях (железнодорожном и автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (аммиак, хлор), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо));

- объектах газового хозяйства (магистральных газопроводах, проходящих по территории поселения к котельным, давлением Р≤3 кг/см2 и  газовых котельных);

- АЗС и базах хранения ГСМ (нефтебазах и складах);

- объектах жилищно-коммунального назначения и коммунально-энергетических сетях.

Наиболее частым техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах отопления и теплоснабжения. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с десятками тысяч жителей. В наиболее тяжелых случаях, население приходится эвакуировать из мест постоянного проживания.

2.2.2. Анализ возможных последствий аварий на радиационно-опасных объектах

Нововоронежская АЭС расположена на левом берегу р. Дон, в 40 км южнее областного центра - г. Воронежа, в 45 км  северо-западнее  г. Лиски.

Подгоренское сельское поселение расположено в 167 км от Нововоронежской АЭС за пределами 30 км зоны наблюдения, поэтому в данном проекте анализ возможных последствий аварий на Нововоронежской АЭС не рассматривается.

2.2.3. Анализ возможных последствий аварий на объектах с АХОВ:

На территории Подгоренского сельского поселения и в непосредственной близости от неё химически опасных объектов нет.

2.2.4. Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных ЧС на транспортных коммуникациях проведена по укрупнённым показателям применительно к железнодорожному и автомобильному транспорту, перевозящему взрывоопасные (бензин, сжиженные углеводородные газы) и химически опасные вещества.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте:

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт * км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |
| Аварии железнодорожного транспорта в расчёте на вагон | 3,8*10-7 |

По статистическим данным ж/д транспортом перевозится 40% , а автотранспортом - 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км, а для грузовиков с химическими веществами – 420 км. Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при перевозках в зависимости от типа груза составляет:

легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5%;

горючие жидкости – 16,3%;

воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2%;

ядовитые вещества – 2,1%;

невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9%.

Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ при авариях на железнодорожном транспорте

Аварийность на железнодорожном транспорте достаточно высока, однако, расстояние до железнодорожной  станции Калач составляет 15 км, поэтому Подгоренское сельское поселение в зону поражения при ЧС на железнодорожном транспорте  не попадает. Расчеты опасности по авариям на железнодорожном транспорте не производились.

Анализ возможных последствий аварий в случае разрушения ёмкостей с АХОВ, ЛВЖ и СУГ при авариях на автомобильном транспорте

Расчет аварий с АХОВ выполнен в соответствии с «Методикой оценки последствий химических аварий (Методика «ТОКСИ». Редакция 2.2)» (Утверждена директором НТЦ «Промышленная безопасность») и «Методикой прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» РД 52.04.253-90 (Госгидромет СССР, 1991). Авторы Овсяник А.И., Чинюк М.В., Макеев А.И.

Данные по зонам поражения при авариях с утечкой АХОВ на автомобильном транспорте приведены в таблицах 9 – 10.

Для оценки последствий аварий с технологической емкостью с бензином, выполнены расчеты с использованием программы "Факел". Программа разработана в соответствии с НПБ 107-97 и лицензирована факультетом Гражданской обороны Военно – инженерного университета. Авторы: Чурбанов О.И., Домрачев К.В.

Данные по зонам поражения при авариях с ЛВЖ (бензин)  на автомобильном транспорте приведены в таблицах 11 – 16.

Для оценки последствий аварий с технологической емкостью с СУГ, выполнены расчеты с использованием по методики, приведенной в ГОСТ Р 12.3.047-98. Прогноз границ зон разрушений и возгорания зданий и поражения людей проведен в соответствии с «Методикой оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» (Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2), М., МЧС России, 1994 г.).

Данные по зонам поражения при авариях с СУГ  на  автомобильном транспорте приведены в таблицах 17 – 18.

а).  аварии  на  автомобильном транспорте, перевозящем АХОВ

Исходные данные:

АХОВ – аммиак;

Время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 0,681 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6; 10; 15; 17 и 20 т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 9 - Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак | 6 | 1,795 | 5,064 | 1,36 | 0,10 |
| 2 | Аммиак | 10 | 2,351 | 8,681 | 1,36 | 0,13 |
| 3 | Аммиак | 15 | 3,045 | 14,564 | 1,36 | 0,17 |
| 4 | Аммиак | 17 | 3,323 | 17,342 | 1,36 | 0,18 |
| 5 | Аммиак | 20 | 3,609 | 20,461 | 1,36 | 0,20 |

Исходные данные:

АХОВ – хлор;

Время прошедшее после начала аварии –  N = 1 ч.

Агрегатное состояние – сжиженный газ (плотность – d = 1,553 т/ м3);

Разлив АХОВ – свободный;

Количество разлившегося АХОВ – Q0 = 6;10; 15; 17 и 20 т.

Степень вертикальной устойчивости воздуха – инверсия;

Температура воздуха – 20 0С;

Скорость приземного ветра – 1 м/с;

Таблица 10 - Результаты глубины зоны возможного заражения в случае разрушения цистерны с АХОВ.

| № п/п | Наименование АХОВ | Количество АХОВ (тонн) | Глубина распространения АХОВ (г, км) | Площадь зоны ВХЗ (Sв, км2) | Время самоиспарения АХОВ (tисп ,час) | Время подхода облака , (час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлор | 6,10,15,17,20 | 5,000 | 39,270 | 1,49 | 0,28 |

Из результатов проведенного расчета можно сделать вывод, что площадь зоны заражения облаком аммиака, изменяется от количества жидкости, а при проливе хлора площадь заражения будет расти с увеличением времени прошедшего с момента аварии.

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой АХОВ (ОХВ) на автомобильном транспорте максимальное количество опасных веществ, участвующих в аварии составит: хлора – 20 тонн, аммиака - 20 тонн. Радиус зоны возможного заражения может составить от 3,61 до 5,0 км.; площадь зоны – от 20,46 до 39,27 км2.  Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 0,1 до 3,0 км. Норматив времени оповещения населения – 300 сек. При наиболее опасном направлении ветра (на жилую зону) в зоне возможного заражения может оказаться от 1 до 10% поселения, с населением от 10 до 500 человек. С учётом времени подхода облака, защитных свойств зданий, сооружений, автомобильной техники и того, что население не имеет СИЗ, возможное количество поражённых может составить от 2 до 100  человек, в том числе: погибших – от 1 до  35 человек; легко пострадавших -  до 25 человек, средней тяжести – до 20 человек и тяжело пострадавших – до 20 человек. Ущерб может составить более 10 млн. рублей.

б). аварии  на  автомобильном транспорте, перевозящем бензин

Тип резервуара:    Автомобильный

Марка резервуара:    АТЗ-5 (5 т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76 (А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     428

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     750

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     40

Таблица 11 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >58 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 58 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 26 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 22 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 8 |

Таблица 12 - Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 5 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 35 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 8 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 58 |

Тип резервуара:    Автомобильный

Марка резервуара:    АТЗ-14 (14 т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76 (А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     1199

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     2100

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     57

Таблица 13 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >114 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 114 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 52 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 43 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 16 |

Таблица 14 - Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 10 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 70 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 16 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 114 |

Тип резервуара:    Автомобильный

Марка резервуара:    АТЗ-20 (20 т)

Содержание резервуара:    Бензин А-76 (А-80)

Степень заполнения:    100 %

Время испарения:      3600 с

Масса паров ЛВЖ, кг:     1714

Коэффициент участия:     0,1

Площадь испарения, кв. м:     3000

Температура воздуха, С°:     20

Горизонтальный размер зоны, ограничивающий область концентрации, м:     64

Таблица 15 - Результаты расчета зон поражения (для человека)

| Характеристика зоны поражения | Вероятность поражения человека, Рпор | Глубина зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Зона безопасности | Рпор<=0,01 | >144 |
| Зона возможного слабого поражения | 0,01<Рпор<=0,33 | 144 |
| Зона возможного среднего поражения | 0,33<Рпор<=0,5 | 66 |
| Зона возможного сильного поражения | 0,5<Рпор<=0,99 | 55 |
| Зона безусловного поражения | Рпор>0,99 | 21 |

Таблица 16 -  Результаты расчета зон повреждения зданий

| Характеристика зоны поражения | Глубина зоны, м |
| --- | --- |
| Зона полных разрушений промышленных зданий | 13 |
| Зона отсутствия полных разрушений промышленных зданий | 89 |
| Зона получения промышленными зданиями трудно реставрируемых повреждений | 21 |
| Зона отсутствия у промышленных зданий трудно реставрируемых повреждений | 144 |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой ЛВЖ на автомобильном транспорте количество бензина, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит от 120 до  540 м2. Радиус зон составляет: безопасного удаления - от 58 до 144 м; сильных разрушений - до 89 м;  полных разрушений - от 8 до 13 м.   Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 100 м. При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 10 человек, количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.

в) аварии при перевозке СУГ.

Поражающие факторы :

1. Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений топливо-воздушной смеси (ТВС) при разливе топлива в открытом пространстве;

2.  Тепловое излучение горящих разлитий.

Исходные  данные  для  расчета  последствий  ЧС:

1. Предполагается,  что  во  взрыве   облака  ТВС принимает   участие  масса   СУГ  АЦ  (15 м3 ),  заполненного  на  80 % .

3. Плотность  СУГ -  530 кг/м3.

4. Разгерметизация  резервуара происходит мгновенно.

Таблица 17 - Результаты расчетов радиусов зон поражения людей

| Избыточное давление, ∆Р (кПа) | Степень поражения | Радиус зоны поражения, м |
| --- | --- | --- |
| 100 | Смертельное | 49,6 |
| 60 | Тяжелые травмы | 58,5 |
| 40 | Средние травмы | 80,0 |
| 20 | Лёгкие травмы | 121,8 |
| 5 | Порог поражения | 347,9 |

Таблица 18 - Результаты расчетов радиусов зон разрушения зданий

| Избыточное давление, ∆Р (кПа) | Степень разрушения | Радиус зоны разрушения, М |
| --- | --- | --- |
| 100 | Полное разрушение | 49,6 |
| 53 | 50 % разрушение | 70,0 |
| 28 | Среднее разрушение | 100,0 |
| 12 | Умеренное разрушение | 176,4 |
| 3 | Малые повреждения (Разбита часть остекления) | 538,8 |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой СУГ на  транспорте его количество, участвующего в аварии составит от 5 до 20 тонн. Радиус зон составляет: безопасного удаления - до 540 м; сильных разрушений - до 70 м;  полных разрушений - до 50 м.   Расстояние от границы жилой зоны до места аварии при перевозке автомобильным транспортом – от 25 до 100 м.

При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 10 человек, количество пострадавших -  до 50 человека. Ущерб - до 5 млн. рублей.

2.2.5. Анализ возможных последствий аварий на газовом хозяйстве

Подгоренского сельского поселения

По территории Подгоренского сельского поселения проходят газопроводы высокого, среднего и низкого давления  диаметром  от 100 до 325 мм с давлением Р от 0,0 3 до 55 кгс/см2. Кроме того, на расстоянии 5-х км южнее окраины с. Подгорное проходит трасса магистрального газопровода «Уренгой – Новопсковск» диаметром 1,42 м и давлением 75 кгс/см2.

Разрушения, повреждения газопровода могут быть в результате технических дефектов, а также внешних механических  воздействий (строительная деятельность, повреждения транспортом, террористические акты, военные действия).

При аварийном повреждении подземного газопровода образуется локальная зона загазованности непосредственно в месте разгерметизации. При этом не создаются условия для самозажигания струи газа. Возгорание возможно лишь в случае попадания в зону утечки источника инициирования зажигания.

При образовании воронки выброса газа и при наличии источника инициирования возгорания (воспламенения) газа в начальный момент времени возникает факельное горение метана. При отсутствии в начальный момент времени источника зажигания будет формироваться газовоздушное облако. При отсутствии ветра газовоздушное облако всплывает вверх и рассеивается. Однако может возникнуть вероятность взрыва при наличии источника воспламенения. Так как метан легче воздуха и газовоздушное облако обладает плавучестью, то при наличии ветра происходит его дрейф и облако может рассеяться.

В качестве поражающих факторов в разделе ИТМ  рассматривается:

Воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных  превращений ГВС;

В  качестве показателей последствий взрывных явлений и пожара приняты:

1.   Степень поражения людей (смертельное поражение, тяжелые, средние, легкие травмы

порог поражения);

2. Степень разрушения окружающей застройки (полное, 50% разрушение, умеренное          разрушение, малые повреждения,   повреждение остекления);

3. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов.

Основными Аварийными ситуациями на газовом хозяйстве Подгоренского сельского поселения являются:

А-1 - разрушение (разгерметизация) газопровода ( ГРП, ШРП);

А-2 -  разрушение (разгерметизации) технологического оборудования котельных .

Оценка количества опасного вещества, участвующего в авариях

на объектах газового хозяйства:

Исходные данные:

Длина максимальных участков газопроводов:

- для газопроводов высокого давления (магистрального и внутрипоселковых сетей) – 0,5 км;

- для газопроводов среднего и низкого давления  – 0,1 км;

Диаметры газопроводов:

- газопроводов высокого давления  – 1420 и 325 мм;

- газопроводов среднего и низкого давления (внутриквартальных и внутрипоселковых сетей) – 100 мм (максимальный);

Рабочее максимальное давление в трубопроводе:

- газопроводов высокого давления – 7,5 МПа;

- газопроводов среднего давления (внутриквартальных и внутрипоселковых сетей) – 0,3 МПа;

- газопроводов низкого давления (внутриквартальных и внутрипоселковых сетей) – 0,03 МПа;

Максимальный объём перекачки газа:

- магистрального газопровода высокого давления  – q = 80 млн. м3/ сутки (3,33 млн. мЗ/час (926 мЗ/с)) – по двум веткам; по одной q = 40 млн. м3/ сутки (1,67 млн. мЗ/час (463 мЗ/с))

- газопроводов высокого давления (внутрипоселковых сетей) – q = 1100 м3/ сутки (0,31 мЗ/с));

- газопроводов низкого давления (внутриквартальных и внутрипоселковых сетей) – q = 100 м3/ сутки (0,031 мЗ/с).

Результаты расчётов:

Для газопроводов высокого давления:

диаметром 1,42 м:

V1m = q*T = 462*120 = 55560 мЗ.

V2m= 0,01π*7500*0,7032*500 = 58193 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (55560 + 58193)*0,68 = 117533*0,68 = 77352 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (7735,2 кг).

диаметром 0,325 м:

V1m = q*T = 0,31*120 = 37,2 мЗ.

V2m= 0,01π*5500*0,162*100 = 442,1 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (37,2 + 442,1)*0,68 = 479,3*0,68 = 326 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (32,6 кг).

Для газопроводов среднего давления:

диаметром 0,1 м:

V1m = q*T = 0,31*120 = 37,2 мЗ.

V2m= 0,01π*300*0,052*100 = 2,36 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (37,2 + 2,36)*0,68 = 39,56*0,68 = 26,9 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (2,7 кг).

Для газопроводов низкого давления:

диаметром 0,1 м:

V1m = q*T = 0,031*120 = 3,72 мЗ.

V2m= 0,01π*30*0,052*100 = 0,28 мЗ.

Масса газа, поступившего в окружающую среду, таким образом, составляет:

М = (3,72 + 0,28)*0,68 = 4*0,68 = 2,7 кг. Однако, при взрывах ТВС на открытом пространстве в создании поражающих факторов ЧС участвует 10% (0,27 кг).

Указанным количеством при расчёте зон поражения можно пренебречь. Зоны поражения не выйдут за охранно-защитную зону (2 м влево и вправо от оси газопровода).

при разрушении (разгерметизации) технологического оборудования котельной

Максимальная масса природного газа, участвующего в аварии при разрушении технологического оборудования котельной, в первую очередь зависит от объёма помещений котельных (таблица 19). Всего на территории поселения 1 котельная.

Таблица 19 - Характеристика котельной:

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь (м2) | 50 |
| 2 | Высота (м) | 3 |
| 3 | Объём помещения Vл (м3) | 150 |
| 4 | Свободный объём Vcв | 0,8 |
| 5 | Объём расчётный Vп (м3) | 120 |

Для того, чтобы произошёл взрыв ТВС, необходимо, чтобы из-за неисправности оборудования утечка газа составила от 5 до 15 %. Следовательно, объём утечки должен составлять:

При 5%:  120 м3 х 0,05 = 6 м3 (при плотности газа 0,68 кг· м3 – 4 кг)

При 15%:  120 м3 х 0,15 = 18 м3 (при плотности газа 0,68 кг· м3 – 12 кг)

Максимальная масса газа, поступившего в помещение котельной, может составить 12 кг.

Количество опасного вещества, участвующего в реализации опасных сценариев ЧС приведено в таблице № 20:

Таблица № 20:  -  Количество опасного вещества участвующего в авариях:

| № п/п | Название аварийной ситуации. | Объём природного газа (м3) | Количество опасного вещества (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии на объектах газового хозяйства (А-1): |
| 1. | Разрушение (разгерметизация) магистрального газопровода в/д диаметром 1,42 м | 117533 | 77352кг (77,352 т.) |
| 2. | Разрушение (разгерметизация) газопровода в/д диаметром 0,325 м | 479 | 326 кг (0,326 т.) |
| 3. | Разрушение (разгерметизация) газопровода с/д диаметром 0,1 м | 40 | 27 кг (0,027 т.) |
| 4. | Разрушение (разгерметизация) газопровода н/д диаметром 0,1 м | 4 | 2,7 кг (0,0027 т.) |
| Аварии на объектах котельного хозяйства (А-2): |
| 7 | Разрушение (разгерметизация) технологического оборудования котельной. | Природный газ 18 | 12 |

Расчет вероятных зон действия поражающих факторов

при разрушении (разгерметизации) газопроводов (А-1)

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

При оперативном прогнозировании принимают, что процесс горения при этом развивается в детонационном режиме. Раскрытая схема к определению давлений при аварии на газопроводе приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе

Р – давление в зоне детонации; Рф  - давление во фронте воздушной ударной волны; r0  - радиус зоны детонации; R - расстояние от расчетного центра взрыва; 1 - зона детонации; 2 - зона воздушной ударной волны (R>r0)

Дальность распространения облака (см. рис1) взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле

L = 25, м,				(3.49)

где  М - массовый секундный расход газа, кг/с;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2  /кг1/2;

W – скорость ветра, м/с.

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле

r0 = 12,5, м.				 (3.50)

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = , кг/с,			 (3.51)

где  - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения =0,7); F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;  - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия ( = 0,7- 0,9), в расчетах принимается  = 0,8; Рг - давление газа в газопроводе, Па; Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе (определяется по формуле 3.52).

Vг = R0,  м3 / кг,					 (3.52)

где Т - температура транспортируемого газа, К;

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк  и молярным массам компонентов смеси из соотношения

R0 = 8314,  Дж / (кгК),				 (3.53)

где 8314 - универсальная газовая постоянная, Дж / (кмольК );

mк - молярная масса компонентов, кг/кмоль;

n - число компонентов.

В зоне действия детонационной волны давление принимается равным 1,7 МПа. Давление во фронте ВУВ на различном расстоянии от газопровода определяется также с использованием данных таблицы 21.

Таблица 21 - Давление во фронте ударной волны в зависимости от расстояния до шнура взрыва.

| r/r0 | 0 - 1 | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рф,кПа | 1700 | 1232 | 814 | 568 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| r/r0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | - |
| Рф,кПа | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | - |

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия ВУВ принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0 . В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ВУВ. На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода.

При разработке разделов проекта ИТМ ГОЧС на планах местности вдоль магистральных нефте- и газопроводов наносятся зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа.

При проведении оперативных расчетов следует учитывать, что в зависимости от класса магистрального трубопровода, рабочее давление газа Рг может составлять: для газопроводов высокого давления - 2,5 МПа; среднего давления - от 1,2 до 2,5 МПа; низкого давления - до 1,2 МПа. Диаметр газопровода может быть от 100 до 1420 мм. Температура транспортируемого газа может быть принята в расчетах t0 = 400С.  Состав обычного газа, при отсутствии данных, может быть принят в соотношении: метан (СН4) - 90 %; этан (С2Н6) - 4 %; пропан (С3Н8) - 2 %; Н-бутан (С4Н10) - 2 %; изопентан - (С5Н12) - 2 %.

Расчет

радиусов зоны детонации r0 при взрыве участков газопроводов

Исходные данные:

d = 1,42 м; Рг = 7,5 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; =0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4=8314,4() = 486 КДж/(кг*К).

2. Vг = R0 = 254 м3/кг.

3. М =  = 148,1 кг/с.

4. r0 = 12,5 = 152 м.

Отсюда зона детонации будет равна:  2r0= 304 м (с каждой стороны трассы газопровода).

Используя таблицу 21 получаем радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которой определяются величиной избыточного давления 50 кПа:

r = 4r0 =608 м

Аналогичные расчёты выполнены и для других участков газопроводов. Полученные данные сведены в таблицу 22:

| Таблица 22 - Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления |
| --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, (∆Р кПа) | Радиус зоны, м для газопроводов |
|  |  | м/г 1,42 м | в/д 0,325 м | с/д 0,1 м | н/д 0,1 м |
| Радиус зоны детонации r0 | 1700 | 152 | 32,7 | 5 | 2,7 |
| Разрушение зданий: |
| Полное разрушение зданий | 100 | 410 | 88,3 | 13,5 | 7,3 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 608 | 131 | 20 | 11 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 912 | 196 | 30 | 16,2 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 1520 | 327 | 50 | 27 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления | 3 | 3500 | 750 | 150 | 75 |
| Поражения людей: |
| Крайне тяжелые | 100 | 410 | 88,3 | 13,5 | 7,3 |
| Тяжелые травмы | 60 | 550 | 110 | 15 | 9 |
| Средние травмы | 40 | 760 | 163,5 | 25 | 13,5 |
| Легкие травмы | 20 | 1216 | 262 | 40 | 22 |
| Пороговые поражения | 5 | 3040 | 654 | 100 | 54 |

Расчет вероятных зон действия поражающих факторов при разрушении (разгерметизации) технологического оборудования котельных (А-2)

В результате разрушения газопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания или на открытую площадку с образованием газопаровоздушной смеси (ГПВС). Серьезную опасность для персонала, и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ГПВС.

Процесс горения со стремительным высвобождением энергии и образованием при этом избыточного давления (более 5 кПа) называется взрывным горением.

Различают два принципиально разных режима взрывного горения: дефлаграционный и детонационный.

При дефлаграционном горении распространение пламени происходит в слабо возмущенной среде со скоростями значительно ниже скорости звука, давление при этом возрастает незначительно.

При детонационном горении (детонации) распространение пламени происходит со скоростью, близкой к скорости звука или превышающей ее.

Инициирование (зажигание) газовоздушной смеси с образованием очага горения возможно при наличии источника зажигания.

К основным факторам, влияющим на параметры взрыва, относят: массу и тип взрывоопасного вещества, его параметры и условия хранения или использования в технологическом процессе, место возникновения взрыва, объемно-планировочные решения сооружений в месте взрыва.

Взрывы на котельной можно разделить на две группы - в открытом пространстве и производственном помещении.

Аварии со взрывом могут произойти на пожаровзрывоопасных объектах. К пожаровзрывоопасным объектам относятся объекты, на территории или в помещениях которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие пыли в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные горючие смеси, при горении которых избыточное давление в помещении может превысить 5 кПа. В этом случае газо-, паро-, пылевоздушная смесь займет частично или полностью весь объем помещения.

Котельная:

Сценарий С-1: (Разгерметизация технологического оборудования, утечка газа, воспламенение на месте выброса, ликвидация горения).

Масса природного газа, который может поступить в котельную – 12 кг.

Природный газ не токсичен. Однако из-за того, что газ не пригоден для дыхания, то он может представлять опасность для персонала внутри помещения котельной. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, не пользоваться открытым огнём и использовать средства индивидуальной защиты (изолирующий противогаз). При этом от удушья может погибнуть 1 человек из числа персонала котельной.

Сценарий С-2 (Разгерметизация технологического оборудования, утечка газа, воспламенение на месте выброса, горение).

Исходные данные:

Частота реализации сценария  год -1: 4*10-5

Наименование вещества: природный газ

Масса вещества, кг: 12

Рассматриваемые сценарии:

- пожар утечки.

Результаты расчета:

(поражающие факторы пожара не выйдут за пределы котельной)

Сценарий С-3 (Разгерметизация оборудования, утечка газа, воспламенения на месте выброса нет, образование облака ТВС, источник зажигания, взрыв ТВС с ударной волной).

# Исходные данные:

Частота реализации сценария  год -1: 1*10-5

Наименование вещества: природный газ

Масса вещества, кг: 12

Тип (класс) взрывоопасного вещества: 4 класс.

Класс окружающего пространства: 3 класс.

Режим взрывного превращения облака: 5 режим.

Рассматриваемые сценарии:

- взрыв ТВС.

Результаты расчета.

| Таблица 23 - Радиусы зон поражения при воздействии избыточного давления |
| --- |
| Степень поражения | Избыточное давление, (∆Р кПа) | Радиус зоны, м |
| Разрушение зданий: |
| Полное разрушение зданий | 100 | 2 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 53 | 5 |
| Средние повреждения зданий | 28 | 8 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 17 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления | 3 | 25 |
| Поражения людей: |
| Крайне тяжелые | 100 | 2 |
| Тяжелые травмы | 60 | 4 |
| Средние травмы | 40 | 6 |
| Легкие травмы | 20 | 12 |
| Пороговые поражения | 5 | 20 |

Расчёты погибших, пострадавших и ущерб при ЧС на объектах и сетях газового хозяйства:

Расчёт количества погибших и пострадавших:

Для определения возможного числа пострадавших при поражении людей опасными поражающими факторами возможных аварийных ситуаций зоны воздействия опасных факторов сопоставляются с объектами воздействия и количеством людей, которые могут находиться в данных зонах.

Число летальных исходов поражения определяется исходя из значений условной вероятности поражения человека опасными факторами аварии. Условные вероятности поражения человека опасными факторами аварии определяются на основании значений пробит-функции, рассчитываемых по ГОСТ Р 12.3.047-98. Кроме того, согласно Методическим рекомендациям  МЧС России от 01.09.2007 № 1-4-60-9-9. для расчёта количества погибших и пострадавших использована таблица 24 «Приближённая оценка плотности населения с, чел./га»:

Таблица 24 - Приближённая оценка плотности населения с, чел./га (чел/м2):

| Описание территории | С |
| --- | --- |
| Район фермерских хозяйств, хутора | 5/0,0005 |
| Усадьбы | 10/0,001 |
| Деревни, зона индивидуальной застройки | 20/0,002 |
| Жилые районы низкоэтажной застройки | 40/0,004 |
| Жилые районы с застройкой повышенной этажности | 80/0,008 |
| Центральные части городов (магазины, учреждения культуры и т.п.) | 160/0,016 |

Для Подгоренского сельского поселения (в границах населённых пунктов) плотность населения составляет от 20 до 40 чел/га. Поэтому все расчёты произведены исходя из данной величины.

а) при воздействии избыточного давления

Для чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывами, при оперативном прогнозировании обстановки принято рассматривать четыре степени разрушения зданий - слабые, средние, сильные и полные (таблица 25).

Количество зданий, получивших полные, сильные, средние и слабые разрушения определяют путем сопоставления давлений, характеризующих прочность зданий и давлений, характеризующих воздействие взрыва.

Таблица 25 - Характеристика степеней разрушения зданий:

| Степени Разрушения | Характеристика разрушения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Слабые | Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт. |
| Средние | Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть ограждающих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено. |
| Сильные | Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно. |
| Полные | Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. |

Рекомендации по определению численности пострадавших в завалах, образованных при взрывах, разработаны доцентом Вороновым М.Н. На основании анализа материалов случившихся аварий основным фактором, определяющим потери, является степень повреждения зданий. Принимается, что:

в полностью разрушенных зданиях выходит из строя 100 % находящихся в них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;

в сильно разрушенных зданиях выходит из строя до 60 % находящихся в них людей, при этом считают, что 50 % из числа вышедших из строя может оказаться в завале, остальные поражаются обломками, стеклами и давлением в волне;

в зданиях, получивших средние разрушения, может выйти из строя до 10 - 15 % находящихся в них людей.

Тогда максимальное количество людей, вышедших из строя в зданиях, составит

Nоб.зд. = Nпол.р + 0,6 Nсил.р + 0,15 Nср.р,			(3.15)

где Nпол.р , Nсил.р , Nср.р - количество людей, находящихся в зданиях, получивших соответственно полные, сильные и средние разрушения.

Общее число вышедших из строя людей, размещенных на открытой местности, можно определить из выражения

Nоб.откр = d PiFi ,					(3.66)

где d - доля людей, которые в момент взрыва могут оказаться в опасной зоне вне зданий (при отсутствии данных величина d может быть принята равной 0,05;

 - плотность людей, чел./км2 (если нет данных, то приниамются значения, указанные в таблице 24).

Fi - площадь территории объекта, где воздействует ВУВ с давлением Рф, i; (Площадь Fi вычисляется путем поочередного вычитания из площади зоны поражения с давлением Рф,i площади зоны поражения с давлением Р ф, i+1.);

Рi - вероятность выхода из строя персонала, находящегося в i - ой зоне воздействия ударной волны взрыва (таблица 26).

Таблица 26 -  Вероятность выхода из строя персонала в i-той зоне

| Рф , кПа | < 13 | 13 - 35 | 35 – 65 | 65 - 120 | 120 - 400 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рi | 0 | 0,75 | 0,35 | 0,13 | 0,05 | 0 |

Общие потери людей на объекте будут суммироваться из чисел пострадавших в зданиях и вне зданий

Nоб = Nоб.зд + Nоб.откр.				(3.61)

Безвозвратные потери  людей на объекте составят

Nб = 0,6Nоб,						(3.62)

а санитарные потери

Nс = Nоб – Nб.					(3.63)

##### Число пострадавших, оказавшихся в завалах, определяется из выражения

Nзав = Nпол.р + 0,3Nсил.р.				(3.28)

При расчёте погибших и пострадавших в результате воздействия избыточного давления ударной волны на человека учитываем, что указанные зоны поражения приведены для людей, находящихся в зданиях. Величину d принимаем равной 0,05.

Полученные данные сведены в таблицу 27.

Таблица 27 - Данные по погибшим и пострадавшим:

| Зоны поражения | Избыто чное давление Рф кПа | Радиус зоны, м | Площадь зоны, м2 | Плот ность, ч/м2 | К-во чел. в зоне поражения/ Вероятность выхода из строя N/Рi | Потери (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | В т.ч. | общие Nоб | Nб. (0,6 Nоб) | Nс. (0,4 Nо) |
|  |  |  |  |  |  | В зданиях | Вне Зданий |  |  |  |
| При разрушении газопроводов |
| магистрального газопровода высокого давления диаметром 1,42 м |
| Полных | 100 | 410 | 527834 | 0,0001 | 53 | 10/1,0 | 43/0,13 | 16 | 10 | 6 |
| Сильных | 53 | 608 | 632911 | 0,0005 | 316 | 46/0,6 | 270/0,35 | 122 | 73 | 49 |
| Средних | 28 | 912 | 1450931 | 0,0005 | 725 | 500/0,15 | 225/0,75 | 244 | 146 | 98 |
| Слабых | 12 | 1520 | 4642980 | 0,0005 | 2321 | 1800/- | 521/- | - | - | - |
| Всего: | - | - | 7254656 | - | 3415 | 2356 | 1059 | 382 | 229 | 153 |
| газопровода высокого давления диаметром 0,325 м |
| Полных | 100 | 88,3 | 24482 | 0,0001 | 3 | 2/1,0 | 1/0,13 | 2 | 1 | 1 |
| Сильных | 53 | 131 | 29404 | 0,0005 | 15 | 5/0,6 | 10/0,35 | 7 | 4 | 3 |
| Средних | 28 | 196 | 66740 | 0,0005 | 33 | 20/0,15 | 10/0,75 | 11 | 7 | 4 |
| Слабых | 12 | 327 | 215131 | 0,0005 | 108 | 80/- | 28/- | - | - | - |
| Всего: | - | - | 335757 | - | 159 | 107 | 52 | 20 | 12 | 8 |
| газопровода среднего давления диаметром 0,1 м |
| Полных | 100 | 13,5 | 572 | 0,002 | 1 | -/1,0 | 1/0,13 | - | - | - |
| Сильных | 53 | 20 | 684 | 0,002 | 2 | 1/0,6 | 1/0,35 | 1 | 1 | - |
| Средних | 28 | 30 | 1570 | 0,002 | 3 | 2/0,15 | 1/0,75 | 1 | - | 1 |
| Слабых | 12 | 50 | 5024 | 0,002 | 10 | 5/- | 5/- | - | - | - |
| Всего: | - | - | 7850 | - | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| газопровода низкого давления диаметром 0,1 м |
| Полных | 100 | 7,3 | 167 | 0,004 | 1 | -/1,0 | 1/0,13 | - | - | - |
| Сильных | 53 | 11 | 213 | 0,004 | 1 | -/0,6 | 1/0,35 | 1 | - | 1 |
| Средних | 28 | 16,2 | 444 | 0,004 | 2 | 1/0,15 | 1/0,75 | 1 | 1 | - |
| Слабых | 12 | 27 | 1465 | 0,004 | 6 | 3/- | 3/- | - | - | - |
| Всего: | - | - | 2289 | - | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| При разрушении (разгерметизация) технологического оборудования котельной: |
| Полных | 100 | 2 | 12,56 | 0,004 | - | -/1,0 | -/0,13 | - | - | - |
| Сильных | 53 | 5 | 65,94 | 0,004 | 1 | 1/0,6 | -/0,35 | 1 | 1 | - |
| Средних | 28 | 8 | 122,46 | 0,004 | 1 | -/0,15 | 1/0,75 | 1 | - | 1 |
| Слабых | 12 | 17 | 706,5 | 0,004 | 3 | 2/- | 1/- | - | - | - |
| Всего: | - | - | 907,46 | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

б) при воздействии пожара утечки на человека

При расчёте погибших и пострадавших в результате воздействия пожара утечки на человека необходимо учитывать, что указанные зоны поражения приведены для открыто расположенных людей. Поражение людей, находящихся в  каменных (бетонных и кирпичных), строениях из дерева, стекла и пластика, автомобильной технике  будет меньше (таблица 28).

Таблица 28 - Данные по погибшим и пострадавшим:

| Степень поражения | Интенсивность теплового изучения, кВт/м2 | Радиус зоны, м | Площадь зоны, м2 | Плотность, ч/м2 | % Гибели | К-во погибших, чел. | К-во пострадавших, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При разрушение (разгерметизация) технологического оборудования котельной: |
| Всего: | - | - | 50 | - | - | 1 | 1 |

Данные о возможном ущербе.

Согласно «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденный постановлением Гостехнадзора России от 29.10.02.№ 63, ущерб от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой:

Где:

Ппп – прямые потери;

Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии;

Псэ- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма);

Пнв- косвенный ущерб;

Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

Пвтр- потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Потери в результате уничтожения основных фондов производственных и непроизводственных при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования) состоят из стоимости ремонта/замещения аналогичным. В качестве наихудшего случая принимается вариант, связанный с заменой неисправного оборудования на аналогичное. Потери в результате уничтожения основных фондов при аварии, связанной с утечкой природного газа в результате разгерметизации трубопровода (технологического оборудования),  состоят из стоимости нового участка трубопровода  (технологического оборудования). При взрыве потери основных фондов состоят из стоимости полной замены участка газопровода, оборудования котельной и стоимости услуг посторонних организаций, привлеченных к ремонту (стоимость ремонта, транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на дополнительную электроэнергию и т.д.).

Потери  в результате уничтожения (повреждения) товарно-материальных ценностей (природного газа) в результате аварии, связанной с разгерметизацией трубопровода (технического оборудования), состоят из стоимости утраченного природного газа.

В расчетах принято, что стоимость 1000 м3 природного газа в ценах сентября 2011 г. составляет 4600 руб.

Потеря газа согласно расчёту составила:

при авариях на газопроводах:

117533, 479, 40 и 4 м3;

при аварии на котельных:

18 м3;

имущество третьих лиц не пострадало.

Прямые потери условно определяются исходя из двух составляющих: балансовой стоимости участка газопровода (котельной с оборудованием) и ущерба нанесенного уничтожением газа.

Стоимость 1 п/м повреждённого участка газопровода составляет:

а) диаметра 1,42 м - 15,0 тыс. руб.

б) диаметра 0,325 м - 3,5 тыс. руб.

в) диаметра 0,1 м (стального) - 1,0 тыс. руб.

г) диаметра 0,1 м (полиэтиленового) – 0,5 тыс. руб.

В расчётах берём в среднем замену участка длиной 20 м. Стоимость повреждённого участка в этом случае составит от 5 до 300 тыс. рублей.

Балансовая стоимость ГРУ, ГРП, ШРП с оборудованием в среднем составляет  1,0 – 3,0 млн. руб.

Балансовая стоимость котельной с оборудованием составляет до 5 млн. руб.

Стоимость природного газа составляет: 540,7 тыс. руб., 2,2 тыс. руб.,  184, 83 и 18  руб.

Транспортные расходы, надбавки к заработной плате и затраты на электроэнергию могут составить от 10 до 50 тыс. руб.

Сумма прямого ущерба в данном случае может составить:

а) при взрыве на участке газопровода – от  15 до 500 тыс. рублей;

б) при взрыве в ГРП (ШРП) –  от 1 млн. 010 тыс. рублей до 3 млн. 011 тыс. рублей;

в) при взрыве в котельной – до 5,1 млн. рублей.

Пла- затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

Затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии.

При расчете затрат на ликвидацию последствий аварии принято привлечение 2-х противопожарных расчетов при тушении пожара в случае возгорания газа и 1 ремонтно-восстановительной бригады для отключения повреждённого участка газопровода.

Расходы, связанные с ликвидацией последствий аварии,  могут составить:

на участке газопровода - до 50 тыс. руб.;

на (ГРП (ШРП) – до 100 тыс. руб.;

на котельной – до 250 тыс. рублей.

Псэ- социально-экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма).

Размеры компенсации за ущерб жизни и здоровью персонала станции и населения в случае аварии определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.04.2001 г. № 332 «Об утверждении порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Социально-экономические потери определяются как сумма затрат на компенсации и мероприятия вследствие гибели персонала и третьих лиц и (или) травмирования персонала и третьих лиц. При этом затраты, связанные с гибелью персонала состоят из расходов по выплате пособий на погребение погибших (стоимость ритуальных услуг), и расходов на выплату пособий в случае потери кормильца (на иждивении погибшего находился один ребенок в возрасте 9 лет, средняя семья - 3 чел, возраст погибшего - 40 лет). Ежемесячные выплаты в случае потери кормильца производятся несовершеннолетним - до достижения ими возраста 18 лет; период выплаты пенсий по случаю потери кормильца составляет (18 - 9) * 12 = 108 мес.

Выплаты пособия по временной нетрудоспособности пострадавшему производятся за 5 рабочих дней (при средней тяжести травмы) и 20 рабочих дней при повреждениях, вызванных воздействием взрывной волны, при этом учитываются расходы на приобретение необходимых лекарственных средств и санаторно-курортное лечение.

Социальный ущерб при аварии связанной с разгерметизацией участка газопровода и  технологического оборудования, будет определяться числом погибших  и получивших клинические симптомы поражения. Экономическая составляющая социального ущерба, если принять, что стоимость лечения одного пострадавшего - 15 тыс. руб., а компенсация семье погибшего - 150 тыс. руб., может составить:

при 1 пострадавшем                                  – 15 тыс. рублей;

при 1 погибшем и 1 пострадавшем         – 165 тыс. рублей;

при 12 погибших и 8 пострадавших       – 1 млн. 920 тыс. рублей;

при 229 погибших и 153 пострадавших – 36 млн. 645 тыс. рублей;

Косвенный ущерб определяется как часть доходов, недополученных объектами в результате простоя, зарплата и условно-постоянные расходы за время простоя и убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр. Он может составить от 100 тыс. до 1 млн. тыс. руб.

Пэкол- экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окружающей природной среды).

При выбросе природного газа возможно загрязнение атмосферы.

Выбросы природного газа обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Природный газ при любых погодных условиях испаряется практически полностью.

Экологический ущерб определяется как сумма ущербов от различных видов вредного воздействия на объекты окружающей природной среды (ущерб от загрязнения атмосферы, водных ресурсов, почвы, ущерб, связанный с уничтожением биологических (в том числе лесных массивов) ресурсов, от засорения территории обломками зданий, сооружений, оборудования и т.д.). Ущерб от загрязнения атмосферного воздуха определяется, исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным путем.

Расчет производился в соответствии по формуле:

Эа=5.( Нбаi Миi )·Ки Кэа,

где Нбаi - базовый норматив платы за выброс в атмосферу газов и продуктов горения.

Нбаi принимался равным 25 руб./т.

Миi - масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу при аварии (пожаре), т..

Ки - коэффициент индексации платы за загрязнение окружающей природной среды.

Кэа - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха экономических районов Российской Федерации (для Центрального региона при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу городов равен 1,1*1,2=1,32).

Экологический ущерб для аварии на котельных и газопроводе составит от 1 до 60 тыс. рублей.

Возможный материальный ущерб при чрезвычайных ситуациях на объектах газового хозяйства приведён в таблице № 29.

Таблица 29 – Размер возможного ущерба при ЧС на объектах газового хозяйства:

| № п/п | Наименование объекта | Потери | Ущерб (млн. руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | погибшие | пострадавшие |  |  |
| 1 | Участок магистрального газопровода ВД диаметром 1,42 м | 229 | 153 | До 40 |  |
| 2 | Участок газопровода ВД диаметром 0,325 м | 12 | 8 | До 3 |  |
| 3 | Участок газопровода СД диаметром 0,1 м | 1 | 1 | До 1 |  |
| 4 | Участок газопровода НД диаметром 0,1 м | 1 | 1 | До 0,5 |  |
| 5 | ГРС, ГРУ, ГРП, ШРП | 1-5 | 1-10 | 1 – 3,5 |  |
| 6 | Котельная | 1 | 1 | 5,4 |  |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой природного газа его количество, участвующего в аварии, составит от 4 до 117533 м3. Радиус зон поражения составляет - от 5 до 3500 м.   Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 м до 15 км. При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 229  человек, количество пострадавших -  до 153 человек. Ущерб - до 40,0 млн. рублей (согласно таблице 29).

2.2.6. Анализ возможных последствий аварий при разрушении резервуаров с ГСМ  на АЗС (Складе ГСМ)

Анализ  возможных последствий ЧС (Н) на АЗС осуществлён согласно перечню организаций, приведённого в таблице 30.

Таблица 30 - Перечень организаций расположенных в пределах Подгоренского сельского поселения, имеющих в своем обороте нефтепродукты:

| № |  | Опасный производственный объект |
| --- | --- | --- |
| п/п | Полное наименование | Местонахождение (почтовый индекс, адрес) | Тип нефти и нефтепродукта, т. уровень ЧС (Н) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | АЗС Подгорное | с. Подгорное, пересечение с автодорогой «Калач – Манино – Волгоградская область» | 50 т - бензин, дизтопливо. (локальный уровень до 100 т) |
| 2. | Склад ГСМ ЗАО «Подгоренское» | с. Подгорное, ул. Кооперативная | 50 т - бензин, дизтопливо. (локальный уровень до 100 т) |
| 3. | Склад ГСМ ООО «Альянс»; с. Ильинка | с. Ильинка, ул. Первомайская | 50 т - бензин, дизтопливо. (локальный уровень до 100 т) |

Необходимые расчеты выполнены по суммарному количеству топлива на АЗС и Складах ГСМ–  50 т.

Оценка анализа опасностей и риска возникновения аварий на объектах проводилась согласно следующих нормативных и методических материалов:

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» (Методика разработана ВНИИ ГОЧС. Издание МЧС России 1994 г.);

- «Сборник методических документов, применяемых для независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» части 1 и 2 (Методики разработаны союзом организаций, осуществляющих экспертную деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Издание Москва 2008);

- «Оценка и управление рисками при чрезвычайных ситуациях» (Методическая разработка кафедры защиты населения и территорий на военное время Военно–инженерного университета МО Российской Федерации. Допущено МЧС России в качестве учебного пособия для слушателей ВУЗов, обучающихся по специальности 167500 “Организация гражданской защиты (обороны). Боевая повседневная деятельность органов управления и войск ГО”, а так же при подготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в учебно–методических центрах ГОЧС и на курсах ГО. Издание ВИУ. Москва – 2004);

- ГОСТ Р12.3.047-98 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.». (Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) Министерства внутренних дел Российской Федерации. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274/643 “Пожарная безопасность”. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 3 августа 1998 г. №304);

- ГОСТ РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (Разработана Научно-техническим центром по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России совместно со специалистами ИХВ РАН. Утверждена и введена в действие постановлением Госгортехнадзора России от 26.06.2001 г. №25);

- Стандарт МЭК, 1990г  «Анализ древа неполадок»;

- ГОСТ  Р 27.3110-93. «Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения»:

- сертифицированная программа «Оценка риска» НПО «Диагностика и анализ риска»;

- сертифицированная программа «Оценка ущерба» НПО «Диагностика и анализ риска»;

- Программа оценки последствий аварий на объектах нефтепродуктообеспечения «Факел». (Разработана Факультетом ГО Военно-инженерного университета им. Куйбышева).

Расчёты площадей разлива ГСМ:

Объём ГСМ (Qм, м3), которые могут поступить в окружающую среду рассчитывается по массе нефтепродуктов и максимальной их плотности:  по формуле:

Qм = Мм : ро, где

Мм – масса продуктов (т3);

ро – плотность продуктов (т/м3):

- бензина - 0,72 – 0,78;

- дизельного топлива «Л» - 0,860;

- мазута – 0,824

При авариях в системах, не имеющих защитных ограждений, происходит растекание жидкости по грунту и (или) заполнение  естественных впадин.

При растекании на грунт, площадь разлива ограничена искусственно созданными границами, при прорыве обвалования принимаем толщину разлившегося слоя равной h = 0,05 м и определяют площадь разлива Fраз, м, по формуле:

или

Сводные данные по площадям разлива ГСМ приведены в таблице 31.

Таблица 31 - Площади разлива ГСМ:

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Плотность продуктов ро (т/м3): | Объём ГСМ Qм, (м3), | Площадь Разлива S (м2) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин | 50 | 0,75 | 66,67 | 1333,4 |  |

Расчёт зон поражения при возникновении огненного шара, взрыва ТВС

и пожара пролива:

Расчёт проведён согласно сертифицированной программы «Оценка риска» НПО «Диагностика и анализ риска». Сводные данные по зонам поражения, количеству погибших и пострадавших приведены в таблицах 32 - 35.

Таблица 32 - Зоны поражения при образовании огненного шара:

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Время сущ. огн. шара (с) | Эффек тивный диа метр (м) | (Доза теплового изучения, кДж/м2) Степень поражения (м) | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 120 Ожоги I ст | 220 Ожоги II ст | 320 Ожоги III ст | Погиб ших | Пострада вших |
| 1 | Бензин | 50 | 24,41 | 41 | 443 | 355 | 306 | 15 | 34 |

Таблица 33 - Зоны поражения людей при взрыве ТВС:

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Избыточное давление, кПа | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 60 | 40 | 20 | 5 | Погибших | Пострадавших |
| 1 | Бензин | 50 | 98 | 131 | 186 | 320 | 713 | 12 | 14 |

Таблица 34 - Зоны поражения зданий и сооружений при взрыве ТВС:

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Избыточное давление, кПа | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 53 | 28 | 12 | 3 |  |
| 1 | Бензин | 50 | 98 | 137 | 200 | 357 | 1112 |  |

Таблица 35 - Зоны поражения при образовании пожара пролива:

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Количество населения (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,4 | 4,2 | 7,0 | 10,5 | 12,9 | 17,0 | Погибших | Пострадавших |
| 1 | Бензин | 50 | 74 | 47 | 38 | 31 | 28 | 25 | 1 | 2 |

Расчёт возможного ущерба при возникновении огненного шара,

взрыва ТВС и пожара пролива:

Расчёт проведён согласно «Методическим рекомендациям по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» РД 03-496-02, утвержденным постановлением Гостехнадзора России от 29.10.02.№ 63. Для АЗК (АЗС и Складов ГСМ) за основу взят наиболее опасный сценарий – образование огненного шара.

Сводные данные  по ущербу приведены в таблице 36.

Таблица 36 - Сводные данные по ущербу:

| № п/п | Наименование ГСМ | Масса (т) | Потери | Ущерб (млн. руб) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Погибшие | Пострадавшие |  |  |
| 1 | Бензин | 50 | От 1 до 15 | От 2 до 34 | До 8 |  |

Выводы: В результате приведенных расчетов видно, что при авариях с утечкой ГСМ на АЗС (складе ГСМ),  его количество, участвующего в аварии составит до 50 тонн. Площадь зоны разлива нефтепродуктов составит  1333,4 м2. Радиус зон поражения составляет от 50 м до 1,11 км.   Расстояние от границы жилой зоны до места аварии – от 25 до 500 м. При этом возможное количество погибших может составить  от 1 до 15 человек, количество пострадавших -  до 34 человек. Зданиям и сооружениям могут быть нанесены умеренные повреждения. Возможный ущерб может составить до 8 млн. рублей.

2.2.7. Анализ возможных последствий аварий на воздушном транспорте

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Воронежской области от 09.09.2011 г. № 9207-3-2-6  по территории Подгоренского сельского поселения проходит транзитная воздушная линия R120. В зону возможного крушения судна попадают 1371 жилых дома, 4 социально значимых объекта и население до 2775 человек.

Интенсивность полётов воздушных судов составляет до 100 самолётов в сутки. При средней крейсерской скорости 600 км/час и протяжённости маршрута над сельским поселением равной 20 км, каждый самолёт над территорией поселения будет находиться не более 2-х минут. В среднем, на борту каждого авиалайнера может находиться до 50 т авиационного керосина (с учётом его расхода с момента взлёта).

Расчёты поражающих факторов при крушении воздушных судов аналогичны расчётам, приведённым в п. 2.2.6. (таблицы 31 – 36).

2.2.8. Анализ возможных последствий пожаров в типовых зданиях:

Сценарий аварийной ситуации при пожаре в проектируемом здании.

Чрезвычайные ситуации, связанные с пожаром в зданиях, сооружениях и возникновением при этом  поражающих факторов, представляющих опасность для людей и зданий, могут случиться при  неосторожном обращении с огнем или при неисправности электротехнического оборудования.

В жилых зданиях и расположенных в них кафе, магазинах и других учреждениях (офисах) предполагается размещение электронной бытовой техники, оргтехники, сантехнического электрооборудования, электроосвещения. Часть электрооборудования будет эксплуатироваться во влажном помещении. Согласно статистическим данным неисправности электротехнического оборудования являются основной причиной пожаров в зданиях.

Возможными причинами пожара могут быть:

-  неисправности в системе электроснабжения или электрооборудования («короткое замыкание»);

-  применение непромышленных (самодельных) электроприборов;

-  нарушение функционирования средств сигнализации;

- нарушения правил пожарной безопасности (курение, использование открытого огня, хранение легковоспламеняющихся веществ и т.п.)

- террористический акт (умышленный поджог).

Основными поражающими факторами при пожаре на объекте могут стать:

- тепловое излучение горящих материалов,

- воздействие продуктов горения (задымление).

В результате аварий могут произойти:

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком при нарушении правил обслуживания электрооборудования и электросетей;

- механические травмы вследствие нарушения правил техники безопасности и охраны труда.

В качестве поражающего фактора при пожаре на проектируемом объекте рассмотрено тепловое излучение горящих стройматериалов.

Параметры пожарной опасности объекта (плотности теплового потока, дальность переноса высокотемпературных частиц) приведены на рисунке 2,  и в таблице 37.

Рисунок 2 - Зависимость плотности теплового потока Q при горении зданий и сооружений

II степени огнестойкости.

Таблица 37 - Предельные параметры возможного поражения людей при пожаре в проектируемом здании

| Степень Травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от источника горения, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, (R, м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 – этажное здание | 2 –этажное здание |
| Ожоги III степени | 49 | 3,54 | 8,37 |
| Ожоги II степени | 27.4 | 4,74 | 11,2 |
| Ожоги I степени | 9.6 | 8,0 | 18,93 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1.4 | 21,0 | 49,61 |

Расчет зон поражения людей в зависимости от интенсивности теплового излучения.

- Расчет выполнен по учебно-методическому пособию "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях." - М.: Изд-во "Учеба", 2004. Авторы Б.С.Мастрюков, Т.И. Овчинникова.

Протяженность зон теплового воздействия R при пожаре в здании:

R = 0,28 R*(qсоб./qкр) 0,5

где:

qсоб – плотность потока собственного излучения пламени пожара кВт/м2. Зависит от теплотехнических характеристик материалов и веществ. Принимаем qсоб  = 260 кВт/м2.

qкр – критическая плотность потока излучения пламени пожара, подающего на облучаемую поверхность и приводящую к тем или иным последствиям (кВт/м2).для нашего расчета возьмем данные из таблицы 3.1.2.1.

Приведенный размер очага горения рассчитывается по формуле:

R* =  √ L×H

где:

L – длина здания, H – его высота.

Для проектируемых зданий примем: а) 1-этажное: L = 10 м; H = 3 м.; б) 2-этажное: L = 24 м; H = 7 м..

Отсюда:   R*а = 5,5 м; :   R*б = 13 м; :

Используя имеющиеся данные, произведем расчет зон теплового поражения и занесем их в таблицу.

Люди находящиеся в пределах  зон представленных в таблице 32 могут получить ожоги, а на большем удалении, также могут пострадать от отравления угарным газом. В соответствии со Справочником по противопожарной службе гражданской обороны (М., Воениздат МО, 1982 г.) обычно вдыхаемый человеком воздух содержит около 17,6 % кислорода (О2) и около 4,4 % углекислоты (СО2). При понижении в результате пожара содержания кислорода во вдыхаемом воздухе до 17% у человека начинается одышка и сердцебиение. При 12-14 % кислорода дыхание становится очень затрудненным. При содержании кислорода ниже 12 % наступает смерть.

Окись углерода (угарный газ) СО – бесцветный газ, без вкуса и запаха, горит, очень ядовит. При содержании СО в воздухе 0,1 %  пребывание человека в этой атмосфере в течение 45 минут вызывает слабое отравление и появляется легкая головная боль, тошнота и головокружение. При  пребывании в течение 45 минут в воздухе с содержанием 0,15 – 0,2 %

окиси углерода наступает опасное отравление  и  человек  теряет  способность  двигаться.  При  содержании   СО  в  воздухе  0,5 % сильное отравление наступает через 15 минут, а при содержании ее 1% человек теряет сознание после нескольких вдохов и через 1-2 минуты наступает смертельное отравление.

Оценка параметров внешней среды при пожаре и ее воздействие на людей приведены на рисунке 3.

% по объему,   мг/л

0,16

| Содержание СО в воздухе | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,06 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
|  | 0,04 |  |  |  | III | IV |  |  |  |  |
|  | 0,02 |  |  | II |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  | I |  |  |  |  |  |  | Время, |

0	1	2	3	4    час

Рисунок 3 – График для оценки воздействия окиси углерода на человека

I – симптомов отравления нет;

II – легкое отравление: боль в области лба и затылка, быстро исчезающая на свежем воздухе,  возможно кратковременное обморочное состояние;

III – отравление средней тяжести:  головная боль, тошнота, головокружение, наблюдаются провалы памяти;

IV – тяжелое отравление:  рвота, потеря сознания, возможна остановка дыхания;

V – отравление со смертельным исходом.

П р и м е ч а н и е.  Приведенные данные действительны при отсутствии во вдыхаемом воздухе других вредностей и температуре среды не выше 300С.

2.3      Основные результаты анализа возможных последствий

воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (ПЧС) – обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника ПЧС, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Оценка риска возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными природными явлениями, осуществлялись на основании характеристики климатических условий района расположения паспортизуемого объекта, а также «Атласа природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2005.

Основными неблагоприятными процессами и явлениями в районе расположения поселения являются или могут быть: климатические экстремумы (экстремально высокие или низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки); гололёдно - изморозные явления; сильные дожди; сильные снегопады; сильные туманы; резкие перепады давления и температуры воздуха; сильные грозы; снеговые нагрузки; сильные метели.

Климатические экстремумы

Экстремально высокая температура воздуха создаёт неблагоприятные и сложные условия для жизни и деятельности человека (увеличивается вероятность сердечно - сосудистых заболеваний, тепловых ударов, возрастает число гипертонических кризов).

При экстремально высоких температурах воздуха происходят сбои в работе сложных технологических процессов, оснащённых вычислительной техникой, работа которой зависит от внешних метеорологических условий. Длительные периоды экстремально высокой температуры воздуха приводят к засухам, лесным, торфяным и степным пожарам.

Район расположения поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +300С больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 200С выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной + 410С. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (+ 300С и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Экстремально низкие температуры угрожают обморожением людей на открытом воздухе, нарушением систем эксплуатации зданий и условий работы техники.

Низкие отрицательные температуры воздуха в течение длительного периода способствуют не только неблагоприятным условиям проживания, дополнительным расходам во время отопительного сезона, но и создаёт условия для возникновения ЧС. Помимо жилищно-коммунального хозяйства сильные морозы могут создавать ЧС на автомобильном транспорте.

Среднее число дней с температурой на 200С ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура в Подгоренском сельском поселении отмечалась равной - 290С.

Экстремально интенсивные осадки угрожают трудно предсказуемыми дождевыми паводками на реках, затоплением территорий поселения из-за переполнения систем водоотвода, затоплением парко - хозяйственных угодий, приводящим к гибели растений и смыву почв, размывом дорог, оползням, ливневым селям.

Район расположения Подгоренского сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Экстремально сильные ветры угрожают нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других), срывом крыш зданий, выкорчёвыванием деревьев, опасными штормами на воде и т.д. Они усиливают действие холода на организм человека и иссушают почву при жарких суховеях. Особенно сильные ветры возникают при прохождении смерчей, возникающих в интенсивных конвективных облаках на холодных фронтах над достаточно тёплой поверхностью. Ветровые шквалы и ураганы могут сопровождаться гибелью людей.

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и таким образом создать ЧС. В Госкомгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с. Последний случай сильного ветра на территории Воронежской и ряда соседних областей зафиксирован в ноябре 2008 г.

Для рассматриваемого региона возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/с возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со  скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Таким образом, возможность проявления климатических экстремумов повышает степень вероятности ЧС и необходимое разнообразие мер готовности для их преодоления.

Землетрясения. К числу наиболее опасных стихийных бедствий относятся землетрясения. Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв.

Регион расположения поселения по уровню опасности  относится к незначительно опасным (интенсивность землетрясения по шкале МSК-64 составляет 5 баллов и менее.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования РФ ОСР-97 на территории Воронежской области могут происходить 5-и бальные  землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2 * 10-3  год) и 6-и бальные  землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 5000 лет (2 * 10-4  год). Уровень опасности землетрясений составляет 3 балла.

Снеговые нагрузки. Снеговые нагрузки влияют на разные сооружения: промышленные, жилые, сельскохозяйственные строения, тоннели, магистральные трубопроводы и пр.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 КПа возможны 1 раз в 2 года.

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). В среднем число дней с метелью составляет от 23 до 40 дней. Средняя продолжительность метелей 5-8 часов, максимальная - 50 часов.

Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей вблизи крупных водоёмов, а также в пределах ветрового коридора.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

Сильные грозы. Гроза как опасное явление природы по наносимому ущербу и жертвам занимает одно из первых мест. С грозами связана гибель людей и животных, поражение садов и посевов, лесные пожары на огромных территориях, особенно в засушливые периоды (так называемые «сухие» грозы), нарушение линий электропередачи и связи. Грозы обычно сопровождаются ливнями, градобитием, пожарами, резким усилением ветра.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Гололёдно - изморозные явления. Опасность гололёдно – изморозных явлений оценивалась по диаметру их отложений. Каждому баллу опасности характерен определённый интервал значений диаметра (толщины) гололёдно - изморозных образований.

Для рассматриваемого региона опасность гололёдно - изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололёдной стенки, возможная 1 раз в 5 лет составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололёда приведена к 0,9 г/см3.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Климатические воздействия, перечисленные в таблице 38 представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья населения Подгоренского сельского поселения, оказывая негативное воздействие на объекты строительства, здания и сооружения поселения.

Таблица 38 - Источники ЧС природного происхождения и характер воздействия их поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| Гроза | Электрические разряды |

Общий вывод: Район расположения территории Подгоренского сельского поселения находится в регионе, для которого риск возникновения природных ЧС составляет 3-5 раз в год.

2.4 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций биолого-социального  характера

Наибольшую опасность для жизни и здоровья граждан биолого-социального  характера

представляют твердые бытовые отходы, размещенные в необорудованных местах.

В Подгоренском сельском поселении объём бытовых отходов составляет - 537 м3/год.

В рамках областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» разработаны мероприятия по обеспечению сбора, утилизации и захоронению бытовых и промышленных  отходов на территории   Воронежской области. Одним из мероприятий является строительство полигонов твердых бытовых и промышленных отходов, предприятий по обезвреживанию опасных производственных отходов, отвечающих современным природоохранным требованиям, а также развитие системы сортировки твердых бытовых  отходов с повторным использованием их утилизируемой части. Раздельная система сбора ТБО позволит на начальном этапе исключить из общей массы, как опасные отходы, так и отходы, которые можно использовать, как вторичный продукт. Раздельный сбор мусора и переработка являются наиболее цивилизованным способом утилизации отходов.

Также представляют опасность и биологические отходы. В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утверждёнными Минсельхозпродом РФ от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путём переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или захоронения в специально отведённых местах.

Данные о размещении скотомогильников на территории Подгоренского поселения приведены в таблице 39.

Таблица 39. Размещение скотомогильников на территории Подгоренского поселения

| Населённый пункт | Функциональное состояние | Характер захоронений | Удалённость от населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Подгорное | действующий | Биотермическая яма | 2 км с-з |
| с. Ильинка | действующий | Биотермическая яма | 1,5 км ю-в |

В соответствии с п. 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, зарегистрированных в Минюсте РФ 5 января 1996 г. № 1005, размер СЗЗ от скотомогильника до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм — 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ — 200 м;

- автомобильных, железных дорог — 50-300 м.

Общий вывод: Район расположения территории Подгоренского сельского поселения находится в регионе, для которого риск возникновения биолого-социальных ЧС составляет не более 1 раза в год.

2.5.      Анализ показателей степени риска чрезвычайных

ситуаций техногенного, природного характера

2.5.1.  Общие положения и нормативы приемлемых уровней рисков для территорий

Общие положения

Согласно «Руководству по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой  реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Критически важные объекты Российской Федерации – объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта РФ или административно-территориальной единицы, или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени.

Нормативы приемлемых уровней рисков для территорий

Конкретная часть территории РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

● зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

● зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению глав администраций субъектов РФ или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

● зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

● зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом субъекта РФ.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблице 40 и таблице 41 соответственно:

Таблица 40 - Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

Таблица 41 - Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

I – идентификация опасности;

II – построение полей поражающих факторов;

III – выбор критериев поражения;

IV – оценка последствий воздействия поражающих факторов;

V – расчет показателей риска.

2.5.2. Расчет показателей риска

К числу основных расчетных показателей риска относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Физический смысл индивидуального риска может быть представлен как частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства. Индивидуальный риск, являющейся функцией, определяемой на поверхности, прилегающей к опасному объекту, рассчитывается по формуле:

R∑(x,y) = ∑i,jλiEij(x,y)Pj,

где  λi – частота реализации i-го сценария;

Eij(x,y) – вероятность реализации j-го механизма в точке (x,y) для i-го сценария;

Pj – вероятность поражения при реализации j-го механизма воздействия.

Через индивидуальный риск может быть выражен коллективный риск:

Rкол =  R∑(x,y)N(x,y)dxdy,

где N(x,y) – плотность распределения населения и/или персонала по поверхности, прилегающей к опасному объекту.

Вероятность реализации события pi за рассматриваемый период времени t может быть связана с частотой реализации этого события λi (при выполнении условия  λi·t ≤ 0,01) достаточно просто:

pi ≈ λi·t.

Коллективный риск поэтому, по сути, является математическим ожиданием дискретной случайной величины людских потерь N и может быть рассчитан как:

Rкол = ni∙ pi ,

где ni – значение величины людских потерь при реализации i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi .

По аналогии с коллективным риском определяется материальный риск (математическое ожидание дискретной случайной величины материального ущерба G), который рассчитывается как:

Rмат = gi∙ pi ,

где gi – значение стоимостной оценки материального ущерба при реализации   i-го сценария аварийной ситуации из k возможных, который может осуществляться с вероятностью равной  pi .

Для любой случайной величины Y (будь то дискретная случайная величина людских потерь N или дискретная случайная величина материального ущерба G) универсальной  характеристикой является её функция распределения F(y), равная вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение меньше у:

F(y) = Р(Y < у).

В практике расчета показателей риска обычно используют дополнительную функцию распределения случайной величины, равную вероятности Р того, что случайная величина Y примет значение не меньше у:

(у) = 1 – Р(Y < у) = Р(Y ≥ у),

которая может быть выражена через значения pi и уi следующим образом:

где   pо = 1 –   pi   есть вероятность безаварийной эксплуатации.

Зависимость между вероятностью реализации  (у)  и величиной значения случайной величины Y строится в виде F/Y-диаграммы. Как показатели риска  F/N-  и  F/G-  диаграммы называются кривыми социального или экономического риска, соответственно.

2.5.3.  Определение коллективного и индивидуального риска.

Коллективный риск  - ожидаемое количество погибших людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время (год), чел./год. рассчитывается как:

Кр = Кр(пог) + Кр(постр)

Где:

Кр(пог) – коллективный риск гибели среди персонала и населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмироавния среди персонала и населения;

Кр(пог) = Кр(пог) персонал + Кр(пог) население;

Кр(постр )= Кр(постр) персонал + Кр(постр) население.

Коллективный риск определяется путём перемножения частоты реализации сценария (ЧРС) на количество погибших (пострадавших) при этом сценарии Nпог.  (Nпостр.). Расчёт производится по каждой аварийной ситуации и каждому сценарию:

Кр(пог) персонал = Кр(пог) персонал А1 + Кр(пог) персонал А2 + Кр(пог) персонал А3 + Кр(пог) персонал А4 + Кр(пог) персонал А5 + Кр(пог) персонал А6 + Кр(пог) персонал Аn, . где:

Кр(пог) персонал А1 = ЧРС1х Nпог.С1 + ЧРС2х Nпог.С2 + ЧРС3х Nпог.С3 + ЧРС4х Nпог.С4 + ЧРС5х Nпог.С5

Аналогично производится расчёт по погибшим среди персонала в аварийных ситуациях А2 – Аn,  населения, а также пострадавшим среди персонала и населения на основании данных, приведённых в таблице 42.

Расчёт проведён с использованием укрупнённых показателей, без разделения на персонал объектов и население жилой зоны.

При расчёте коллективного риска учитываются поправочные коэффициенты (К1 – количество объектов, К2 – протяжённость технологических сетей, К3 – периодичность доставки опасных грузов, К4 время пребывания опасных грузов на объекте).

Таблица 42 - Сводные данные по погибшим и пострадавшим среди населения при возникновении ЧС техногенного характера на территории Подгоренского сельского поселения:

| Аварийные сценарии (наиболее опасные) | Параметры |
| --- | --- |
|  | Вероятность события | Количество погибших | Количество пострадавших | Коллективный риск: гибели/ травмирования | Примечания |
| Авария при перевозке АХОВ (по автодорогам, прилегающим к проектируемой зоне) | 2,4*10-7 | 35 | 65 | 0,0000000504/ 0,0000000936 | Доставка до 1 АЦ в неделю |
| Авария при перевозке ГСМ (по автодорогам, прилегающим к проектируемой зоне) | 2,4*10-7 | 2 | 10 | 0,00000006/ 0,0000003 | Доставка до 3 АЦ в сутки |
| Авария при перевозке СУГ (по автодорогам, прилегающим к проектируемой зоне) | 2,4*10-7 | 2 | 10 | 0,00000006/ 0,0000003 | Доставка до 3 АЦ в сутки |
| Авария со взрывом ГВС на сети магистрального газопровода диаметром 1,4 м | 0,6*3,2*10-6 /на 1 км | 229 | 153 | 0,0043968/0,004896 | 10 км |
| Авария со взрывом ГВС на сети газопровода в/д диаметром 0,325 м | 0,6*6,4*10-6 /на 1 км | 12 | 8 | 0,0002304/0,0001536 | 5 км |
| Авария со взрывом ГВС на сети газопровода с/д диаметром 0,1 м | 0,6*2,4*10-4 /на 1 км | 1 | 1 | 0,00216/0,00216 | 15 км |
| Авария со взрывом ГВС на сети газопровода н/д диаметром 0,1 м | 0,6*2,4*10-4 /на 1 км | 1 | 1 | 0,00432/0,00432 | 30 км |
| Авария со взрывом ГВС на ГРП (ШРП) | 1*10-5 | 1 | 2 | 0,00015/0,0003 | 15 шт. |
| Авария на газовой котельной | 1*10-5 | 1 | 1 | 0,00002/0,00002 | 2 шт. |
| Аварии на АЗС (Складе ГСМ) | 1,5*10-6 | 15 | 34 | 0,0000675/0,000153 | 3 шт. ГСМ – 50 т |
| Крушения воздушных судов | 5*10-6 | 15 | 34 | 0,0000104/0,00002363 | 100 рейсов в сутки |
| Пожар в 1-2-этажном здании | 7,9* 10-8 | 1 | 2 | 0,000108/0,0002166 | 1371 |
| Коллективный риск гибели | 0,0114633 |  |
| Коллективный риск травмирования | 0,0103 |  |

Коллективный (социальный) риск гибели населения

при всех ЧС техногенного характера:

Кр(пог) населения = 2,4*10-7*35*1*0,006 + 2,4*10-7 *2*3*0,125 + 2,4*10-7 *2*3*0,125 + 0,6* 3,2*10-6*229*10 + 0,6* 6,4*10-6*12*5 + 0,6* 2,4*10-4*1*15 + 0,6* 2,4*10-4*1*30 + 1*10-5*1*15 + 1*10-5*1*2 + 1,5*10-6*15*3 +5*10-6*15*0,00139*100 +7,9*10-8*1*1371  = 0,0000000504 + 0,00000006 + 0,00000006 + 0,0043968 + 0,0002304 + 0,00216 + 0,000432 + 0,00015+ 0,00002+ 0,0000675 +  0,0000104 + 0,000108 =  0,0114633

Коллективный (социальный) риск травмирования населения

при всех ЧС техногенного характера:

Кр(постр) населения = 2,4*10-7*65*1*0,006 + 2,4*10-7*10*3*0,125 + 2,4*10-7 *10*3*0,125 + 0,6* 3,2*10-6*153*10 + 0,6* 6,4*10-6*8*5 + 0,6* 2,4*10-4*1*15 + 0,6* 2,4*10-4*1*30 + 1*10-5*2*15 + 1*10-5*1*2 + 1,5*10-6*34*3 + 5*10-6*34*0,00139*100 + 7,9*10-8*2*1371 = 0,0000000936 + 0,0000003 + 0,0000003 + 0,004896 + 0,0001536 + 0,000216 + 0,00432 + 0,0003 + 0,00002  + 0,000153 + 0,00002363 + 0,0002166 =  0,0103

Индивидуальный (интегрированный) риск гибели населения

при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = Кр(пог) населения/Q, где

Iр(пог) – индивидуальный риск гибели населения;

Кр(пог) – коллективный риск гибели населения;

Q        – количество населения.

Iр(пог) населения = 0,0114633/2605 = 0,0000044005 = 4,4005*10-6

Данная величина соответствует уровню приемлемого риска (за исключением 0,9 км зоны, прилегающей к трассе магистрального газопровода «Уренгой – Новопсковск», которая соответствует уровню условно приемлемого риска).

Индивидуальный (интегрированный) риск травмирования населения

при всех ЧС техногенного характера:

Iр(пог) населения = Кр(пог) населения/Q, где

Iр(постр) – индивидуальный риск травмирования населения;

Кр(постр) – коллективный риск травмирования населения;

Q        – количество населения.

Iр(пог) населения = 0,0103/2605 = 0,000003954 = 3,954*10-6

Данная величина соответствует уровню приемлемого риска (за исключением 0,9 км зоны, прилегающей к трассе магистрального газопровода «Уренгой – Новопсковск», которая соответствует уровню е условно приемлемого риска).

Выводы: Выполненные расчёты и проведённый анализ показателей коллективного и индивидуального риска на проектируемой территории свидетельствуют о том, что  территория Подгоренского сельского поселения  расположена в зоне приемлемого риска (за исключением 0,9 км зоны, прилегающей к трассе магистрального газопровода «Уренгой – Новопсковск», которая соответствует уровню условно приемлемого риска).

.

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ИТМ ГОЧС,

ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ

НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

Подгоренское сельское поселение находится вне зоны возможных разрушений, в зонах возможного опасного и сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

В целях защиты населения Подгоренского сельского поселения от химического и радиоактивного заражения в мирное и в военное время, должен быть создан фонд защитных противорадиационных сооружений гражданской обороны, классификация которых представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Классификация защитных сооружений гражданской обороны.

Заблаговременное накопление фонда защитных сооружений решается на основе строительных норм и правил с учетом развития средств поражения и экономических возможностей.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, должен быть создан на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки. Для укрытия населения должно быть предусмотрено использование противорадиационных укрытий, подвалов, других заглубленных помещений.

При аварии с АХОВ на транспортных магистралях защита рабочих и служащих осуществляется путем их укрытия в защитных сооружениях, оборудованных режимом полной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

На предприятиях не обеспеченных убежищами с 3-мя режимами защита рабочих и служащих осуществляется, как правило, путем эвакуации из опасных зон в безопасные места в кратчайшие сроки перпендикулярно распространению зараженного воздуха.

Для защиты людей от возможного воздействия поражающих факторов, связанных с выбросами АХОВ, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- проведение герметизации помещений, в которых находятся люди (закрытие и уплотнение входных проёмов, окон и т.п.);

- проведение эвакуации людей в безопасные районы, указанные в речевом сообщении Главного управления МЧС России по Воронежской области или поселковой администрации;

- укрытие людей в имеющихся защитных сооружениях;

- обеспечение людей средствами индивидуальной защиты.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», исходных данных и требований на разработку ИТМ ГОЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Воронежской области строительство защитных сооружений ГО (сооружения двойного назначения) и защищенных пунктов управления для территории Подгоренского сельского поселения, в части проектируемых мест застройки, не требуется.

В связи с нахождением территории Подгоренского сельского поселения вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения)) согласно п. 1.4. и п. 2.17. «г») СНиП 2.01.51-90 укрытие населения, должно осуществляться в противорадиоционных укрытиях (ПРУ) с коэффициентом защиты 20 (для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развёртываемых в военное время) и 10 для населения.

На территории Подгоренского сельского поселения нет защитных сооружений типа ПРУ.

Для укрытия населения   используются подвалы домов и другие подземные сооружения общей ёмкостью до 3 000 человек.

3.2.    Система оповещения

Система оповещения Подгоренского сельского поселения входит в общую систему оповещения Калачеевского муниципального района и Воронежской области и должна соответствовать требованиям раздела 6 СНиП 2.01.51-90.

Система оповещения руководящего состава, органов управления ГОЧС, населения и сил ГО по сигналам ГО предназначена для оперативного и своевременного доведения сигналов и информации гражданской обороны до:

- органов управления;

- руководящего состава ГО и РСЧС;

- формирований ГО;

- населения.

Система оповещения обеспечивает:

- прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения  Воронежской области;

- подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», сигналов управления и оповещения  ГО;

- доведение информации до работающих на объектах экономики.

Сети проводного вещания обеспечивают устойчивую работу системы оповещения и в своём составе предусматривают:

- кабельные линии связи;

- подвижные средства резервирования стационарных устройств;

- резервные подвижные средства оповещения сетей проводного вещания.

Радиотрансляционная сеть имеет требуемое по расчёту число громкоговорящих средств оповещения населения.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется аппаратурой оповещения КТСО - Р:

- через радиотрансляционную сеть;

- электросиренами и громкоговорителями;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками.

Схема организации оповещения Подгоренского сельского поселения приведена на рисунке 5

Рисунок 5 – Схема организации оповещения Подгоренского сельского поселения

Организация оповещения жителей, не включенных в систему централизованного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованные громкоговорящими устройствами, выделяемые по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Основным средством доведения до населения условного сигнала  «Внимание всем!» являются электрические сирены,  которые должны быть установлены на проектируемой территории с таким расчетом, чтобы обеспечить, по возможности, её сплошное звукопокрытие.

Желательный уровень сигнала звука сирены представляет собой громкость звука, выраженную в децибелах, которая необходима, чтобы быть услышанной в месте восприятия звука. Измерения показали, что для того, чтобы достаточно надежно оповестить население, требуется создать уровень сигнала сирены в тихом спальном районе порядка 60-65 ДБ, в промышленных зонах 70-75 ДБ, а в очень шумных районах порядка 80-85 ДБ (таблица 43).

Таблица 43 - Уровни шумов на территории населенного пункта

| Наименование источников шума | Эквивалентный уровень шума, ДБ |
| --- | --- |
| Территория больниц, санаториев | 35 |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам | 45 |
| Улицы и дороги местного значения | 73-75 |
| Магистральные улицы и дороги районного значения | 81-82 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения | 84-85 |
| Скоростные дороги | 86-87 |

Международный стандарт выражает мощность звука сирен в виде уровня шума в децибелах, производимого на удалении 30 м от сирены. Например, громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия  порядка 0,3 км. Значения радиусов действия электросирены С-40, в зависимости от уровня шумов на данной территории и высоты установки сирены, даны в таблице 44.

Проведённый анализ шумовой обстановки показал, что наиболее неблагоприятная ситуация сложилась  вблизи участка автодороги «Калач – Манино – граница Волгоградской области».

Таблица 44 - Радиусы действия электросирены С-40

| Эквивалентный уровень шума, ДБ | Радиус действия С-40, (м) при высоте установки сирены |
| --- | --- |
|  | 10 м | 20 м | 30 м | 40 м |
| 55 | 800 | св. 1000 | св. 1000 | св. 1000 |
| 60 | 550 | 900 | св. 1000 | св. 1000 |
| 65 | 380 | 600 | 750 | ок. 1000 |
| 70 | 275 | 400 | 480 | 800 |
| 75 | 180 | 250 | 310 | 500 |
| 80 | 130 | 160 | 200 | 300 |
| 85 | 80 | 110 | 125 | 170 |
| 90 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 95 | 25 | 35 | 45 | 60 |

В соответствии с СП 3.13130.2009  громкоговорители и звуковые колонки устанавливаются без регуляторов громкости и разъемных устройств.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по городскому, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории Подгоренского сельского поселения в основном отвечают требованиям совместного приказа МЧС Росси, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

Наличие и потребность сирен и громкоговорителей для Подгоренского сельского поселения в основном соответствует планам оповещения, однако в местах проектируемой застройки, необходимо произвести замеры технологических фоновых шумов, с целью определения размеров зон покрытия и дополнительной установки сирен и громкоговорителей согласно нижеприведённого расчёта.

Расчёт звукопокрытия

территории Подгоренского сельского поселения электросиренами

Площадь населённых пунктов Подгоренского сельского поселения (S) составляет 1301 га (13,01 км2). В т.ч.: с. Подгорное – 886,8 га (8,87 км2), с. Ильинка - 239,2 га (2,39 км2) и с. Серяково –134,4 га (1,34 км2) х. Долбневка -  40,6 га.. Согласно международного стандарта  громкость наиболее распространенной в системах оповещения нашей страны сирены наружной установки типа С-40 составляет всего 82-83 ДБ на расстоянии 30 м, что обеспечивает радиус эффективного звукопокрытия в сельском поселении порядка 0,5 км. (таблицы 42 и 43). Площадь звукопокрытия в этом случае составляет:

Sозв = π*R2 = 3,14*0,25 =0,785 км2

Количество электросирен С-40 в этом случае определяем по формуле:

Р =  S/ Sозв = 21,167/0,785 = 27

Из них: 23 – в с. Подгорное, 2 – с. Ильинка и  2 в с. Серяково.

При установке С-40 на высоте более - 10 м  их радиус эффективного звукопокрытия в сельском поселении возрастает до 0,5 км, а площадь звукопокрытия до 1,5 км2. В этом случае потребность в С-40 может уменьшиться до 14 ед.

Примечание:

Наибольшую эффективность при звукопокрытии можно достичь при использовании выходных акустических устройств (ВАУ), которые совмещают в себе функции и электросирены и громкоговорителя. При этом радиусы звукопокрытия в качестве электросирен аналогичны С-40, радиусы звукопокрытия в качестве громкоговорителя возрастают в 10 раз.

В настоящее время на территории Подгоренского сельского поселения технических средств оповещения нет.

3.3.  Противопожарная защита

В настоящее время на территории Подгоренского сельского поселения дислоцируются один пожарный пост, который обеспечивает противопожарную защиту данной территории.

Пункт дислокации пожарного депо Подгоренского сельского поселения находится в селе Подгорное на улице Советской  в составе одного автомобиля типа АЦ-40. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

В состав Подгоренского сельского поселения входят с. Ильинка (в 7 км от с. Подгорное), с. Серяково (в 7 км от с. Подгорное), х. Долбневка (в 3 км от с. Подгорное). В этом случае требования противопожарной защиты выполняются не в полном объёме. Необходимо увеличение пожарного депо до двух пожарных автомобилей.

3.4.  Светомаскировка

Световая маскировка территории Подгоренского сельского поселения предусматривается в соответствии со схемой светомаскировки Воронежской области в соответствии с разделом 9 СниП 2.01.51-90 и 2.01.53-84 в режимах частичного и полного затемнения.

Светомаскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

Обеспечение светомаскировки Подгоренского сельского поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства" решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на территории Воронежской области.

Светомаскировка предусматривается двумя способами:

- электрическим способом - отключение освещения;

- механическим способом - установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых материалов на оконных проемах.

Светомаскировочные мероприятия проводятся силами и средствами службы энергоснабжения и светомаскировки и объектов экономики.

Светомаскировка предусматривается в 2-х режимах – частичное  затемнение и полное затемнение. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, проводятся заблаговременно в мирное время.

В качестве маскировочного освещения при обслуживании объектов используются переносные аккумуляторные фонари, создающие освещенность на поверхности  не более 2 лк  в световом пятне не более 1 м2 на расстоянии 1 м от поверхности.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения производится не более, чем за 16 часов.

При втором режиме выключаются 100% светильников наружного освещения. Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен производится не более чем за 3 мин.

2-й режим вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется по сигналу "Отбой воздушной тревоги".

Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежат.

В режиме полного затемнения наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования его движения должны выключаться.

3.5.   Лечебно-профилактические учреждения

Перечень лечебно - профилактических учреждений Подгоренского сельского поселения приведён в таблице  45.

Таблица 45 - Лечебно - профилактические учреждения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Емкость | Строительный объем, т. м3 | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгоренская врачебная амбулатория | с. Подгорное, ул. Больничная, 14 А | 85 пос/смен | 2,4 | 2 эт., кирпичное, 1992г.п. |
| 2 | ФАП с. Ильинка | ул. Первомайская | 15 пос/смен | 0,12 | 1 этаж |
| 3 | ФАП с. Серяково | ул. Пролетарская | 15 пос/смен | 0,104 | Приспособленное, кирпичное, 1957г. |

Как видно из представленных данных, что хотя население села обеспечено достаточным количеством учреждений здравоохранения, и данные учреждения  обслуживают не только население  с. Подгорное, но и всего СП, здания в которых они размещаются, находятся в не удовлетворительном техническом состоянии и требуют капитального ремонта или строительства новых зданий.

Глава  4

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА (С УЧЁТОМ ЧИСЛЕННОСТИ РАЗМЕЩАЕМОГО РАССРЕДОТАЧИВАЕМОГО И ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ) С РЕЗУЛЬТАТАМИ ВАРИАНТНОЙ ПРОРАБОТКИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ВЫДЕЛЕНИЕМ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ И РАССЧЕТНОГО СРОКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИТМ ГОЧС

4.1.      Основные направления (варианты) развития планировочной структуры

Архитектурно-планировочная организация территории Подгоренского сельского поселения выполнена на основе комплексного анализа социально-экономических условий, градостроительной ситуации, природных условий. Определены тенденции дальнейшего развития поселения, а также характер и объемы реконструкции и благоустройства.

В проекте на расчетный срок до 2025 года даны основные предложения по реконструкции существующих селитебных территорий, упорядочению промышленно-коммунальных территорий, планировочной организации новых площадок строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основной идеей проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных как на улучшение архитектурного облика и повышение уровня благоустройства, так и улучшения качества жизни жителей в целом.

Все это связано с решением ряда архитектурно-планировочных задач, основными из которых являются:

- выбор территории для нового строительства;

- более полное и рациональное использование территории поселения;

- упорядочение сложившейся сети улиц и проездов;

- создание разветвленной системы центров и подцентров культурно-бытового обслуживания;

- развитие рекреационно-оздоровительного комплекса;

- повышение уровня общего и инженерного благоустройства территории поселения.

Планировочная организация территории Подгоренского СП складывалась под влиянием двух основных факторов.

Первый фактор – природно-экологический каркас, формируемый долинами и поймами рек, являющимися основой зон исторически сложившегося сельского расселения.

Главные природные планировочные оси имеют направления:

-  Вдоль долины реки Подгорная, разделяющей поселение на западную и восточную части.

Второй фактор – транспортно-планировочный – это оси транспортных магистралей, автодорог регионального значения  Калач – Манино - гр.Волгоградской обл.( 1-10), Калач – Манино - гр.Волгоградской обл. - Подгорная - Никольское 2ое (В21-0)

Основными планировочными осями села Подгорное являются: направление юг-север:

- автодорога Калач – Манино - гр. Волгоградской обл. - Подгорная - Никольское 2ое (В21-0);

- улицы Спортивная - Красноармейская (от существующего общественного центра)

Преобразование объемно-планировочной структуры села осуществляется с помощью двух основных направлений – это выборочная реконструкция и повышение качества существующих градоформирующих объектов (в центральной части села) и создание новых зон жилой застройки.

В проекте даны предложения по озеленению прибрежных территорий под скверы, бульвары и парки, а также рекомендации по благоустройству пляжной зоны у реки Манина в  юго-восточной части села.

Улично-дорожная сеть запроектирована как единая система путей и сообщений с учетом внутренних и внешних связей, что дает возможность на более далекий срок осваивать восточную и юго-восточную территории с.Подгорное.

Таким образом, дальнейшее развитие жилой и общественной застройки предлагается в двух направлениях - в восточном и юго-восточном. Под новую жилую застройку отводится восточная часть, которая полностью находится в пределах границ населенного пункта и  составляет 8,2 га. Остальные 23,5 га, необходимые для размещения жилья, отводятся в юго-восточной и центральной частях за счет уплотнения существующей застройки.

Учитывая недостаток зеленых насаждений общего пользования, на новых территориях предлагается:

- в юго-восточной части строительство двух бульваров на замыкании которых размещается парк с пляжной зоной;

- в восточной части села устройство бульвара и сквера;

- в северной части предлагается организация сквера с регулярной планировкой,

- в центральной части размещается бульвар и предусматриваются защитные зеленые насаждения вокруг банно-прачечного комбината и КБО.

Развитие производственной зоны предусмотрено в  южном направлении (вдоль автодороги "Калач - Манино - гр. Волгоградской области") на значительном удалении от жилой застройки.

Кроме того, необходима реорганизация и эффективное использование территорий существующих производственных зон.

Вредные предприятия, такие как фермы КРС, предлагается вынести за пределы жилой застройки, а территории перепрофилировать под производства, санитарно-защитные зоны которых должны быть в пределах 100-50 м, т.е. производственные предприятия 4-5 классов санитарной вредности.

Свалка ТБО находится в южном направлении (на территории бывших отстойников), после строительства нового полигона ТБО, она подлежит закрытию и рекультивации.

Всего на территории поселения расположены 8 кладбищ: 4 в с.Подгорное, 2 в с.Ильинка, 1 в с. Серяково и 1 в х. Долбневка. Проектом два из них сохраняются (в южной части с.Ильинка и северной части с.Подгорное), предусматриваются резервы для их развития. Остальные кладбища предлагается закрыть с установлением СЗЗ - 50 м.

Так как проектом предлагается развитие поселения индивидуальной  застройкой, отдельных территорий для размещения гаражей для хранения личного транспорта не предусматривается.

Жилищный фонд населенных пунктов поселения в настоящее время характеризуется довольно низкими показателями централизованного инженерного оборудования.

Приоритетная задача жилищного строительства:

- создание для всего населения комфортных условий проживания и формирование привлекательного облика центра поселения и других населенных пунктов.

Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение объемов нового жилищного строительства;

- совершенствование государственной законодательной политики, стимулирующей финансирование строительства жилья;

- обеспечение роста инвестиций и ипотечного кредитования;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- совершенствование системы инженерного оборудования и благоустройства жилищного фонда.

Потребность в селитебных территориях на расчетный срок определена исходя из необходимости постепенного создания комфортных условий проживания каждой семьи в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

Обеспеченность населения Подгоренского поселения общей площадью жилья составляет 26,25 м²/чел., что выше среднеобластной (в целом по области - 23,9  м²/чел., по городским поселениям - 21,9  м²/чел., по сельским поселениям - 24,3  м²/чел.).

Схемой территориального планирования Воронежской области предполагается увеличение обеспеченности населения жильем до 35,0  м²/чел.

На расчетный срок потребуется дополнительно 13,3 тыс. м² общей площади.

Так как приоритетным направлением жилищного строительства в сельской местности, согласно «Схемы территориального планирования Воронежской области», является малоэтажное усадебное, то новое строительство предполагается усадебного типа.

В усадебной жилой застройке будут расселяться около 380 чел., для этой цели необходимо новое строительство 133 домов или 13,3 тыс. м2 общей площади. Для этого  необходимо отвести территорию около 33,3 га (с участками при доме 0,2-0,3 га).

Предусмотрено развитие следующих жилых зон:

1. Жилой участок на востоке с.Подгорное, включающий 12,4 га малоэтажной застройки как на новых территориях, так и в условиях реконструкции существующей жилой застройки. Объем жилищного строительства составит 4,1 тыс. м2 или 41 дом (с участками при доме 0,2-0,3 га).

2. Участок на юге с.Подгорное, занимающий 19,3 га малоэтажной жилой застройки, так же включает в себя участки с реконструируемой застройкой. Объем нового жилищного строительства составит 6,5 тыс. м2 или 65 домов (с участками при доме 0,2-0,3 га).

3. Участок в восточной части с. Ильинка, занимающий 8,1 га малоэтажной жилой застройки. Объем нового жилищного строительства 2,7 тыс. м2 или 27 домов (с участком при доме 0,2-0,3 га).

В настоящее время структура жилищного фонда представлена в таблице 46.

Таблица № 46 - Структура жилого фонда

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный (2-эт.) жилой фонд – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 2,0 |
|  | в том числе: существующий сохраняемый | -//- | 2,0 |
|  | новое строительство | -//- | - |
| 1.2. | Население в жилищном фонде | Чел. | 57 |
| 1.3. | Средняя плотность населения | чел/га | 142,5 |
| 1.4. | Территория для нового строительства | га | - |
| 2. | Усадебная застройка – всего, | тыс.м2 общ. пл. | 79,6 |
|  | в том числе: существующий жилищный фонд | тыс.м2.общ.пл. | 66,3 |
|  | Жилищный фонд, находящийся в ветхом и аварийном состоянии | -//- | - |
|  | Новое строительство | -//- | 13,3 (133 дом.) |
| 3. | Население в усадебной застройке | чел. | 2273 |
| 4. | Средняя плотность застройки | чел/га | 10 |
| 5. | Территория нового строительства (усадебного) – всего | га | 39,8 |
|  | Из них: ранее отведенного | -//- | - |
|  | требуется дополнительно | -//- | 39,8 |
| 6. | Жилищный фонд к концу расчетного срока | тыс. м2/% | 81,6/100,0 |
|  | в том числе: многоквартирный | -//-/% | 2/2,5 |
|  | усадебный | -//-/% | 76,6/97,5 |
|  | Численность населения – всего | тыс. чел. | 2330 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность* | м2/чел. | 35 |

*Примечание: «СТП Воронежской области» на 2025г. определен средний показатель жилой обеспеченности сельского населения области в размере 35 м2 на 1 человека.

4.2.      Основные направления (варианты) развития инженерной и транспортной  инфраструктуры

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке территории включаются следующие работы:

- Организация поверхностного стока.

- Благоустройство и озеленение берегов р. Подгорная, р. Манина.

- Устройство рекреаций - зон отдыха для населения в южной части села.

- Благоустройство зон отдыха.

Водопроводные сети. Хозяйственно - питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами и колодцами.

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из подземных водоисточников (скважин) и охватывает около 30% населения. Остальное население села и других населенных пунктов пользуется колодцами. Водозаборные сооружения располагаются по территории села, состоят из - 6 скважин, глубина – 35-80 м, производительность – 2,8тыс. м3/сут.

Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевое водоснабжение в целом  - 20 л/сут. на человека.

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения должны соответствовать  СНиП 2.04.02-84*.   Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04-02-84*. Расчетная продолжительность пожара составляет 3 часа. Противопожарный расход принят – 3 пожара по 40 л/с, итого –  120 л/с. Хранение противопожарного запаса предусмотрено в резервуарах при водопроводной насосной станции II подъема на водозаборе. Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Канализационные сети.

В селе Подгорное отсутствует система центрального канализования, водоотведение осуществляется на местные выгреба.

Организация поверхностного стока

Территория села расположена в бассейне реки Подгорное и Манина, которая протекая с северо-востока на юго-запад, разрезает село на две части.

Максимальная горизонталь затопления весенним паводком определяется отметкой 108,22 м.  Общие уклоны поверхности небольшие, от 1% до 2-3%. Однако, на значительной части территории они составляют менее 0,5%, что очень неблагоприятно для организации поверхностного стока вод. Поэтому предлагается запроектировать открытую систему водоотвода. Открытые лотки-кюветы по дну или всему периметру должны быть укреплены (каменное мощение, монолитный бетон, одерновка), угол откосов кюветов следует принимать в зависимости от видов грунтов в пределах от 1:0,25 до 1:0,5. На перекрестках улиц и въездах во дворы кюветы заменяются переездными трубами. Глубину кюветов устраивают не более 0,8-1 м. Минимальная ширина по дну кювета принимается 0,4 м. Минимальный уклон по дну лотков 0,4% должен обеспечивать течение дождевых вод со скоростью 0,4-0,6 м/с, исключающей заиление лотков.

Открытые лотки проектируют со сбросом вод в балки и овраги, пониженные места, с использованием локальных очистных сооружений. С целью обеспечения нормального стока поверхностных вод и движения транспорта, схема вертикальной планировки определяет проектные отметки на пересечении улиц и в точках перелома продольного профиля, устанавливает продольные уклоны поверхностного стока. Продольные уклоны по улицам приняты в пределах от 0,4% до 5% в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. На участках, где уклоны ниже нормативных, проектируется открытая система водоотвода.

Для пропуска поверхностных вод по тальвегам и пониженным местам через улицы укладываются водопропускные трубы диаметром не менее 1,0 м. Детальная проработка вертикальной планировки должна выполняться на последующих стадиях проектирования.

Система теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных (проектируемых) зданий планируется от существующих источников тепла и локальных источников. В качестве локальных  источников планируется применение автономных наземных  котельных и  подомовое отопление от газовых котлов. Котельные оснащаются современным   энергосберегающим оборудованием. Для подомовых систем отопления и котельных используются котлы с КПД 90% и более.

Теплоснабжение административных зданий (школы) Подгоренского сельского поселения осуществляется от газовой котельной. Место расположения котельной приведено в таблице 47.

Таблица 47 -  Место расположения котельных;

| № котельной | Адрес расположения | Источник питания |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Школьная | газ |

Сети газопровода.  В соответствии с проектом Подгоренского сельского поселения газоснабжение осуществляется от  магистрального газопровода с подачей газа через газораспределительную подстанцию (ГРП), размещенную за границами проектной застройки поселений  и подключенные к этому газопроводу  черырнадцать ШРП. Вт.ч.: с. Ильинка - 2 ШРП, с. Подгорное – 12 ШРП.

Работы по монтажу газопровода должны выполнятся в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и ПБ 12-529-03 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Подземный газопровод выполняется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и защищается от коррозии изоляцией «весьма усиленного» типа в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 – 3-х  слойное полимерное покрытие.

В местах пересечения проектируемых газопроводов с автодорогой в проекте предусматривается установка футляров.

Сварные стыки на газопроводе подлежат контролю физическими методами (10%). Под проезжей частью дорог, при прокладке в футлярах, контролю подлежат 100% сварных стыков.

Вводы и выпуски коммуникаций, проходящих через подземную часть наружных стен проектируемых и существующих зданий, расположенных на расстоянии до 50 м от проектируемого газопровода, должны быть тщательно уплотнены (серия 5.905-26 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций и сооружений в газифицируемых городских и населенных пунктах»).

Вдоль трассы подземного газопровода предусматривается установка опознавательных знаков в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878). Опознавательные знаки наносятся на постоянные ориентиры с табличкой-указателем на повороте трассы, в местах установки кранов, коверов (КИП, КТ).

Сети электроснабжения. Проект электроснабжения выполнен в соответствии с новым генеральным планом развития  Подгоренского сельского поселения.

Большое количество кабельных  и воздушных линий электропередач на сегодняшний момент выслужили свой срок эксплуатации и требуют замены. Нормативный срок службы кабельных сетей среднего напряжения составляет 30 лет.

Также большое количество силового оборудования, установленного в РП, ТП, имеют срок службы, превышающий нормативный, как и в сетях низкого напряжения до 1 кВ.

РП и ТП не имеют системы телемеханики, телеуправления, телесигнализации, поэтому при выяснении причин  аварийного отключения уходит большое количество времени,  что соответственно сказывается и на потребителях. В распределительных устройствах 6-10 кВ   на вводных, линейных, трансформаторных ячейках установлены разъединители. Релейная защита устарела, а автоматика практически отсутствует. Не лучше состояние и низкой стороны  трансформаторных подстанций. Практически все потребители присоединены через рубильники, что часто приводит к авариям.

Необходимо привести схемы электроснабжения (взаиморезервирования) присоединенных ТП 6 кВ в соответствие с требованиями.

Транспортная система.

В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- благоустройство дорог и улиц;

- строительство улиц и дорог в проектируемой застройке;

- улучшение архитектурного облика автостанции, примыкающей к ней территории.

В развитии транспортной сети сельского поселения приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей дорожной сети. В результате реализации предлагаемых мероприятий по развитию дорожной сети возрастут скорость и безопасность дорожного движения, снизится себестоимость проезда, сократится время перевозки грузов и пассажиров, оптимизируется оказание медицинской, противопожарной помощи, возрастет оперативность реагирования служб спасения при возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В проектном решении генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

•Строительство новых и совершенствование существующих объектов транспортной инфраструктуры, формирование и расширение сети местных автомобильных дорог;

•Обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населенными пунктами;

•Поддержка индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам (частный извоз - маршрутное такси);

• В генеральном плане  резервируются территории для размещения автобусных остановочных и  разворотных площадок, предлагаются новые улицы, пробиваются дополнительные транспортные направления, обеспечивающие связи левой и правой частей села;

При выборе новых направлений автодорог проектом предусмотрено максимальное использование сложившейся автодорожной сети.

4.3.  Численность населения, рассредоточиваемого (эвакуируемого) на территорию Подгоренского сельского поселения. Организация его размещения, защиты и жизнеобеспечения

4.3.1.  Численность населения, рассредотачиваемого (эвакуируемого) на территорию Подгоренского сельского поселения

Согласно Плану эвакуации Воронежской области в военное время на территорию Подгоренского сельского поселения из города Россошь эвакуируется население общей численностью до 1000 человек.

Рассредоточиваемого персонала объектов, продолжающих работу в военное время нет.

4.3.2. Организация размещения населения, рассредоточиваемого на территорию Подгоренского сельского поселения, защиты его и жизнеобеспечения

Рассредоточиваемого персонала объектов, продолжающих работу в военное время нет.

4.4.  Расчет численности населения Подгоренского сельского поселения, подлежащего эвакуации из зоны ЧС, с определением количества, емкости и мест расположения сборных эвакуационных пунктов

4.4.1. Расчет численности населения, подлежащего эвакуации из зоны  ЧС

Численность населения, рабочих и служащих, подлежащих эвакуации из зоны ЧС, составляет 2605 человек.

Численность НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, согласно исх. ГУ МЧС России по Воронежской области от 09.09.2011г. № 9198-3-2-6  не определена.

Численность рабочих и служащих, подлежащих рассредоточению, будет равно численности НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность. Согласно исх. ГУ МЧС России по Воронежской области от 09.09.2011г. № 9198-3-2-6  она  не определена.

Таким образом,  численность населения, подлежащего эвакуации в зону отселения составит 2605 человек.

При эвакуации населения в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера максимальная численность населения, подлежащего эвакуации (экстренному выводу, вывозу) в безопасные районы, составит 2605 человек.

4.4.2.   Определение количества, емкости и расположения сборных эвакуационных (эвако-приёмных) пунктов

Порядок проведения  эвакуации определяется решением  районной эвакуационной комиссии (РЭК). Эвакуация организуется со сборных эвакуационных пунктов (СЭП). Сборные эвакуационные пункты располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации. СЭПы должны быть обеспечены проводными средствами связи, а также автомобильным транспортом. Закрепление за СЭПами объектов и населения Подгоренского сельского поселения производится заблаговременно решением суженного заседания (СЗ) администрации Подгоренского сельского поселения согласно предложениям РЭК и органа ГОЧС.

Эвакуация детей из дошкольных учреждений и школ производится транспортом,  подаваемым  непосредственно к детским дошкольным учреждениям и школам,  в  сопровождении обслуживающего персонала.

Эвакуацию населения пешим порядком и автотранспортом целесообразно осуществлять по основным транспортным магистралям:

- в северном направлении – из с. Подгорное в село Серяково – 7 км;

- в западном направлении – из с. Подгорное в с. Ильинка – 7 км.

По состоянию на 1.01.2011 года в Подгоренском сельском поселении спланировано  размещение одного СЭПа совмещенного с ППЭН (таблица 48). Количество транспортных средств, подаваемых на СЭП, определяется в соответствии с численностью приписанного населения.

Таблица 48 - Размещение сборно-эвакуационных (эвако-приёмных) пунктов Подгоренского сельского поселения

| №№ СЭП (ППЭН) | Организации, на базе которых разворачивается СЭП (ППЭН) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 696 | МОУ Подгоренская СОШ, с. Подгорное, ул. Школьная, д.12 |  |

Согласно методическим рекомендациям приписка населения к СЭПам производится из расчета 4 -5 тысяч человек на один пункт: 1 х 5 000 = 5 000 (человек). Подгоренское сельское поселение обеспечено СЭПами (по ёмкости) на 100%.

На базе СЭП оборудуется приемный пункт эвакуированного населения (ППЭН) для приема населения г. Россошь общей численностью до 1000 человек.

4.5. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования Подгоренского сельского поселения, защите его населения, территории, сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

4.5.1.   Защитные сооружения гражданской обороны

В соответствии со 2-м разделом СНиП 2.01.51-90 основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях (ЗС ГО).

При проектировании, строительстве и использовании ЗС ГО должны выполняться требования СНиП 2.01.51-90 и СНиП II-11-77.

Имеющиеся ЗС ГО должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения и приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Так как проектируемая территория расположена в Подгоренском сельском поселении, не отнесённого к группе по ГО, то на данной территории должны строиться противорадиационные укрытия (ПРУ) гражданской обороны. Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

В зависимости от места расположения ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения – коэффициент защиты Кз, равный:

- за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) - 20  для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

- 10 – для населения сельских населенных пунктов и эвакуированного населения.

Радиус сбора укрываемых:

- пешком - не более 1,5 км;

- автомобильным транспортом – до 20 км.

ПРУ должны размещаться от водопроводных, канализационных сетей, сетей теплоснабжения на расстоянии:

- не ближе 5 м при диаметре сетей до 200 мм;

- не ближе 15 м при диаметре сетей более 200 мм.

В целях защиты населения от химического и радиоактивного заражения  в мирное и в военное время, должен быть создан фонд ПРУ.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружении различного назначения;

б) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Исходя из требований СНиП 2.01.51-90 - фонд защитных сооружений для рабочих и служащих НРС (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения - в районах жилой застройки.

В селе Манино необходимо иметь ПРУ для пункта управления администрации поселения, лечебных учреждений, для дежурных смен водо-, газо-, тепло-, электроснабжения поселения, а так же для персонала УС.

На территории Подгоренского сельского поселения  ПРУ нет.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и исходных данных и требований на разработку ИТМ ГО и ЧС, выданных Главным управлением МЧС России по Воронежской области строительство защитных сооружений ГО (сооружения двойного назначения) и защищенных пунктов управления для территории Подгоренского сельского поселения  необходимо строительство ПРУ с классом защиты 20, на предприятиях обеспечивающих жизнедеятельность поселения (электроснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения, газоснабжения) - ПРУ на наибольшую работающую смену вблизи расположения предприятий. Возможно совмещение ПРУ на работающих нескольких организаций.

4.5.2. Размещение объектов и планировка застройки

Размещение объектов и планировка застройки должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями раздела 3 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Размещение объектов:

Новые промышленные предприятия и коммунально-складские объекты целесообразно размещать на территории сложившихся промышленных районов и за пределами жилой зоны.

Проектом генерального плана Подгоренского сельского поселения строительство новых предприятий не планируется.

Размещение на проектируемой территории объектов, имеющих АХОВ, взрывчатые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие вещества должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 СНиП 2.01.51-90, а других народохозяйственных объектов - в строгом соответствии с требованиями п.п. 3.7 – 3.11 данного СНиП.

Химически опасные объекты. Удаление территории, прилегающей к химически опасным объектам  (ж/д станция «Калач»), определяется согласно п. 1.5. и Приложения 1 СНиП 2.01.51-90. Она составляет 15 км от ж/д станции «Калач».

Объекты, имеющие легковоспламеняющиеся и горючие вещества. На территории поселения расположена одна АЗС и одна газовая котельная. Для снижения количества потерь и материального ущерба необходимо (п.п. 3.8 – 3.10, 4.6 – 4.8  СНиП 2.01.51-90)  предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

АЗК должны располагаться на расстоянии не ближе 200 м от уреза воды (при максимальном уровне - отметка 125,0 м) и ниже по уклону местности относительно жилых зон и промышленных предприятий, автомобильных дорог с учётом возможности отвода горючих жидкостей в безопасные места в случае разрушения ёмкостей;

здания и сооружения должны быть каркасными, с лёгкими ограждающими конструкциями и заполнителями;

размещение пультов управления в нижних этажах зданий и дублирование их основных элементов на пункте управления объекта;

защита ёмкостей и коммуникаций от разрушения ударной волной;

размещение ёмкостей под землёй (в соответствии с требованиями норм проектирования);

установка обратных клапанов, ловушек и амбаров с направленными стоками для локализации аварии путём отключения наиболее уязвимых участков;

установку заглубленных ёмкостей для опорожнения в аварийных ситуациях особо опасных участков технологических схем;

мероприятия по максимально возможному (в особый период) сокращению запасов ГСМ до  минимума, необходимого для функционирования производства;

слив ГСМ в аварийные ёмкости с помощью автоматического включения сливных систем при обязательном его дублировании устройством для ручного включения опорожнения опасных участков технологических схем.

Планировка и застройка проектируемой территории.

Так как Подгоренское сельское поселение не имеет статуса города (городского округа), и на его территории нет объектов, отнесённых к категориям по ГО, то строгих ограничений и требований к планировке и застройке проектируемой территории нет.

4.5.3.        Инженерные системы и коммуникации

Так как Подгоренское сельское поселение не имеет статуса города (городского округа), и на его территории нет объектов, отнесённых к категории «Особой Важности» по ГО, то строгих ограничений и требований к размещению и развитию инженерных систем и коммуникаций на проектируемой территории нет.

Общее количество водоисточников на территории поселения должно обеспечивать чистой питьевой водой проживающее и эвакуированное население (общей численностью до 3,5 тыс. человек) по нормам – 2,5 л/сутки на человека и с/х животных (до 500 голов) по нормам – 10 л/сутки на 1 голову. Итого – до 14 м3 /сутки.

В тоже время, для устойчивого снабжения населения и с/х животных питьевой водой в военное время должны быть предусмотрены решения по повышению  устойчивости  работы  источников водоснабжения и защита их от радиоактивных и отравляющих веществ:

В соответствии с п. 4.15. СНиП 2.01.51 – 90 при подсоединении объекта к существующему водопроводу, базирующемуся на подземных скважинах, решения по повышению  устойчивости  работы  источников водоснабжения и защита их от радиоактивных и отравляющих веществ  для объекта не предусматриваются.

В соответствии с п. 4.21. СНиП 2.01.51 – 90 данные решения предусматриваются только для шахтных колодцев и других сооружений для забора подземных вод, имеющихся на объекте.

В соответствии с п. 4.22. СНиП 2.01.51 – 90 и Инструкцией Минсельхоза СССР ВСН-116-81 от 14.08.1981г. (Глава 5) эти решения предусматривают:

5.1. В качестве источников водоснабжения производственных зон с/х предприятий следует использовать подземные воды с водозабором из скважин.

В качестве резервного водоснабжения в производственных зонах рекомендуется использовать существующие или устраиваемые вновь шахтные и трубчатые колодцы, а также каптаж выклинивающихся на поверхность земли ключей, при этом предпочтение необходимо отдавать горизонтам с водой, отвечающей требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».

5.2. Водоснабжение производственных зон следует проектировать из условий его эксплуатации в мирное время в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию водоснабжения и других нормативных документов.

5.3. Шахтные колодцы следует располагать на площадках, не подтопляемых дождевыми и талыми водами, для чего колодцы должны быть ограждены нагорной канавой для перехвата и отвода этих вод.

Оголовок колодца (устье ствола) должен быть выведен выше поверхности отмостки на 0,8 м.

5.4. При креплении стен колодцев бетонными или железобетонными кольцами швы между ними, расположенные выше зеркала водоносного горизонта, заполняются цементным раствором.

В колодцах с деревянным срубом оголовок колодца с наружной стороны покрывается двумя слоями толя или рубероида и обшивается одним слоем досок толщиной 25 мм, сплоченных в четверть.

Над каждым колодцем должна устраиваться плотная крышка из двух слоев досок толщиной 25 мм с прокладкой между ними двух слоев толя или рубероида.

5.5. Вокруг оголовка колодцев, независимо от материала их крепления, должен быть устроен глиняный замок из мятой плотно утрамбованной глины шириной 1,5 м и толщиной не менее 0,5 м. По периметру колодцев на ширину 1,0-3,0 м устраивается отмостка с уклоном от стен колодцев 1:10. Отмостка делается в корыте глубиной 0,25 м с булыжным мощением, которое может быть заменено покрытием из асфальта или плотного бетона.

5.6. Над каждым колодцем должна быть предусмотрена деревянная будка с односкатной кровлей. Скат кровли должен быть обращен в сторону противоположную входу в будку.

Размеры будки назначаются в зависимости от размеров колодца и способа подъема воды из него.

Стены будки с наружной стороны обиваются слоем толя или рубероида.

5.7. Подъем воды из шахтных колодцев и подачу ее к месту потребления следует производить центробежными насосами.

При их отсутствии для подъема воды из шахтных колодцев могут быть использованы водоструйные установки, поршневые насосы или ворот с ведром.

5.8. Все непригодные для эксплуатации скважины или шахтные колодцы, расположенные на территории производственной зоны, должны быть затомпонированы (заделаны) в соответствии с требованиями местных органов Государственного санитарного надзора.

5.9. Каптажные камеры над родниками должны быть надежно предохранены от проникновения в них радиоактивных осадков и поверхностных вод, для чего необходимо предусмотреть:

а) выше родника устройство нагорной канавы или земляного вала высотой не менее 0,7 м;

б) над родником закрытую каптажную камеру, изолированную со всех сторон слоем мятой жирной глины толщиной не менее 0,5 м.

4.5.4.   Электросвязь и проводное вещание. Система оповещения

Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети), радиовещание и телевидение на проектируемой территории должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями раздела 6 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Электросвязь и проводное вещание (радиотрансляционные сети):

пункт 6.1 – трассы МКЛС должны проходить вне зон возможного катастрофического затопления. В случаях вынужденного попадания части МКЛС в зону возможного катастрофического затопления следует предусматривать прокладку подводных кабелей, избегая устройства в этой зоне усилительных  (регенерационных) пунктов;

пункт 6.2 – все  сетевые узлы сети магистральной первичной (СМП) и узлы автоматической коммутации междугородной сети типа УАК-1, УАК-2 и У-1 следует располагать вне зон возможных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, а также за пределами зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и зон возможного опасного химического заражения. Исключение в отдельных случаях допускается только для сетевых узлов выделения (СУВ). Сетевые узлы должны обеспечивать организацию транзитных связей в обход Подгоренского сельского поселения, передачу телефонно-телеграфных каналов связи и каналов проводного звукового вещания на конечные станции Минсвязи России, а также на узлы и сетевые станции связи других министерств и ведомств;

пункт 6.6 – магистральные кабельные и радиорелейные линии связи, идущие в одном географическом направлении, должны, как правило, проектироваться по разнесенным трассам, не попадающим в одни и те же зоны возможного разрушения или катастрофического затопления;

пункт 6.7 – строительство радиорелейных линий связи по трассе МКЛС допускается при условии распределения между ними пучков организуемых каналов, при этом размещение сетевых узлов единой автоматизированной сети связи (ЕАСС) и узловых радиорелейных станций (УРС) должно предусматриваться с учетом возможности использования передвижных средств резервирования;

пункт 6.8 – по каждой трассе должно предусматриваться строительство только одной МКЛС. Повторная прокладка МКЛС по одной трассе с существующими МКЛС допускается в исключительных случаях – при  невозможности изыскания новых трасс в заданном направлении;

пункт 6.10 – для обеспечения надежности передачи наиболее важной информации и оперативности перестройки сети в процессе эксплуатации с учетом конкретно возникающих ситуаций должно предусматриваться взаимодействие систем управления ведомственных сетей с системами оперативно-технического управления (СОТУ) общегосударственной первичной сети ЕАСС;

пункт 6.11 – при проектировании ведомственных первичных сетей необходимо предусматривать их увязку с общегосударственной первичной сетью ЕАСС путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи ЕАСС;

пункт 6.12 – на сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации при необходимости дополнительных каналов связи к объектам Минобороны России и ФСБ России;

пункт 6.14 – для возможности подключения подвижных средств связи, включая средства Минобороны России, к сетевым узлам на их территории необходимо предусматривать выносной коммутационный шкаф (ВКШ), соединенный с линейно-аппаратным цехом (ЛАЦ) симметричными или коаксиальными линейными кабелями;

пункт 6.17 - передающие и приемные радиостанции (радиоцентры), узловые станции магистральных радиорелейных линий (прямой видимости и тропосферного рассеяния) и наземные станции космической связи с выделением телефонных каналов, а также радиобюро, приемные и передающие радиостанции должны размещаться вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления;

пункт 6.18 – для передающих и приемных радиостанций (радиоцентров), имеющих государственное и оборонное значение, необходимо предусматривать установку в защищенных сооружениях соответственно не менее двух коротковолновых передатчиков общей мощностью 20 – 25 кВт и 10 - 15% от общего числа радиоприемников с автономными источниками электроснабжения, а также необходимое количество резервных быстроразворачиваемых антенн. Мощность этих источников электроснабжения определяется потреблением электроэнергии указанным оборудованием;

пункт 6.19 – от  передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) должны прокладываться соединительные линии к сетевым узлам ЕАСС и загородным узлам связи пунктов управления, с которых обеспечивается работа этих радиостанций (радиоцентров), а также предусматриваться соединительные линии между соответствующими передающими и приемными радиостанциями (радиоцентрами) в обход проектируемой территории;

пункт 6.21 - радиотрансляционные сети на проектируемой территории должны иметь (по заданию управления ГОЧС Калачеевского муниципального района) требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

Система оповещения:

Проект на строительство и реконструкцию ТАСЦО должен разрабатываться проектными организациями связи в соответствии со следующими основными документами:

- СНиП 2.01.51-90;

- типовыми проектными материалами У-050-87 «Сети уличной звукофикации в городах и других населенных пунктах», НИИ «Гипросвязь» г. Москва;

- ГОСТ В20.39.308-76 «Конструктивные технические требования»;

- ГОСТ 11515-91 «Каналы и тракты звукового вещания»;

- ГОСТ В20.39.301-76, ГОСТ В20.39.304-76, определяющим требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям.

В настоящее время система оповещения Подгоренского сельского поселения входит в общую систему оповещения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Система оповещения Подгоренского сельского поселения произведена на базе аппаратуры оповещения П-166п, П-166ВАУ, СГС-22.

Радиотрансляционные сети (сети проводного вещания) должны обеспечивать доведение информации по проводам до квартирных радиоточек (громкоговорителей).

Радиотрансляционные сети должны иметь требуемое по расчету число громкоговорящих средств оповещения населения.

При планировании использования в составе территориальных СЦО электронных средств массовой информации целесообразно ориентироваться на преимущественное использование местных сетей теле- и радиовещания. Следует ожидать, что сети проводного вещания сохранят свое информационное значение в системе оповещения проектируемых районов застройки.

Существенно расширяет возможности системы оповещения широкое развитие коммерческих сетей вещания. Их использование в интересах оповещения населения также должно предусматриваться местными органами управления ГОЧС.

В целях организации оповещения необходимо спланировать установку ВАУ (С-40) в  селе Подгорное,  с. Ильинка и с. Серебряково.

4.5.5.     Транспортные системы и сооружения

Транспортные системы и сооружения на проектируемой территории должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями п. 3.5 и раздела 7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». При этом должно быть предусмотрено:

Магистральные трубопроводы

пункт 7.33 - трассы магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов) при наземной прокладке труб должны проходить за пределами зон возможных разрушений, а при заглубленном их размещении – вне зон возможных сильных разрушений. В зонах возможных слабых разрушений допускается открытая (незаглубленная) прокладка магистральных трубопроводов только через препятствия. При прокладке магистральных трубопроводов в зонах возможного катастрофического затопления следует сводить до минимума количество открытых (незаглубленных) участков и предусматривать мероприятия, обеспечивающие нормальную их эксплуатацию;

пункт 7.36 - перекачивающие насосные и компрессорные станции по трассе магистральных трубопроводов необходимо располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления. Минимальное удаление трубопроводов, перекачивающих насосных и компрессорных станций от зданий и сооружений необходимо принимать в соответствии с требованиями норм проектирования магистральных трубопроводов.

пункт 7.37 - при проектировании магистральных газопроводов следует предусматривать кольцевание их с существующими и строящимися газопроводами.

4.5.6.     Пожарная защита

Подгоренское сельское поселение не является, отнесённым к группе по ГО, и на его территории нет объектов, отнесённых к категориям по ГО. Пожарная часть ПЧ-40 Калачеевского муниципального района расположена в 14 км в г. Калаче и не обеспечивает прибытие сил пожаротушения в течение 20 минут. Поэтому, для прибытия первого подразделения к месту вызова в Подгоренском сельском поселении имеется пожарное депо на один автомобиль и в перспективе еще один.

Согласно п. 3.30 СНиП 2.01.51-90 гаражные помещения пожарных депо должны обеспечивать 100% резерва основных пожарных машин (машин, подающих на пожар огнегасительные вещества).

Согласно п. 4.3 СНиП 2.01.51-90 степень огнестойкости производственных, складских и административно-бытовых зданий объектов народного хозяйства определяется в зависимости от категорий объектов по гражданской обороне и мест их размещения.

Согласно п. 4.4 СНиП 2.01.51-90 применение горючих утеплителей допускается только для зданий IVа степени огнестойкости.

Согласно п. 4.14 СНиП 2.01.51-90 все существующие водозаборные скважины для водоснабжения городских и сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путём разлива в передвижную тару, а скважины  с дебитом 5 л/с и более должны иметь устройство для забора воды из них пожарными автомобилями.

При генеральном планировании территории застройки Подгоренского сельского поселения необходимо предусмотреть размещение в пожарном депо еще одного пожарного автомобиля и оборудование водозаборных площадок для пожарных автомобилей по одному на обоих берегах р. Подгорная.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям.

## Общие требования пожарной безопасности к поселениям по размещению подразделений пожарной охраны

### Согласно статьи 76 Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008г. предъявлены требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

### Согласно  статьи 77  предъявляются требования пожарной безопасности к пожарным депо:

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

4. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

5. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

6. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

4.5.7.   Световая маскировка

Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).

Территории Подгоренского сельского поселения входит  в зону светомаскировки, определенной СНиП 2.01.51-90 (таблица 7).

Световую маскировку для Подгоренского сельского поселения следует предусматривать в двух режимах - частичного и полного затемнения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный период к введению режима полного затемнения.

Для обеспечения мероприятий частичной и полной светомаскировки в мирное время следует проводить следующие подготовительные работы:

- проверка системы централизованного наружного освещения и специальных аппаратов для централизованного отключения наружного освещения;

- обеспечение светонепроницаемыми шторами окон;

- установка светильников местного освещения на рабочих местах;

- выполнение и подготовка к использованию световых знаков, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 10);

- разработка и доведение до сведения персонала объектов экономики должностных инструкции и почасовых графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий в режиме частичного затемнения;

- обучение и тренировки населения по частичному и полному затемнению;

- периодические проверки работоспособности технических средств по переводу объектов в режимы частичного и полного затемнения.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СНиП 2.01.53-84 следующие мероприятия:

- на открытой территории - полное отключение светильников, включаемых только на период осмотра оборудования;

- установка (проверка готовности) штор в световых проемах (тип штор выбирается со гласно рекомендациям СНиП 2.01.53-84 (приложение 8);

- снижение уровня освещенности за счет установки ламп накаливания взамен люминесцентных, применения ламп с малой мощностью или регуляторами напряжения, использования маскировочных приспособлений на светильниках и установки специальных светильников, приведенных в СНиП 2.01.53-84 (приложение 2);

выполнение наружного маскировочного освещения, удовлетворяющего требованиям указанного СНиП 2.01.53-84.

Мероприятия по полной светомаскировке:

отключение наружного и внутреннего освещения, включение светильников и световых знаков;

- приведение в действие устройств маскировки световых проемов;

- проведение мероприятий светомаскировки в зданиях (сооружениях), население в которых продолжает работу в режиме полного затемнения. Полное затемнение всех окон осуществляется путем применения светонепроницаемых штор, включения местных светильников с направленным потоком на рабочие места, исключения попадания прямого светового потока на световые проемы (двери, окна, вентиляционные отверстия) и др.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

Световая маскировка автомобильного транспорта должна производиться в соответствии с требованиями Норм проектирования световой маскировки сельских поселений и объектов народного хозяйства, а так же ведомственных инструкций по световой маскировке, разрабатываемых с учетом особенностей работы соответствующих видов транспорта и утверждаемых министерствами и ведомствами по согласованию с Минобороны РФ.

4.5.8. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства

В Подгоренском сельском поселении, расположенном за пределами зон возможных разрушений городов Воронеж, Нововоронеж, Лиски, Россошь, отнесённых к группам по ГО, необходимо, согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и требованиям СП 11-107-98 (п. 7 Приложения Д) предусмотреть мероприятия по защите  сельскохозяйственных животных и продукции агропромышленного комплекса от радиоактивных веществ, отравляющих веществ и бактериальных средств, а также предусмотреть мероприятия по переходу на режим защиты животных в течение одних суток;

Разработка и проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и продукции агропромышленного комплекса от радиоактивных, химических веществ и биологических средств возлагается на руководителей сельскохозяйственных предприятий (ферм), а также фермеров (частных лиц). Все работы должны проводиться под контролем Главы сельского поселения.

В соответствии с Главой 8 СНиП 2.01.51-90 на фермах (животноводческих комплексах) должны быть выполнены следующие мероприятия:

п. 8.1. В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений городов, отнесённых к группам по ГО и категорированных объектов, следует предусматривать защиту с/х животных в военное время от радиоактивного заражения (загрязнения).

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление указанной защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учётом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

п. 8.2. При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее 2-х суток. На этот период необходимо иметь защищённые запасы кормов и воды.

п. 8.3. Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищённые водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищённых резервуаров.

п. 8.4. Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязнённых) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

п. 8.5. На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

п. 8.6. При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериологических) средств (БС).

п. 8.7. Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на объекте должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

п. 8.8. Проектирование уплотнения (герметизации) помещений  следует осуществлять в соответствии с Основными требованиями по уплотнению (герметизации) ограждающих строительных конструкций продовольственных баз, холодильников, складов и других помещений, предназначаемых для хранения продовольственных товаров, пищевого сырья и фуража, для защиты их от средств массового поражения, утвержденными совместным приказом МЧС и Госстроя РФ.

      - Решения по защите сельскохозяйственных животных продукции животноводства и растениеводства  от воздействия радиоактивных веществ (РВ), отравляющих веществ (ОВ), и биологических средств (БС).

Для герметизации различных хранилищ щели в их потолках и стенах замазывают глиняным (цементным, известковым) раствором. В деревянных помещениях щели проконопачивают мхом, паклей или тряпками и штукатурят. Стены этих помещений снаружи обваловывают землей. Окна наглухо закладывают кирпичом и замазывают глиной или заделывают с обеих сторон щитами, пространство между которыми засыпают землей (песком). Часть окон может оставаться незакрытыми. На эти окна делают съемные щиты, обшитые толем или другим плотным материалом. Лучше это делать с внутренней стороны: надежнее, удобнее и хорошо сохраняется. Щели между деталями окон следует непременно промазать замазкой или каким-либо хорошо сохраняющимся раствором.

Двери ремонтируют, обивают толем, прорезиненным или пленочным материалом. На дверную раму крепят прокладку из упругого материала: губчатой резины, поролона, войлока. С внутренней стороны дверных проемов делают занавеси из плотного материала или соломенных матов, которые посредством планок плотно прижимают к дверной раме.

Повседневно используемые двери должны иметь тамбур такой величины, чтобы, входя в него, можно было сначала закрыть за собой, а потом открыть следующую дверь. В тамбуре должно быть место для хранения загрязненной одежды, комбинезонов, смены обуви.

Система вентиляции должна отвечать всем требованиям защиты: дверцы или заслонки свободно открываться и закрываться, и в то же время плотно пригнаны. В вентиляционную трубу ставят фильтры из подручного материала: мешковины или рогожины в несколько слоев. Управление системой вентиляции должно осуществляться только из помещения.

Чтобы в хранилище не проникали грызуны, вентиляционные отверстия, отдушины, окна и дверные проемы снабжают мелкими металлическими сетками, а нижнюю часть дверей обивают полоской листовой стали.

Простейшая герметизация складских помещении не дает полной гарантии того, что радиоактивные, аварийно химически опасные и отравляющие вещества, а также бактериальные средства не будут попадать на продукты и фураж. Поэтому все то, что находится на складах, в сараях, ригах, рекомендуется хранить в ларях, закрытых ящиках, бочках, полиэтиленовых или бумажных мешках.

Затаренные продукты (мука, зерно, крупа) целесообразно укладывать на предварительно подготовленные помосты, застланные брезентом. Только после этого ящики и мешки можно укладывать штабелями, которые в свою очередь тоже надо укрыть брезентом, полиэтиленовой пленкой.

При отсутствии необходимой тары продукты питания и фураж можно хранить россыпью, накрыв брезентом, толем или другим плотным материалом. Овощи должны иметь доступ воздуха, поэтому их лучше всего накрыть слоем соломы толщиной не менее 15-20 см.

Грубые корма хранят в сараях, ригах, на сеновалах, а также на чердаках животноводческих помещений. Силос, хранящийся в башнях, надежно защищен практически от всех поражающих факторов. А вот силос в ямах и траншеях целесообразно прикрыть слоем соломы в 5 — 10 см и затем засыпать землей на 20 — 40 см.

Стога (скирды) сена, соломы укрывают брезентом, пленкой, слоем некормовой соломы или ветками. Толщина слоя должна быть не менее 15 см. При укрытии брезентом или пленкой края их плотно прижимают к земле камнями, бревнами, землей. Если стог укрыт соломой или ветками, то на них укладывают прижимные жерди, связанные в верхней части. Стога по периметру окапывают (опахивают) на ширину 3 м. Зимой на стога сена можно наморозить слой льда.

В первую очередь укрывают корма, находящиеся на территории животноводческих ферм или вблизи них. Для дойных коров (коз) запас укрытых кормов должен быть рассчитан не менее чем на 3 месяца.

Мероприятия по защите животных:

а) От радиоактивных веществ:

- прекращение выпаса животных и укрытие их в животноводческих помещениях и загонах до начала выпадения радиоактивных осадков;

- прекращение технологических операций по уходу за животными на срок, определяемый радиационной обстановкой;

- применение лекарственных препаратов для лечения особо ценных племенных животных;

- возобновление выпаса животных после снижения уровня загрязнения пастбищ до допустимых значений;

- ранняя диагностика радиационного поражения животных и сортировка их по степени тяжести поражения и срокам наступления летального исхода;

- вынужденный убой летально пораженных животных;

- захоронение трупов животных и органов желудочно-кишечного тракта загрязненных животных;

- герметизация (уплотнение) помещений, где содержатся с/х животные;

- использование индивидуальных противорадиационных ватно-марлевых (тканевых) повязок (торб) – в количестве до 800 (на всё поголовье фермы);

- дезактивация животноводческих помещений.

Основным и наиболее надежным способом защиты животных от радиоактивного заражения является содержание их в животноводческих помещениях, но они должны быть соответствующим образом подготовлены (дооборудованы). Эта подготовка заключается главным образом в герметизации и усилении защитной мощности стен, входов, окон, в оборудовании существующей вентиляции фильтрами, а еще лучше в устройстве новой системы принудительной вентиляции.

Для герметизации в кирпичных строениях отверстия и щели в стенах, потолках, окнах промазываются глиняным, цементным или известковым раствором, а в деревянных помещениях их проконопачивают мхом, паклей, тряпками и штукатурят. На перекрытие насыпают слой песка или шлака. Лишние окна закладывают кирпичом, мешками с песком или заделывают щитами. Для естественного освещения некоторые окна оставляют незакрытыми. На них делают съемные щиты. В окне молочной комнаты вместо одного звена стекла вставляют лист железа с отверстием для шланга, с помощью которого молоко перекачивается в молоковоз. По окончании перекачки молока отверстие закрывается задвижкой.

Все двери оборудуются с таким расчетом, чтобы достигалась надежная герметизация. Для защиты людей, обслуживающих животных, оборудуют одну из внутренних комнат. В подготовленных таким образом животноводческих помещениях создается запас кормов на 5 — 7 дней. На территории фермы на расстоянии противопожарного разрыва, готовится укрытый запас грубых кормов.

Минимальные суточные нормы кормов и воды на голову крупного рогатого скота: 5 —6 кг сена или 4 —5 кг сена и 1 —2 кг концентратов, 20 - 30 л воды. Для мелкого рогатого скота — 0,5 кг сена, 4 — 5 л воды. Свиньям — 2 — 3 кг концентратов, 6 — 8 л воды.

В условиях радиоактивного заражения (загрязнения) местности животные, находящиеся в герметизированных помещениях, надежно защищены. Здесь они должны находиться до тех пор, пока не будет ликвидирована опасность или проведена эвакуация на новое место. Выпас скота на загрязненной местности и скашивание трав на корм разрешается только после тщательного радиационного контроля.

б) От отравляющих веществ:

- прекращение выпаса животных и укрытие их в животноводческих помещениях и загонах до подхода облаков ОВ;

- прекращение потребления животноводческой продукции в пищу, полученной от зараженных животных;

- установление и обозначение границ зон заражения;

- сортировка животных, пораженных ОВ;

- лечение особо ценных племенных животных;

- ветеринарная обработка животных зараженных ОВ;

- дегазация животноводческих помещений;

- вынужденный убой животных, летально пораженных ОВ;

- захоронение трупов животных;

- возобновление выпаса животных после снижения уровня заражения пастбищ до допустимых значений.

Состав дегазационных растворов приведён в таблице 49:

Таблица 49 - Применяемые растворы для дегазации (обеззараживания) в закрытых помещениях и на открытом пространстве

| Наименование ОХВ (ОВ) | Вещества и растворы |
| --- | --- |
|  | в закрытых помещениях | на открытом пространстве |
|  | табельные | вспомогательные | табельные | вспомогательные |
| Азотистые иприты, иприты, люизит | дегазирующий раствор №1 | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №1, водные растворы гипохлоритов кальция | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У |
| Акрилонитрил | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Аммиак | 10% раствор соляной или серной кислоты | вода | 10% раствор соляной или серной кислоты | вода |
| Бромацетон, хлорацетон, хлорацетофенон | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У |
| Бромметан | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | водный раствор порошка СФ-2У, горячая мыльная вода |
| Бромциан, синильная кислота, хлорциан | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), мыльная вода | водная суспензия, состоящая из 20% раствора едкого натра и 10% раствора железного купороса | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), мыльная вода | водная суспензия, состоящая из 20% раствора едкого натра и 10% раствора железного купороса |
| Зарин | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ) | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У | дегазирующий раствор №2-бщ (2-ащ), водные растворы гипохлоритов кальция | горячая мыльная вода, водный раствор порошка СФ-2У |
| Метилмеркаптан | дегазирующий раствор № 2-ащ (2-бщ) | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Сероуглерод | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водные растворы (суспензии) гипохлоритов кальция | дегазирующий раствор №1 , водные растворы гипохлоритов кальция | водный раствор порошка СФ-2У, горячая мыльная вода |
| CR, CS | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водный раствор порошка СФ-2У | 10% водный раствор перекиси водорода или 5% раствор перманганата калия | водные растворы гипохлоритов кальция |
| Фосген | дегазирующий раствор №2-ащ | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ | мыльная вода |
| Хлор | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ), | мыльная вода | дегазирующий раствор №2-ащ (2-бщ) | мыльная вода |
| Хлорпикрин | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия | водный раствор порошка СФ-2У | подогретый 5% водный раствор сульфида натрия, дегазирующие рецептуры РД-2 | водный раствор порошка СФ-2У |

в) От биологических средств:

- прекращение выпаса животных;

- установление и обозначение зоны поражения, наложение карантина;

- прекращение потребления животноводческой продукции в пищу полученной от зараженных животных;

- диагностика болезни у животных и их сортировка;

- ветеринарная обработка и лечение животных;

- вынужденный убой животных с учетом возбудителя болезни;

- захоронение трупов животных;

- дезинфекция животноводческих помещений.

Основным средством, обеспечивающим наиболее эффективную защиту животных от инфекционных заболеваний, являются профилактические прививки, т.е. активная и пассивная иммунизация.

Активная иммунизация проводится путем введения животному вакцины, в результате чего через определенное время наступает иммунитет (невосприимчивость) организма к той болезни, против которой сделана прививка. Вакцины обеспечивают довольно длительный (6—12 месяцев и более) иммунитет.

Пассивная иммунизация — это введение в организм животных сывороток; обеспечивающих короткий (до 2 недель) иммунитет сразу же после их введения. Сыворотки применяют для срочной профилактики и лечения заразных болезней.

##### Оборудование площадок для ветеринарной обработки
животных и их сортировки по степени поражения

Специальные площадки оборудуют прежде всего для обработки большого количества скота.

Их делают, как правило, вне очага заражения ОВ и РВ или на местности с допустимым уровнем радиации, а в обширных очагах биологического заражения — на предварительно обеззараженном участке. В холодное время года ветобработку проводят в помещениях.

Место для площадки по возможности должно иметь твердый грунт с хорошей фильтрационной способностью (песчаный, супесчаный), находиться не ближе 150–200 м от проезжих дорог, должно быть обеспечено удобными подъездными путями. Площадку рассчитывают на одновременную обработку по поточной системе не менее 4–5 крупных животных (или до 10 мелких). Она условно имеет две части: «чистую» и «грязную». «Грязная» часть состоит из загона с расколом, переходящим в коридор длиной 20–25 м, шириной 0,7–0,8, высотой 1,2–1,5 м. Сбоку к коридору примыкает боковой загон для передержки скота при противохимической и противобактериологической обработке. Размеры загонов определяют из расчета 2 м2 на одно крупное  животное (лошадь, корову) и 1 м2 на одно мелкое (козу, овцу). Начальная часть коридора съемными перекладинами разделяется на станки длиной 1,5–2 м. Станки предназначены: первый от раскола — для дозиметрического контроля зараженности животного; второй — для ожидания обработки после дозиметрии, а также для ввода животного через него из бокового загона в станки на повторную обработку и обмывание водой; следующие за ним 4–5 станков — для обработки животных. Десятиметровый коридор — прогон служит для предотвращения заноса загрязнений на «чистую» часть площадки и для быстрого высвобождения станков от обработанных животных. Последний станок служит для дозиметрического контроля полноты обработки и выгона животных в боковой загон. Первые два и последний станок должны иметь съемную боковину или дверку.

Вдоль станков, предназначенных для обработки животных, роют сточные канавы и закрывают их сверху решеткой или досками, а на расстоянии 10–15 м в «грязной» части — яму для сбора и поглощения сточной воды. Станки для животных должны иметь твердое покрытие или настил из досок, чтобы не было грязи.

Рядом с «грязной» частью располагают дезустановки, емкости для воды и приготовления растворов, оборудуют место (стояк, стеллаж) для обработки предметов ухода за животными и спецодежды работников. Развертывают пункт санитарной обработки людей (палатка, вагончик).

«Чистая» часть начинается от конца коридора и состоит из загона, в котором накапливаются обработанные животные. В загоне развертывают пункт ветеринарной помощи для проведения лечебно-профилактических мероприятий (фиксационный станок или несколько обычных станков, стол для инструментов). Рядом размещают места для отдыха людей и стоянки специальных автомашин.

На «грязной» и «чистой» частях площадки оборудуют эстакады для погрузки и выгрузки животных.

На расстоянии 200–250 м от «грязной» части площадки размещают пункт сосредоточения поступающих на обработку животных и на таком же расстоянии от «чистой» части оборудуют при необходимости полевой убойный пункт или убойную площадку. Для изготовления элементов площадки ветобработки и оборудования используют жерди, бруски, металлические трубы. Промышленность выпускает также типовое оборудование ФОМО-2 (фиксационное оборудование для массовой обработки). Площадку подготавливают и обслуживают КЗЖ с 3–4 плотниками из бригады строителей хозяйства.

При ветеринарной обработке поверхности животных, зараженных РВ необходимо руководствоваться таблицей 1 НРБ — 99 (таблица 50):

Таблица 50 - Допустимые уровни радиоактивного загрязнения

| Объект Заражения | Альфа-активные нуклиды | Бета-активные нуклиды |
| --- | --- | --- |
|  | отдельные | прочие |  |
| Неповрежденная кожа | 2 | 2 | 200 |

Примечание: Допустимые уровни радиоактивного загрязнения измеряются в част/(см 2 х мин).

Дополнительно, согласно ФЗ РФ от 12.02.1998 г № 28 – ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции от 22.08.2004) из числа работников ферм должно быть созданы: группа ветеринарного контроля и группа фитопатологического контроля (в составе 4-х человек каждое). Указанные звенья должны быть укомплектованы необходимым табельным имуществом и средствами.

4.5.8.2. Мероприятия по переходу на режим защиты животных в течение одних суток.

Согласно требованиям СП 11-107-98 (п. 7 Приложения Д) переход объектов животноводства на режим защиты животных (до 500 голов) осуществляется в течение одних суток (таблица 51).

Таблица 51 - Расчет перевода объектов в режим защиты животных:

| Характеристики | Время выполнения (час) | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Сбор и инструктаж л/с групп ветеринарного и фитопаталогисеского контроля. | От 0,5 до 2,0 часов | по 4 чел. в каждой группе |
| Приведение в готовность групп ветеринарного и фитопаталогисеского контроля. | До 6,0 часов | по 4 чел. в каждой группе |
| Организация химического и дозиметрического контроля. | Через 2,0 часа | л/с групп |
| Подготовка к использованию СИЗ для л/с | 0,5 часа | 24 комплекта |
| Подготовка к имспользованию СИЗ для животных | 0,5 часа | 500 комплектов |
| Герметизация помещений по содержанию с/х животных: - замазывание глиняным (цементным, известковым) раствором щелей в потолке и стенах; - обваловка помещения землёй; - закладка 75% окон кирпичом и замазывание глиной; - закрытие 25% окон (с внутренней стороны) щитами, обитыми толью (плотной тканью); - ремонт дверей, обивка их толем, прорезиненным или пленочным материалом; - крепление на дверных рамах прокладок из упругого материала: губчатой резины, поролона, войлока; - оборудование с внутренней стороны дверных проемов занавесей из плотного материала или соломенных матов, которые посредством планок плотно прижимают к дверным рамам; - оборудование в тамбуре основного входа места для хранения загрязненной одежды, комбинезонов, смены обуви; - оборудование вентиляции металлической сеткой; - обивка нижней части входных дверей листовым железом; - вставка в вентиляционные трубы фильтров из подручного материала: мешковины или рогожины в несколько слоев; | до 5,0 часов на каждое помещение | 3 помещения |
| Герметизация Доильно-молочных блоков: - выполнение мероприятий аналогично Зданиям 1 и 2; - в 1 окне вместо одного звена стекла вставляют лист железа с отверстием для шланга, с помощью которого молоко перекачивается в молоковоз (по окончании перекачки молока отверстие закрывается задвижкой). | 5,0 часа | 2 блока |
| Защита грубых кормов в сараях (навесах) и стогах для хранения сена: - укрытие сена, соломы брезентом, пленкой, слоем некормовой соломы или ветками (толщина слоя должна быть не менее 15 см.); - плотное прижатие к земле камнями, бревнами, землей краёв брезента или пленки. | До 1,0 час | На 1 сарай (навес или стог) |
| Защита комбикормов в сараях (навесах) для хранения кормов: - укладка тары для комбикормов на предварительно подготовленные помосты, застланные брезентом; - укладка комбикормов в ящики и мешки; - укладка ящиков штабелями; - укрытие ящиков и мешков брезентом, полиэтиленовой пленкой. | До 2,0 часом | На 1 сарай (навес) |
| Подготовка к работе системы вентиляции. | 2,0 часа | в 5-ти помещениях |
| Расконсервация и пробный запуск ДЭС | 1,0 час |  |
| Отключение системы отопления | 0,5 часа |  |
| Проверка исправности системы э/снабжения | 0,5 часа |  |
| Подключение и проверка работоспособности средств связи и оповещения | 0,5 часа |  |

Примечание:

1. Работы по переводу объекта в режим защиты животных  проводятся л/с групп ветеринарного контроля. Часть работ выполняется одновременно.

- Общий срок перевода объекта не превышает нормативных 1 суток.

- СИЗ надеваются только по сигналам оповещения ГО или обнаружении приборами РХР концентраций РВ и ОВ в воздухе, на земле, в воде и др.

4.6.  Предложения по организации транспортных сообщений рабочих и служащих наибольшей работающей смены (НРС), расчет вместимости ЗС ГО с учетом НРС дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и объектов особой важности, а так же перечень указанных организаций

4.6.1. Предложения по организации транспортных сообщений рабочих и служащих наибольшей работающей смены (НРС)

Согласно исходных данных ГУ МЧС России по Воронежской области от 09.09.2011г. № 9198-3-2-6 численность НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность не определена.

Организации транспортных сообщений рабочих и служащих наибольшей работающей смены Подгоренского сельского поселения осуществляется в селе Подгорное транспортными средствами предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.

4.6.2.   Расчет вместимости и мест размещения защитными сооружениями гражданской обороны,  с учетом наибольшей работающей смены дежурного и обслуживающего персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и объектов особой важности, а также перечень указанных организаций

На территории Подгоренского сельского поселения защитных сооружений (ПРУ) нет.

Для укрытия населения могут быть использованы подвалы домов, погреба и другие подземные сооружения общей ёмкостью до 4 000 человек.

В Подгоренском сельском поселении объектов, отнесенных к категориям по ГО нет.

Согласно исходных данных ГУ МЧС России по Воронежской области от 09.09.2011г. № 9198-3-2-6 численность НРС и линейного персонала объектов, обеспечивающих жизнедеятельность не определена.

Глава  5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная глава основана на требованиях Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и  определяет перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, направленных в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

5.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Подгоренское сельское поселение  должно иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», -

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Подгоренское сельское поселение не является, отнесённым к группе по ГО, и на его территории нет объектов, отнесённых к категориям по ГО. Пожарная часть ПЧ-40 Калачеевского муниципального района расположена в 14 км в г. Калаче и не обеспечивает первичное прибытие сил пожаротушения в течение 20 минут. Поэтому, для прибытия первого подразделения к месту вызова в Подгоренском сельском поселении имеется пожарное депо на один автомобиль.

5.2.  Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

В настоящее время на территории Подгоренского сельского поселения дислоцируются одно пожарное депо на ул. Советской, который обеспечивает противопожарную защиту данной территории  в составе одного автомобиля типа АЦ-40. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 20 минут.

В состав Подгоренского сельского поселения входят с. Ильинка (в 7 км от с. Подгорное), с. Серяково (в 7 км от с. Подгорное) и х. Долбневка (в 3 км от с. Подгорное). В этом случае требования противопожарной защиты выполняются не в полном объёме. Необходимо увеличение пожарного депо до двух пожарных автомобилей, что предусматривается проектом.

Пожарное депо относится к V типу.

### Согласно статьи 76. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», -

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

### Статья 77. Требования пожарной безопасности к пожарным депо

1. Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

3. Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

4. Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

5. Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

6. Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

7. Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

5.3. Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

На территории Подгоренского сельского поселения проектом генерального плана предусмотрено выполнение требований ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно статьи  65. Требования к документации при планировке территорий поселений, -

планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. Состав и функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов должны входить в проектную документацию в виде раздела "Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности".

Статья 66. Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселения:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 ´ 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений:

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, сезонных универсальных приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных метров.

6. Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети установлен в приложениях к настоящему Федеральному закону.

7. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, высота или объем которых больше высоты или объема, указанных в приложениях к настоящему Федеральному закону, а также общественных зданий объемом свыше 25 000 кубических метров с массовым пребыванием людей должен быть увеличен не менее чем на 25 процентов.

8. Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в приложениях к настоящему Федеральному закону.

9. Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с приложениями к настоящему Федеральному закону как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с приложениями к настоящему Федеральному закону.

10. Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 000 кубических метров следует принимать в соответствии с приложениями к настоящему Федеральному закону, относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

11. Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в поселениях людей следует принимать не менее 15 литров в секунду, если в соответствии с приложениями к настоящему Федеральному закону не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

12. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в приложениях к настоящему Федеральному закону, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.

13. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

14. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

15. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

16. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

17. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

18. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями:

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с приложениями к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

4. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

5. В районах с сейсмичностью 9 и выше баллов противопожарные расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IV и V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20 процентов.

6. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений любой степени огнестойкости до зданий, сооружений и строений IV и V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 километров или до ближайшего горного хребта в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25 процентов.

7. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV и V степеней огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50 процентов.

8. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

9. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

10. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

11. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

12. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

13. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

14. Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

15. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

### Статья 71. Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты:

1. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

2. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций моторного топлива до соседних объектов должны соответствовать требованиям, установленным в приложениях к настоящему Федеральному закону. Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 кубических метров.

3. При размещении автозаправочных станций рядом с лесным массивом расстояние до лесного массива хвойных и смешанных пород допускается уменьшать в два раза, при этом вдоль границ лесного массива и прилегающих территорий автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

4. При размещении автозаправочных станций вблизи посадок сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени, вдоль прилегающих к посадкам границ автозаправочных станций должны предусматриваться наземное покрытие, выполненное из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли шириной не менее 5 метров.

5. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

### Статья 72. Противопожарные расстояния от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты:

1. Противопожарные расстояния от коллективных наземных и наземно-подземных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях поселений и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях поселений должны составлять не менее расстояний, приведенных в приложениях к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния следует определять от окон жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений и от границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа до стен гаража или границ открытой стоянки.

3. Противопожарные расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок, размещаемых вдоль продольных фасадов, вместимостью 101 - 300 машин должны составлять не менее 50 метров.

4. Для гаражей I и II степеней огнестойкости расстояния, указанные в таблице 16 приложения к настоящему Федеральному закону, допускается уменьшать на 25 процентов при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых домов и общественных зданий.

### Статья 73. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий, сооружений и строений:

1. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или вместимостью до 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до других объектов, как входящих в состав организации, так и располагаемых вне территории организации, приведены в приложениях к настоящему Федеральному закону.

2. Противопожарные расстояния от отдельно стоящей сливоналивной эстакады до соседних объектов, жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений принимаются как расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением.

3. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов, размещаемых на складе организации, общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо вместимостью от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или вместимостью от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах до других объектов, располагаемых как на территории организации, так и вне ее территории, приведены в приложениях к настоящему Федеральному закону.

### Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты:

1. Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий, сооружений и строений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным федеральными законами о технических регламентах для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

2. Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом потребителей, использующих газ в качестве топлива, считая от крайнего резервуара до зданий, сооружений, строений и коммуникаций, приведены в приложениях к настоящему Федеральному закону.

3. При установке 2 резервуаров сжиженных углеводородных газов единичной вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий, сооружений и строений (жилых, общественных, производственных), не относящихся к газонаполнительным станциям, допускается уменьшать для надземных резервуаров до 100 метров, для подземных - до 50 метров.

4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в приложениях к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.

### Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков:

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с приложениями к настоящему Федеральному закону.

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в приложениях к настоящему Федеральному закону.

### Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях:

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;

6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;

7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации людей.

3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.

5. При разделении здания, сооружения или строения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных помещениях здания, сооружения или строения.

6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.

8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения, строения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей.

9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.

10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания, сооружения и строения.

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам:

1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах.

3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:

1) из помещений первого этажа наружу:

а) непосредственно;

б) через коридор;

в) через вестибюль (фойе);

г) через лестничную клетку;

д) через коридор и вестибюль (фойе);

е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:

а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.

4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, строения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

5. Эвакуационными выходами считаются также:

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;

2) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г и Д и вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75´1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6´0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;

5) на кровлю зданий, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не менее 0,75´1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6´0,8 метра по вертикальной или наклонной лестнице.

7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

11. Число эвакуационных выходов из здания, сооружения и строения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания, сооружения и строения.

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий, сооружений и строений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания, сооружения и строения.

13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте.

14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;

3) по кровле зданий, сооружений и строений, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и с цокольных этажей;

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами, за исключением случаев, указанных в частях 3 - 5 настоящей статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем разделе произведен системный анализ предложенных в проекте генерального плана Подгоренского сельского поселения, технических и организационных мероприятий, определены потенциальные факторы риска, учтены характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,	определена	 эффективность предупредительных мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- ограничение распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

-	ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Для защиты людей разработаны критерии оценки, системы и методы обеспечения безопасности.

Проектом предусмотрены средства для защиты людей, способы и средства эвакуации и спасения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

При разработке комплексных инженерных и технических мер учтены самые жесткие требования действующих законодательных, нормативных и директивных документов.

Для уменьшения частоты возникновения и снижения размеров последствий аварийных ситуаций в ходе эксплуатации объекта предполагаются следующие мероприятия:

- постоянный  контроль  со  стороны государственных  надзорных  органов  за содержанием в исправности зданий, сооружений и коммуникаций;

- своевременное техническое обслуживание, проведение текущих и плановых ремонтов;

-	контроль выполнения правил противопожарной и промышленной безопасности.

Выполнение инженерно-технических мероприятий, разработанных в данном рабочем проекте, позволит сохранить жизнь и здоровье людей, предотвратить или значительно снизить ущерб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  мирного и военного времени.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических

документов, используемых при разработке раздела

Федеральные законы

«Об обороне» о 31.05.1996 г. № 61-ФЗ в редакции от 19.06.2007 г. № 103-ФЗ.

«О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ в редакции от 19.06.2007г. № 103-ФЗ.

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 30.10. 2007г. № 241-ФЗ.

«О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1 в редакции от 25.07.2006 г № 128-ФЗ.

«О   промышленной   безопасности   опасных   производственных   объектов»   от 21.07.1997г. № 116-ФЗ.

«О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 1 8.10.2007 г. № 230-ФЗ.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2005 г. № 190-ФЗ.

Постановления правительства Российской Федерации

«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» от 27 апреля 2000 г. № 379;

«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149;

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 сентября 2003г. № 547;

«О единой государственной системе оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993г. № 178;

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11. 1996г. № 1340;

«О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов» от 02.02.1998 № 142.

«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794 в редакции от 03.10.2006 г № 600.

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998г. № 1115.

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 121.05.2007 г. № 304.

Нормативно-технические документы

СНиП      2.01.51-90      "Инженерно-технические      мероприятия      гражданской обороны";

СНиП   2.01.53-84    "Световая   маскировка   населенных    пунктов   и   объектов народного хозяйства";

СНиП 11-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны";

СНиП 2.01.15-90  "Инженерная защита территорий, зданий  и сооружений  от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

ГОСТ    Р    22.0.06    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

ГОСТ    Р    22.0.07    "Безопасность    в    чрезвычайных    ситуациях.    Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации";

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений";

СНиП II -11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народно го хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные сооружения гражданской обороны в подземных вы СНиП 2.01.55-85 «Объекты народного хозяйства в подземных горных выработках» СНиП 2.01.57-85   «Приспособления объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности»;

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно и радиационно опасные объекты»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП   11   -   112   -  2001   «Порядок  разработки  и   состав  раздела  «Инженерно- технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

СанПиН 2.2.1/2.1. 1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ПБХ-93 «Правила безопасности при производстве хранении, транспортировке и хранения хлора»;

Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС,М.1996;

Руководство   по   организации  планирования,   обеспечения   и   проведения   эвакуации населения в военное время (ДСП 233 Москва 1997 г).

Методические документы

Методическое   пособие   по   прогнозированию и   оценке   химической   обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

Сборник   методик   по   прогнозированию   возможных   аварий,   катастроф,   стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае запроектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991;

"Руководство    по    составлению   раздела    ИТМ    ГО    в    проектах    детальной планировки" (ЦНИИП градостроительства, Москва, 1985 г.).

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. –М, МРР РФ №244 от 26.05.2011 г.

# Footnotes

Градостроительным кодексом РФ, а также Законом РФ «О техническом регулировании» (N 45-ФЗ) нормативы, устанавливаемые в перечисленных документах, переведены из разряда «обязательных к применению» в разряд «рекомендуемых»

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35-4

317

12520

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35-4

318

12520

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

12520

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

349

12520

Персонал учреждений, объектов экономики и жители Подгоренского СП

ЗЗПУ ГУ МЧС РФ по Воронежской обл.

ГУ МЧС РФ по Воронежской области

м/о «Калачеевский район»

Диспетчер

ЕДДС района

Усилитель РА-935

Громкоговоритель

CН-520

ГГС

Радио

Громкоговорители

С-28  (С-40)